بنام خدا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

معاونت صنايع كوچك

طرح امكان سنجي

"توليد دستگاه آبميوه گيري"

پاييز 85

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| فصل اول : شناخت پروژه محصول | 6 |
| معرفي پروژه و اهداف آن | 6 |
| اهداف اصلي در چهار چوب رشد و توسعه صنايع لوازم خانگي | 6 |
| بررسي اهداف بلند مدت پروژه | 7 |
| تاريخچه توليد و وضعيت فعلي توليد كنندگان | 7 |
| معرفي صنعت تحت كاربرد پروژه و ارتباط با صنايع ديگر | 8 |
| فصل دوم :اطلاعات ويژگي هاي بازرگاني محصول | 9 |
| موارد استفاده و مصرف كنندگان عمده محصول | 9 |
| تحليل محصول | 9 |
| صادرات محصول | 12 |
| واردات محصول | 12 |
| حجم جواز هاي تأسيس | 13 |
| فصل سوم : شناخت و بررسي بازار | 14 |
| بررسي توليدات داخلي گذشته و وضعت تولد كنندگان | 14 |
| محاسبه حجم فعلي بازار و پيش بيني آن براي سال هاي آتي | 14 |
| بررسي واردات گذشته | 16 |
| محاسبه تقاضا | 17 |
| تعيين سهم بازار قابل كسب | 18 |
| بررسي قيمت | 18 |
| تحليل وضعيت موجود مصرف | 19 |
| پيش بيني عرضه | 19 |
| وضعيت صادرات و پيش بيني آن | 20 |
| جمع بندي سهم بازارقابل وصول | 20 |
| فصل چهارم : مطالعات عملياتي | 21 |
| ظرفيت و برنامه توليد و چگونگي انتخاب آن | 21 |
| تكنولوژي وچگونگي انتخاب قطعات آبميوه گيري | 21 |
| نگرشي بر فرآيند عمليات قطعات آبميوه گيري | 22 |
| آندايزينگ آلومينيوم ( سبد تفاله ) | 22 |
| عوامل موثر بر آندايزينگ | 22 |
| حمام اسيد سولفوريك براي آندايزينگ | 23 |
| مكانيزم پوشش | 23 |
| خط آندايزينگ ( سبد تفاله ) | 23 |
| تركيب شيميايي چربي گيرها | 24 |
| مواد لازم براي چربي گيري قليايي | 24 |
| مواد اضافه كننده | 25 |
| دستورالعمل كار با مواد چربي گيري | 26 |
| چربي گير هاي غوطه وري | 26 |
| خط آبكاري رسته آبميوه گيري | 26 |
| عمليات مقدماتي | 26 |
| چرخ هاي پوليش كاري | 27 |
| مواد ساينده براي صاف كاري | 27 |
| پاك كردن چربي هاي ضخيم | 27 |
| عمليات نهايي | 27 |
| تيغه آبميوه گيري | 28 |
| توري آبميوه گيري | 29 |
| روش توليد سبد توفاله | 29 |
| مواد ورودي و چگونگي تامين انها | 30 |
| جدول هزينه قطعات خريدني | 34 |
| ليست قطعات | 35 |
| جدول فرايند عملبات | 39 |
| ليست ماشين آلات | 57 |
| سيستم حمل و نقل دورن كارگاهي و برون كارگاهي و تجهيزات | 60 |
| انرژي ها و تسهيلات زير بنايي | 60 |
| نيروي انساني آموزش ديده و تخصص هاي مورد نياز | 60 |
| زمين –كارخانه –ابنيه | 62 |
| محاسبه زمين مورد نياز | 62 |
| فصل پنجم : مكان يابي اجراي طرح | 67 |
| فصل ششم :بررسي هاي مالي و اقتصادي پروژه | 68 |
| سرمايه ثابت پروژه | 68 |
| هزينه احداث ساختمانها | 68 |
| هزينه تاسيسات | 69 |
| برآورد سرمايه گذاري ثابت و تحليل اجزاي آن | 73 |
| زمين | 73 |
| ساختمان محوطه سازي | 73 |
| ماشين آلات | 76 |
| تاسيسات | 79 |
| وسائط نقليه | 80 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري | 81 |
| برآورد سرمايه گذاري ثابت | 82 |
| هزينه هاي عملياتي | 82 |
| هزينه هاي توليدي | 83 |
| هزينه هاي استهلاك | 84 |
| هزينه هاي سوخت و انرژي | 84 |
| هزينه هاي بيمه | 85 |
| هزينه هاي تعميرات و نگهداري لوازم يدكي | 85 |
| هزينه هاي فروش و توزيع و تبليغات | 86 |
| هزينهاي اداري و تشكيلاتي | 86 |
| محاسبه ميزان بهره وام | 87 |
| برآورد هزينه عملياتي ساليانه | 88 |
| هزينه عمليات برحسب درصد درآمد سالهاي مختلف | 89 |
| محاسبه سرمايه در گردش | 90 |
| برآورد سرمايه مورد نياز طرح و نحوه تامين منابع مالي | 90 |
| برآورد قيمت فروش و درآمد | 91 |
| سود و زيان | 91 |
| تعيين نقطه سر به سري توليد | 92 |
| نتيجه گيري | 93 |

فصل اول

شناخت محصول

اهداف اصلي در چهارچوب رشد و توسعه صنايع لوازم خانگي

ارتقاء كمي و كيفي محصولات ، تامين نياز ( و تقاضاي ) بازار داخلي ، صدور محصولات به خارج از كشور و ايجاد پايه هاي محكم براي تضمين سلامت فعاليت صنعت براي سال هاي آينده از اهداف اصلي در اين صنعت مي باشد .

به منظور نيل به اهداف ذكر شده ، مديريت صنايع لوزم خانگي مي بايستي با تجديد نظر در نگرش و عملكرد خويش ، كه نتيجه طبيعي مشكلات موجود در سال هاي گذشته مي باشد ،‌خود را آماده شرايط جديد بنمايد . مهمترين حركت در زمينه ، يافتن آگاهي هاي لازم در زمينه شناخت اهميت عناصر حياتي در دستيابي به اهداف تعريف شده مي باشد. به عنوان نمونه التزام عملي به ايجاد ، توسعه بهره برداري از واحد هاي R&D در كارخانجات ، متكي به اعتقاد واقعي و نه صوري به اهميت اين موضوع خصوصاً از نظر اقتصادي است . به همين منظور ، با توجه به اطلاعات موجود درباره گرش مديران صنعت ، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي و مشخص مديريتي  در سطوح بالا و با استفاده از پيشرفته ترين امكانات بين المللي ، از ضروريات است .

شرايط و جبر موجود سالهاي گذشته ، دولت و خصوصاً وزارت صنايع را به تعميم شعار توليد ، و توليد واداشته بود. در شرايط امروز فقط كيفيت ، كيفيت و كيفيت مطرح است.

دسترسي به كيفيت مطلوب در ارتباط با صنعت حساس لوازم خانگي و رقابت خشن در سطح جهان ، به عنوان يك هدف حياتي مطرح است . به منظور دستيابي به كيفيت قابل اعتماد در مقايسه با محصولات كشور هاي ديگر ، راههاي مشخصي وجود دارند .

كه عبارتند از :

- تجهيز بخش هاي R&D و مهندسي – طراحي كارخانجات

- آموزش متخصصين مسئول كيفيت محصول مانند طراحان ، تكنولوژيست ها و مهندسين نه فقط با استفاده از امكانات داخلي بلكه از طريق اعزام آنها به كشور هاي صنعتي و مشاركت در فعاليت هاي طراحي كيفي لوازم خانگي در شركتها و كشورهاي معتبر

- مهندسي معكوس و تحليل دقيق خصوصيات محصولات برجسته و استفاده از آنها در محصولات داخلي

- استفاده از تجربيات متخصصين خارجي به صورت دعوت آنها براي همكاري در پروژه هاي داخلي در كنار متخصصين ايراني ، برگزاري سخنراني ها و دوره هاي آموزشي توسط آنها

- شناسايي واحد هاي توليد كننده مواد و تجهيزات مورد استفاده در صنعت و برنامه ريزي سيستمآتيك براي كمك به ارتقاء كيفيت محصولات انها خصوصاٌ الكتروموتور در ارتباط با انواع الكتروموتور مورد استفاده در لوازم خانگي ، نياز به تجديد نظر اساسي و تدوين سياستهاي نظارتي و حمايتي مشخص و صنعت توليد الكتروموتور وجود دارد كه به عنوان قلب محصول مي بايستي از كيفيتي بسيار بالا برخوردار باشد. در مورد دستگاه آبميوه گيري اصلي ترين آيتم در تعيين كيفيت محصول يك توليد كننده نسبت به توليد كننده ديگر الكتروموتور دستگاه مي باشد .

توجه كشور هاي پيشرو در صنعت لوازم خانگي به ارتقاء دائمي كيفيت الكتروموتورها و تاييد دائمي و تكنولوژي هاي جديد ، نشان دهنده اهميت موضوع است كه شركت تحقيقاتي اميد وار است با حمايت وزارت صنايع بتواند كاري اساسي در اين خصوص صورت دهد .

بررسي اهداف بلند مدت پروژه :

مسئله مهمي كه در تعيين سطح تقاضا بايستي در نظر گرفته شود امكان صادرات اين محصول به صورت گسترده مي باشد . از آنجايي كه شرايط اقليمي ، جنوب و شمال خليج فارس و درياي عمان كاملاٌ مشابه به يكديگر هستند و به علاوه وضعيت براي محصول جهت صادرات وجود داشته باشد . البته ناگفته نماند كه مسئله كيفيت و انتخاب شرايط مناسب كار براي محصولات توليد شده مي تواند تضمين كننده صادرات باشد .

تاريخچه توليد و وضعيت فعلي توليد كنندگان :

اولين ماشين هاي آبميوه گيري به عنوان توسعه اولين صنعت الكتروموتور و رواج استفاده از انواع الكتروموتورها در لوازم خانگي توليد شدند به طوري كه در آنها كار حاصل از چرخش روتور جايگزين كار حاصل از دست انسان گرديد. در سال 1932 شركت Electric  Chicago  اولين آبميوه گيري اتوماتيك با نام Juicit  را وارد بازار نمود.

در كشور ما سابقه واردات اين محصول به سالهاي قبل از انقلاب بر مي گردد همزمان با فراگير شدن جهاني اين محصول و رشد اقتصادي ناشي ار فروش نفت كشور طي آن سالها امكان واردات انبوه اين كالا ها فرآهم شد . به تدريج با همكاري فني شركتهاي سازنده اصلي مانند توشيبا و ناسيونال ، توليد اين محصول تقويت شد و در حال حاضر اينكه آبميوه گيري در داخل كشور توليد مي گردد .

كالا مورد نظر به عنوان كالاي مصرفي مطرح مي باشد كه در اقلب منازل به عنوان لوازم خانگي به منظور گرفتن آبميوه جات و برخي سبزيجات كاربرد دارد . در مورد كالاهاي جانشيني كالاي مورد نظر تنها مي توان به نوع قديمي دستگاه آبميوه گيري اشاره كرد كه در آن تفاله ميوه و سبزيجات پس از استحصال ْآب آنها داخل دستگاه جمع شده و به تناوب نياز به باز كردن دستگاه و تخليه تفاله هاي جمع شده ميباشد. در واقع مي توان گفت كه محصول مورد نياز داراي كالاي جانشيني به گونه اي كه در مورد برخي كالاها مطرح است نمي باشد در اينجا بايد خاطر نشان كرد كه در سالهاي اخير چند كاره ها ( معروف به مولينكس ) به عنوان كالاي جانشين اين محصول از كشور هاي ديگر وارد مي شود و به ندرت توسط توليد كنندگان داخلي توليد مي شوند.

معرفي صنعت  وارتباط با صنايع ديگر :

با توجه به اينكه در ساخت محصول مورد نظر قطعات پلاستيكي كاربرد زيادي دارد لذا صنعت پلاستيك را به عنوان يكي از صنايع وابسته معرفي مي كنيم .

معرفي محصول توليدي

انواع مختلف دستگاه آبميوه گيري توسط كشور هاي ايتاليا ، فرانسه ، ژاپن ، كره و ... تحت عناوين مولينكس ، توشيبا ، ناسيونال ،‌شارپ ، گلدستار... توليد مي گردد كه دستگاههاي دو ، سه ، هشت كاره ( آبميوه گيري ، مخلوطكن ، آسياب ) به بازار عرضه مي نمايد .

فصل دوم

اطلاعات و ويژگي ها ي بازرگاني محصول

موارد استفاده و مصرف كنندگان عمده محصول

دستگاه آبميوه گير هيچگونه تعارضي با فرهنگ صنعتي ما ندارد و به نظر مي رسد مصرف كنندگان عمده محصول خانواده ها هستند .

تحليل محصول

دستگاه آبميوه گيري متشكل از 127 جزء است كه از بازار هاي داخلي ، خارجي و ساخت در داخل كارخانه حاصل مي شود . اين اجزاء با طور كل در 64 مورد قطعه قراردارند كه تعداد 36 مورد در داخل كارخانه ساخته مي شود و بقيه از بازار هاي داخلي و خارجي تامين مي گردد .تنها قطعه اي كه از خارج كشور تهيه مي گردد موتور الكتريكي آن است و موتور بعداٌ در خط مونتاژ به قطعات ديگر ملحق مي شود.قطعات در جدول خلاصه شده اند .

| رديف | نام قطعه | محل تامين |
| --- | --- | --- |
|  |  | خود پروژه | كارخانه هاي داخلي | خارجي از داخل | خارجي عام | خارجي انحصاري |
| 1 | پايبه (محفظه موتور) | × |  |  |  |  |
| 2 | بست شماره 1 | × |  |  |  |  |
| 3 | بست شماره 2 | × |  |  |  |  |
| 4 | صفحه تحتاني | × |  |  |  |  |
| 5 | رابط آلومينيومي | × |  |  |  |  |
| 6 | بوش دسته | × |  |  |  |  |
| 7 | مهره تيغه | × |  |  |  |  |
| 8 | صفحه دكور | × |  |  |  |  |
| 9 | سبر تفاله | × |  |  |  |  |
| 10 | درپوش بالايي | × |  |  |  |  |
| 11 | بدنه | × |  |  |  |  |
| 12 | فشار دهنده شماره 1 | × |  |  |  |  |
| 13 | فشار دهنده شماره 3 | × |  |  |  |  |
| 14 | چنگك | × |  |  |  |  |
| 15 | كاردگ | × |  |  |  |  |
| 16 | صفحه گردان | × |  |  |  |  |
| 17 | تيغه آب پرتغال گيري | × |  |  |  |  |
| 18 | دنباله سيم | × |  |  |  |  |
| 19 | پايه پلاستيك بدنه | × |  |  |  |  |
| 20 | دسته | × |  |  |  |  |
| 21 | قرقره دسته | × |  |  |  |  |
| 22 | حماله موتور |  |  |  |  |  |
| 23 | پايه پلاستيكي |  |  |  |  |  |
| 24 | شافت ترمز |  |  |  |  |  |
| 25 | بست شافت ترمز |  |  |  |  |  |
| 26 | بوش ترمز شماره 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | بوش ترمز شماره 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | دسته سوئيچ فلزي |  |  |  |  |  |
| 29 | دسته سوئيچي پلاتيكي | × |  |  |  |  |
| 30 | كليد زن | × |  |  |  |  |
| 31 | بادامك | × |  |  |  |  |
| 32 | لنت ترمز | × |  |  |  |  |
| 33 | كفشك ترمز | × |  |  |  |  |
| 34 | تيغه | × |  |  |  |  |
| 35 | توري | × |  |  |  |  |
| 36 | دسته توري |  |  |  |  |  |
| 37 | بسته دو سر سيم |  | × |  |  |  |
| 38 | پيچ نگه داره سيم |  | × |  |  |  |
| 39 | پيچ محور كفشك ترمز |  | × |  |  |  |
| 40 | فنر چنگك |  | × |  |  |  |
| 41 | فنر لوله اي تخت |  | × |  |  |  |
| 42 | فنر كششي |  | × |  |  |  |
| 43 | ميخ پرچ آلومينيومي |  | × |  |  |  |
| 44 | سيم دو شاخه |  | × |  |  |  |
| 45 | واشر تنظيم محور موتور |  | × |  |  |  |
| 46 | مهره نگه دارنده |  | × |  |  |  |
| 47 | پيچ خودرو پلاستيك |  | × |  |  |  |
| 48 | پيچ نگه دارنده خازن |  | × |  |  |  |
| 49 | واشر فلزي كوچك |  | × |  |  |  |
| 50 | واشر فلزي بزرگ |  | × |  |  |  |
| 51 | واشر كوچك |  | × |  |  |  |
| 52 | مهر نگه داري شافت ترمز |  | × |  |  |  |
| 53 | خازن |  | × |  |  |  |
| 54 | دكور چاپي |  |  |  |  |  |
| 55 | موتور |  | × |  |  |  |
| 56 | كليد يك پل مينياتوري |  | × |  |  |  |
| 57 | برچسب مشخصات |  | × |  |  |  |
| 58 | برچسب خاموش و روشن |  | × |  |  |  |
| 59 | كيسه پلاستيكي |  | × |  |  |  |
| 60 | برگه راهنما |  | × |  |  |  |
| 61 | كارتن كوچك |  | × |  |  |  |
| 62 | سوزن منگنه |  | × |  |  |  |
| 63 | بسته دور سيم |  | × |  |  |  |
| 64 | كارتن بزرگ |  | × |  |  |  |

صادرات محصول

صادرات محصول سه وجه بارز و حياتي در فعاليت اين صنعت دارد :

اول : تحصيل ارز معتبر براي تامين هزينه خريد هاي خارجي

دوم : يافتن بازارهاي نامحدود خارجي

سوم : و از همه مهمتر مصون نمودن مصرف كننده داخلي از تمايل به خريد محصول رقباي خارجي

يعني توليد كالا با كيفيت بين المللي ، مصرف كننده و به تبع آن بازار داخلي را از تهاجم رقباي خارجي مصون مي دارد .آمار موجود در سالنامه گمرك با واحد كيلو گرم مي باشد كه در جدول زير آورده شده است .

| 1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg)6870 | (kg)6419 | (kg)6664 | (kg)9514 | (kg)4621 | (kg)2775 | (kg)2935 |

واردات محصول

در مورد محصولاتي مانند آبميوه گير ميزان وارداتي كه در سالنامه هاي آمار گمرك ايران ثبت شده است كمتر از ميزا واقعي واردات را نشان مي دهد زيرا تعداد قابل توجهي از اين محصولات توسط مسافرين و بدون ثبت گمركي وارد كشور مي شود . علاوه بر اين اطلاعات ثبت شده در اين سالنامه ها نيز بر اساس واحد كيلو گرم مي باشد ،  به همين جهت آمار مربوط به واردات اين محصو از وزارت بازرگاني خارجي به تعداد به دست آورده شده است كه اطلاعات مربوط به گمرك و وزارت بازرگانيدرجداول به طور جداگانه آورده شده است ( در ضمن آمار واردات مولينكس (چند كاره) در جدول زير آورده است) :

| 1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg)1807625 | (kg)40469 | (kg)14801 | (kg)74085 | (kg)208083 | (kg)33038 | (kg)35368 |

| 1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123700 | 245780 | 217970 | 44500 | 39500 | 63850 |

| 1382 | 1381 | 1380 |
| --- | --- | --- |
| 13090 | 4339 | 3028 |

حجم جوازهاي تاسيس صادر شده ( موافقت هاي اصولي )

در جدول زير آمار مربوط به موافقت هاي اصولي در دست احداث ، در آستانه احداث و در دست بهره برداري همراه با معرفي مكان و ظرفيتشان آورده شده است .

| توليد كنندگان داخلي |
| --- |
| شماره | نام واحد | شماره مجوز | تاريخ مجوز | ظرفيت | نام استان | نام شهرستان |
| 1 | محور الكتريك | 17917 | 28/10/82 | 40000 | خراسان | مشهد |
| 2 | دنياي الكترونيك شهاب | 7883 | 18/6/82 | 40000 | زنجان | زنجان |
| 3 | اكبر معمر يزن آبادي | 22821 | 4/3/82 | 30000 | هران | كرج |
| 4 | اميدواران صنعت | 20999 | 11/12/81 | 12000 | سمنان | سمنان |
| 5 | بنا زاده-محكم كار-اكبر | 695 | 2/2/80 | 20000 | اصفهان | شهرك پايگاه هشتم |
| 6 | شهاب دهكردي-سعيد و مسعود | 22749 | 17/11/81 | 10000 | اصفهان | شهرك صنعتي كوهپايه |
| 7 | رحمت الله محمدي | 15234 | 13/9/82 | 10000 | سمنان | شهرك صنعتي ايوانكي |
| 8 | حسنعلي رحماني حسيني | 31253 | 27/12/81 | 10000 | يزد | سمنان |
| 9 | رضا غفوري | 1082 | 28/1/81 | 5000 | سمنان | دير |
| 10 | علي احمدي | 11911660 | 7/7/82 | 4000 | بوشهر | قزوين |
| 11 | سيم و زر الكتريك | 11442 | 13/8/81 | 100000 | قزوين |  |
|  | جمع كل حجم مجوزهاي صادر شده | 281000 |  |

فصل سوم

شناخت و بررسي بازار

بررسي توليدات داخلي گذشته و وضعيت توليد كنندگان

براي تخمين ميزان مصرف دستگاه آبميوه گيري تنها به آمار و ارقا م مصرف گذشته و واردات كه مربوط به يك دوران موقت و بي ثبات بوده است اكتفاء ننموده و اقدام به بازپرسي توسط پرسشنامه هايي نموده ايم.

در حال حاضر عمده ترين توليد كنندگان اين محصول شركت هاي پارس خزر و نيكو ( توشيبا، ناسيونال ) مي باشند كه هر دو محصولاتي مطابق با استاندارد توليد مي نمايند .

لازم به ذكر است كه محصولات اين دو كارخانه تحت عناوين 550-AP.77-E پارس خزر و نيكو شناخته ميشود.

درصد زيادي از مالكيت شركت پارس خزر در اختيار سازمان صنايع ملي ( تحت پوشش وزارت صنايع ) مي باشد. با مراجعه به بانك اطلاعات صنعتي وزارت صنايع ، سازمان صنايع ملي و مركز آمار ايران ، آمار توليدات دو شركت پارس خزر و نيكو در سالهاي 77 الي 83 استخراج گرديده كه در جداول زير منعكس مي باشد.

آمار كل توليد دستگاه آبميوه گيري از سال 77 الي 83

| سال | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توليدات | 64675 | 44958 | 56510 | 105897 | 23733 | 98050 | 167773 |
| جمع كل : 496921 |
| ميانگين توليد سالانه : 70989 |

با توجه به آمار فوق شركت پارس خزر در حدود 61% از سهم توليد داخلي را در اختيار داشته است.

محاسبه حجم فعلي بازار و پيشبيني آن براي سالهاي آتي

- با توجه به وجود آمار مربوط به ازدواج سالهاي 75 تا 82 ، آمار مربوط به ازدواج سالهاي 83 تا 90 با استفاده از پيش بيني نوع لگاريتميك ، پيش بيني شده است كه در جدول زير اين آمار نشان داده شده است :

| 1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668152 | 650690 | 640710 | 646498 | 611073 | 531490 | 505376 | 479263 |
| 1390 | 1389 | 1388 | 1387 | 1386 | 1385 | 1384 | 1383 |
| 738456 | 731910 | 724912 | 717396 | 709277 | 700452 | 690785 | 680098 |

- در اين مرحله فرض بر اين است كه تا سال 80 ، در حدود 60 درصد از خانوار هاي جديد تشكيل شده در آن سال اين محصول را خريداري كردند و بعد از سال 80 ، با توجه به رشد فرهنگي اجتماعي خانوارها ، فرض مي شود كه 70%از خانوارهاي جديد اقدام به خريد اين محصول نموده اند .

- به طور متوسط عمر مفيد يك دستگاه آبميوه گيري 8 سال در نظر گرفته ميشود ، با توجه به اين مطلب در پيش بيني تقاضا بايستي ميزان جايگزيني آبميوه گيريهاي جديد با آبميوه گيري هاي مستهلك شده در نظر گرفته شود. در نتيجه ميزان تقاضا براي سالهاي 83 تا 90 به صورت زير محاسبه ميشود .

ميزان جايگزيني هاي آبميوه گيريهاي مستهلك شده + ميانگين ازدواج در سال × 7% = تقاضا

نتايج مربوط به پيش بيني تقاضا براي سالها 83 تا 90 در جدول زير نشان داده  شده است.

| ميانگين تقاضاي زوجين از سال 90-83 با جايگزيني | پيش بيني تقاضاي زوجين90-83 | ميزان تقاضاي زوجين تا سال 82 | ميانگين ازدواج | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8/287557 | 479263 | 75 |
|  |  | 6/303225 | 505376 | 76 |
|  |  | 318894 | 531490 | 77 |
|  |  | 8/366643 | 611073 | 78 |
|  |  | 8/387898 | 64698 | 79 |
|  |  | 384426 | 640710 | 80 |
|  |  | 455672 | 650960 | 81 |
|  |  | 4/467706 | 668152 | 82 |
| 4/763626 | 6/476068 |  | 680098 | 83 |
| 1/786775 | 5/483549 |  | 690785 | 84 |
| 4/809210 | 4/490316 |  | 700452 | 85 |
| 7/863137 | 9/496493 |  | 709277 | 86 |
| 890076 | 2/502177 |  | 717396 | 87 |
| 4/891864 | 4/507438 |  | 724912 | 88 |
| 968009 | 512337 |  | 731910 | 89 |
| 6/984625 | 2/516919 |  | 738456 | 90 |

بررسي واردات گذشته :

با مراجعاتي كه به مركز آمار ايران و گمرك ايران صورت گرفت در بررسي سوابق واردات دستگاه ميانگين آبميوه گيري مشاهده گرديد كه آمار موجود براي سالهاي 71 به بعد صورت مستقل و براي سالهاي قبل از آن به صورت كلي همراه با انواع خردكننده ها و مخلوط كننده ها در دسترس مي باشد . لذا كارشناسان مركز آمار ايران آمار مورد نظر به تفكيك در جداول صفحه ذيل منعكس است :

| رديف | نام كشور | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | جمع | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ژاپن | 28 | 201 | 7192 |  |  |  |  | 7425 |  |
| 2 | كويت | 907 | 7789 | 2490 |  |  |  |  | 11186 |  |
| 3 | بحرين | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| 4 | امارات متحده عربي | 41 | 139 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 5 | آلمان غربي | 44 | 505 | 31 | 304 | 1208 |  |  | 3277 |  |
| 6 | ايتاليا | 32 | 50 |  |  | 17 |  |  | 99 |  |
| 7 | بلژيك | 584 |  |  |  |  |  |  | 584 |  |
| 8 | سوئد | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 | آمريكا | 24 | 53 | 6 | 3 |  |  |  | 86 |  |
| 10 | هلند | 34 | 363 | 5 |  |  |  |  | 402 |  |
| 11 | چين |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 12 | كره جنوبي |  | 345 |  |  | 8850 |  |  | 9195 |  |
| 13 | هند |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |
| 14 | هنگ كنگ |  | 343 |  |  |  |  |  | 343 |  |
| 15 | آلمان شرقي |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 16 | اتريش |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 17 | فرانسه |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | دبي |  |  | 101 | 109 | 373 | 3607 |  | 4190 |  |
| 19 | دانمارك |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |
| 20 | لهستان |  |  |  |  |  | 4334 |  | 43 |  |
|  | جمع | 1729 | 1011 | 9829 | 498 | 1045 | 7941 | 1185 | 39 |  |

محاسبه تقاضا

همانطور كه گفته شد براي محاسبه تقاضا ، ميانگين تقاضاهاي بدست آمده از روش هاي اول و دوم در نظر گرفته ميشود كه در جدول شماره نتايج بدست آمده نان داده شده است.

| ميانگين تقاضاهاي پيشبين شده | پيش بيني بر اساس كل زوجين | پيش بيني تقاضا بر اساس زوجين روستايي و شهري | سال |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/867424 | 4/763626 | 6/971222 | 83 |
| 45/910999 | 1/786775 | 8/1035223 | 84 |
| 35/936476 | 4/809210 | 3/1063742 | 85 |
| 4/994944 | 7/863137 | 1/1126751 | 86 |
| 4/1015154 | 890076 | 8/1140232 | 87 |
| 75/1023226 | 4/891664 | 1/1154789 | 88 |
| 9/1054120 | 968009 | 8/1140232 | 89 |
| 35/1069707 | 6/984625 | 1/1154789 | 90 |

تعيين سهم بازار قابل كسب

براي تعيين سهم بازار قابل كسب از فرمو زير استفاده ميشود

(توليد داخلي+ حجم جوازهاي تاسيس + طرح هاي توسعه ) – تقاضا =D

براي استفاده از اين فرمول نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

- چون در اين فرمول بايدبراي تقاضاي يك عدد در نظر گرفته شود و پيش بيني ميشود كه  اين پروژه در سال 86 به بهره برداري مي رسد ، در نتيجه ميانگين تقاضاهاي سال هاي 86 تا 90 به عنوان تقاضا در نظر گرفته مي شود .

76/1031430=5/(35/1069707+9/1054120 +75/1023226+ 4/1015154 + 4/994944 ) = ميانگين تقاضاي سالهاي 86 تا 90

- بر اساس آمار بدست آمده از ميزان توليد واقعي داخلي در سالهاي 75 تا 81 ، ميانگين توليد واقعي داخلي در ان سالها به عنوان توليد واقعي داخلي در سال 82 در نظر گرفته ميشود.(به دليل عدم وجود توليد واقعي داخلي در سال 82)

در جدول زير توليد واقعي داخلي سالهاي 75 تا 82 نشان داده شده است.

| 1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121900 | 117700 | 94600 | 98500 | 158500 | 134000 | 130018 | 119994 |

- با توجه به اطلاعات مربوط به طرح هاي در دست اجرا مربوط به توليد اين محصول ، جمع كل حجم توليد مجوزهاي صادر شده برابر 281000 دستگاه آبميوه گيري مي باشد .

- ميزان طرح هاسي توسعه مربوط به اين محصول صفر در نظر گرفته مي شود.

در نتيجه سهم  بازار قابل كسب به صورت زير محاسبه ميشود.

76/628529 = (0 + 281000+ 121901 ) – 76/1031430 = D

بررسي قيمت

در سالهاي اخير به دلايل گوناگون قيمتهاي نوسان داشته لكن بطور متوسط مي توان قيمت دستگاه آبميوه گيري محصول شركت نيكو 320000 و محصول شركت پارس خزر را 300000 ريال در نظر گرفت كه در حال حاضر نيز قيمت ها تقريباٌ در همين سطح مي باشد . ضمناٌ از آنجا كه محصول شركت نيكو قابليت آن را دارد كه به عنوان مخلوط كن و آسياب نيز مورد استفاده قرار گيرد در بازار از قيمت بالاتري برخوردار است .

تحليل وضعيت موجود مصرف

با توجه به اينكه مصرف ناشي از دو عامل توليدات داخلي كشور و واردات محصول مي باشد بنابراين با توجه به رابطه

واردات + توليد داخلي = مصرف

مصرف دستگاه آبميوه گيري براي سالهاي 69-75 به قرار زير است

| سال | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توليدات | 64675 | 44958 | 56510 | 05897 | 23733 | 98050 | 167773 |
| واردات | 1729 | 10112 | 9829 | 498 | 10452 | 7941 | 1185 |
| مصرف | 66404 | 55070 | 66339 | 106395 | 34185 | 105991 | 168958 |

پيش بيني عرضه

در حال حاضر تنها توليد كنندگان اين محصول شركتهاي پارس خزر و نيكو مي باشند كه ظرفيت اسمي آنها به ترتيب 130 هزار و 70 هزار در سال است كه شركت پارس خزر در حدود 61% سهم بازار را داراست.

ضمناً گروه برق و الكترونيك وزارت صنايع اعلام نمودند كه 5 واحد ديگر به مشخصات زير نيز اقدام به اخذ موافقت اصولي نموده اند.

موافقت اصولي هاي موجودي در وزارت صنايع در ارتباط با آبميوه گيري

| نام | استان | نوع فعاليت | ظرفيت ساليانه | تاريخ اخذ موافقت اصولي | تاريخ صدور پروانه | شماره پروانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شركت به شرق | تهران | آبميوه گيري و اطو | 40000 | سه ماه اول 74 | 1/11/73 | 57092 |
| حسن سلطاني ،شهرابي | اصفهان | آبميوه گيري | 10000 | سه ماه سوم 73 | 1/7/73 | 19404 |

امور مربوط به توليد و ساخت لوازم خانگي از جمله آبميوه گيري با وزارت صنايع است .طي تماس ها و مراجعات مكرري كه انجام شد چنين استنباط مي شود كه سياست دولت در رابطه با توليد ان محصول اگر چه از لحاظ قانوني مساعد است ليكن مسئولين مربوطه نسبت به محصولات تقريباً مشابه از قبيل چرخ گوشت آن را در اولويت پايين تري قرار مي دهند.

لازم به ذكر است آبميوه گيري از اقلامي است كه دولت سالهاي اخير نام آن را در ليست موافقتهاي اصولي آورده است . با توجه به ظرفيت اسمي در واحد توليد نيكو و پار خزر به علت جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي نتوانسته اند خود را به ظرفيت بالقوه برسانند پيش بيني مي شود چنانچه با ظرفيت هاي اسمي به توليد بپردازند و واحد مطالعاتي نيز با حداكثر ظرفيت خود توليد كنند ميزان عرضه آبميوه گيري 214 هزار دستگاه در سال خواهد بود

وضعيت صادرات و پيش بيني آن

با توجه با بررسي هاي انجام شده و مطالعات كارشناسي چنين به نظر مي رسد كه تا سال 1380 توليدات داخلي جوابگوي مصرف كنندگان نبوده و ترجيحاٌ اين محصول صادراتي نز خواهد داشت .

جمع بندي سهم بازار قابل وصول

با توجه به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از توليد ، واردات و مصرف محصول مورد نظر (از روش رگرسيون )  پرسشنامه ها كه مكمل شناخت سهم بازار قابل وصول مي باشد ظرفيت اسمي كارخانه برابر با 100000 دستگاه در سال تعيين مي گردد.

با توجه به مشابهت پروژه ساخت دستگاه آبميوه گيري و بعضي لوازم ديگر خانگي از قبيل چرخ گوشت يا جاروبرقي توصيه مي شود در كنار توليد دستگاه آبميوه گيري توليد اين محصولات نيز مد نظر قرار گيرد.

فصل چهارم

مطالعات عملياتي

ظرفيت و برنامه توليد و چگونگي انتخاب آن

ظرفيت عبارتست از حداكثر تعداد واحد توليدي در يك دوره معين (يكسان) مباني انتخاب ظرفيت در هر واحد توليدي تابع عواملي چون تقاضاي بازار – مواد ورودي – تاسيسات زير بنايي – اندازه واحد هاي مشابه –توان رهبري و سازماندهي توليد بودجه و ... مي باشد كه با احتساب امتياز به هر يك از پازامتر هاي فوق ، توليد در سال شروع بهره برداري 70 هزار دستگاه در سال تعيين مي گردد ك تا سال چهارم بهره برداري به تدريج به ظرفيت اسمي خواهد رسيد . برنامه پنج سال وصول به ظرفيت اسمي طبق جدول زير ميباشد:

| سال | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان توليد ( هزار دستگاه) | 70 | 80 | 95 | 100 | 100 |

تكنولوژي و چگونگي انتخاب

دستگاه آبميوه گيري توليد كارخانه شبيه طرح مدل 17-E  پارس خزر مي باشد كه در اكثر قطعات و اندازه ها با آن يكسان است . بين اين آبميوه گيري و مدل17-E پارس خزر دو تفاوت عمده وجود دارد كه در ذيل مطرح مي شوند .ان تغييرات به جهت سهولت توليد و پايين آوردن هزينه ايجاد شده است .

- پايه (محفظه موتور)

- پايه هاي لاستيكي

در مورد مدل 17-E پارس خزر جنس محفظه موتور از ورق فلزي مي باشد كه آنرا رنگ آميزي مي كنند ولي در طرح جديد اين جنس به پلاستيك تغيير داده شده است .اين تغيير باعث خواهد شد تا علاوه بر سهولت در پروژه ساخت دستگاه از اثرات رنگ پريدگي و زنگ زدگي و صدمات ناشي از رطوبت و خراش نيز مصون بماند .ضمن اينكه وزن دستگاه و موارد مصرفي فلزي كه در مقايسه با پلاستيكها قيمت بيشتري دارند نيز كاسته ميشود.

در كنار مسائل ذوق و سليقه مصرف كنندگان نيز بيشتر دستگاهها سبك و شيك پلاستيكي را مي پسندد تا دستگاهها سنگين با ايجاد تغييرات در شكل پايه سعي شده تا تعداد قطعات مورد نياز كاهش داده شود در طرح جديد تعداد لاستيكي شامل پيچ ، واشر و فنجاني فلزي كاهش زيادي يافته است .

نگرشي برفرآيند عمليات قطعات آبميوه گيري

آندايزينگ آلومينيوم(سبد تفاله)

آندايز كردن به معناي اكسيداسيون آلومينيوم است كه در محلولهاي الكتروليتي انجام ميگيرد دراين عمل قطعه به قطب مثبت به آند بسته ميشود .

آلومينيوم سبك داراي قابليت خم شدن نورد چكش خواري هدايت الكتريكي و حرارتي بالايي است .نقطه ذوب اين فلز 700 درجه سانتيگراد بوده و فلزي است شديداٌ فعال كه به محض آنكه در هوا قرار گيرد يك لايه اكسيد AL2O3 چند انگسترومي روي آن تشكيل ميشود كه بسيار سخت مي باشد و سختي آن به شكل و فرم كريستالي آن بستگي دارد .

اكسيد آلومينيوم تقريباًٌ عايق الكتريكي است . نقطه ذوب آن نزديك به نقطه ذوب آهن در حدود 1350 درجه است و گاهي سختي آن به سختي الماس و حتي بيشتر مي رسد.

آلومينيوم معمولاًٌ به شكل خالص ( 1000،1100) بكار برده ميشود.

آلومينيوم با عناصر Cd-Ni-Si-Fe-Cr-Mn-Mg-Zn-Cu تشكيل  آلياژ مي دهد كه در مورد سه عنصر اخير از آلياژ به ندرت استفاده ميشود .

براي آندايز كردن نيز بايد مشخص شود كه درصد اين عنصر چقدر مي باشد لايه آلومين بسيار نازك بوده و در حد انگستروم ضخامت دارد و اين ضخامت پس از آندايز كردن بچند ميكرون مي رسد.

شكا آلومين شبيه به يك 6 ضلعي منتظم است كه عموماٌ وسط آن يك حرفه دارد به همين دليل است مكه غير قابل نفوذ مي باشد هر چه شكل حرفه ريزتر و كوچك تر باشد آندايز كردن سخت تر مي شود كه به آن Hand Anodizing  در غير اينصورت آن را آندايزينگ نرمال گويند.

عوامل موثر بر آندايزينگ

- در جه خلوص AL : هر چه درجه خلوص AI بيشتر باشد كيفين آندايزينگ بهتر مي شود

- نوع حمام مصرفي بستگي به نوع آندايزينگ دارد

- دماي مصرفي : در حمامهاي خاص براي آندايزينگ سخت و در كليه حمامهاي آندايزينگ معمولي هر چه دما بالا رود عمل آندايزينگ در شرايط سختتري انجام ميشود و هرچه دما پايين تر باشد راحت تر.

- مقدار چگالي جريان مصرف و نوع جريان : پر مصرف ترين حمامهاي آندايزينگ ه سه صورت حمامهاي اسيد سولفوريكي اگزاليكي، اسيد كرميكي مي باشد .

حمامهاي اسيد سولفوريك براي آندايزينگ معمولي

وزن اسيد سولفوريك بين 15 تا 18 درصد وزني ، تحت چگالي جريان 13 آمپر بر دسيمتر مربع در دماي 21 درجه سانتيگراد و در زمان 10 الي 60 دقيقه ، سرعت آندايزينگ در حدود 36% ميكرون در دقيقه خواهد بود .

براي ايجاد پوشش سقف مقدار اسيد سولفوريك بين 22 تا 12 درصد وزني  تحت چگالي 6/2 تا 9/13 آمپر و دسيمتر مربع و در دماي 5 تا 5 درجه سانتيگراد با سرعت 3/1 ميكرون بر دقيقه انتخاب مي شود .

مكانيزم پوشش گرفتن

اكسيژن نوزاد تشكي شده از لايه هاي نفوذي به سطح آلومينيوم نفوذ مي نمايد و ايجاد اكسيد مي كند

كه به اندازه 2 يا 3 ميكرون بر نفوذ بعدي ايجاد شكاف در سطح فلزي مي نمايد. نفوذ اولين توليد اكسيد ونفو هاي بعدي آن لايه اكسيد اولي را شكافته تا سطح زيري اكسيد كه فلز آلومينيوم مي باشد نفوذ كرده و قشر جديد از اكسيد ايجاد مي شود .و اين سيكل مدت زماني ادامه دارد تا لايه اكسيد به 3 الي 4 ميكرون برسد. نوع اتصال قطعه خيلي مهم است در قطعات درشت اتصال بايد زياد و محكم باشد تا بيشترين چگالي جريان را از خود عبور دهد . بدين منظور بهتر است نوع اتصال از فلز تيتانيوم يا آلومينيوم باشد . تلاتم براي هر سه حمام فوق الذكر مهم و مورد نياز است بهترين نوع تلاتم براي آندايزينگ سخت روش تلاتم با كمپرس كردن گاز نيتروژن در محلول مي باشد .در حمامهاي كروميكي در حدود 40 والت الكتريسيته لازم است كه اين مقدار بايد در حدود 10 دقيقه بهطور افزايشي از صفر تا چهل وات صورت گيرد تا از ذوب شدن قطعه كار در اثر اعمال ولتاژ در يك لحظه جلوگيري نمابد.

خط آندايزينگ ( سبد تفاله )

- جربيگيري ، 16% وزني اسيد سولفوريك با 3% وزني اسيد كروميك Cro3

- شستشو

- اكسيد زدايي

- شستشو

- اچ كردن (eatching) محلول اچينگ (5-20 ) % NaoH

- شستشو

- غبار زدايي desmoting (20%) حجمي HNO3 اگر سيليس زياد باشد ماز Hf‌(5-10)% حجمي استفاده ميشود .

- شستشو

- آندايزينگ

قبل از غبار زدايي مرحله شستشو استاگر در اين مرحله پوليش كاري بكنيم غبار از بين رفته و ديگر احتياج به غبار زدايي نيست و بعد مرحله شستشو خواهد بود .

در عمل اندايزينگ سخت ، شستشو با آب سرد خاتمه كار خواهد بود و اگر اندايزينگ از نوع معمولي (نرمالي ) باشد ابتدا عمل شستشو را انجام داده و بعد قطعه را در جوش شيرين ( بي كربنات كلسيم ) غوطه ور مي نماييم و بعد با آب سرد مي شوييم وسپس غبار زدايي ميكنيم .

تركيب شيميايي چربي گيري ها

چربي گيريهاي قليايي  داراي تركيب پايه اي از سه دسته تركيب بزرگ زير هستند .

- ساختمان با زمينه چربي گير در قسمت عمده چربي گير آن اختصاص دارد .

- مواد آلي و غير آلي كه به ساختمان محلول جهت بالا بردن قدرت چربي گير اضافه مي شود و يا اثر فعال كننده براي سطوح فلزات دارد .

- مواد آلي كه باعث كف كردن محلول امولسيون و مرطوب شدن محلو ل كاربرد دارد.

- Builders  نمكهاي قليايي هستند كه در چربيگير قليايي به كار مي رود ، آنها معمولا از يك يا چند گروهي از فلز قليايي از توفسفاتها  فلز هايي قليايي حاوي فسفاتها ، ئيدروكسيدهاي فلز قليايي ،سيليكاتهاي فلز قليايي ، كربنها ي فلز قليايي، بيكربناتهاي فلز قليايي ، و براتهاي قليايي هستند كه در پايين با توجه به خواص فيزيكي ، تركيب جامد و از نظر اقتصادي آماده است .

فلز قليايي معمولاٌ سديم است . فسفاتها به صورتهاي مختلف در چربيگيري كاربرد دارند . آنها عبارت است از نرم كردن آب ،حذف موادي مانند كلسيم ،منيزيم ،آهن بصورت رسوب است.اين مواد (فسفاتها )باعث تجزيه شدن آلودگيها شده و همانند خنثي كننده عمل مي نمايد . ( از خنثي شدن خاصيت قليايي محلول جلوگيري مي كند ) بعضي از فسفاتها تجارتي مانند تري سديم فسفات ، دي سديم فسفات ، تترا سديم ، پيرو فسفات ، و سديم تريپولي فسفات كاربرد هاي مفيد دارند.

مواد لازم براي چربيگير ي قليايي

- پيرو فسفات سديم ،متا سيليكات بين 4 تا 18گرم در ليتر مصرف مي شود  كه در حدود 5 دقيقه در دماي 70 تا 0 8 درجه سانتيگراد قرار مي گيرد .

- كربنات سديم ،متا سيليكات سديم  4 تا 2گرم در ليتر در زمان 7 تا 8 دقيقه

| تركيب | آلومينيوم | فولاد |
| --- | --- | --- |
| ئيدروكسيد سديم | _ | 38% |
| كربنات سديم غليظ | 55% | 39% |
| متا سيليكات سديم بدون تبلور | 37% | 12% |
| اسد چرب و استر ها | 1% | 3% |
| سولفونات نفتالين | 2% | _ |
| الكيلفنون اتو كسيلات | _ | 2% |
| سولفونات الكيل بنزين سديم | 5% | _ |

سيليكاتها نيز در شكلهاي مختلف كاربرد دارد آنها مسئول تهيه محلول قليايي معلق نگه داشتن مواد جامد ، تهيه كف ، حلال چربي ، و ممانعت كننده از جمله مواد قليايي به فلزات حساس مانند AI 	، Zn هستند . محصولات تجارتي سيليكاتها  شامل سديم و متا سيليكات و ارتوسليكات سديم ميباشد . اگر سيليكاتها در اثر آبكشي  از روي سطوح قطعات خوب پاك نشود خود آنها توليد اشكال در آبكاري مي نمايد . كربناتهاي قليايي ضعيفي هستند  آنها مانند بافر عمل ميكنند.

مواد اضافه كننده  ( Additives)

اين مواد مواد اضافه از تركيبات آلي و مصرفي هستند كه به محلولهاي چربي گيري براي اصلاح سطح اضافه مي شود . تركيبات شيميايي آنها مانند گيليكونها ،گليلون اترها ، شلاتهاي فعال و نمكهاي فلزي پلي والانت هستند . اين تركيبات عموماٌ باعث نرو شدن آب  و كمپلكس كردن  يا مقيد كردن يونهاي فلزي  مي شوند . بعضي از شلاتهاي مورد استفاده  شامل گلو كنات سديم ، سيترات سديم ، تتار سديم اتيلن ، در آمين ،تتراستات ( EDTA) تري سديم نيترول ، تري استان NTA و تري تانل آمين ميباشد .

Surfactants :

مواد آلي هستند كه باعث كف كردن محصول ( حلالهاي قوي) امولسيو ني تر شدن محلول كاربرد دارند . اين مواد به 4 دسته بزرگ تقسيم مي شوند:

- انيونيك

- كاتيونيك

- نونيونيك

- آمفرتريك

دستورالعمل كار با مواد چربيگيري

انواع مختلف چربيگيري ها  قليايي داراي كاربرد هاي مختلفي هستند كه دستورالعمل به كاربردن آنها نيز متفاوت مي باشد . مثال زير شامل برخي شامل برخي از انواع چربيگيريهايي  است كه شامل مقدار غلظت چربيگير ، دماي كاربردي و حدود زمان مورد نياز و  در مورد چربيگيريها ي الكتريكي ، مقدار ولتاژ و چگالي جريان است .

چربيگيري هاي غوطه وري

مقدار چربيگير 30 تا 90 گرم در ليتر

دما 71 تا 99 در جه سانتيگراد

زمان 1 تا 5 دقيقه

جنس ابزار و لوازم  در كاربرد محلولهاي چربيگيري

تقريباٌ تمام لوازم محلولهاي چربيگيري را مي توان از فولاد كم كربن و يا فولاد ضد زنگ سري 300 انتخاب نمود.

خط آبكاري دستگاه آبميوه گيري

بطور كلي براي پاك كردن و تمييز نمون قطعات جهت آبكاري محل تمييز كردن طي دو مرحله  مقدماتي و نهايي انجام مي گيرد . در مرحله ابتدايي سطح كار از وجود مواد سنگين جامد كاملاٌ پاك مي شود . مواد جامدي شبيهه رنگها ، انواع روغنها ، گريسها و چربي هايي نظير اين مواد .  در مرحله نهايي اثار چربيهاي باقي مانده در مرحله مقدماتي كاملاٌ  از سطح پاك مي شود و كاملاٌ  آماده آبكاري مي گردد غوطه وري در اسيد در مرحله مقدماتي  پس از چربيگيري باعث از بين رفتن پوسته اي سنگين مانند اكسيد ها مي شود . در مرحله نهايي  به منظور طبيعي كردن سطوحي بكار ميرود كه توسط مواد قليايي چربيگيري شده اند در ضمن به منظور فعال نمودن سطوح  نيز بكار ميرود

عمليات مقدماتي

صيقل كاري (جلا دادن ): منظور از عمل جلا دادن مكانيكي  سطوح عبارت از برداشتن  مقداري برده از سطوح مورد نياز و ميله ابزار برنده و مواد ساينده از قبيل تراشكاري ، شن پاشي ، سوهان كاري ، سنباده زدن و يا سنگ زدن كه عموماٌ پروسه عمل از خشن به نرم مي باشد .

چرخهاي پوليش كاري

جنس چرخهاي پوليش كاري  عموماٌ از Muslin نمد ، و يا كرباس مي باشد كه براي منظور هاي خاص فرم چرخها متفاوت است گاهي اوقات  برخي از چرخها با دوخته شدن  پارچه ها به يكديگر ساخته ميشود  و گاهي بوسيله چسباندن با چسب بهيكديگر متصل مي گردند.

مواد ساينده براي صافكاري

مهمترين مواد ساينده اي كه در صنعت صيقل كاري مورد استفاده قرار مي گيرند ، مواد ساينده طبيعي و مواد ساينده مصنوعي مي باشند . مواد ساينده مانند سيليس  و اكسيد فلزاتي مانند آهن، منگنز ، كرم ، الومينيوم ، كاربيد ،سيلسكون مي باشند.

پاك كردن چربيهاي ضخيم مانند گريسها و نظاير آنها

براي پاك كردن اين نوع آلودگيها مي توان از يك ا تعدادي از مواد زير استفاده نمود:

A ) مشتقات نفت

B)مواد امولسيوني قليايي

C) بخارهاي چربيگير

D)چربيگيري الكتروليتي يا الكتريكي و غيره

عمليات نهايي

براي از بين بردن اثار باقي مانده مواد سنگين از روي سطح فلز از عمليات نهايي استفاده مي كنيم كه دقيقاٌ شبيه عمليات اوليه بصورت الكتريكي مي باشد و شامل مراحل زير است :

1 )كرم گيري                             2 ) چربيگيري                            3 ) شستشو

4 ) شستشوي اسيد                      5 ) شستشو                                  6 ) شستشوي NACN

7 ) مخزن مسي                          8 )شستشو                                9 ) شستشوي گرم

10 ) چربيگيري                            11) شستشو                                  12 ) شستشوي اسيد

13 ) شستشو                               14 )مخزن نيكل                              15 ) شستشو

16 ) مخزن گرم                           17 ) شستشو                                   18 ) خشك كردن

ADS-12:

آلياژ آلومينوم مورد استفاده در ساخت رابط آلومينيومي كه بصورت شمش در ابعاد 40×7×15 سانتيمتر و بوزن 4 كيلو گرم ميباشد . تحت عنوان ADC-12 با LM-24 شناخته شده است و عناصر متشكله آلياژ عبارتند از :

| جنس | درصد آلياژ |
| --- | --- |
| مس | 3 تا 4 |
| سيلسيم | 5/5 الي 5/9 |
| منيزيم | 1/0 |
| آهن | 3/1 |
| منگنز | 5/0 |
| نيكل | 5/0 |
| روي | 3/0 |
| سرب | 3/0 |
| قلع | 2/0 |
| تيتانيم | 2/0 |
| آلومينيوم | بقي آلياژ |

تركيب آلياژ ADC-12 با LM-24 براي ريخته گيري تحت فشار بهترين خواص را داراست و استحكام و مقاومت د مقابل خوردگي آن در سطح بالا قرار دارد . همچنين داراي مقاومت كششي 200 و مقاومت برشي 110 و سختي 854 برنيل و وزن مخصوص 79/2 گرم بر سانتيمتر مكعب مي باشد .

اين شمش ابتدا از انبار به كارگاه داراي كسب حمل و د كوره هاي ذوب و توسط پيمانه مخصوص در قيف ماشين داي كست ريخته و توسط فشار اهرم پيستون به محفظه قالب تزريق  ميشود . پس از سرد شدن قطعه توليد شده را بيرون مي كشند و عمل تراشكاري روي آن انجام مي دهند.

تيغه آبميوه گيري

جنس تيغه طبق نقشه از فولاد ضد زنگ SUS 430 CP است. اين قطعه در حين چرخش عمل رنده كردن ميوه را انجام مي دهد و ميوه را به رشته هاي ريز تبديل مي كند اين رشته هاي بعداً توسط نيروي گريز از مركز به طرف جداره پرتاب شده و آب آن گرفته ميشود .

روش توليد

ورقهاي فولادي با ضخامت 5/1 ميليمتر از انبار مواد اوليه  به قسمت كارگاه توليد پرس حمل شده در ابتدا با گيوتين به قطعات كوچكتر بريده شده و سپس با پرس به صورت قرص تبديل و سوراخ وسط آن زده ميشود .سپس عمليات آج زني بر روي آن انجام مي شود .كه اين عمل طي 16 صورت مي گيرد. اين قطعه پس از كنترل به انبار قطعات تهيه ساخته ارسال مي شود تا بعداً در خط مونتاژ بكار گرفته شود.

توري آبميوه گيري

معمولاٌ حلقه هاي بزرگ پلاستيك كه بر روي قرقره اي پيچيده شده اند را به پهناي مورد نظر بريده و سپس حلقه بريده شده را داگانه بر روي محوري سوار كرده و سپس به صورت نواري حلقه را باز كرده و نوار پلاستيكي در زير دستگاه پرس كه داراي قالبي با سنبه مخصوص مي باشد قرار مي دهند كه در كليه سوراخ ها بر روي نوار پلاستيكي حاصل مي شود و سپس به طول هاي معيني بريده ميشود .نوارهاي نازك با عرض 1 سانتيمتر نيز بريده و جهت دسته هاي توري توسط پرس گرم به دو سر توري وصل مي گردد .اين توري به منظور بهتر جداكردن تفاله از آبميوه به كار ميرود.

روش توليد سبد تفاله

سبد تفاله قطعه اي از دستگاه آبميوه گيري مي باشد كه عمل جداسازي آبميوه را از تفاله انجام مي دهد و جهت پالايش بهتر آبميوه در قسمت داخل آن از يك فيلتر اصلي كه يك تسمه مشبك پلاستيكي مي باشد استفاده مي شود .

مراحل عملياتي سبد به قرار زير است :

صفحات ورقه آلياژ آلومينيوم توسط ليفتراك از انبار به قسمت پرسهاي 100 تني ( كارگاه پرسكاري) حمل و به انداه هاي مشخص و تعيين شده بريده مي شود . بلانكهاي حاصله جهت تعيين صحت كار مورد بازرسي قرار گرفته و سپس در پرسهاي 100 تني هيدروليك مجهز به قالب هاي كششي بارگيري شده و عمليات كششي بر روي آنها انجام ميگيرد.

بعد از عمل كشش ، بازرسي قطري از آنها به عمل آمده و به قسمت تراش عمليات برش كاري لازم و صاف كردن لبه هاي حمل و بعد از آن به قسمت پرس 55 تني انتقال داده مي شود و قسمت جانبي آن تحت عمل سوراخكاري يا Punching قرار ميگيرد . قالب مور استفاده در اين مرحله معمولاً در 8 مرحله عمل سوراخكاري سطحجانبي را انجام ميدهد يعني سبد تفاله به اندازه يك هشتم محيط دايره چرخيده و عمل سوراخكاري انجام ميگيرد.

بعد از عمل سوراخكاري در قسمت پرسهاي 55 تني عمل خمكاري لبه ها به سمت داخل توسط قالبهاي خمشي لب گردان انجام ميگيرد.سپس از آنها بازرسي به عمل آمده و به انبار قطعات نيمه ساخته انتقا داده  ميشود .

در انبار از لحاظ كنترل كيفيت ، بار ديگر بازرسي شده و سپس به كارگاه آندايزينگ ( آلوميت كاري) انتقال داده ميشود . در آنجا ابتدا آنها را داخل وانهاي خط چربيگيري قرار داده و سپس آنها را شسته و در روي جيگهاي مخصوصي كه به قطب آند دستگاه ركتيفاير  وصل مي باشد بسته و تحت عمل آندايزيگ توسط آب گرم در حدود 67 تا 78 درجه سانتيگراد با فشار شسته ميشود سپس آنها را در داخل كوره هاي خشك كننده قرار داده و بوسيله وزش هواي خنك توسط فنها ، آنها را خشك مي كنند و بعد از خشك شدن و بازرسي نظري به قسمت انبار انتقال داده شده و در آنجا بازرسي كنترل كيفيتي بعمل مي آيد . سپس به انبار بخش مونتاژ انتقال داده مي شود.

مواد ورودي و چگونگي تامين آن

جدول برآورد نياز ساليانه مواد اوليه غير فلز

| رديف | شرح مواد | وزن قطعه گرم | نياز ساليانه كيلو گرم | تخمين ميزان ضايعات | ميزان ضايعات | كل نياز ساليانه كيلوم گرم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS | 752 | 75200 | 10% | 7510 | 82720 |
| 2 | AS | 420 | 42000 | 10% | 4200 | 46200 |
| 3 | Pp | 17 | 1700 | 10% | 170 | 1870 |
| 4 | Polyacetal | 92 | 9200 | 10% | 920 | 10120 |
| 5 | لنت ترمز | 5/3 | 350 | 10% | 35 | 385 |
| 6 | توري | 2/8 | 820 | 10% | 82 | 902 |
| جمع : 129270 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 10% |
| جمع كل : 142197 كيلوگرم |

جمع برآورد نياز ساليانه مفتولهاي فولادي

| رديف | نام قطعه | تعداد در محصول | ابعاد مفتولهاي اوليه mm | وزن مفتول اوليهkg | توليد از هر مفتول | مصرف هر قطعه g | نياز ساليانه kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دسته | 1 | 6000X6 | 1.286 | 10 | 128.6 | 12860 |
| 2 | شافت ترمز | 1 | 6000X5 | 1.0716 | 46 | 23.3 | 2330 |
| جمع : 15190 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 3% |
| جمع كل : 15645 |

جمع برآورد نياز ساليانه ورق فولادي گالوانيزه

| رديف | نام قطعه | تعداد در محصول | ابعاد مفتولهاي اوليه mm | وزن مفتول اوليهkg | توليد از هر مفتول | مصرف هر قطعه g | نياز ساليانه kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | صفحه تحتاني | 1 | 200×1000×8/0 | 13 | 55 | 37/236 | 23637 |
| 2 | كليد زن | 1 | 2000×1000×2 | 5/32 | 6666 | 87/4 | 5/487 |
| 3 | بست ترمز | 1 | 2000×1000×2 | 25/26 | 714 | 75/22 | 2276 |
| 4 | دسته سوئيچ | 1 | 2000×1000×2 | 5/32 | 4000 | 12/8 | 5/812 |
| 5 | بست شماره 1 | 1 | 2000×1000×2 | 25/16 | 493 | 96/32 | 3296 |
| 6 | بست شماره 2 | 1 | 2000×1000×2 | 25/16 | 493 | 96/32 | 3296 |
| جمع : 33805 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 3% |
| جمع كل : Kg 34820 |

جمع برآورد نياز ساليانه ورق فولادي ضد زنگ

| رديف | نام قطعه | تعداد در محصول | ابعاد مفتولهاي اوليه mm | وزن مفتول اوليهkg | توليد از هر مفتول | مصرف هر قطعه g | نياز ساليانه kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تيغه | 1 | 1000×200×5/1 | 2/13 | 162 | 6/192 | 19260 |
| جمع : 19260 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 3% |
| جمع كل : Kg 19837 |

جمع برآورد نياز ساليانه شمش آلومينيوم ADC-12

| رديف | نام قطعه | تعداد در محصول | ابعاد مفتولهاي اوليه mm | وزن مفتول اوليهkg | توليد از هر مفتول | مصرف هر قطعه g | نياز ساليانه kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | رابط آلومينيومي | 1 | 70850×400 | 5/4 | 30 | 150 | 150000 |
| جمع : 15000 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 3% |
| جمع كل : Kg 15450 |

جمع برآورد نياز ساليانه مواد اوليه

| رديف | نام قطعه | تعداد در محصول | ابعاد مفتولهاي اوليه mm | وزن مفتول اوليهkg | توليد از هر مفتول | مصرف هر قطعه g | نياز ساليانه kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سبد تفاله | 1 | 279×629×1 | 505 | 2230 پ | 4/226 | 22645 |
| جمع : 22645 |
| اضافه ميشود درصد ضايعات: 3% |
| جمع كل : Kg 22324 |

جدول برآورد نياز ساليانه ورق فئلادي گالوانيزه

| رديف | شرح مواد | منبع خريد | نياز ساليانه با عدد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ورق گالوانيزه SPG2 | خارج | 34850 |
| 2 | ورق فولاد ضد زنگ SUS430cp | خارج | 19837 |
| 3 | روال آلومينيوم 3003A |  | 23324 |
| 4 | شمش آلومينيوم DC12 | داخل | 15000 |
| 5 | مفتول فولادي S45C | داخل | 15645 |
| 6 | مواد پلاستيك ABS | خارج | 46200 |
| 7 | مواد پلاستيك As | خارج | 46200 |
| 8 | مواد پلاستيك P.P | خارج | 1870 |
| 9 | مواد پلاستيك POLA/YACETAL | خارج | 10120 |
| 10 | ورق RABA-KORUKU | خارج | 385 |
| 11 | MERAMARBLE | خارج | 902 |
| 12 | مواد خريدني پارت ليست | داخل | - |
| 13 | موتور الكتريكي | خارج | 000/100 |
| 14 | مواد آبكاري ، صافكاري .... | داخل | - |

جدول هزينه قطعات خريدني

| رديف | نام قطعه | كد قطعه | تعداد | في ريال | جمع ريال | منبع خريد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بست دو سر سيم | 471 | 1 | 50 | 50 | بازار داخلي |
| 2 | بست نگهدارنده سيم | 481 | 1 | 50 | 50 | بازار داخلي |
| 3 | پيچ محور كفشك ترمز | 491 | 1 | 200 | 200 | بازار داخلي |
| 4 | فنر چنگك | 501 | 1 | 220 | 220 | بازار داخلي |
| 5 | فنر لوله اي تخت | 511 | 1 | 25 | 25 | بازار داخلي |
| 6 | فنر كشش | 521 | 1 | 25 | 25 | بازار داخلي |
| 7 | ميخ پرچ آلومينوم | 531 | 1 | 100 | 100 | بازار داخلي |
| 8 | سيم دو شاخه | 541 | 1 | 500 | 500 | بازار داخلي |
| 9 | واظر تنظيم محور موتور | 551 | 5 | 50 | 50 | بازار داخلي |
| 10 | مهره نگهدارنده خازن | 561 | 9 | 50 | 450 | بازار داخلي |
| 11 | پيچ خودرو پلاستيك | 571 | 10 | 100 | 1000 | بازار داخلي |
| 12 | پيچ نگهدارنده خازن | 581 | 1 | 100 | 100 | بازار داخلي |
| 13 | واشر فنري كوچك | 591 | 13 | 50 | 650 | بازار داخلي |
| 14 | واشر فنري بزرگ | 601 | 1 | 75 | 600 | بازار داخلي |
| 15 | واظر كوچك | 611 | 12 | 50 | 50 | بازار داخلي |
| 16 | مهره نگهدارنده شانت ترمز | 621 | 1 | 70 | 70 | بازار داخلي |
| 17 | خازن | 631 | 1 | 450 | 450 | بازار داخلي |
| 18 | دكور چاپي | 641 | 1 | 300 | 300 | بازار داخلي |
| 19 | موتور | 651 | 1 | 100000 | 100000 | بازار داخلي |
| 20 | كليد يك پل مينياتوري | 661 | 1 | 400 | 400 | بازار داخلي |
| 21 | بر چسب مشخصات | 671 | 1 | 500 | 500 | بازار داخلي |
| 22 | بر چسب خاموش و روشن | 681 | 1 | 500 | 500 | بازار داخلي |
| 23 | كيسه پلاستيكي | 691 | 1 | 2000 | 2000 | بازار داخلي |
| 24 | برگه راهنما | 701 | 1 | 1500 | 1500 | بازار داخلي |
| 25 | كارتن كوچك | 711 | 1 | 2100 | 2100 | بازار داخلي |
| 26 | سون منگنه | 721 | 1 | 30 | 30 | بازار داخلي |
| 27 | بست دور سيم | 731 | 1 | 50 | 50 | بازار داخلي |
| 28 | كارتن كوچك | 741 | 1 | 25000 | 6250 | بازار داخلي |
| جمع هزينه قطعات خريداري شده از بازار داخلي براي هر دستگاه : 108585 |
| كل هزينه در نظر گرفتن 5% ضايعات براي هر دستگاه |

ليست قطعات PART-LIST خريد =P  توليد=M

| رديف | نام قطعه | شماره نقشه | كد قطعه | جنس مواد اوليه | مشخصات فني | وزن خالص قطعه گرم | تعداد قطعه | M/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پايه ( محفظه موتور) | 10 | 110 | پلاستيك | ABS | 410 | 1 | M |
| 2 | بست شماره 1 | 20 | 120 | ورق فولاد گالوانيزه | T=1mm SPG2 | 16 | 1 | M |
| 3 | بست شماره 2 | 30 | 130 | ورق فولاد گالوانيزه | T=1mm SPG2 | 16 | 1 | M |
| 4 | صفحه تحتاني | 40 | 140 | ورق فولاد گالوانيزه | T=0.8mm SPG2 | 138 | 1 | M |
| 5 | رابط آلومينيومي | 50 | 150 | آلومينيوم ريخته گري | ADC-12 | 125 | 1 | M |
| 6 | بوش دسته | 60 | 160 | پلاستيك | PP | 5 | 1 | M |
| 7 | مهره تيغه | 70 | 170 | پلاستيك | ABS | 23 | 1 | M |
| 8 | صفحه دكور | 80 | 180 | پلاستيك | ABS | 5/9 | 1 | M |
| 9 | سبد فاله | 90 | 190 | پلاستيك | T=1mm | 138 | 1 | M |
| 10 | در پوش بالايي | 100 | 200 | پلاستيك | ABS | 180 | 1 | M |
| 11 | بدنه | 110 | 210 | پلاستيك | AS | 420 | 1 | M |
| 12 | فشار دهنده شماره 1 | 120 | 220 | پلاستيك | ABS | 20 | 1 | M |
| 13 | فشار دهنده شماره 2 | 130 | 230 | پلاستيك | ABS | 38 | 1 | M |
| 14 | چنگك | 140 | 240 | پلاستيك | ABS | 10 | 1 | M |
| 15 | كاردگ | 150 | 250 | پلاستيك | ABS | 23 | 1 | M |
| 16 | صفحه گردان | 160 | 260 | پلاستيك | ABS | 20 | 1 | M |
| 17 | تيغه آب پرتغال گيري | 170 | 270 | پلاستيك | ABS | 31 | 1 | M |
| 18 | دنباله سيم | 180 | 280 | پلاستيك | Poly Acetal | 5 | 1 | M |
| 19 | پايه پلاستيكي بدنه | 190 | 290 | پلاستيك | Poly Acetal | 20 | 11 | M |
| 20 | دسته | 200 | 300 | مفتول فولاد | D=6 S45C | 125 | 1 | M |
| 21 | قرقره دسته | 210 | 310 | پلاستيك | Poly Acetal | 10 | 1 | M |
| 22 | حماله موتور | 220 | 320 | پلاستيك | Poly Acetal | 22 | 1 | M |
| 23 | پايه پلاستيكي | 230 | 330 | پلاستيك | Poly Acetal | 15 | 3 | M |
|  |  |  |  |  | سختي30+60 |  |  | M |
| 24 | شافت ترمز | 240 | 340 | پلاستيك | D=5S45C | 5/22 | 1 | M |
| 25 | بست شافت ترمز | 250 | 350 | ورق فولاد گالوانيزه | T=2mm SPG2 | 18 | 1 | M |
| 26 | بوش ترمز شماره1 | 260 | 360 | پلاستيك | PP |  | 1 | M |
| 27 | بوش ترمز شماره2 | 270 | 370 | پلاستيك | PP |  | 1 | M |
| 28 | دسته سوئيچ فلزي | 280 | 380 | ورق فولاد گالوانيزه | T=2mm SPG2 |  | 1 | M |
| 29 | دسته سوئيچ پلاستيكي | 290 | 390 | فيبر آب بندي نوار | ABS |  | 1 | M |
| 30 | كليد زن | 300 | 400 | ورق فولادي ضد زنگ | T=2mm SPG2 |  | 1 | M |
| 31 | بادامك | 310 | 410 | ورق فولادي ضد زنگ | Pp |  | 1 | M |
| 32 | لنت ترمز | 320 | 420 | ورق پلاستيك | RABA KORUKU NO.25 |  | 1 | M |
| 33 | كفشك ترمز | 330 | 430 | ورق پلاستيك | T=0/88mm SPG2 |  | 1 | M |
| 34 | تيغه | 340 | 440 | پلاستيك | T=1/5mm SPG2 |  | 1 | M |
| 35 | توري | 350 | 450 | پلاستيك | T=0.2 METamarble |  | 1 | M |
| 36 | دسته توري | 360 | 460 | ورق پلاستيك | T=2mm SPG2 |  | 1 | M |
| 37 | بست دو سر سيم | 370 | 470 | پلاستيك | Pp |  | 1 | M |
| 38 | بست نگه دارنده سيم | 380 | 480 | پلاستيك | POLYACETAL |  | 1 | M |
| 39 | پيچ محور كفشك ترمز | 390 | 490 | برنج | M4SWM12 |  | 1 | M |
| 40 | فنر چنگك | 400 | 500 | فولاد | SPGSUS304 |  | 1 | M |
| 41 | فنر لوله اي تخت | 410 | 510 | فولاد | DIN-2097-2089 |  | 1 | M |
| 42 | فنر كششي | 420 | 520 | فولاد گالوانيزه | ZSWPB |  | 1 | M |
| 43 | ميخ پرچ آلومينيومي | 430 | 530 | آلومينيوم | DIN-2097-204 |  | 1 | M |
| 44 | سيم دو شاخه | 440 | 540 | افشان دولار شاخه | D=2 A105BR |  | 1 | M |
| 45 | واشر تنظيم محور موتور | 450 | 550 | فولاد | VFF0.752 |  | 1 | M |
| 46 | مهره نگهدارنده | 460 | 560 | فولاد | SPCC |  | 1 | M |
| 47 | پيچ خودرو پلاستيك | 470 | 570 | فولاد |  |  | 1 | M |
| 48 | پيچ نگه دارنده خازن | 480 | 580 | فولاد |  |  | 1 | M |
| 49 | واشر فنري | 490 | 590 | فولاد |  |  | 1 | M |
| 50 | واشر فنري | 500 | 600 | فولادي ضد زنگ |  |  | 1 | M |
| 51 | واشر كوچك | 510 | 610 | فولادي ضد زنگ |  |  | 1 | M |
| 52 | مهره نگه دارنده شافت ترمز | 520 | 620 | فولاد |  |  | 1 | M |
| 53 | خازن | 530 | 630 | الكتروليتي |  |  | 1 | M |
| 54 | دكور چاپي | 540 | 640 | آلومينيوم |  |  | 1 | M |
| 55 | موتور | 550 | 650 | الكتروموتور |  |  | 1 | M |
| 56 | كليد يك پل مينياتور | 560 | 660 |  |  |  | 1 | M |
| 57 | برچسب مشخصات | 570 | 670 | كاغذ چاپي |  |  | 1 | M |
| 58 | بر چسي خاموش و روشن | 580 | 680 | كاغذ چاپي |  |  | 1 | M |
| 59 | كيسه پلاستيكي | 590 | 690 | پلاستيك |  |  | 1 | M |
| 60 | برگه راهنما | 600 | 700 | كاغذ |  |  | 1 | M |
| 61 | كارتن كوچك | 610 | 710 | مقوا 5 لايي |  |  | 1 | M |
| 62 | سوزن منگنه | 620 | 720 | فولاد |  |  | 1 | M |
| 63 | بست دور سيم | 630 | 730 | لاستيك |  |  | 1 | M |
| 64 | كارتن بزرگ | 640 | 740 | مقوا 3 لايي |  |  | 1 | M |

جداول فرايند توليد قطعات

| نام قطعه : پايه محفظه موتور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :10 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :110 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 200 تني | قالب تزريق | 5/1 | 40 | 67/0 | 1 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 1 | 60 | 46/0 | 1 |

| نام قطعه : بست شماره 1 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :20 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :120 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  | 0167/0 | 3600 | 01/0 | 20 |
| 2 | برش و سوراخكاري | پرس 35 تني | قالب برش و سوراخ | 067/0 | 900 | 05/0 | 1 |

| نام قطعه : بست شماره 2 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :30 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :130 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  | 0167/0 | 3600 | 01/0 | 20 |
| 2 | برش و سوراخكاري | پرس 35 تني | قالب برش و سوراخ | 067/0 | 900 | 05/0 | 1 |
| 3 | خم كاري | پرس دستي كوچك | گيره مخصوص | 25/0 | 240 | 12/0 | 1 |

| نام قطعه : صفحه تحتاني | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :40 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :140 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  |  | 033/0 | 1800 | 5 |
| 2 | برش | پرس 75 تني | قالب برش | 1/0 | 600 | 05/0 | 1 |
| 3 | سوراخكاري | پرس 75 تني | قالب سوراخ | 1/0 | 600 | 05/0 | 1 |

| نام قطعه : رابط آلومينيومي | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :50 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :150 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | ريخته گري | دايكست 80 تني | قالب تزريق | 6/1 | 36 | 74/0 | 1 |
| 2 | تراشكاري | ماشين تراش | گيره و ابزار مخصوص | 714/1 | 35 | 79/0 | 1 |
| 3 | رزوه كاري | دريل ستوني | قلاويز مخصوص | 1 | 60 | 46/0 | 1 |
| 4 | شستشو با نفت |  | وان - سبد | 1/0 | 600 | 05/0 | 1 |
| 5 | بادگيري | پمپ باد |  | 25/0 | 240 | 11/0 |  |

| نام قطعه : بوش دسته | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :60 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :160 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 143/0 | 420 | 07/0 | 8 |
| 2 | پليسه گيري | پرس 75 تني | كاردك | 12/0 | 500 | 03/0 |  |

| نام قطعه : مهره تيغه | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :60 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :160 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 571/0 | 105 | 27/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12/0 | 500 | 05/0 |  |

| نام قطعه : صفحه دكور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :60 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :160 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 882/0 | 68 | 41/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 2/0 | 200 | 09/0 |  |

| نام قطعه : سبد تفاله | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :90 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :190 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | برش | پرس100 تني | قالب برش | 15/0 | 400 | 30/0 | 1 |
| 2 | كش | پرس 100 تني هيدروليك | قالب كشش | 223/0 | 257 | 11/0 | 1 |
| 3 | تراشكاري | ماشين تراش | فيكسچر | 35/0 | 171 | 16/0 | 1 |
| 4 | سوراخكاري | پرس55 تني | فيكسچر قالب سوراخ | 15/0 | 400 | 07/0 | 1 |
| 5 | خم كاري | پرس 55 تني | فيكسچر قالب خم | 72/0 | 83 | 33/0 | 1 |
| 6 | سوراخكاري | پرس75 تني | فيكسچر قالب پانچ | 716/0 | 7/83 | 33/0 | 1 |
| 7 | آندايزينگ | وان آبكاري | جيگ و فيكسچر | 61/0 | 100 | 27/0 | 50 |

| نام قطعه : صفحه دكور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :100 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :200 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 125 تني | قالب تزريق | 396/1 | 43 | 64/0 | 1 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 6/0 | 100 | 27/0 |  |

| نام قطعه : بدنه | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :110 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :210 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 200 تني | قالب تزريق | 5/1 | 40 | 69/0 | 1 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 75/0 | 80 | 35/0 |  |

| نام قطعه : فشار دهنده 1 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :120 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :220 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 545/0 | 110 | 25/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 334/0 | 180 | 15/0 |  |

| نام قطعه : فشار دهنده2 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :130 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :230 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 6/0 | 100 | 27/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4/0 | 150 | 18/0 |  |

| نام قطعه : چنگك | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :140 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :240 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 57/0 | 105 | 26/0 | 4 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4/0 | 150 | 18/0 |  |

| نام قطعه : كاردك | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :150 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :250 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 545/0 | 110 | 25/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 3/0 | 200 | 14/0 |  |

| نام قطعه : صفحه گردان | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :160 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :260 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 545/0 | 110 | 25/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 3/0 | 200 | 14/0 |  |

| نام قطعه : صفحه دكور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :170 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :270 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 566/0 | 106 | 26/0 | 2 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 3/0 | 200 | 14/0 |  |

| نام قطعه : صفحه دكور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :60 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :160 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 143/0 | 420 | 07/0 | 8 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12/0 | 500 | 0+/0 |  |

| نام قطعه : كاردك | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :150 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :160 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 143/0 | 420 | 07/0 | 8 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12/0 | 500 | 06/0 |  |

| نام قطعه : دسته | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :200 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :300 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | پرس 35 تني |  | 133/0 | 450 | 07/0 | 1 |
| 2 | صافكاري | ماشين سمباده | سمباده پارچه اي | 5/0 | 120 | 23/0 | 1 |
| 3 | خم كاري شماره 1 | پرس 35 تني |  | 2/0 | 300 | 1/0 | 1 |
| 4 | خم كاري شماره 2 | پرس 35 تني |  | 2/0 | 300 | 1/0 | 1 |
| 5 | خم كاري شماره 3 | پرس 35 تني |  | 233/0 | 257 | 11/0 | 1 |
| 6 | آبكاري | وان آبكاري | جيگ و فيكسچر | 6/0 | 100 | 28/0 | 1 |

| نام قطعه : قرقره دسته | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :210 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :310 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 571/0 | 105 | 27/0 | 4 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4/0 | 150 | 19/0 |  |

| نام قطعه : حماله موتور | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :220 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :320 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :2 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 667/0 | 90 | 31/0 | 4 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4/0 | 150 | 19/0 |  |

| نام قطعه : پايه پلاستيك | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :230 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :330 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :3 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80تني | قالب تزريق | 667/0 | 90 | 31/0 | 4 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4/0 | 150 | 19/0 |  |

| نام قطعه :شافت ترمز | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :240 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :340 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | برش | تزريق 35تني |  | 133/0 | 450 | 03/0 | 1 |
| 2 | روزه كار | تراش |  | 1 | 60 | 46/0 | 1 |
| 3 | فرز كاري | فرز افقي |  | 1 | 60 | 46% | 1 |
| 4 | پليسه گيري |  | سو ها ن دستي | 1% | 600 | 5% |  |

| نام قطعه : بست شافت ترمز | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :250 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :350 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  | 16% | 3600 | 01/0 | 10 |
| 2 | سوراخكاري | پرس 35 تني | قالب سوراخكاري | 67% | 900 | 4% | 1 |
| 3 | خمكاري-برش | پرس 35 تني | قالب خمكاري | 86% | 700 | 4% | 1 |

| نام قطعه : بوش ترمز شماره1 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :260 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :360 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 1145% | 520 | 06/0 | 8 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12% | 500 | 1% |  |

| نام قطعه : بوش ترمز شماره2 | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :270 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :370 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 115% | 520 | 8 | 20 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12% | 500 |  | 1 |

| نام قطعه : دسته سوئيچ فلزي | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :280 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :380 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  | 08% | 7200 | 04/0 | 20 |
| 2 | سوراخكاري خم/برش | پرس 35 تني | قالب سوراخكاري | 5% | 1200 | 3% | 1 |

| نام قطعه : دسته سوئيچ پلاستيكي | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :290 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :390 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 667% | 90 | 31% | 4 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 4% | 150 | 19% |  |

| نام قطعه : كليد زن | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :300 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :400 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 5% | 1200 | 1% | 40 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 67% | 900 | 3% | 1 |

| نام قطعه : كاردك | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :310 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :410 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | تزريق پلاستيك | تزريق 80 تني | قالب تزريق | 143% | 420 | 7% | 8 |
| 2 | پليسه گيري |  | كاردك | 12% | 500 | 6% |  |

| نام قطعه : كفشك ترمز | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :320 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :420 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | تيغ - كاتر | ابزار دستي | 5% | 120 | 23% | 1 |

| نام قطعه : كفشك ترمز | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :330 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :430 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي | گيوتين |  | 006% | 9000 | 01% | 25 |
| 2 | برش | پرس 35 تني |  | 1% | 600 | 05% | 1 |
| 3 | پيك سوراخكاري | پرس 35 تني |  | 1% | 600 | 05% | 1 |
| 4 |  | پرس 35 تني |  | 15% | 400 | 07% | 1 |

| نام قطعه : توري | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :350 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :450 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | پانچ | پرس35 تني |  | 5% | 120 | 23% | 1 |
| 2 | قيچي | دستي | ابزار مخصوص | 25% | 240 | 12% |  |

| نام قطعه : دسته توري | جدول فرآيند عمليات | شماره نقشه :360 |
| --- | --- | --- |
| كد قطعه :460 | OPERATION PROCESS TABLE | تعداد قطعه در محصول :1 |
| رديف | شرح عمليات | نام ماشين/دستگاه | قيد و بند ابزار | زمان استاندارد | ظرفيت ماشين در ساعت | تعداد ماشين | توليد در هر مرحله |
| 1 | قيچي |  | قيچي دستي كاتر | 83% | 720 | 4% | 1 |

جدول ماشين آلات

| رديف | نام ماشين | مشخصات/ مدل | تعداد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين تراش | TN-50-19000A | 3 |
| 2 | ماشين تراش شش كاره | برجكي | 3 |
| 3 | ماشين مته ستوني | MS 32A | 3 |
| 4 | ماشين مكته | MS-13 | 1 |
| 5 | ماشين فرز | EP-4-M | 1 |
| 6 | ماشين داي كست |  | 1 |
| 7 | ماشين تزريق | 200 تني | 2 |
| 8 | ماشين تزريق | 125 تني | 1 |
| 9 | ماشين تزريق | 80 تني | 5 |
| 10 | ماشين تزريق هيدروليك پرسي | 100 تني | 1 |
| 11 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 100 تني | 1 |
| 12 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 75 تني | 1 |
| 13 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 55 تني | 1 |
| 14 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 35 تني | 2 |
| 15 | پرس دستي كوچك |  | 1 |
| 16 | گيوتين |  | 1 |
| 17 | دستگاه جوشي قوسي |  | 1 |
| 18 | دستگاه جوش هوا گاز |  | 1 |
| 19 | دستگاه برش آهنگري |  | 1 |
| 20 | اره لنگ |  | 1 |
| 21 | ركني فايز و حمام آندايزينگ و جربگيري و آبكاري |  | 1 |
| 22 | قيچي دستي |  | 2 |
| 23 | هويه |  | 3 |
| 24 | ماشين تراش | TN-50-19000A | 2 |
| 25 | ماشين تراش شش كاره | برجكي | 2 |
| 26 | ماشين مته ستوني | MS 32 A | 2 |
| 27 | ماشين مكته | MS-13 | 1 |
| 28 | ماشين فرز | EP-4-M | 1 |
| 29 | ماشين داي كست |  | 1 |
| 30 | ماشين تزريق | 200 تني | 2 |
| 31 | ماشين تزريق | 125 تني | 1 |
| 32 | ماشين تزريق | 80 تني | 5 |
| 33 | ماشين تزريق هيدروليك پرسي | 100 ني | 1 |
| 34 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 100 تني | 1 |
| 35 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 75 تني | 1 |
| 36 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 55 تني | 1 |
| 37 | ماشين تزريق پرس ضربه اي | 35 تني | 2 |
| 38 | پرس دستي كوچك |  | 1 |
| 39 | گيوتين |  | 1 |
| 40 | دستگاه جوش قوسي |  | 1 |
| 41 | دستگاه جوش هوا گاز |  | 1 |
| 42 | دستگاه برش آهنگري |  | 1 |
| 43 | اره لنگ |  | 1 |
| 44 | ركني فايز و حمام آندايزينگ و جربگيري و آبكاري |  | 1 |
| 45 | قيچي دستي |  | 1 |
| 46 | هويه |  | 2 |
| 47 | ابزار اندازه گيري(اهمتر،ولتر…) |  | 3 |
| 48 | ابزار اندازه گيري(كوليس،ميكرومتر…) |  | 2سري |
| 49 | ابزار و وسايل كارگاهي |  | 2سري |
| 50 | مخازن گاز اكسيژن و استيلن |  | 2سري |
| 51 | دستگاه سوزن منگنه |  | 2سري |
| 52 | گاري دستي |  | 2 |
| 53 | قالبهاي پلاستيك |  | 30 |
| 54 | قالبهاي پرس كاري |  | 2سري |
| 55 | جيك،فيكسچر، و تجهيزات متفرقه |  | 2سري |
| 56 | جرثقيل كارگاهي | PH 2000 | 1سري |
| 57 | دستگاه سنگ زني دو طبقه | SP3A | 1 |
| 58 | دستگاه پولش |  | 1 |
| 59 | ماشين اسپارك | IRSP100 | 1 |
| 60 | كمپر سور باد |  | 1 |
| 61 | اره نواري |  | 1 |
| 62 | اره سه كاره |  | 1 |
| 63 | ابزار آلات بخاري |  | 1 |
| 64 | ماشين صفحه تراش |  | 1 |
| 65 | كوره مخصوص عمليات حرارتي |  | 1 |
| 66 | ديزل ژنراتور |  | 1 |
| 67 | حديده،قلاويز وسايل لوله كشي |  | 1 |
| 68 | تجهيزات متفرقه |  | 1 |
| 69 |  |  | 1 |

سيستم حمل و نقل درو ن كارگاهي و برون كارگاهي و تجهيزات

بدليل وضعيت خاص توليد اين محصول براي حمل و نقل درون كارگاهي  از گاري دستي و جرثقيل كارگاهي استفاده ميشود . تجهيزات مورد استفاده در خارج كارگاها به منظور حمل و نقل انواع ورق ، ميله گرد ، مواد شيميايي از ، پالت ليفتراك استفاده ميشود

انرژي ها و تاسيسات زير بنايي

انرژي و تاسيسات زير بنايي قسمتهاي مختلف كارخانه به شرح زير مي باشد :

- تاسيسات آب         B) تاسيسات برق        C) سوخت               D) متفرقه

1 ) انشعاب               1) انشعاب و انتقال        1 ) منبع گازوئيلي        1) كپسول آتش نشاني

2 )آبرساني	           2 )ترانسفور ماوتور   	     2 ) تلفن

3 ) حفر چاه

4) پمپ آب

5 ) منبع ذخيره آب  40000 ليتري هوايي

نيروي انساني آموزش ديده و تخصصهاي مورد نياز

با نگاهي گذرا به آمار كاركنان و كارگران كارخانه كه در جدول ( 1 ) آمده است بسهولت مي توان محاسبه نمود كه از مجموع 214 نفر كارمند و كارگر شاغل در اين كارخانه تعداد 69 نفر ( 32% ) داراي تحصيلات ديپلم يا بالاتر هستند همچنين آمارهاي ديگري در مورد در صد كاركنان هر يك از بخشها نسبت به كل كارخانه قابل استخراج است كه خلاصه اين آمار در جدول شماره (2 )آمده است .

جدول شماره (1 ) ميزان حقوق كارمندان بر اساس مدارك تحصيلي

| 1-مهندسي فوق ليسانس | 1000000 ريال |
| --- | --- |
| 2- مهندس ليسانس | 800000 ريال |
| 3- فوق ديپلم | 50000 ريال |
| 4- ليسانس | 800000 ريال |
| 5- ديپلم | 400000 ريال |
| 6- سيكل | 200000 ريال |
| 7- كارگر ماهر | 350000 ريال |
| 8- كارگر نيمه ماهر | 300000 ريال |
| 9- كارگر ساده | 260000 ريال |

جمع حقوق و مزاياي كارمندان

| 1- فوق ليسانس | 1 نفر | 1000000 ريال | 1000000 ريال |
| --- | --- | --- | --- |
| 2- ليسانس | 1 نفر | 800000 ريال | 8800000 ريال |
| 3- فوق ديپلم | 1 نفر | 500000 ريال | 8500000 ريال |
| 4- ديپلم | 1 نفر | 400000 ريال | 16000000 ريال |
| 5 -كارگر ماهر | 1 نفر | 3500000 ريال | 1260000 ريال |
| 6- كارگر نيمه ماهر | 1 نفر | 300000 ريال | 22200000 ريال |
| 7- كارگر | 1 نفر | 260000 ريال | 9360000 ريال |

جدول شماره (2) جدول آمار در صد كاركنان در هر بخش با مدرك تحصيلي

| بخش | فوق ليسانس | ليسانس | فوق ديپلم | ديپلم | كارگر ماهر | كارگر نيمه ماهر | كارگر ساده | جمع | درصد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توليد | _ | 3 | 6 | 1 | 1 | 64 | 16 | 90 | 43 |
| مهندسي صنايع | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 |
| فني | _ | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 31 | 15 |
| مالي | _ | 1 | 3 | 11 | _ | _ | 6 | 21 | 9 |
| بازرگاني | _ | 1 | 2 | 4 | _ | _ | _ | 7 | 3 |
| اداري | _ | 1 | _ | 13 | 22 | 5 | 13 | 54 | 25 |
| مديريت | 1 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | _ | 8 | 4 |
| جمع | 1 | 11 | 17 | 40 | 36 | 74 | 36 | 214 | 100 |
| درصد | _ | 5 | 8 | 19 | 17 | 34 | 17 | 100 | _ |

زمين – كارخانه- ابنيه

محاسبه زمين مورد نياز

زمين مورد نياز از مجموعه مساحت هاي بخش هاي توليد ، اداري ، خدماتي و نيز يكي سالن جهت توسعه هاي آينده طرح و نيز مساحت هايي جهت محوطه سازي و فضاي سبز محاسبه مي گردد.

جدول محاسبه زمين

| رديف | شرح | مساحت مورد نياز متر مربع |
| --- | --- | --- |
|  | مساحت مورد نياز قسمت هاي اداري ، خدماتي ، توليدي | 5405 |
|  | اضافه مي شود معادل يك سالن توليد جهت طرح توسعه | 2875 |
|  | مساحت مورد نياز براي محوطه سازي و فضاي سبز | 15160 |
|  | مساحت كل زمين مورد نياز : متر مربع 23440 |  |

بهتر است ابعاد زمين مورد نظر به اندازه 180 × 130 متر باشد.

ساختمانها

مساحت مورد نياز كليه قسمت ها به ترتيب د جدول زير آمده است :

جدول محاسبه كليه ساختمانها

| رديف | شرح | مساحت m² |
| --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان اداري | 700 |
| 2 | غذاخوري | 250 |
| 3 | ترابري | 230=80+150 |
| 4 | كتابخانه | 110 |
| 5 | نمازخانه | 150 |
| 6 | رختكن | 100 |
| 7 | نگهباني و انتظامات | 70 |
| 8 | زمين بازي | 300 |
| 9 | بهداري | 80 |
| 10 | مهمانسرا | 250 |
| 11 | پاركينگ | 250 |
| 12 | آتش نشاني | 40 |
| 13 | انبار مواد اوليه | 500 |
| 14 | انبار قطعات نيمه ساخته | 180 |
| 15 | انبار محصول نهايي | 230 |
| 16 | انبار قطعات يدكي و قالب ها | 65 |
| 17 | انبار لوازم اسقاطي | 100 |
| 18 | كارگاه تزريق پلاستيك | 220 |
| 19 | كارگاه پرس | 200 |
| 20 | كارگاه تراش | 150 |
| 21 | كارگاه دايكس | 210 |
| 22 | كارگاه آبكاري | 150 |
| 23 | كارگاه مونتاژ | 300 |
| 24 | بخش تكميل قطعات | 110 |
| 25 | بخش قالب سازي | 260 |
| 26 | بخش تعميرات و نگهداري | 200 |

كارگاه تعميرات و نگهداري

جدول مساحت كارگاه تعميرات

| رديف | شرح | تعداد | مساحت مورد نياز | كل مساحت مورد نياز متر مربع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | قسمت لوله كشي | 1 | 20 | 20 |
| 2 | قسمت بختاري | 1 | 50 | 50 |
| 3 | قسمت تعميرات برقي | 1 | 20 | 20 |
| 4 | ساير قسمت ها |  | 40 | 40 |
| 5 | كمد هاي ابزار | 10 | 1 | 1 |
| 6 | تجهيزات متفرقه كارگاهي | 1 | 10 | 10 |
| 7 | فضاي كار |  |  | 50 |
| جمع كل مساحت كارگاه تعميرات : m m²200 |

كارگاه تكميل قطعات

جدول مساحت كارگاه تكميل قطعات

| رديف | شرح | تعداد | مساحت مورد نياز | كل مساحت مورد نياز متر مربع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين سنگ دو طرفه | 1 | 2 | 2 |
| 2 | دستگاه گيوتين | 1 | 8 | 8 |
| 3 | دستگاه جوش هوا- گاز | 1 | 2 | 2 |
| 4 | كوره عمليات حرارتي | 1 | 4 | 4 |
| 5 | كمد هاي ابزار | 5 | 1 | 1 |
| 6 | تجهيزات متفرقه كارگاهي | 1 | 9 | 9 |
| 7 | فضاي كار |  |  | 80 |
| جمع كل مساحت كارگاه تكميل قطعات : m m²110 |

كارگاه قالب سازي

جدول مساحت كارگاه قالب سازي

| رديف | شرح | تعداد | مساحت مورد نياز | كل مساحت مورد نياز متر مربع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين اسپارك | 20 | 5 | 5 |
| 2 | ماشين تراش | 40 | 8 | 8 |
| 3 | ماشين مته ستوني |  | 2 | 2 |
| 4 | ماشين اره ( نواري) | 10 | 4 | 4 |
| 5 | ماشين اره ( لنگ ) | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ماشين پوليش | 1 | 6 | 6 |
| 7 | دستگاه جوشكاري | 1 | 3 | 3 |
| 8 | ماشين فرض | 1 | 4 | 4 |
| 9 | ماشين صفحه تراش | 1 | 3 | 3 |
| 10 | كمد هاي ابزار | 10 | 1 | 10 |
| 11 | تجهيزات متفرقه |  | 10 | 10 |
| 12 | فضاي كار / دفتر/... |  |  | 202 |
| جمع كل مساحت كارگاه قالب سازي : m m²260 |

توضيح شمارهاي نقشه سالن توليد و غيره و نحوه استقرار ماشين آلات

| شماره | توضيح | شماره | توضيح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | دايكست | 19 | ماشين تزريق 200 تني |
| 2 | تراش | 20 | ماشين تراش |
| 3 | تراش | 21 | ماشين سنگ |
| 4 | مته | 22 | ماشين فرض |
| 5 | وانهاي آبكاري | 23 | ماشين مته |
| 6 | پرس 100 تني هيدروليك | 24 | ماشين اسپارك |
| 7 | پرس 100 تني ضربه اي | 25 | حديده و فلاويز و ابزار لوله كشي |
| 8 | پرس 75 تني ضربه اي | 26 | جوش گاز استيلن |
| 9 | پرس 55 تني ضربه اي | 27 | جوش برق |
| 10 | پرس 35 تني ضربه اي | 28 | اره برفي آهنگري |
| 11 | پرس دستي كوچك | 29 | اره سه كاره |
| 12 | ماشين تزريق 80 تني | 30 | اره نواري |
| 13 | ماشين تزريق 80 تني | 31 | ماشين تراش |
| 14 | ماشين تزريق 80 تني | 32 | ماشين فرض |
| 15 | ماشين تزريق 80 تني | 33 | سنگ زني 2 طرفه |
| 16 | ماشين تزريق 80 تني | 34 | ماشين مته |
| 17 | ماشين تزريق 125تني | 35 | قيچي دستي |
| 18 | ماشين تزريق 200 تني |  |  |

فصل پنجم

مكان يابي محل اجراي طرح

فاكتورهاي زير در ارتباط با انتخاب ، مناسب ترين مكان جهت ايجاد و اجراي طرح مشخص گرديده است .

اين فاكتورها به ترتيب زير عبارتند از :

- مواد ورودي

- بازار مصرف

- نيروي انساني

- تاسيسات زير بنايي

- امكانات آموزشي و رفاهي

- شرايط اقليمي و جغرافيايي

- مسائل مالي و هزينه اي

- سياست هاي دولت

- نزديكي به صنايع بزرگ

- راههاي ارتباطي ( راه شوسه ، اتوبان ، راه آهن و به طور كلي راههاي هوايي ، دريايي ، زميني )

- امكان گسترش واحد توليدي درآيند

- سوخت

- ارتباطات( تلفن ، تلتكس ،‌فكس )

- فراهم بودن وسائل حمل و نقل

- مسائل فرهنگي ( شرايط زندگي و فرهنگ مردم )

فصل ششم

بررسي هاي مالي و اقتصادي پروژه

سرمايه ثابت پروژه

| رديف | شرح عمليات | متراژ مورد نظر | قيمت هر متر مربع (تومان) | قيمت كل ( تومان) | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ديوار كشي كارخانه | 520 | 5930 | 3083600 |  |
| 2 | خيابان كشي | 500 | 2200 | 1100000 |  |
| 3 | جدول كشي | 50 | 1200 | 60000 |  |
| 4 | فضاي سبز | 400 | 600 | 240000 |  |
| 5 | پاركينگ | 70 | 2500 | 175000 |  |
| جمع كل : 4658600 = 175000 + 4483600 |

هزينه احداث ساختمانها

ساختمانهاي احداث شده در اين كارخانه شامل مديريت اداري، سلف سرويس ، مونتاژ و سوله كارگاههاي توليدي شامل انبار مواد ، كارگاه تزريق ، كارگاه ماشين كاري ، ريخته گري ،‌كارگاه پرس، كارگاه ويژه ، كارگاه رنگ ،‌انبار قطعات ،‌انبار ضايعات ،‌واحد تعميرات و نگهداري ،‌اتاق ابزار و سرويس بهداشت مي باشد كه هزينه احداث اين چهار بخش به شرح زير ميباشد.

| رديف | شرح | زير بنا | قيمت هر متر مربع (تومان) | قيمت كل ( تومان) | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مديريت اداري | 60 | 110000 | 6600000 |  |
| 2 | سلف سرويس | 135 | 110000 | 14850000 |  |
| 3 | كارگاه مونتاژ | 74 | 110000 | 8140000 |  |
| 4 | سوله توليدي | 565 | 60000 | 33900000 |  |
| جمع كل : 63490000 |

هزينه تاسيسات

هزينه تاسيساتي بطور كلي شامل هزينه آب ، برق ، ارتباطات ( تلفن و فكس ) ، فاضلاب ، ايمني ،‌سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي مي باشد كه به تفكيك به قرار زير است :

هزينه برق :اين هزينه شامل ميزان برق مصرفي كارخانه و هزينه تاسيسات مورد نياز براي تامين برق مي باشد .

هزينه برق مصرفي: براي محاسبه ميزان برق مصرفي كارخانه در يك روز از فرمول ذيل استفده مي شود

ميزان برق مصرف روزانه =75/0 ×(برق مصرفي تاسيسات در يك ساعت +برق مصرفي دستگاهها در ساعت +برق مصرفي روشنايي ساختمانها در ساعتها + برق مصرفي محوطه در ساعت ).

پس از محاسبه برق مصرفي روزانه ، از فرمول ذيل ميزان مصرف سالانه مشخص شده و سپس هزينه سالانه برق مصرفي محاسبه ميشود .

270 × برق مصرفي روزانه = برق مصرفي سالانه هزينه واحد × ميزان برق مصرفي سالانه = هزينه برق مصرفي سالانه

برق مصرفي دستگاهها در يك ساعت

با توجه به جدول مربوط به مشخصات  فني ماشين آلات ميزان برق مصرفي كل ماشين آلات در يك ساعت برابر 5/89 كيلو وات در ساعت مي باشد .

برق مصرفي تاسيسات و تجهيزات

اين موارد شامل برق مصرفي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي و تجهيزاتي مانند كمپرسورها و ... ميباشد كه ميزان برق مصرفي اين مورد 10 كيلو وات در ساعت برآورد مي شود .

برق مصرفي براي روشنايي ساختمان

براي روشنايي ساختمان مديريت و اداري و سلف سرويس از لامپ هاي فلورسنت 40 وات و براي روشنايي كارگاه مونتاژ و سوله توليدي از لامپ هاي بخار هليم 400 واتي استفاده مي شود  كه در جدول ذيل تعداد لامپ هاي مصرفي آورده شده است :

| ساختمان | مديريت و اداري | سلف سرويس | كارگاه مونتاژ | سوله توليدي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع لامپ | لامپ فلورسنت | لامپ فلورسنت | لامپ بخار هليم | لامپ بخار هليم |
| ميزان مصرف | 2عدد لامپ 80 وات | 2عدد لامپ 80 وات | 400 وات | 400 وات |
| تعداد | 8 | 18 | 5 | 38 |

KW 19280 = ‌400 ×38 + ‌400 ×5 + ‌80 ×18 + ‌80 ×8 = ميزان برق مصرفي براي روشنايي ساختمانها

برق مصرفي براي روشنايي محوطه

براي روشنايي محوطه از لامپ هاي بخار سديم 400 وات استفاده مي شود كه برآورد مي شود  30  عدد از اين نوع لامپ براي روشنايي محوطه كافي باشد بنابراين :

KW 12 = 1200 = ‌400 ×30 = ميزان برق مصرفي براي روشنايي محوطه

| رديف | شرح | ميزان كاركرد در روز ( ساعت ) | ميزان مصرف در ساعت (KW) | ميزان كل مصرف در روز (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاسيسات | 24 | 10 | 240 |
| 2 | دستگاهها | 7 | 5/89 | 5/626 |
| 3 | روشنايي ساختمان | 7 | 280/19 | 96/134 |
| 4 | روشنايي محوطه | 12 | 12 | 14 |
| جمع كل : 46/1145 |

1/859 = ‌46/1145 ×75/0 = ميزان برق مصرفي

با توجه به اينكه هزينه هر كيلو وات برقي صنعتي برابر  7/161 ريال مي باشد بنابراين هزينه كل برق مصرفي روزانه و ساليانه برابر است با :

R138916 = ‌7/161 ×1/859 = هزينه كل برق مصرفي روزانه

R37507446 = ‌270 ×138916 = هزينه برق مصرفي ساليانه

جدول محاسبه هزينه هاي استهلاك

| رديف | شرح | روش محاسبه | P | SV | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نزولي | مستقيم |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | دستگه پنوماتيك |  | 5 سال | 4800000 | 1000000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 |
| 2 | دستگاه شات پلاست |  | 8 سال | 4500000 | 700000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 |
| 3 | دريل تك فاز |  | 8 سال | 800000 | 100000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 |
| 4 | ماشين دنده زني تيغچه |  | 8 سال | 6000000 | 1500000 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 |
| 5 | حديده |  | 8 سال | 400000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 6 | ليفتراك | 30% |  | 8000000 |  | 2400000 | 1680000 | 1176000 | 823200 | 576240 |
| 7 | وانت نيسان | 30% |  | 15980000 |  | 4794000 | 3355800 | 2349060 | 1644342 | 1151039 |
| 8 | پيكان سواري | 30% |  | 5600000 |  | 16800000 | 1176000 | 823200 | 576240 | 403368 |
| 9 | ناله | 15% |  | 5340000 |  | 801000 | 680850 | 578722 | 494914 | 418127 |
| 10 | كمپرسور هوا | 15% |  | 680000 |  | 2000 | 86700 | 73695 | 62640 | 53244 |
| 11 | دستگاه جوش |  | 4 سال | 105000 |  | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 |
| 12 | تجهيزات و ابزار آلات | 100% |  | 1036100 |  | 1036100 | 1036100 | 1036100 | 1036100 | 1036100 |
| 13 | قالب | 100% |  | 35100000 |  | 35100000 | 35100000 | 35100000 | 35100000 | 35100000 |
| 14 | كوره |  | 5 سال | 540000 |  | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
| 15 | كامپيوتر |  | 3 سال | 500000 | 150000 | 11666 | 11666 | 11666 | 11666 | 11666 |
| 16 | دستگاه كپي و پرينتر |  | 5 سال | 660000 | 150000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| 17 | وسايل اداري |  | 10 سال | 700000 | 5000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| 18 | ديوار كارخانه | 10% |  | 3083600 |  | 308360 | 277524 | 249771 | 224794 | 202315 |
| 19 | خيابان ( آسفالته ) |  | 10 سال | 1275000 |  | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 |
| 20 | ساختمان | 10% |  | 63490000 |  | 6349000 | 5714100 | 5142690 | 4628421 | 4165578 |
| 21 | لامپ |  | 8 سال | 1446000 |  | 180750 | 180750 | 180750 | 180750 | 180750 |
| 22 | تاسيسات برق فشار قوي | 12% |  | 7000000 |  | 840000 | 739200 | 650496 | 572436 | 503744 |
| 23 | ژنراتور | 20% |  | 8800000 |  | 1760000 | 1408000 | 1126400 | 901120 | 720896 |
| 24 | تجهيزات اطفاء حريق |  | 5 سال | 218500 |  | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 |
| 25 | سرمايشي و گرمايشي |  | 10 سال | 13986800 | 6000000 | 1098680 | 1098680 | 1098680 | 1098680 | 1098680 |
| 26 | تلفن و فاكس |  | 10 سال | 164000 | 50000 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |

جدول محاسبه هزينه هاي استهلاك

| رديف | شرح | روش محاسبه | P | SV | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نزولي | مستقيم |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | دستگاه ريخته گري |  | 8 سال | 29600000 | 7000000 | 2825000 | 2825000 | 2825000 | 2825000 | 2825000 |
| 28 | دستگاه پرس |  | 8 سال | 18800000 | 500000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 |
| 29 | دستگاه تراش |  | 10 سال | 800000 | 1500000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| 30 | دستگاه پرداخت |  | 8 سال | 300000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |
| 31 | اره ماشيني |  | 8 سال | 300000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |
| 32 | دستگاه تست دور موتور | 10% |  | 1400000 |  | 140000 | 126000 | 113400 | 102060 | 91854 |
| 33 | دستگاه تزريق |  | 10 سال | 18000000 | 4000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| 34 | دستگاه آپارات |  | 8 سال | 6000000 | 1500000 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 |
| 35 | وسايل غذاخوري |  | 5 سال | 110000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| 36 | ثبت شركت |  | 10 سال | 52500 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 37 | مطالعات اوليه |  | 10 سال | 80000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| جمع كل | 67178350 | 63287965 | 60329175 | 58021323 | 56343201 |

برآورد سرمايه گذاري ثابت و تحليل اجزاء آن :

زمين

زمين مورد نياز اين طرح حدود 3/2 هكتار مي باشد بهترين محل انتخاب شده براي اجزاء اين طرح با توجه به مطالب ذكر شده در قسمت مكانيابي پروژه شهرك صنعتي زاهدن است كه به جهت داشتن امكانات شهري و صنعتي از ساير آلترناتيو ها مناسبتر تشخيص داده است .

قيمت زمين در اين منطقه از قرار متر مربعي 14500 ريال بوده و هزينه كل به صورت جدول زير محاسبه مي گردد:

جدول محاسبه قيمت زمين

| رديف | شرح | متراژ (متر مربع) | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين واقع در شهرك صنعتي زاهدان | 23440 | 14500 | 339880000 |

ساختمان و محوطه سازي

ساختمانهاي اين طرح به چهار دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از

- ساختمانهاي صنعتي توليد و انبار ها

- ساختمانهاي صنعتي و خدماتي

- ساختمانهاي صنعتي و اداري

- محوطه آسفالتي و فضاي سبز

ساختمانها صنعتي توليد و انبار ها

اين ساختمان شامل سالنهاي متعدد توليدي مثل كارگاه تزريق ، كارگاه پرس ، كارگاه آبياري و غيره است .

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي صنعتي

| رديف | شرح | متراژm² | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كارگاه تزريق پلاستيك | 220 | 60000 | 1310000 |
| 2 | كارگاه تزريق پرس | 200 | 60000 | 12000000 |
| 3 | كارگاه تزريق پرس | 150 | 60000 | 9000000 |
| 4 | كارگاه تزريق دايكست | 210 | 60000 | 12600000 |
| 5 | كارگاه تزريق آبكاري | 150 | 60000 | 9000000 |
| 6 | كارگاه تزريق مونتاژ | 300 | 60000 | 180000000 |
| 7 | كارگاه تزريق تكميل قطعات | 110 | 60000 | 6600000 |
| 8 | بخش قالب سازي | 260 | 60000 | 15600000 |
| 9 | بخش تعميرات و نگه داري | 200 | 60000 | 12000000 |

همچنين انبارها شامل انبار مواد اوليه ، انبار محصول نيمه ساخته ، انبار محصول منهايي و غيره است كه در جدول زير منعكس شده است .

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي صنعتي

| رديف | شرح | متراژm² | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انبار مواد اوليه | 500 | 60000 | 300000000 |
| 2 | انبار قطعات نيمه ساخته | 180 | 60000 | 10800000 |
| 3 | انبار محصولات نهايي | 230 | 60000 | 13800000 |
| 4 | انبار قطعات يدكي و قالبها | 65 | 60000 | 39000000 |
| 5 | انبار لوازم اسقاطي | 100 | 60000 | 60000000 |

ساختمانهاي خدماتي:

اين ساختمان شامل ساختمانهاي متعدد خدماتي از قبيل غذاخوري ، كتابخانه و غيره بوده ك در جدول زير آمده است .

| رديف | شرح | متراژm² | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | غذاخوري | 250 | 110000 | 27500 |
| 2 | ترابري | 80 | 110000 | 8800 |
| 3 | كتابخانه | 110 | 110000 | 12100 |
| 4 | نمازخانه | 5 | 110000 | 21000 |
| 5 | رختكن | 100 | 110000 | 11000 |
| 6 | نگهباني | 70 | 110000 | 7700 |
| 7 | بهداري | 80 | 110000 | 8800 |
| 8 | مهمان سرا | 250 | 140000 | 35000 |
| 9 | آتش نشاني | 40 | 110000 | 4400 |

ساختمان هاي اداري

اين ساختمان شامل قسمتهاي اداري و مديريت در جدول زير آمده است :

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي اداري

| رديف | شرح | ماخذ جدول شماره | متراژ هر متر مربع | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان اداري | 252 | 700 | 14000 | 98000000 |
| جمع كل ساختمانهاي اداري : 1000 ريال : 98000000 |

محوطه آسفالت و فضاي سبز

هزينه هاي مربوط به آسفالت خيابانها و فضاي سبز مطابق با جداول زير محاسبه مي گردد :

كل مساحت زمين = 23440 متر مربع و ساختمان اداري به جز پاركينگ و زمين بازي = 4705

ابعاد زمين = 130 ×180                         محيط زمين =620 متر

| رديف | شرح | متراژ متر مربع | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| جمع كل هزينه هاي آسفالت كاري و محوطه سازي ( 1000 ريال ) : 30230000 |

قيمت آسفالتكاري براي آسفالت با ضخامت 5 سانتيمتر و با بهترين كيفيت ذكر شده كه داراي 10 سال ضمانت نيز مي باشد . لازم به تذكر است كه اين قيمتهاي طي استعلامهايي از برخي شركتهاي مهندسي مشاور اخذ شده است در ضمن مبالغ هزينه هاي مربوطه به فضاي سبز شامل سطوح ، تخم پاشي ، درختكاري و غيره مي باشد.

ماشين آلات

هزينه ماشين آلات و تجهيزات :

براي برآورد هزينه ماشين آلات و تجهيزات ، با توجه به ظرفيت اسمي كارخانه و جداول محاسبه ماشين آلات كه در فصل قبل ارائه گرديد.در جداول زير ليست ماشين آلات و تعداد مورد نياز هر يك و قيمت هر كدام آمده است .

هزينه جنبي ماشين آلات و تجهيزات

با توجه به اينكه تمام ماشين آلات و تجهيزات از داخل كشور تامين ميشود هزينه هاي جنبي ماشين آلات فقط شامل هزينه حمل به شهرستان و هزينه نصب و راه اندازي ميشود كه در جدول ذيل منعكس گرديده است .

جدول محاسبه هزينه هاي جنبي ماشين آلات

| رديف | شرح | متراژ متر مربع | قيمت هر متر مربع ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه حمل به شهرستان | 5% | 736937000 | 36846850 |
| 2 | هزينه نصب و راه اندازي | 10 % | 736937000 | 736937000 |
| جمع كل ( هزار ريال ) : 110540550 |

هزينه ماشين آلات

| رديف | نام ماشين | مشخصات/مدل | تعداد | في هزار ريال | جمع هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين تراش شش كاره m1 | TN-50-1900 | 2 | 27000000 | 54000000 |
| 2 | ماشين تراش 5/0 متري | MS32B | 2 | 25000000 | 50000000 |
| 3 | ماشين مته ستوني | MS 13 | 2 | 9000000 | 18000000 |
| 4 | ماشين مته | F-P-4-M | 1 | 150000 | 150000 |
| 5 | ماشين فرز |  | 1 | 10000000 | 10000000 |
| 6 | ماشين داريكست |  | 1 | 21000000 | 2100000000 |
| 7 | ماشين تزريق | 300 تني | 2 | 25000000 | 500000000 |
| 8 | ماشين تزريق | 125 تني | 1 | 1000000 | 10000000 |
| 9 | ماشين تزريق | 80 تني | 5 | 9000000 | 45000000 |
| 10 | ماشين پرس هيدروليك | 100 تني | 1 | 120000000 | 120000000 |
| 11 | ماشين پرس ضربه اي | 75 تني | 1 | 100000000 | 100000000 |
| 12 | ماشين پرس ضربه اي | 55 تني | 1 | 7000000 | 70000000 |
| 13 | ماشين پرس ضربه اي | 35 تني | 2 | 55000000 | 55000000 |
| 14 | ماشين پرس ضربه اي |  | 1 | 35000000 | 700000000 |
| 15 | ماشين پرس دستي كوچك |  | 1 | 4000000 | 4000000 |
| 16 | گيوتين |  | 1 | 370000 | 370000 |
| 17 | ماشين جوش قوس |  | 1 | 200000 | 200000 |
| 18 | دستگاه جوش هواگاز |  | 1 | 2000000 | 2000000 |
| 19 | دستگاه جوش برش آهنگري |  | 1 | 850000 | 850000 |
| 20 | اره لنگ |  | 1 | 900000 | 900000 |
| 21 | ركتي فاير و حمام آندايزينگ ، چوبگيري، آبكاري |  | 1 | 6000000 | 6000000 |
| 22 | قيچي دستي |  | 2 | 3000 | 6000 |
| 23 | هويه | 100 وات تفنگي | 3 | 45000 | 135000 |
| 24 | ابزار اندازه گيري (اهمتر- ولتمتر) |  | 2 | 80000 | 160000 |
| 25 | ابزار اندازه گيري (كوليس- ميكرومتر) |  | 2 | 120000 | 240000 |
| 26 | ابزار وسايل كارگاهي |  | 2سري | 100000 | 200000 |
| 27 | مخازن گاز اكسيژن و استيلن |  | 2سري | 35000 | 70000 |
| 28 | دستگاه سوزن منگنه | T-62-6cm | 2 | 3000 | 6000 |
| 29 | گاري دستي |  | 30 | 70000 | 2100000 |
| 30 | قالبهاي پلاستيك |  | 3 سري | 30000 | 90000 |
| 31 | قالبهاي پرس فلزي |  | 2سري | 40000 | 80000 |
| 32 | جيك و فيكسچر و تجهيزات متفرقه |  | 1 سري | 80000 | 80000 |
| 33 | جرثقيل كارگاهي 1 تن | BH 2000 | 1 | 280000 | 280000 |
| 34 | دستگاه سنگ زني دو طرفه | SP 3 A | 1 | 250000 | 250000 |
| 35 | دستگاه پوليش | SPN-3P | 1 | 900000 | 900000 |
| 36 | ماشين اسپارك | IRSP 104 | 1 | 1500000 | 1500000 |
| 37 | كمپر سور باد |  | 1 | 1700000 | 1700000 |
| 38 | اره نواري |  | 1 | 150000 | 150000 |
| 39 | اره سه كاره |  | 1 | 220000 | 220000 |
| 40 | ابزار آلات نجاري در سطح مقدماتي | 300 تني | 1 | 150000 | 150000 |
| 41 | ماشين صفحه تراش |  | 1 | 32000000 | 32000000 |
| 42 | كوره مخصوص عمليات حرارتي |  | 1 | 10000000 | 10000000 |
| 43 | ديزل ژنراتور |  | 1 | 1000000 | 1000000 |
| 44 | حديده و قلاويز و سايل لوله كشي |  | 1 | 100000 | 100000 |
| 45 | تجهيزات متفرقه |  | 1 | 50000 | 50000 |
| جمع كل : 736937000 |

تاسيسات

هزينه هاي تاسيساتي قسمتهاي مختلف كارخانه مطابق با جدول زير مي باشد :

جدول محاسبه هزينه محاسبات

| رديف | شرح | تعداد | قيمت في هزار ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تاسيسات آب شامل: | - |  |  |
| 1 | حق انشعاب | - |  | 1000000 |
| 2 | هزينه آبرساني | - |  | 8000000 |
| 3 | پمپ آب | 1 |  | 1300000 |
| 4 | حفر چاه | 90 متر |  | 1300000 |
| 5 | منبع ذخيره آب 4000 ليتري هوايي | 1 |  | 600000 |
|  | تاسيسات برق شامل : (سه فاز 200 آمپر) |  |  |  |
| 6 | حق انشعاب و هزينه انتقال |  |  | 80000000 |
| 7 | ترانسفورماتور | 1 |  | 80000000 |
|  | سوخت : |  |  |  |
| 8 | منبع گازوئيل | 1 |  | 600000 |
|  | متفرقه : |  |  |  |
| 9 | كپسول آتش نشاني 6 كيلويي پيشرو | 20 |  | 1600000 |
| 10 | خط تلفن | 3 |  | 9000000 |
| جمع هزينه هاي تاسيساتي: 96200000 ريال |

هزينه وسائط نقليه

هزينه وسائط نقليه شامل هزينه هاي خريد و انتقال دستگاههاي مذكور به كارخانه است كه در جدول زير منعكس است :

جدول محاسبه هزينه محاسبات

| رديف | شرح | تعداد | قيمت في هزار ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اتومبيل سواري (پيكان) | 2 | 40000000 | 8000000 |
| 2 | وانت (پيكان) | 1 | 38000000 | 38000000 |
| 3 | ليفتراك 5/2 تن | 1 | 80000000 | 80000000 |
| 4 | ميني بوس | 6 | 110000000 | 660000000 |
| جمع كل هزينه هاي وسائط نقليه ( هزار ريال ) : 858000000 |

هزينه تجهيزات اداري ، غذاخوري :

اين هزينه ها شامل كليه لوازم و اثاثيه اي است كه در قسمت هاي اداري، غذاخوري و مهمانسرا قرار ميگيرد كه در جدول زير منعكس گرديده

جدول محاسبه هزينه محاسبات

| رديف | شرح | تعداد | قيمت في هزار ريال | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ميز و صندلي | 20 | 15000 | 3000000 |
| 2 | فايل كابينت | 10 | 70000 | 700000 |
| 3 | ميز بزرگ جهت اطاق جلسات | 2 | 170000 | 340000 |
| 4 | كمد رختكن | 50 | 10000 | 500000 |
| 5 | قفسه كتاب | 2 | 100000 | 200000 |
| 6 | وسائل آبدارخانه | 4 | 8000 | 32000 |
| 7 | وسائي كمك هاي اوليه | 4 | 5000 | 20000 |
| 8 | دستگاه فتوكپي | 2 | 200000 | 400000 |
| 9 | ماشين تحرير | 4 | 650000 | 2600000 |
| 10 | ساعت كارت زني كاركنان | 4 | 110000 | 220000 |
| 11 | لوازم التحرير |  |  | 20000 |
| 12 | تجهيزات غذا خوري و مهمانسرا |  |  | 200000 |
| جمع كل هزينه هاي وسائل اداري .... 5982000 |

هزينه هاي قبل از بهره برداري

برآورد تقريبي اين هزينه ها مطابق جدول زير است :

جدول محاسبه هزينه هاي قبل از توليد

| رديف | شرح | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه كارشناسي و شناسايي امكانات و امكان سنجي | 43000000 |
| 2 | طراحي تكميلي و تفصيلي | 3500000 |
| 3 | نظارت و خدمات كارگاهي | 2500000 |
| 4 | تكنولوژي و كمك هاي فني | 3000000 |
| 5 | سازماندهي و مديريت | 3700000 |
| جمع كل هزينه هاي قبل از بهره برداري : 17000000 |

برآورد سرمايه گذاري ثابت

جدول برآورد سرمايه ثابت

| رديف | شرح | هزينه كل هزار ريال |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزينه زمين | 339880000 |
| 2 | هزينه ساختمانهاي صنعتي و انبار | 98000000 |
| 3 | هزينه ساختمانهاي صنعتي | 64500000 136300000 |
| 4 | هزينه ساختمانهاي صنعتي و ادازري | 9800000 |
| 5 | هزينه محوطه سازي و فضاي سبز | 30230000 |
| 6 | هزينه تاسيسات | 92600000 |
| 7 | هزينه ماشين آلات و تجهيزات | 736937000 |
| 8 | هزينه جنبي ماشين آلات | 110540550 |
| 9 | هزينه وسائط نقليه | 85800000 |
| 10 | هزينه تجهيزات اداري .... | 5982000 |
| 11 | هزينه مقدماتي طرح | 1700000 |

هزينه عملياتي

اين هزينه هاشامل هزينه هايي است كه پس از راه اندازي كارخانه ايجاد مي شود كه مهمترين اقلام آنها  عبارتند از :مواد اوليه ، حقوق دستمزد ، لوازم يدكي ، اداري تشكيلاتي ، مالي و فروش به بحث هر يك خواهيم پرداخت

| رديف | شرح | هزينه كل |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 1361421800 |
| جمع كل : 1361421800 ريال |

| رديف | شرح مواد | منبع خريد | نياز ساليانه kg | قيمت واحدkg ريال | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ورق گالوانيزه SPG2 | خارج | 32820 | 2700 | 94014000 |
| 2 | ورق فولاد ضد زنگ SUS430CP | خارج | 19837 | 2900 | 57527000 |
| 3 | ورق آلومينيوم 3003a 0.5 | داخل | 23324 | 8000 | 186592000 |
| 4 | شمش آلومينيوم ADC92 | داخل | 15000 | 5700 | 85500000 |
| 5 | مفتول فولادي S 45 C | داخل | 15645 | 6000 | 9870000 |
| 6 | مواد پلاستيكي AS | خارج | 46200 | 3400 | 157080000 |
| 7 | مواد پلاستيكي P.P | خارج | 1870 | 3000 | 5610000 |
| 8 | مواد پلاستيكي A.B.S | خارج | 82720 | 4000 | 330880000 |
| 9 | مواد پلاستيكي Poly Acetal | خارج | 10120 | 4000 | 4048000 |
| 10 | ورق RABA.KORUKU | خارج | 385 | 4700 | 1809500 |
| 11 | METAMARBLE | خارج | 902 | 4500 | 4059000 |
| 12 | مواد خريدني | داخل | - | - | 2000000 |
| 13 | موتورالكتريكي | خارج | 100000 | 120000 | 1200000000 |
| 14 | مواد آبكاري ، صافكاري | داخل | - | 200000 | 2000000 |
| جمع كل : 1361421800 |

هزينه حقوق دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد

جمع كل حقوق    19790440000  =  214 × 78460000

هزينه هاي توليدي

هزينه هاي توليدي شامل ( استهلاك ، بيمه ، تسهيلات ، غيره مي باشد .)

هزينه هاي استهلاك

جدول برآورد استهلاك

| رديف | شرح | نرخ استهلاك | ارزش كل | استهلاك هاي اول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمانها | 10% مستقيم | 214530000 | 13226500 |
| 2 | تاسيسات | 10% مستقيم | 9620000 | 9620000 |
| 3 | كل ماشين آلات | 10% مستقيم | 110540550 | 11054055 |
| 4 | وسائل نقليه | 10% مستقيم | 858000000 | 85800000 |
| 5 | وسائل اداري | 10% مستقيم | 5982000 | 598200 |
| 6 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 10% مستقيم | 17000000 | 1700000 |

هزينه سوخت و انرژي

جدول برآورد سوخت و انرژي

| رديف | شرح | واحد مصرف | مصرف ساليانه | هزينه ساليانه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفي | Kw | 1500000 | 13500000 |
| 2 | آب مصرفي | m³ | 15000 | 360000 |
| 3 | بنزين | Lit | 7800 | 1560000 |
| 4 | گازوئيل | Lit | 52000 | 3640000 |
| 5 | تلفن | PALS |  | 2800000 |
| 6 | متفرقه |  |  | 1000000 |
| جمع كل : 22860000 |

هزينه بيمه

جدول برآورد هزينه بيمه

| رديف | شرح | ارزش | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمانهاي صنعتي و انبار ها | 162500000 | 50000000 |
| 2 | ساختمانهاي خدماتي | 136300000 | 4300000 |
| 3 | ساختمانهاي اداري | 98000000 | 3800000 |
| 4 | تاسيسات | 96200000 | 3650000 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 736937000 | 13000000 |
| 6 | وسائط نقليه | 858000000 | 18000000 |
| 7 | تجهيزات اداري | 5282000 | 800000 |

هزينه تعميرات و نگهداري لوازم يدكي

جدول برآورد هزينه تعميرات و نگهداري

| رديف | شرح | درصد | ارزش موجودي | هزينه تعميرات | مواخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمانهاي صنعتي و انبار | 2% | 162500000 | 325000 |  |
| 2 | ساختمانهاي خدماتي | 2% | 136300000 | 2726000 |  |
| 3 | ساختمانهاي اداري | 2% | 98000000 | 1960000 |  |
| 4 | تاسيسات | 3% | 96200000 | 2886000 |  |
| 5 | ماشين آلات | 4% | 736937000 | 29477480 |  |
| 6 | وسائل نقليه | 5% | 858000000 | 42900000 |  |
| 7 | تجهيزات اداري | 1% | 598200 | 59820 |  |
| جمع كل : 80334300 |

هزينه فروش و توزيع و تبليغات

هزينه هاي توزيع و فروش و تبليغات شامل مواردي از قبيل هزينه اجاره ، دفتر فروش ، حقوق كاركنان  هزينه هاي اداري تشكيلاتي آن دفتر و غيره مي باشد .

با توجه با اينكه بيشتر اين هزينه هاي را در داخل كارخانه منظور كرده ايم در اين قسمت فقط هزينه هاي مربوط به آگاهي و تبليغات را منظور مي نماييم.

قابل ذكر است كه چون محصول آبميوه گيري كالاي تقريباٌ لوكس و غير ضروري است بايد پخش تبليغات،كارمداوم ، سنگين را جهت بالا بردن ميزان مصرف انجام دهيم.

جدول برآورد هزينه تبليغات

| رديف | شرح | تعداد | هزينه هاي واحد هزار ريال | هزينه هزار ريال | توضيح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آگهي چاپي در جرايد كثيرالانتشار | 90 | 5000 | 4500000 | شامل مجلات وروزنامه ها |
| 2 | آگهي هاي تلويزيوني | 24 | 70000 | 1680000 | دو مورد در ماه |
| 3 | چاپ عكس و پوستر و ديوار نويسي ... |  | 50000 | 50000 |  |
| 4 | هزينه هاي حضور در نمايشگاهها |  | 800000 | 800000 |  |
| 5 | مجله هاي تبليغاتي و تشويقي براي مصرف |  | 40000 | 40000 |  |
| جمع كل هزينه تبليغات ( هزار ريال ) 7070000 |

هزينه هاي اداري و تشكيلاتي

اين هزينه ها در حقيقت هزينه هاي اداري و تشكيلاتي در حين بهره برداري هستند . ريز اين اقلام وشرح هزينه ها در جدول زير آورده شده است .

جدول برآورد هزينه اداري و تشكيلاتي

| رديف | شرح | هزينه هزار ريال | توضيح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه اداري مربوط به توليد | 500000 |  |
| 2 | هزينه اداري استخدام آموزش | 4500000 |  |
| 3 | هزينه فوق العاده دفتر مركزي | 8500000 |  |
| 4 | هزينه ملزومات اداري | 4000000 |  |
| 5 | هزينه پيش بيني نشده | 3000000 |  |
| جمع كل هزينه ادار و تشكيلاتي ( هزار ريال ) : 25000000 |

محاسبه ميزان بهره وام

از كل سرمايه گذاري طرح كه جداول 552 برابر با 40262921750 هزار ريال است . مبلغ 28184045225 هزار ريال توسط بانك تامين خواهد شد.

بازپرداخت وام با نرخ بهره 5/13درصد به مدت 10 سال خواهد بود. كل بهره پرداختي با توجه به رابطه زير به دست مي آيد.

( 1+ زمان بازپرداخت به ماه ) × نرخ بهره × مقدار وام

= كل بهره

2× 12×100

( 1+ 144 ) × 5/13 × 28184045225

= كل بهره

2× 12×100

2298769845  =  باز پرداخت بابت بهره درصد

2818404522 = باز پرداخت اصل وام در سال

5117174367  = مجموع پرداختي سالانه

جدول برآورد ميزان هزينه مالي

| رديف | شرح | هزار ريال |
| --- | --- | --- |
| 1 | پرداختي بابت كاركرد (بهره ) وام | 2298769845 |
| 2 | پرداختي از اصل وام | 2818404522 |
| 3 | مجموع پرداختي | 5117174367 |

برآورد هزينه عملياتي سالانه

جدول برآورد هزينه عملياتي با صد در صد ظرفيت

| رديف | شرح | هزينه 1000 ريال |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزينه مواد اوليه | 1361421800 |
| 2 | هزينه حقوق و دستمزد | 16790440000 |
| 3 | هزينه استهلاك | 131998755 |
| 4 | هزينه سوخت و انرژي | 22860000 |
| 5 | هزينه بيمه | 48550000 |
| 6 | هزينه تعميرات و نگهداري | 80334300 |
| 7 | هزينه توزيع و فروش | 7070000 |
| 8 | هزينه اداري و تشكيلاتي | 2500000 |
| 9 | هزينه مالي | 5117174367 |

هزينه عمليات بر حسب در صد توليد سالهاي مختلف

جدول برآورد هزينه عملياتي سالهاي مختلف

| رديف | شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم به بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد بهره برداري | 70% | 80% | 95% | 100% |
| 1 | هزينه مواد اوليه | 952995260 | 1089137440 | 12335710 | 1361421800 |
| 2 | هزينه حقوق و دستمزد | 11753308000 | 1343235230 | 1535918000 | 16790440000 |
| 3 | هزينه استهلاك | 131998755 | 131998755 | 131998755 | 131998755 |
| 4 | هزينه سوخت و انرژي | 16002000 | 18288000 | 21717000 | 22860000 |
| 5 | هزينه بيمه | 48550000 | 48550000 | 48550000 | 48550000 |
| 6 | هزينه نت | 56234010 | 64267440 | 76315850 | 80334300 |
| 7 | هزينه تبليغات و فروش | 7070000 | 7070000 | 7070000 | 7070000 |
| 8 | هزينه اداري | 1750000 | 20000000 | 23500000 | 2500000 |
| 9 | هزينه مالي | 3582021056 | 4937394936 | 4861315646 | 5117174367 |
| جمع | 18565679081 | 19749058571 | 22522580961 | 235849222 |

محاسبه سرمايه در گردش

جدول برآورد سرمايه در گردش

| رديف | شرح | زمان پيش بيني نشده | هزينه هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه مواد او.ليه | 4ماه | 1369421800 |
| 2 | هزينه حقوق و دستمزد | 2ماه | 16790440000 |
| 3 | كالاي ساخته شده يكمناه بجزء استهلاك و مالي |  | 18335676100 |
| 4 | هزينه سوخت و انرژي | 2ماه | 22860000 |
| 5 | هزينه بيمه و پيش پرداختي | 18 ماه | 48550000 |
| 6 | هزينه نت | 6 ماه | 80334300 |
| 7 | هزينه تبليغات و فروش | 2ماه | 7070000 |
| 8 | هزينه اداري و تشكيلاتي | 1 ماه | 25000000 |

برآورد سرمايه مورد نياز طرح و نحو تامين منابع مالي

جدول برآورد سرمايه گزاري

| رديف | شرح | هزينه كل | ماخذ جدول |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه سرمايه ثابت طرح | 2591569550 | 525 |
| 2 | هزينه سرمايه در گردش | 36671352200 | 551 |
| جمع كل : 40262921750 |

كه از مبلغ فوق مبلغ 28184045225 هزار ريال توسط وام بانكي و باقي مانده كه برابر با 12078876525 هزار ريال توسط سهام داران تامين خواهد گشت .

بر آورد قيمت فروش و در آمد

قيمت فروش دستگاه آبميوه گيري برابر با 307600 هزار ريال با 30760 تومان خواهد بود كه با توجه به قيمتهاي بازار مبلغ مناسبي است كه در آمدها ي حاصله در جدول زيرمنعكس شده است و در ضمن قيمت تمام شده كالا برابر 236650 ريال خواهد بود.

جدول برآورد  در آمد سالهاي مختلف

| رديف | شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم به بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×درصد بهره | 70% | 80% | 95% | 100% |
| 1 | تعداد توليد | 70000 | 80000 | 95000 | 100000 |
| 2 | قيمت فروش | 307600 | 307600 | 307600 | 307600 |
| 3 | در آمد ساليانه | 2153200000 | 2460800000 | 2922200000 | 30760000000 |

سود و زيان

در اين قسمت برآورد سود حاصله محاسبه خواهد شد كه روش انجام هر سطر در جلوي آن ذكر گرديده است.

| رديف | شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم به بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | در صد توليد | 70% | 80% | 95% | 100% |
| 1 | در آمد حاصل از فروش | 2153200000 1 | 2460800000 | 292200000 | 3076000000 0 |
| 2 | كسر مي شود هزينه عملياتي | 1856567908 1 | 1974905887 1 | 2252258096 1 | 2358484922 2 |
| 3 | سود نا ويژه | 2966320920 | 485841430 | 6699419040 | 7175150780 |
| 4 | كسر مي شود 54% ماليات | 1601813297 | 2623828337 2 | 3617686282 | 3874581421 |
| 5 | سود ويژه | 1364507623 | 235113058 | 3081732758 | 330056359 |
| 6 | سود سهام سود ويژه 60% | 3/818704573 | 1341067835 | 1849039655 | 1980341616 |
| 7 | اندوخته | 2/545803049 | 894045223 | 1232693103 | 1320227780 |

تعيين نقطه سربه سري توليد

كل هزينه هاي عملياتي ثابت

=      مقدار توليد در نقطه سربه سري

هزينه متغير هر واحد محصول- قيمت فروش

228408755 = كل هزينه هاي عملياتي ثابت

23356440467

233564~ 407/233564 =  	                           =  هزينه متغير هر واحد

100000

محصول

/ 307600 = قيمت فروش هر واحد محصول

30851/1

851/30%       = 	     =   توليد در نقطه سر به سري

100000

228408755

30851= 	=توليد در نقطه سر به سر

307600-233564

851/ 30% = نقطه سر به سر توليد

نتيجه گيري

در اين قسمت با استفاده از معيارهاي ارزيابي كه در قسمتهاي قبل بدست آمده است در مورد طرح مورد بررسي اظهار نظر مي گردد با توجه به اينكه نقطه نظر سر به سر در صد ظرفيت توليدي حاصل مي شود . مي توان گفت كه طرح مورد نظر توانايي خوبي در باز گرداندن هزينه هاي سرمايه هاي مربوط به خودرا دارد . با توجه به قيمت فروش هر دستگاه برابر با 307600 ريال است كه يك قيمت كاملاٌ رقابتي و ارزان است . بخصوص اين كه در تمام محاسبات قيمت ارز برابر با نرخهاي آزاد بازا ر محاسبه شده است در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه تاسيس اين كارخانه اين توجيه اقتصادي بسياري خوبي برخوردار است.