بنام خدا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

معاونت صنايع كوچك

طرح امكان سنجي

"توليد لنت خودرو"

پاييز 85

فهرست مطالب                                                                                        صفحه

فصل اول

شناخت پروژه و محصول.........................................................................................................................6

معرفي صنعت تحت كاربرد................................................................................................7

معرفي تكنولوژي از نقطه نظر منشاء...............................................................................7

معرفي محصولات توليدي..................................................................................................7

موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول ............................................................8

فصل دوم

شناخت و بررسي بازار..............................................................................................................................10

- بررسي توليدات گذشته و وضعيت توليد كنندگان..............................................10

- بررسي قيمت...............................................................................................................10

- تحليل وضعيت موجود مصرف.................................................................................11

- پيش بيني مصرف آينده............................................................................................11

4-1 روش پيش بيني........................................................................................11

4-2 – تحليل پيش بيني................................................................................12

برآورد مصرف........................................................................................................................13

پيش بيني عرضه .................................................................................................................13

جدول عرضه كنندگان موجود .........................................................................................14

تحليل پيش بيني.................................................................................................................14

برآورد عرضه...........................................................................................................................14

صادرات .................................................................................................................................15

سهم بازار قابل محصول .................................................................................................... 15

فصل سوم

بررسي هاي فني ....................................................................................................................................... 16

تعيين ظرفيت ....................................................................................................................16

مباني انتخاب ظرفيت .......................................................................................................16

- اثر تقاضاي بازار .......................................................................................................16

- اثر موارد ورودي ......................................................................................................16

- اثر تاسيسات زير بنايي...........................................................................................16

- اندازه واحد هاي مشابه ..........................................................................................17

- توان رهبري و سازماندهي ....................................................................................17

- بودجه .......................................................................................................................17

- عدم تمركز ............................................................................................................17

جدول برنامه توليد 5 سال اول ............................................................................................................18

تكنولوژي و چگونگي انتخاب و نحوه تامين آن ................................................................................18

ليست مواد مصرفي .................................................................................................................................19

جدول هزينه مواد مصرفي .....................................................................................................................20

برگ مسير توليد .....................................................................................................................................20

مباني توليد ماشين آلات .......................................................................................................................22

ليست ماشين آلات مورد نياز و قيمت آنها ........................................................................................23

تعيين ماشين آلات مورد نياز ............................................................................................................. 24

جدول تعيين تعداد ماشين آلات ....................................................................................................... 25

جدول مشخصات ماشين آلات ........................................................................................................... 27

سيستم حمل و نقل كارخانه .............................................................................................................. 29

جدول تجهيزات مورد نياز حمل و نقل و قيمت آنها .....................................................................29

تعيين فضاهاي مورد نياز......................................................................................................................30

1-سالن هاي توليد.....................................................................................................30

2-آزمايشگاه ...............................................................................................................31

3-ساختمان ها و مكانهاي رفاهي ..........................................................................31

3-1-رستوران...........................................................................................31

3-2 بهداري..............................................................................................32

3-3 رختكن..............................................................................................32

3-4 دستشويي.......................................................................................33

3-5 نماز خانه........................................................................................33

3-6 سالن ورزشي.................................................................................33

3-7 پاركينگ........................................................................................33

3-8 نگهباني و اطلاعات......................................................................33

3-9 فضاي سبز ....................................................................................34

4- تاسيسات..................................................................................................................34

5- فضاي اداري.............................................................................................................35

6- آتش نشاني..............................................................................................................35

7-خدمات توليدي كارخانه ......................................................................................35

7-1 دريافت............................................................................................35

7-2 ارسال..............................................................................................35

7-3 انبارها ..................................................................................................36

جدول تحليل انبار مواد اوليه.................................................36

جدول تحليل انبار محصول نهايي........................................38

8- فضاي خيابانها و فضاي ديگر...............................................................38

برآورد انرژي ها و تاسيسات زير بنايي.............................................................................38

1-برق مورد نياز...........................................................................................39

1-1 برق ماشين آلات...........................................................39

1-2 برق مورد نياز براي روشنايي.....................................39

1-3 برق مورد نياز براي محوطه........................................40

2-آب مصرفي...............................................................................................40

2-1 آب مصرفي ماشين آلات............................................41

2-2 آب مصرفي كاركنان...................................................41

2-3 آب مصرفي مورد نياز..................................................41

3- سوخت ها.................................................................................................41

3-1 سوخت مصرفي ماشين آلات ...................................41

3-2 ساير مصارف.................................................................41

( I ) گاز............................................................41

( II) گازرئيل...................................................42

( III) بنزين...................................................42

نيروي انساني و چارت سازماني.....................................................................43

جداول حقوق و دستمزد پرسنل...................................................................53

سيستم هاي دوران بهره برداري...................................................................58

- نگهداري و تعميرات........................................................58

- كنترل كيفيت...................................................................58

- بازاريابي و تبليغات...........................................................59

- برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي..........................59

فصل چهارم

مكان يابي اجراي طرح.....................................................................................................................60

مباني انتخاب مكان براي كارخانه......................................................................60

فصل پنجم

بررسي هاي مالي و اقتصادي..........................................................................................................63

هزينه هاي سرمايه گزاري.......................................................................................63

- زمين.......................................................................................................63

- محوطه سازي.......................................................................................63

- ساختمان...............................................................................................64

- تاسيسات..............................................................................................64

- تجهيزات حمل و نقل........................................................................64

تخمين سرمايه ثابت طرح .............................................................................................65

جدول هزينه انرژي ها در سال..................................................................66

جدول هزينه نگهداري و تعميرات............................................................66

جدول هزينه هاي عملياتي........................................................................66

جدول چگونگي سرمايه گزاري.................................................................69

جدول هزينه هاي سالانه طرح.........................................................................................70

جدول قيمت تمام شده محصول......................................................................................70

تخمين قيمت فروش..........................................................................................................71

تحليل شاخص هاي مالي و اقتصادي.............................................................................71

جدول سود و زيان .............................................................................................................72

هزينه هاي متغير توليدي...............................................................................................73

هزينه ها ي ثابت ساليانه..................................................................................................73

ارزش خالص فعلي..............................................................................................................74

نرخ بازده داخلي.................................................................................................................75

تعيين نقطه سر به سر توليد...........................................................................................76

جدول بازگشت سرمايه ....................................................................................................76

شاخص صرفه جويي ارزي..............................................................................................77

سهم استفاده از منابع داخلي و خارجي .....................................................................77

ارزش افزوده طرح..............................................................................................................77

فصل ششم

اجراي پروژه....................................................................................................................................79

ايجاد سازمان براي اجراي طرح.........................................................................79

( I) نظارت كارگاهي..............................................................................79

( II) انجام فعاليت هاي مالي...............................................................79

( III)خريدو تهيه اجناس و اقلام مورد نياز........................................79

(IV) سرپرستي فعاليت هاي اداري...................................................79

برنامه زمان بندي..................................................................................................80

فصل اول

شناخت محصول

معرفي

پروژه مورد بررسي طرح توليد لنت ترمز خود روهاي سنگين مي باشد . با توجه به روند تدريجي توسعه كشور  در زمينه هاي صنعتي و حركتي كه در راستاي طرح هاي  5 ساله دولت شروع شده است ، توجه به لوازم جانبي خودروها بطور اعم و لنت ترمز  بطور اخص حائز اهميت است . در راستاي همين هدف ، توجه به رشد و توسعه  ساخت لنت ترمز  خودروهاي سنگين در كشور به دلايل زير  مورد توجه قرار گرفته است:

1-نقش استراتژيك  حمل و نقل در صنايع كشور و ارتباطات صنعتي  و غير صنعتي بين سازمانها ، ارگانها و شركت ها :

با توجه به عدم گسترش كافي خطوط راه آهن در كشور ، عمده حمل و نقل كالا  در كشور توسط خودروهاي سنگين انجام مي شود، با توجه  به استهلاك زياد لنت اين خودروها كه بطور متوسط هر 6 ماه يكبار  بايد تعويض شود ، توجه به اين قطعه مهم امري الزامي است.

2-حمل و نقل مسافران :

در شرايط فعلي با توجه به خطوط هواپيمايي و راه اهن و هزينه هاي بسيار بالاي آنها ، مسافرت از طريق خطوط اتوبوس راني و ميني بوس راني براي مسافران در الويت قرار دارد .حجم وسيع حمل و نقل  مسافر از طريق شركتهاي واحد ، خطوط اتوبوس راني و ميني بوس راني و ترمينالهاي بين شهري نياز شديد به لنت ترمز اتوبوس و ميني بوس از انواع مختلف را بيان مي كند و توجه به خود كفايي در اين زمينه را مي طلبد.

3- افزايش روز افزون كارخانجات:

افزايش روز افزون كارخانجات  صنعتي و نياز به لنت ترموزهاي سفارشي مثل انواع جرثقيل ها و دستگاههاي مشابه دليل ديگر توجه به  ساخت و ساز لنت مي باشد.

با توجه به سه عامل مذكور و توجه به اين نكته كه تنوع لنت خودرو هاي سنگين بسيار زياد بوده و شايد به بيش از دويست نوع برسد، تقاضا براي اين محصول روز به روز افزايش مي يابد .

نكته قابل توجه در ساخت لنت اين است كه با توجه به مشابه بودن فرآيند ساخت لنت هاي مختلف، با كمي تغيير مي توان لنت هاي متفاو.ت را توليد كرد، به عبارت ديگر فرآيند ساخت آن منعطف است ، لذا توليد لنت داراي ضمانت كافي مي باشد و مي توان از اهداف كوتاه مدت اين طرح رسيدن به مهار و دانش فني لازم و بازاريابي دقيق و از اهداف بلند مدت ، رسيدن به سقف توليد اسمي و خود كفايي كامل محصول و در نهايت اجراي طرح هاي تحقيقي براي بهبود كيفيت محصول و ارتقاء تكنولوژي درجهت انتقال تكنولوژي و افزايش صادرات محصولات به خارج از كشور را مي توان نام برد.

معرفي صنعت تحت كار برد

صنايع تحت كاربرد پروژه را مي توان در 2 گروه مورد بررسي قرار داد :

صنايعي كه در توليد ما نقش مهمي ايفا مي كنند كه معمولاٌ همان تامين كننده هاي مواد اوليه محصول ما هستند . از جمله اين صنايع مي توان به كارخانجات توليد خودرو هاي سنگين و كليه صنايعي كه به نحوي در ماشين آلاتشان از لنت استفاده مي كنند مثل ماشين هاي راه سازي ، جرثقيل ها و ....اشاره كرد.

معرفي تكنولوژي از نقطه نظر منشاء

اصولاٌ تكنولوژي يا از طريق انتقال از كشور ديگر يا به وجود آمدن آن مطرح مي شود .از آنجايي كه توليد محصول فوق در داخل كشور انجام مي شود و حدود 37 سال پيش (سال 1347) از طريق انتقال تكنولوژي از آلمان پروسه توليد و روش ساخت مشخص گرديده است . و طي اين سالها نظريات متخصصان و مهندسين خبره در اين صنعت موجب شده است كه تكنولوژي نسبتاٌ قابل قبولي در داخل كشور وجود داشته باشد. بنابراين تكنولوژي تحت كاربرد پروژه نيز ا منابع داخلي تهيه مي گردد و نيازي به خريد يا انتقال تكنولوژي وجود نخواهد داشت ، بنابراين از نقطه نظر منشا مي توان تكنولوژي تحت كاربرد پروژه را منبع ورودي دانست كه از طريق شركت TEX TAR  آلمان به ايران انتقال يافته و طي سالهاي گذشته با تغييرات لازمه كامل گرديده و اكنون ما براي طرح لي از آن استفاده خواهيم كرد

معرفي محصولات توليدي

محصولات مورد بررسي ، لنت ترمز خودروهاي سنگين مي باشد . البته با توجه به وجود انواع مختلف خودرو و تفاوت بين لنت هاي انها براي هر كدام لنت خاص خود ، مورد مصرف واقع مي شود . بنابراين تعداد محصولات توليدي بسيار زياد است ، البته شايان ذكر است كه براي خودرو هاي خيلي خاص مانند ماشين هاي راه سازي ، ماشين هاي صنعتي ، جرثقيل هاي سقفي ، واگن هاي جابه جايي سنگ آهن ، قطار و موتور هاي گيره بكسي كه نياز به لنت دارند نيز مي توان به صوزت سفارشي عمل كرد . گفتني است كه علت اين همه انعطاف به دليل وجود پروسه توليد تقريباً مشابه است ، بنابراين با توجه به تعداد خودروهايي كه از هر نوع خودرو سنگين وجود دارد به صورت بازاري يا سفارشي در مورد انها تصميم مي گيريم ، به عنوان مثال اكثر اتوبوس هاي كشور ما از نوع بنز 302 هستند . با برآوردي كه ار تعداد انها در حال حاضر و توليدات ايران خودرو داريم ، مي توان در مورد ظرفيت توليد انها تصميماتي اتخاذ كنيم كه در فصل بعد به صورت جزئي مفصلاٌ توضيح خواهيم داد . با اين همه مشخصات كمي و كيفي استانداردهاي محصولاتي كه اكثر حجم توليد را شامل مي شوند ، در زير مي آوريم.

- با توجه به اينكه شكل لنت خميده است و منحني شكل مي باشد از اصطلاحاتي به نام درام اتستفده مي شو دكه در واقع قطر منحني لنت مي باشد.

- محصول فرعي در طيف محصولات نداريم .

| محصول | عرض (mm) | ضخامت(mm) | طول (mm) | درام (mm) | وزن (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لنت عقب بنز 10 تني (74) | 180 | 17 | 192 | 410 | 1 |
| لنت عقب بنز 10 تني (68) | 170 | 7/14 | 20 | 440 | 1 |
| لنت جلوي بنز (74) | 140 | 7/14 | 195 | 430 | 1 |
| لنت جلوي بنز (68) | 140 | 7/14 | 195 | 430 | 1 |
| لنت جلوي اتوبوس 302 | 140 | 15 | 230 | 418 | 1 |
| لنت عقب اتوبوس 302 | 160 | 15 | 230 | 418 | 1 |
| لنت ميني بوس 309 كوتاه | 70 | 9 | 262 | 300 | 4 |
| لنت ميني بوس 309 بلند | 70 | 9 | 307 | 300 | 4 |
| لنت ميني بوس IVECO | 178 | 18 | 207 | 381 | 1 |
| لنت عقب Mack | 178 | 19 | 216 | 419 | 1 |

موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول

همانطوري كه مي دانيد لنت يكي از محصولات مصرفي داخل خودرو مي باشد كه در نگه دارنده ( كفشك ) آن قرار دارد و طرز عمل كفشكي لنت به اين صورت است كه پس از ترمز گرفتن توسط پيستوني به كفشكها فشار وارد مي آيند و انها را از هم باز كرده و اين عمل باعث در گير شدن لنت با كاسه چرخ يا ديسك مي شود و باعث كند شدن حركت چرخها مي شود. بنا بر اين دارندگان خودرو هر چند مدت  يكبار با مراجعه به لنت كوبها به تعويض لنت هاي خود مبادرت مي ورزند . مصرف كننده عمده محصول ما همين لنت كوبي ها هستند كه براي عرضه به دارندگان خودرو آن را تهيه مي كنند . مصرف كننده عمده ديگر ، شركت هاي واحد مي باشند ، مصرف كننده ديگر كارخانجات توليدي خودروهاي سنگين مي باشند . كه درصد مصرفي تقريباً ناچيز نسبت به لنت كوبي ها و شركت هاي واحد نيز دارند . مصرف كننده چهارم مصرف كنندگاني هستند كه به صورت سفارشي لنت خريداري مي كنند .

| مواد/ قطعات و مجموعه ها | خود پروژه | كارخانه هاي داخل | خارجي از داخل | خارجي عام | خارجي انحصاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آزبست |  | × |  |  |  |
| رزين |  | × |  |  |  |
| پودر اكسيد آهن |  | × |  |  |  |
| كالوجو |  | × |  |  |  |
| كربنات كلسيم |  | × |  |  |  |
| دولوميت |  | × |  |  |  |
| باريت |  | × |  |  |  |
| اكسيد هاي فلزي |  | × |  |  |  |

فصل دوم

شناخت و بررسي بازار

بررسي بازار به عنوان يكي از كليدي ترين بخشهاي امكان سنجي طرح ها مطرح مي باشد چرا كه كليد محاسبات بعدي بر پايه اين مطالب صورت مي گيرد و اگر مطالعات اين بخش جامع و دقيق نباشد پايه چندان درستي نخواهد داشت بنا براين  يك تحليل و بررسي دقيق  ضريب اطميناني است براي مطالعه اطلاعات.

1- بررسي توليدات گذشته و وضعيت توليد كنندگان

اولين سازنده لنت در داخل كشور شركت ايران لنت مي باشد كه در سال 1347 شروع به كار نمود، ساير شركتهاي توليد كننده ترمز بعد از سال 1362 وارد بازار شدند و به تدريج بر تعداد آنها افزوده شد . در اين بخش برآوردي از كليه  توليدات لنت ترمز سنگين در دهه گذشته عرضه خواهد شد .

| 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6200 | 5990 | 5770 | 5546 | 5345 | 5130 | 4910 | 4720 | 4360 | 4180 | كل توليد (تن) |

- در سالهايي كه ميزان توليد به اندازه دلخواه نرسيده اجازه واردات به صورت محدود داده شده است.

در نوسات توليد كارخانجات لنت ترمز چند عامل  به چشم مي خورد كه در ذيل به آنها مي پردازيم :

- ورود كارخانجات جديد مثل خزر لنت ، لنت كار ، خودرو لنت ، گورت ، كارلنت و ... بعد از اواسط دهه شصت هجري

- مديريت ضعيف حاكم بر اكثر كارخانجات توليد كننده لنت ترمز ، بطوريكه در بعضي سالها ،اين كارخانجات در حاليكه در دوران دستيابي به ظرفيت اسمي خود بسر مي برده اند بيشتر از 40 تا 60 درصد ظرفيت اسمي خود توليد كرده اند .

- مشكل موارد اوليه در سالهاي اول پس از جنگ به دليل تخريب اكثر واحد هاي پترو شيمي كشود .

2- بررسي قيمت

همانطوريكه در فصل اول توضيح داده شد تنوع توليداتلنت بسيار زياد مي باشد بطوريكه در كل حدود 150 نوع لنت قابل توليد در داخل كشور وجود دارد كه حدود 100 نوع آن به شكل سفارشي مي باشد .اما اين لنت هاي سفارشي درصد بسيار كمي از توليدات را كه حدود 5 درصدمي باشد ، تشكيل مي دهد.بنابراين براي بررسي قيمت ، نمي توان تنك تكلنت ها را بررسي كرد.

راه حل عقلايي در بررسي قيمت لنت ، مطالعه قيمت متوسط لنتهايي مي باشد كه ما مايل به توليد آنها به شكل برنامه ريزي شده هستيم يعني لن خودروهاي سنگين كه يك ليست دهگانه از آن در بخش اول آورده شده است .اين فرض به شرطي صحيح است كه پراكندگي قيمت لنتها به نسبت كم باشد  كه خوشبختانه درمورد لنت خودروهاي سنگين چنين است . متوسط قيمت لنت خودروهاي سنگين در حال حاضر 4500 تومان مي باشد.

3- تحليل وضعيت موجود مصرف

مصرف لنت سنگين در حال حاضر به دو بخش تقسيم مي شود:

3-1- خودروهاي سنگين موود و در حال كار در كشور :

با توجه به اينكه عمر مفيد هر لنت براي يك خودرو سنگين چيزي حدود 6 ماه مي باشد و با مد نظر قرار دادن اين مطلب كه حجم عظيمي از خودروهاي سنگين ، در دو جبهه حمل و نقل كالا از طريق انواع و اقسام كاميون ها و تريليها و انتقال مسافران دورن شهري و مسافرتهاي برون شهري از طريق انواع و اقسام اتوبوس ها و ميني بوس ها ، مشغول به كار مي باشند . چشم انداز لنت خودروهاي سنگين درخشان به نظر مي رسد.اين بخش همان مصرف لنت كوبها مي باشد.

3-2-كارخانجات توليد كننده خودروهاي سنگين :

با رشد و كارخانجات توليد كننده ها ماشين آلات سنگين و افزايش توليد انها نياز به لنت ترمز چنين خود رو هايي رشد افزايشي دارد . در حال حاضر كارخانه هاي شهاب خودرو ،زامياد ، ايران خودرو و ايران كاوه عمده ترين كارخانجات هستند  كه مي توانند جزء مصرف كنندگان بالقوه ما باشند . اما نكته مهم اين است كه مورد اخير در كل حجم تقاضاي لنت درصد چنداني را به خود اختصاص نمي دهد و عمده مصرف لنت خودروهاي سنگين ، توسط همان خودروهاي سنگين موجود و در حال كار مي باشد .

4-پيش بيني مصرف آينده :

4-1- روش پيش بيني :

همچنانكه در بخش هاي قبل به كرات گفته شد عمده مصرف لنت ترمز توسط لنت كوبان مي باشد و كارخانه هاي سازنده خودروهاي سنگين سهم ناچيزي از ان بازار مصرف را خواهند داشت و اين امر به دليل ناچيز بودن نسبت توليدات سالانه اين شركت ها به كل مصرف خودروهاي موجود مي باشند . با توجه به قيمت متوسط لنت خودروهاي سنگين در 15 سال گذشته و تقاضاي ان در همين مدت ، بدون در نظر گرفتن لنت هاي سفارشي تخمين قيمت لنت در سالهاي آتي كه با روند سالهاي اخير قابل حصول است مي توان از روش رگرسيون مصرف آينده را پيش بيني كرد.

| كوچك كردن اعداد سالها (X) | سال | قيمت متوسط | تقاضا |
| --- | --- | --- | --- |
| 4- | 74 | 1100 | 4100 |
| 3- | 75 | 1500 | 4220 |
| 2- | 76 | 1700 | 4800 |
| 1- | 77 | 2100 | 4500 |
| 0 | 78 | 2400 | 5050 |
| 1 | 79 | 2900 | 5300 |
| 2 | 80 | 3200 | 5490 |
| 3 | 81 | 3800 | 5850 |
| 4 | 82 | 4100 | 5490 |
| 5 | 83 | 4500 | 6250 |

در ذيل محاسبات مربوط خواهد آمد .

پس از محاسبات فرمول هاي رگرسيون داريم:

پيش بيني قيمت                                                  پيش بيني تقاضا

a=5029.22             	                            a=2538.8

b=241.57               	b=382.4

y=a+BX               	               y=a+BX

y=5029.22+241.57                  	     	     y=2538.8+382.4

4-2- تحليل پيش بيني :
همانطوريكه ملاحضه شده با توجه به خط رگرسيون كه در قسمت قبل محاسبه شد مي توان تقاضاي سالهاي آتي را برآورد كرد ، اما بايد توجه كرد كه برآورد 10 ساله مصرف د دهه گذشته بدون توجه به نياز به لنت هاي سفارشي خاص بود كه عليرقم سهم ناچيز ، به هر حال دركل تقاضا سهيم مي باشد بنابراين طبق نظر كارشناسان مي توا حدود 1 درصد از كل توليدات سالانه را به اين امر اختصاص داد كه اين مقدار برآورد تقاضاي سالهاي آينده به رقم قبلي افزوده مي گردد .

5-برآورد مصرف

طبق توضيحات قسمت قبل برآورد مصرف را توجه به نرخ رشد متوسط قيمت لنت در سالهاي اخير در جدول ذيل مي آوريم.

| سال | قيمت متوسط | تقاضا | سهم لنتهاي سفارشي در بازار | سهم صادرات | كل تقاضا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 4834 | 6721 | 135 | 68 | 6924 |
| 86 | 216 | 6962 | 140 | 70 | 7172 |
| 87 | 5598 | 7203 | 145 | 73 | 7421 |
| 88 | 5981 | 7445 | 149 | 75 | 7669 |
| 89 | 6363 | 7687 | 154 | 77 | 7918 |
| 90 | 6746 | 7928 | 159 | 80 | 8167 |
| 91 | 7128 | 8170 | 164 | 82 | 8416 |
| 92 | 7510 | 8411 | 169 | 85 | 8665 |
| 93 | 7893 | 8653 | 174 | 87 | 8914 |
| 94 | 8275 | 8895 | 178 | 89 | 9162 |

سهم لنت هاي سفرشي در بازار 2 درصد كل تقاضا را تشكيل مي دهد .

سهم صادرات را برابر 1 درصد كل تقاضا قرار داده ايم.

پيش بيني عرضه

براي پيش بيني عرضه احتياج داريم كه توليد كنندگان لنت خودرو هاي سنگين را بشناسيم و ظرفيت توليدي آنها را شناسايي كنيم . علاوهبر اين شناخت عرضه كنندگاني كه احتمالاً در آينده به جمع توليد كنندگان لنت خودروهاي سنگين خواهند پيوست ، الزامي است . اين رقيبان احتمالاً همان طرح هاي مشابه اي هستند كه يا مثل ما در مرحله مطالعاتي هستند و يا در مرحله اجراي طرح .

پس از بررسي هاي ازم از كارخانه هاي موجود لنت و مراجعه به وزارت صنايع مشخص گردده كه هيچ طرح مطالعاتي ا اجرايي در زمينه توليد لنت ترمز خودروهاي سنگين وجود ندارد و فقط يك طرح مطالعاتي براي توليد وجود دارد .كه در حال اخذ موافقت اصول مي باشد كه جزء خانوده توليد لنت ترمز خودروهاي سنگين محسوب نمي شود .

جدول عرضه كنندگان موجود د ذيل آورده مي شود

| نام كارخانه /مجموعه كارخانه ها | موجود | اجرايي | مطالعاتي | ظرفيت | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اسمي | عادي | فعلي |  |
| ايران لنت | × |  |  | 1900 | 1850 | 1800 |  |
| خودرو لنت | × |  |  | 1000 | 950 | 900 |  |
| ماشين لنت | × |  |  | 800 | 740 | 700 |  |
| تهران لنت | × |  |  | 600 | 535 | 500 |  |
| گورت | × |  |  | 800 | 710 | 650 |  |
| لنت ساز | × |  |  | 600 | 590 | 550 |  |
| لنت كار | × |  |  | 1100 | 1090 | 920 |  |
| مجموع | 6800 | 6465 | 6020 |  |

تحليل پيش بيني :

با مطالعاتي بررسي هايي كه صوزت گرفته ، مشخص شد كه شركت هاي توليد كننده لنت ترمز عموماٌ به دليل سوء مديرت و مستهلك شدن ماشين آلات و عدم توجه به مسائل كليدي مثل نگه داري و تعمير زير ظرفيت اسمي خود كار مي كنند ، و تقريباٌ در حال حاضر شركتي كه با ظرفيت اسمي خود توليد كند وجود ندارد ، بنابراين با توجه به مسائل فوق و مشكلاتي كه بر سر راه اين شركت ها جهت رسيدن به ظرفيت اسمي خود وجود دارد ، پيش بيني عرضه دقيق اين عرضه كنندگان در آينده تقريباً غير ممكن است .

بنابراين ما براي اطمينان عرضه را در آينده به اين صورت پيش بيني مي كنيم .كه عرضه 2 سال اول دهه آينده با رشد حركت كند كه كارخانجات موجود از ظرفيت متوسط فعلي به ظرفيت عادي برسند و سپس با رشد سريع در سالهاي مياني دهه آينده به سقف نهاي اسمي خود برسد. اين پيش بيني با توجه به نظر كارشناسان معتبر و داراي اطمينان است ، چرا كه رشدي كه براي عرضه در نظر گرفته شده تا حدي بيشتر از مقداري است كه با توجه به مشكلات توليد در آينده وجود خواهد داشت.

برآورد عرضه

همانطور كه گفته شد براي اطكينان بيشتر د دهه آينده طوري پيش بين مي كنيم كه در سالهاي مياني دهه آينده به سقف نهايي ظرفيت اسمي موجود برسد.اطمينان به اين برآرود همانطور كه ذكر شد ازانجا است كه مشكلات توليد در آينده اجازه رسيدن به ظرفيت اسمي موجود را نمي دهد .

صادرات

چند سالي است كه امكان صادرات لنت ترمز براي شركت هاي داخلي فراهم گشته و هم اكنون صادرات لنت ترمز خودروهاي سنگين به كشورهايي نظير يمن و سوريه و ... وجود دارد ، ولي حجم اين صادرات در حال حاضر بسيار محدود مي باشد ، به طوري كه در پيش بيني تقاضا سهم 1 درصد ا كل تقاضاي ساليانه را به آن اختصاص داده ايم . با لحاظ كردن جنبه هاي كنترل كيفيت و نزديك شدن به استاندارد هاي مقبول لنت در جهان امكانات صادرات در حجم بالاتر امكان پذير است .

سهم  بازار قابل حصول

با توجه به پيش بيني تقاضاي 10 سال آبنده و افزودن سهم تقاضاي لنت هاي سفارشي و سهم ناچيز صادرات و از طرفي با لحاظ كردن مقدار عرضه سهم بازار قابل حصول را تعيين مي كنيم كه جدول آن در ذيل آمده است .

| سال | كل تقاضا | عرضه كل | سهم بازار قابل حصول |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 6924 | 6400 | 524 |
| 86 | 7172 | 6400 | 772 |
| 87 | 7421 | 6500 | 921 |
| 88 | 7669 | 6600 | 1069 |
| 89 | 7918 | 6600 | 1318 |
| 90 | 8167 | 6650 | 1517 |
| 91 | 8416 | 6800 | 1616 |
| 92 | 8665 | 6800 | 1865 |
| 93 | 8914 | 6800 | 2114 |
| 94 | 9162 | 6800 | 2362 |

فصل سوم

بررسي هاي فني

تعيين ظرفيت

در تعيين ظرفيت كارخانه عوامل متعددي دخيل است كه بايد با توجه به نقش و تاثير هر كدام از اين عوامل  و وزن دهي به هر كدام ، ظرفيت را تعيين كرد . ابتدا به توضيح نقش هر يك از اين عوامل مي پردازيم و در انتها بر طبق همين توضيحات ، جدول مباني انتخاب ظرفيت را با توجه به درجه اهميت هر ك و امتيازي كه بر حسب اهميت هر كدام به آلتر ناتيو هاي انتخابي مي دهيم ، اقدم به انتخاب ظرفيت مي كنيم :

- اثر تقاضاي بازار :

تقاضاي بازار به عنوان مهم ترين عامل موثر در انتخاب ظرفيت طرح ، مطرح مي باشد . اهميت اين گزينه به دان علت است كه ما همواره علاقه مند مي باشيم. كه هر چه بيشتر تقاضاي مازاد بازار را براي كسب سود بيشتر پوشش دهيم . اثر تقاضاي بازار شامل مصرف كنندگان وصادرات لنت و سهم بازاري كه مي توانيم به خود اختصاص دهيم ، مي باشد .

در اكثر مواقع كانون توجه در تعيين ظرفيت طرح ، همين عامل مي باشد ، بنابراين با توجه به بررسي بازار كه در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفته و مي توان نسبت به امتياز دهي به آلتر ناتيو هاي انتخابي براي ظرفيت اقدام نمود. بنابر اين در جدول مباني انتخاب ظرفيت ور چه قدر تقاضاي برآورده نشده  و يا تقاضاي مورد پيش بيني  ما به يكي از آلتر ناتيوهاي نزديك تر باشند ، امتياز بالاتر خواهد بود .

2-اثر مواد ورودي:

همان طوريكه در آينده توضيح خواهيم داد، مواد ورودي ما را ، مواد اوليه تشكيل مي دهند كه تامين آنها از داخل كشور و به سهولت صورت ميگيرد و هيچ محدوديتي براي ظرفيت ما به وجود نمي آيد . اين واقعيت وقتي وضوح بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم عمده ترين مواد اوليه ما از طريق كارخانه هاي پتروشيمي و سيمان تهيه مي شود و هر سال تعداد زيادي واحد پتروشيمي و سيمان در كشور در حال راه اندازي است ، لذا اين عامل را به عنوان عامل محدوديت زا در جدول انتخاب ظرفيت وارد نمي كنيم.

3- اثر تاسيسات زير بنايي:

همان طور كه در فصل آينده مشاهده خواهيم كرد ، مصارف انرژي اين كارخانه ها براي دستگاهها و ماشين آلات بيشتر از نوع برقي مي باشد و مصرف آب ، گاز و......بسيار كمتر است. با توجه به بررسي و تعداد ماشين آلات كه در صفحات آينده خواهد آمد مشاهده مي شود كه كل مصارف انرژي و در نتيجه ايجاد تاسيسات زير بنايي براي آن چندان محدوديتي ايجاد نمي كند . اين واقعيت وقتي كاملاٌ روشن مي شود كه بدانيم عمده مصرف انرژي در كارخانه از نوع برق بوده و مقدار كل ان نسبتاٌ كم است و گستردگي شبكه برق و ساير انرژي ها به نسبت مطلوب ميباشد لذا تاسيسات زير بنايي كه بتواند ظرفيت را محدود كند وجود نخواهد داشت و ما آن را وارد جدول مباني انتخاب ظرفيت نمي كنيم.

4-اندازه واحدهاي مشابه :

در انتخاب ظرفيت طرح و با توجه به جدول مباني  انتخاب ظرفيت كه در اخر بحث مي آيد ، هر چه ظرفيت طرح به ظرفيت واحد هاي مشابه نزديكتر ميباشد ،داراي امتياز بيشتري است. دليل اين امر استفاده از تجربيات انها در ساخت و طراحي ميباشد.

5-توان رهبري و سازمان دهي :

با توجه به اين كه هر چه يك سازمان وسيع تر باشد رهبري و مديريت و كنترل همه جانبه آن مشكل تر مي باشد، اين عامل، يك عامل محدوديت زا در انتخاب ظرفيت طرح است. بنابر اين هر چه ظرفيت كوچكتر باشد ، امتياز بالاتري دارد.

6-بودجه :

بديهي است بودجه در اختيار ما همواره داراي محدوديت نسبي مي باشد .بنابراين در انتخاب ظرفيت هر چه ظرفيت كمتر باشد داراي امتياز بيشتري است .

7-عدم تمركز :

به دليل اينكه محصول لنت ، محصولي يكپارچه بوده  و الزاماٌ بايد تمام مراحل ساخت آن در يك مكان انجام شود، عدم تمركز در انتخاب ظرفيت طرح كارخانه لنت ، بي معني است .

| رديف | عامل | درجه اهميت | مقياس توليد |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 |
| 1 | تقاضاي بازار | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | اندازه واحد هاي مشابه | 8 | 80 | 56 | 80 | 56 |
| 3 | توان رهبري و سازمان دهي | 2 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 4 | بودجه | 6 | 60 | 54 | 48 | 42 |
| مجموع | 230 | 208 | 234 | 212 |

آلترناتيو انتخابي

جدول توليد براي 5 سال  اول بهره برداري

| سال | درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي | ميزان توليد بر حسب تن |
| --- | --- | --- |
| 1 | % 40 | 800 |
| 2 | %60 | 1200 |
| 3 | %80 | 1600 |
| 4 | %100 | 2000 |
| 5 | %100 | 2000 |

تكنولوژي ( روش توليد ) و چگونگي انتخاب و تامين آن

براي انتخاب تكنولوژي مباني و پايه هاي متعددي وجود دارد كه در هنگام  اجرا بايد به اين عوامل توجه نمود. ما نيز در حد توان به اين  عوامل به طور خلاصه مي پردازيم :

1- پياده شدن تكنولوژي در كشور فروشنده و كشور هاي صنعتي :

با توجه به اين مطلب كه تكنولوژي ساخت لنت  اساساٌ از آلمان به كشور ما وارد شده، اين تكنولوژي قبلاٌ در كشورهاي صنعتي عمده مثل آلمان پياده شده است.

2- كارايي تكنولوژي در كشورهايي كه پياده شده است :

مهمترين نمونه اين مطلب كشور خودمان است . تكنولوژي مذبور  پس از ورود به كشور ما  به سرعت جا افتاده و با تحولاتي كه در سالهاي بعد  پيدا كرده و در كشورمان جايگاه محكمي پيدا كرده و كارايي خود را به اثبات رسانده.

3-همخواني تكنولوژي با امكانات و حساس نبودن آن نسبت به محدوديت هاي ممالك :

در اين زمينه تكنولوژي موجود و مورد نظر ما كه در آينده از آن صحبت خواهيم كرد نسبت به امكانات زير بنايي  كشورمان به هيچ وجه حساسيت ندارد.

4- منسوخ نبودن تكنولوژي:

اين تكنولوژي عليرغم اين كه قديمي است ، اما با تحولاتي كه در كشورمان در مورد  ان صورت گرفته ، كارايي و پويايي خود را حفظ كرده است.

5- ميزان تجربه و سابقه صاحب تكنولوژي  و دور نماي پيشرفتهاي فني آن :

تجربه و سابقه صاحب تكنولوژي كه كشور آلمان مي باشد بسيار عالي بوده و دور نماي پيشرفت هاي فني آن بر همه مشهود است.

6- توان جذب تكنولوژي و قابليت راهبري آن در ايران:

اين تكنولوژي  با توجه به سابقه  بكارگيري  آن در ايران كاملاٌ بومي شده  و راهبري آن در حال حاضر  در ايران به راحتي صورت مي گيرد.

7-سابقه فروشنده تكنولوژي در ايران و همكاريهاي بعد از فروش :

اين تكنولوژي توسط كشور آلمان به ايران فروخته شده ولي در حال حاضر  به هيچ وجه نيازي به پشتيباني  اين كشور در مورد اين تكنولوژي نيست چرا كه توانايي تغيير و ايجاد تنوع در لنت و ساخت ماشين هاي مورد نياز كاملاٌ در ايران وجود دارد.

8-آزادي خريدار در انتخاب سازندگان تجهيزات:

در اين زمينه كاملاٌ آزادي انتخاب وجود دارد  چرا كه امكانات ساخت  تمامي ماشين آلات مورد نياز  در كشور وجود دارد و در انتخاب سازندگان كاملاٌ آزادي وجود دارد.

9-تعهد فروشنده تكنولوژي به آموزش نيروي انساني جهت طراحي پروژه هاي جديد :

تمامي زيرو بم ساخت لنت با اين تكنولوژي و ايجاد تغيير و دگرگوني  در تركيب درصد عناصر آن در كشورمان شناخته شده است لذا چنان نيازي به آموزش در اين زمينه وجود ندارد.

10-هزينه تكنولوژي:

بدليل امكان ساخت ماشين آلات در داخل كشور هزينه انرژي تقريباٌ صفر خواهد بود و در كل هزينه كمي را متحول خواهيم شد .

- در پايان بايد ياد آور شد كه تكنولوژي مد نظر ما از بين تكنولوژي هاي خط توليد ، كارگاهي، محل ثابت و گروهي از نوع " كار كارگاهي " مي باشد .

ليست مواد مصرفي :

در اين قسمت فهرستي از مواد مصرفي  مورد نياز براي ساخت لنت به همراه ضريب مصرف تقريبي هر يك ارائه ميدهيم. بكار بردن كلمه تقريبي به اين علت است كه تركيب عناصر تشكيل دهنده لنت براي لنت هاي مختلف ، متفاوت ميباشد . به عبارت ديگر در هر لنت به ازاي كاربرد آن تركيب عناصر  داراي درصد هاي متفاوت مي باشد  و ما يك درصد متوسط براي لنت هاي  خودروهاي سنگين در نظر گرفته ايم.نكته قابل توجه اين است  كه درصد تركيب عناصر تشكيل دهنده  لنت به طور سري و محرمانه نگهداري مي شود  و شناخت  در صد دقيق تركيب انها غير ممكن است . به عنوان نكته آخر بايد يادآور شويم كه واحدي كه براي لنت در نظر گرفته ايم  " واحد وزني " است نه تعداد، چرا كه به دليل متفاوت بودن وزن لنت هاي مختلف ، عملاٌ به كار بردن واحد هاي تعدادي غير ممكن است .

| رديف | شرح | منابع تامين | واحد | ضريب مصرف در واحد توليد | مصرف در كل ظرفيت | هزينه واحد (تومان) | هزينه كل (تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آزبست | سيمان فارس | kg | %25 | 500000 | 155 | 77500000 |
| 2 | رزين | شركت رزيتان | kg | %18 | 360000 | 900 | 324000000 |
| 3 | پودر اكسيد آهن | متالورژي پودر | kg | %7 | 140000 | 85 | 11900000 |
| 4 | كائو چو | شركت نفت | kg | %6 | 120000 | 70 | 8400000 |
| 5 | كربنات كلسيم | باريت ايران | kg | %5 | 100000 | 80 | 8000000 |
| 6 | دولوميت | باريت ايران | kg | %4 | 80000 | 100 | 8000000 |
| 7 | باريت | باريت ايران | kg | %5 | 100000 | 360 | 36000000 |
| 8 | اكسيدهاي فلزي | باريت ايران | kg | %17 | 260000 | 420 | 109200000 |
| 9 | پودر لاستيك | شركت نفت | kg | %13 | 340000 | 80 | 27200000 |
|  | 610200000 |

برگ مسير توليد

از مهمترين و ابتدايي ترين اطلاعات يك كارخانه برگ مسير توليد است . براي اينكه مشخص شود روي هر قطعه چه كارها و اعمالي صورت مي گيرد و ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز چگونه انتخاب مي شود ، وجود برگ مسير توليد الزامي است. در اين برگ كليه عملياتهايي  كه از ابتدا تا  انتها روي مواد صورت مي گيرد همراه با ماشين آلات مربوطه نوشته مي شود . اين برگ در واقع مبنايي جهت برآورد تعداد ماشين آلات و تجهيزات لازم است.

| رديف | شماره عمليات | شرح عمليات | ماشين آلات و تجهيزات | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | حمل كليه مواد اوليه به سالن توزين | گاري دستي |  |
| 2 | 20 | توزين اكسيدهاي آهنو كربنات كلسيم و دولوميت | دستگاه توزين |  |
| 3 | 30 | حمل مواد وزن شده به آسياب كاردي | گاري دستي |  |
| 4 | 40 | آسياب مواد توسط آسياب كاردي | آسياب كاردي |  |
| 5 | 50 | حمل مواد آسياب شده و آزبست و كربنات كلسيم و دولوميت به سمت ميكسر | گاري دستي |  |
| 6 | 60 | ميكس مواد حمل شده توسط ميكسر | ميكسر gk |  |
| 7 | 70 | حمل مواد به گوشه سالن | گاري دستي |  |
| 8 | 80 | عمل انتظار جهت خشك شدن مواد | _ |  |
| 9 | 90 | حمل مواد خشك شده به سمت توزين | گاري دستي |  |
| 10 | 100 | توزين مواد خشك شده | دستگاه توزين |  |
| 11 | 110 | حمل مواد به سمت لو ديگه | گاري دستي |  |
| 12 | 120 | ميكس مواد توسط دستگاه لو ديگه | لوديگه بلند |  |
| 13 | 130 | حمل مواد به سمت سالن توليد | گاري دستي |  |
| 14 | 140 | فرم دهي به مواد توسط پرس فرم | پرس فرم |  |
| 15 | 150 | حمل مواد فرم داده شده | گاري دستي |  |
| 16 | 160 | تهيه شمش توسط پرس پخت | پرس پخت 400 تن |  |
| 17 | 170 | حمل شمش ها به قسمت اره | گاري دستي |  |
| 18 | 180 | اره كاري شمش ها | اره تسمه اي |  |
| 19 | 190 | حمل شمش ها به قسمت برش | گاري دستي |  |
| 20 | 200 | برش شمش ها | برش اتوماتيك |  |
| 21 | 210 | حمل لنت ها به قسمت ساب | گاري دستي |  |
| 22 | 220 | ساييدن قوس خارجي لنت | ساب سنگي |  |
| 23 | 230 | ساييدن قوس داخلي لنت | ساب كنيك كاغذي |  |
| 24 | 240 | حمل لنت ها به قسمت پخ | گاري دستي |  |
| 25 | 250 | ايجاد پخ در لنت ها | پخ دو طرفه |  |
| 26 | 260 | حمل لنت ها به قسمت دريل | گاري دستي |  |
| 27 | 270 | سوراخكاري لنت ها | دريل اتوماتيك |  |
| 28 | 280 | حمل لنت ها به قسمت كوره | گاري دستي |  |
| 29 | 290 | پختن لنت ها | كوره |  |
| 30 | 300 | حمل لنت ها به قسمت بسته بندي | ليفتراك |  |
| 31 | 310 | بسته بندي توام با بازرسي لنت ها | دستگاه بسته بندي |  |
| 32 | 320 | حمل لنت ها به انبار محصول نهايي | ليفتراك |  |

مباني انتخاب ماشين آلات

همانطوريكه ميدانيد براي انتخاب ماشين آلات اصول و مباني معيني ، به شرح زير وجود دارد:

1-درجه انعطاف پذيري نسبت به نوع توليد، ميزان توليد، و جانشين پذيري مواد :

در مورد محصول لنت ترمز با توجه به تنوع بسيار زياد لنت هاي مصرفي در ماشين هاي مختلف  اين اصل يعني انعطاف پذيري نسبت به نوع توليد بسيار حائز اهميت ميباشد. از طرفي ديگر به اين علت كه  تركيب مواد اوليه توليد لنت براي انواع مختلف لنت متغير مي باشد ، انعطاف پذيري ماشين آلات انتخابي اولاٌ نسبت به درجه تركيب مواد اوليه و ثالثاٌ نسبت به جانشين پذيري مواد اوليه بايد زياد باشد

2- درجه مكانيزاسيون و اتوماسيون :

اين مورد در مواقعي كه حجم توليد بسيار بالا باشد  و نياز به توليد انبوه باشد ، بيشتر مد نظر است . در مورد لنت با توجه به ميزان تقاضاي آن به كل ظرفيت موجود در كشور نياز چنداني به توليد انبوه و در نتيجه  اتوماسيون بالا نيست.

3-تواناييهاي اصلي نظير ظرفيت توليد ، عمر توليد و هزينه هاي سرمايه گزاري:

با توجه به ظرفيت توليد و هزينه سرمايه گزاري نياز به ماشين آلاتي داريم  كه بتواند پاسخگوي اين حجم توليد باشد  و هم چنين با توجه به عمر توليد نسبتاٌ بالا  بايد ماشين هاي با دوامي خريداري شود.

4-هزينه هاي بهره برداري به ازاي توليد هر واحد محصول :

بديهي است هر ماشين براي توليد هر واحد محصول ، داراي هزينه هاي متغيري است . اين هزينه ها شامل مقدار انرژي مصرفي اعم از آب ، برق و سوخت و هم چنين هزينه هاي نگهداري و تعميرات و ساير هزينه هاي متغير به ازاي هر واحد محصول است.

5-امكانات ساخت ماشين در داخل كشور :

با توجه به سابقه طولاني ساخت لنت در كشور و اشرافي كه در طول اين مدت نسبت به فرآيند ساخت و ماشين آلات مورد نياز به دست آمده امكانات ساخت ماشين آلات مربوطه به طور كامل در كشور موجود مي باشد، لذا براي كمك به توسعه ساخت و طراحي ماشين آلات صنعتي در كشور و هم چنين سهولت در امر خريد و خدمات بعد از فروش ماشين آلات ، مورد اخير در انتخاب ماشين آلات عامل مهمي است .

6-امكانات نگهداري و تعميرات و دسترسي به لوازم يدكي :

اين مورد شامل انعطاف پذيري ماشين نسبت به نگهداري  آسان و داشتن دستورالعمل هاي مشخص و معين نگهداري و تعميرات از جانب شركت سازنده مي باشد . از طرفي ديگر سهولت دستيابي به لوازم يدكي امري الزامي است . در مورد محصول لنت با توجه  به اينكه خريد ماشين آلات به دلايلي كه در بندهاي فوق گفته شد از داخل كشور براي ما ارجحيت دارد ، دسترسي به لوازم يدكي هم آسان خواهد بود.

7-تجربه و حسن شهرت سازنده :

اين مورد نيز با توجه به تحقيق در مورد شركت هاي سازنده قابل حصول است .

- با توجه به مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه در مجموع خريد ماشين هاي مورد نياز براي  ساخت لنت از داخل كشور با صرفه تر است . فوايد اين كار در 7 بند فوق بيان شده است .

ليست ماشين آلات

| رديف | نام ماشين | تعداد | شركت سازنده | قيمت واحد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه توزين | 1 | ماشين سازي تبريز | 965600 | 965600 |
| 2 | ميكسر gk | 1 | ماشين سازي رافي | 9486000 | 9486000 |
| 3 | آسياب كاردي | 1 | شركت خود كفايي صنايع ايران | 3153500 | 3153500 |
| 4 | لو ديگه بلند | 1 | ماشين سازي تبريز | 16022500 | 16022500 |
| 5 | پرس فرم 150 تن | 4 | شركت خود كفايي صنايع ايران | 6398800 | 25595200 |
| 6 | پرس پخت 400 تن | 10 | ماشين سازي تبريز | 11475000 | 114750000 |
| 7 | اره تسمه اي | 2 | ماشين سازي تبريز | 437500 | 8755000 |
| 8 | برش اتوماتيك | 2 | ماشين سازي تبريز | 1946500 | 3893000 |
| 9 | ساب سنگي | 2 | ماشين سازي تبريز | 10200000 | 20400000 |
| 10 | ساب كنيك كاغذي | 2 | ماشين سازي رافي | 8160000 | 16320000 |
| 11 | دستگاه پخ دو طرفه | 2 | ماشين سازي تبريز | 5372000 | 10744000 |
| 12 | دريل اتوماتيك | 3 | ماشين سازي تبريز | 8304500 | 24913500 |
| 13 | كوره | 3 | ماشين سازي تبريز | 21887500 | 65662500 |
| 14 | دستگاه بسته بندي | 1 | ماشين سازي رافي | 2468400 | 2468400 |
| مجموع |  | 323129200 |

تعيين  تعدادماشين آلات مورد نياز

براي تهيه ماشين آلات مورد نياز بايد با توجه به اعمالي كه هر ماشين روي قطعات مختلف انجام ميدهد ، كسر ماشين آلات را تهيه ميكنيم . با توجه به اينكه تكنولوژي مورد استفاده  ما از نوع كارگاهي بوده است كسر ماشينهاي مشابه را با هم جمع مي كنيم و سپس رند مي كنيم ، البته رند اضافي مي كنيم تا كمبودي رخ ندهد.

كسر ماشين

بعد از اينكه كليه اعمالي كه بايد روي قطعات انجام شود همراه با زمان استاندارد  آنها تعيين شد ، كسر مورد نياز ماشين را بدست مي آوريم .

براي تعيين كسر مورد نياز ماشين به صورت زير عمل مي كنيم :

Xi  .  Tij

Fij =

Hj . Uj

Fij : كسر ماشين از نوع i براي عمليات j

Xi : تعداد قطعاتي كه به عمليات i   نياز دارند.

Tij : زمان لازم براي انجام عمليات i   توسط ماشين j

Hj : زمان در دسترس از ماشين  j  ام

Uj : ضريب استفاده از ماشين  j  ام

البته براي يافتن Xi  بايد از فرمول زير استفاده كرد :

M

Xi=

Pi : در صد ضايعات عمليات j  ام

M : تعداد مورد نياز

برگ تعيين تعداد ماشين آلات

در اين برگ به تعداد ماشين آلات از هر نوع مي پردازيم و مبناي آن به اين صورت است كه يك ماشين انتخاب مي شود و اعمالي كه روي قطعات انجام ميدهد  ليست مي شود و زمان هر كدام در جلوي آن نوشته ميشود، سپس اين زمانها با هم جمع مي شوند و به عنوان زمان كل در نظر گرفته مي شود . حال به جاي اينكه كسر هر ماشين را براي هر عمل جدا حساب كنيم از اين اعداد استفاده مي كنيم و تعداد ماشين آلات را به يكباره محاسبه مي نماييم.

| رديف | نام ماشين | ضايعات بر حسب در صد | وزن توليدي مورد نياز در روز بر حسب كيلو | زمان ماشين بر حسب ثانيه | كسر ماشين | كارگر | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه توزين | 2 . 0 | 8260 | 1 | 328 . 0 | 2 |  |
| 2 | ميكسر gk | 2 . 0 | 9242 | 3 | 981 . 0 | 1 |  |
| 3 | آسياب كاردي | 4 . 0 | 8226 | 8 . 2 | 914 . 0 | 1 |  |
| 4 | لوديگه بلند | 1 . 0 | 8193 | 5 . 2 | 813 . 0 | 1 |  |
| 5 | پرس فرم 150 تن | 1 . 0 | 8185 | 12 | 898 . 3 | 4 |  |
| 6 | پرس پخت 400تن | 1 . 0 | 8177 | 30 | 735 . 9 | 10 | شمش ها در ابعادي معادل 3 لنت |
| 7 | اره تسمه اي | 0 | 8096 | 6 | 928 . 1 | 2 | شمش ها در 4 طبق سه تايي |
| 8 | برش اتوماتيك | 1 . 0 | 8096 | 6 | 928 . 1 | 2 |  |
| 9 | ساب سنگي | 2 . 0 | 8018 | 6 | 909 . 1 | 2 |  |
| 10 | ساب كنيك كاغذي | 2 . 0 | 8072 | 6 | 922 . 1 | 2 |  |
| 11 | دستگاه پخ دو طرفه | 5 . 0 | 8056 | 6 | 918 . 1 | 2 |  |
| 12 | دريل اتوماتيك | 2 . 0 | 8016 | 9 | 863 . 2 | 2 |  |
| 13 | كوره | 0 | 8000 | 9 | 857 . 2 | 3 |  |
| 14 | دستگاه بسته بندي | 0 | 8000 | 3 | 952 . 0 | 3 |  |

جدول مشخصات ماشين آلات

نكته قابل توجه در اين جدول اين است كه مقدار مصرف برق و آب و ماشين آلات به تفكيك اجزايي  از دستگاهي كه مصرف كننده  اين دو انرژي هستند بيان شده  و سپس مجموع آب و برق مصرفي آنها مشخص شده ، بنابراين ستون اجرا بيان گر كليه اجزاي دستگاه نيست بلكه فقط شامل قطعاتي است كه مصرف كننده آب و برق هستند ، در واقع اجزا و قطعات هر دستگاه  بسيار بيشتر است .

| رديف | نام ماشين | ابعاد ( m) | اجزاء | برق ( kw) | آب | سوخت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه توزين | 1.5×1 | موتور اصلي پمپ روغن | 91 3 | 0 | 0 | اين عمل كاملاٌ مكانيكي است |
| 2 | ميكسر 70GK | 3× 1.8 | سيستم خنك كننده آب جك | 0 9.5 | 8 0 | 0 0 | جك به منظور حمل بارهاي سنگين است |
| 3 | آسياب كاردي | 3×2 | موتور اصلي موتورهاي جمع كن موتور چرخ حلزون | 22 0.8×2 2.3 | 0 | 0 | موتورهاي جمع كن 2 تا هستند |
| 4 | لوديگه بلند | 3×2 | موتور اصلي موتور فرعي دور كم كن حلزوني جرثقيل موتور پمپ | 9.7 4.6×2 75. 0 1.1 0.09 | 0 | 0 | موتورهاي فرعي 2 تاهستند |
| 5 | پرس فرم 150 تن | 2.5×1 | الكترو موتور پمپ روغن رادياتور 16 پره اي | 11 2.2 0 | 0 0 9 | 0 | تعداد 9 رادياتور وجود دارد |
| 6 | پرس پخت 400 تن | 2.5×1.5 | _ | 15.4 | 0 | 0 | _ |
| 7 | اره تسمه اي | 0.5×0.5 | موتور متحرك | 3 | 0 | 0 | _ |
| 8 | برش اتوماتيك | 2.5×0.7 | موتور اصلي موتور فرعي موتور پمپ روغن جرثقيل براي تعويض تيغ برش | 30 1.3 2.5 0.5 | 0 | 0 | _ |
| 9 | ساب سنگي | 2.5*1 | موتور اصلي | 30 | . | 0 | _ |
| 10 | ساب كنيك كاغذي | 3×0.7 | موتور | 15 | . | 0 | _ |
| 11 | دستگاه پخ دو طرفه | 2×1 | موتور اصلي | 30 | . | 0 | _ |
| 12 | دريل اتوماتيك | 2×1 | با 10 كلگي | 2.2×10 | . | 0 | مته حد اكثر 10 ( تعداد مته هايي كه با توجه به نوع لنت به كار ميرود) |
| 13 | كوره | 3×2 | وسيله گرم كردن | 3 ×18 | . | 0 | _ |
| 14 | بسته بندي | 4.5×0.8 | پرس گرمكن نقاله پنكه خنك كن | 0.3 18 75 . 0 5 .0 | 0 | 0 | _ |

سيستم حمل و نقل كارخانه

به طور كلي تجهيزات حمل و نقل در يك كارخانه مي تواند به دو صورت باشد :

1-تجهيزات حمل و نقل متحرك :

عموماٌ شامل وسايل حمل و نقل موتوري ميشود . براي كارخانه لنت وسايل حمل و نقل متحرك به شرح ذيل در نظر گرفته مي شود :

- يك كاميون 10 تني : براي آنكه محصول نهايي را بتوان به بازار برد و به سفارش دهندگان لنت رساند و هم چنين در صورت لزوم براي تهيه مواد اوليه  به كار مي رو.

- يك وانت : جهت خريد لوازم اداري و تجهيزات سبك و هم چنين تهيه ما يحتاج آشپزخانه

- ليفتراك : جهت حمل پالتهاي لنتهاي تمام شده از سالن توليد به كوره و از كوره به قسمت بسته بندي و هم چنين  تخليه مواد اوليه استفاده ميشود كه به اين منظور به دو عدد ليفتراك كوچك با تناژ 1 تن نياز داريم .

- گاري دستي

2-تجهيزات حمل و نقل ثابت :

اينگونه تجهيزات عموماٌ شامل نقاله ها و جرثقيل هاي سقفي مي باشد كه در كارخانه مورد توجه ما و با توجه به مسير توليد نياز چنداني  به آن حس نمي شود .

| نوع تجهيزات | كشور سازنده | كارخانه سازنده | ظرفيت به تن | تعداد | قيمت واحد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاميون | ايران | خاور | 4 | 1 | 20000000 | 20000000 |
| وانت پيكان | ايران | ايران خودرو | 1 | 1 | 5430000 | 5430000 |
| ليفتراك | ايران | سهند تبريز | 1 | 2 | 3000000 | 6000000 |
| گاري دستي | ايران | __ | 0.5 | 6 | 50000 | 300000 |
| مجموع |  | 31730000 |

تعيين فضاهاي مورد نياز

1-سالهاي توليد :

با توجه به تعداد ماشين آلات و ابعاد هر كدام ميتوان فضاي خالص  مورد نياز براي سالهاي توليدرا پيدا كرد و در نهايت فضاي بدست آمده را جهت يافتن  كل فضاي سالنهاي توليد در عدد 4 ضرب مي كنيم ، در انتها فضاي مورد نياز براي تاسيسات داخلي سالنها  شامل تابلوهاي برق و سيستم هاي تهويه را به آن مي افزاييم :

m²  8  ،  444 = 2 ، 111 × 4 = كل فضاهاي سالنهاي توليد

براي تاسيسات داخلي سالنها شامل تابلوهاي برق و سيستم هاي گرمايش و سرمايش داخل سالن  به مساحت مجموع m² 25 در نظر ميگيريم .

- بنابر اين براي كل سالنهاي توليد مساحت m² 470 در نظر گرفته مي شود .

| رديف | نام دستگاه | ابعاد | تعداد | مساحت مورد نياز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | طول | عرض |  |  |
| 1 | دستگاه توزين | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| 2 | ميكسر gk | 3 | 1.8 | 1 | 5.4 |
| 3 | آسياب كاردي | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | لوديگه بلند | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | پرس فرم 150 تن | 2.5 | 1 | 4 | 5.2 × 4 |
| 6 | پرس پخت 400 تن | 2.5 | 1.5 | 10 | 75 . 3 ×10 |
| 7 | اره تسمه اي | 0.5 | 0.5 | 2 | 25 . 0 ×2 |
| 8 | برش اتوماتيك | 2.5 | 0.7 | 2 | 75 . 1 ×2 |
| 9 | ساب سنگي | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 ×2 |
| 10 | ساب كنيك كاغذي | 3 | 0.7 | 2 | 2.1×2 |
| 11 | دستگاه پخ دو طرفه | 2 | 1 | 2 | 2×2 |
| 12 | دريل اتوماتيك | 2 | 1 | 3 | 2×3 |
| 13 | كوره | 3 | 2 | 3 | 3.6 |
| 14 | دستگاه بسته بندي | 4.5 | 0.8 | 1 | 3.6 |
| جمع |  | 111.2 |

2- فضاي مورد نياز براي آزمايشگاه :

به منظور آزمايشگاه كنترل كيفيت مساحتي معادل m² 46 در نظر مي گيريم.

3- ساختمانها و مكانهاي رفاهي :

در هر كارخانه علاوه بر قسمتهاي توليدي و قسمتهاي اداري كه كارهاي مديريتي و حقوقي و بازرگاني و غيره انجام ميدهد قسمتهاي رفاهي از جمله قسمتهاي مهم كارخانه به شمار مي رود . در تعيين فضاي اين قسمت ها همانند قسمتهاي قبل از برگ تعيين  فضا استفاده نمي كنيم بلكه با توجه به تعداد نفرات كارخانه يك تخمين كلي  براي آنها در نظر مي گيريم .

3-1- رستوران :

به منظور رفاه بيشتر كاركنان و جلوگيري از بي انضباتي در زمان صرف غذا بهتر است كه مكاني براي غذا خوري در نظر گرفته مي شود و غذاي كارگران و كارمندان و مديران  و ساير كاركنان كارخانه نيز توسط كارخانه داده شود ، تا هم كاركنان از غذاي گرم استفاده كنند و هم اينكه حس وحدت بين كاركنان ايجاد شود و كارگران خود را با سرپرستان و مديران  بر سر يك ميز ببينند تا فكر نكنند كه تبعيضي در كار حاكم است .  در طرح فضاي اين قسمت علاوه بر سالن غذاخوري ، آشپز خانه ، انبار آشپزخانه ، ظرفشويي و خط سرويس را نيز در نظر مي گيريم.

با توجه به اين كه كل پرسنل كارخانه 193 نفر است  ما فضاي لازم براي اين تعداد  محاسبه مي كنيم .

3-1-1- غذا خوري :

تجهيزات لازم براي غذا خوري عبارتند از :

يخچال ويترين دار 1 عدد ، جايگاه يخ 1 عدد ، 2 ظرفشويي ، 200 سيني غذا ، 200 صندلي ، 35 ميز، به ابعاد 123× 77 ، 30 پارچ ،  40 نمكدان ، 40 سبد نان ، 2 آب سرد كن ، يك پيشخوان براي سرو غذا . همچنين براي حفظ بهداشت بهتر است  قاشق و چنگال و ليوان را هر كس براي خود بياورد  اين فضاي سالن غذاخوري به ازاي هر نفر  11 فوت مربع ( طبق استانداردهاي طرح ريزي ) بدست مي آيد :

m²  191 = ² ft / m² 9 0 ، 0 × ² ft411 × 193 = ² ft4 × 193

3-1-3-انبار

براي انبار يك مكان 4×4 در نظر مي گيريم ، يعني انباري به مساحت m²16.

- بنابراين كل فضاي رستوران m²277 در نظر گرفته مي شود .

3-2- بهداري :

براي رفع خطرات احتمالي و جزئي كه امكان دارد در كار رخ دهد قسمت بهداري را طراحي مي كنيم .  در اين بخش نياز نيست كه از تجهيزات لازم استفاده كنيم ، بلكه ميتوان تجهيزاتي را كه براي يك معاينه كلي و عمل جراحي اوليه تا رسيدن به بيمارستان نياز است طراحي نمود . به هر حال مواردي را كه در اين بخش طراحي ميكنيم  به صورت زير است :

3-2-1-اتاق انتظار :

اتاقي كه بيمار در آن منتظر ميماند و پرستار نيز در آنجا مستقر ميشود . اين اتاق را يك اتاق m² 20 = 5×4 در نظر مي گيريم.

3 -2-2- اتاق معاينه :

اين اتاق را كه بيشتر اوقات دكتر در آن صرف ميشود ، يك اتاق ، تجهيزات معاينه كلي ، يك تخت بيمارستاني ، يك ميز بزرگ، يك صندلي چرخدار سيلنددار و 3 صندلي در نظر ميگيريم . براي  اين مكان يك اتاق m² 24 = 6×4 طراحي مي كنيم .

3-2-3- سرويسها :

مساحت اين قسمت را m² 6 در نظر مي گيريم.

3-2-4- انبار وسائل بهداشتي و دارو :

يك انبار براي ذخيره دارو و تجهيزات مورد نياز  مانند كپسول اكسيژن و .... كه يك مكان m² 9 = 3 ×3 در نظر ميگيريم .

- بنابراين كل فضاي اين قسمت m² 59 ميشود .

3-3-رختكن :

اين قسمت را براي كارگران بخش توليد كه نياز به تعويض لباس دارند در نظر مي گيريم كه به راحتيبتوانند لباس و ساير اشياء خود را در اين مكان نگهداري كنند . هم چنين مكاني باشد كه بتوانند  در اين مكان البسه خود را با لباسهاي  مخصوص كار تعويض كنند . براي اين منظور كمد هايي در نظر گرفته مي شود.  پرسنلي كه در ارتباط با سالن هاي توليد بوده   و نيازمند تعويض لباس مي باشد حدود 90 نفر مي باشند  و ابعاد كمد ها براي هر نفر 1 × 6 ، 0 × 6 ، 0 در نظر ميگيريم پس بنابراين داريم :

m 54 = 6 ، 0 × 90

كه اگر كمد ها را در دو رديف قرار دهيم خواهيم داشت :

M27 = 2 / 54

بنابراين كمد ها را دور يك اتاق مي چينيم كه نياز به يك اتاق 8 ×8 ميباشد .

- جمع كل فضاي رختكن = m²64

3-4- دستشويي :

چون از اين مكان بيشتر استفاده مي كنند  و بقيه كاركنان كمتر اتفاق مي افتد از اين مكان استفاده كنند- چون در قسمت خودشان اين مكان طراحي شده – به همين علت فضاي آن را  زياد در نظر نمي گيريم ، بنا براين 16 سرويس همراه با 2 دستشويي  سكو مانند طراحي مي كنيم . فضاي هر سرويس  m² 5، 1 = 5 ، 1 ×1 ميباشد كه با ضرب در عدد 16 فضاي اين سرويس ها m² 24 ميشود .

راهروهاي بين سرويس ها و دستشويي ها رانيز 2 متر در نظر مي  گيريم ، كه با توجه به اينكه عرض اين قسمت را m8 در نظر گرفته ايم ، m² 32 ميشود . يك راهروي كوچك بين دو راهرو در نظر مي گيريم . بنابراين كل فضاي راهروها m² 34 ميشود .فضاي دو دستشويي روي هم m² 14 است .

- بنابراين كل فضاي اين مكان m²72 مي شود .

3-5- نمازخانه :

در بيشر كارخانه ها از نماز خانه  علاوه بر انجام فرضيه نماز براي كارهاي تبليغاتي و عقيدتي  سياسي و كتابخانه و هم چنين مكاني براي مراسم و جشنها نيز استفاده ميشود .

براي اين قسمت مكاني در حدود m²100 در نظر مي گيريم . بهتر است اين مكان را تا انجا كه امكان دارد نزديك دستشويي ها قرار دارد تا بتوان در همين مكان وضو گرفت .

3-6- سالن ورزشي :

براي رفاه كاركنان و تشويق آنها  در زمانهاي مختلف و ايجاد انگيزه  سعي ميشود از مسابقات ورزشي استفاده شود . به همين علت سالني با ابعاد 10 × 20 يعني m² 200 براي سالن ورزشي در نظر گرفته ميشود .

3-7- پاركينگ :

در اين قسمت ما شين هاي  شخصي كاركنان قرار خواهد گرفت . فضايي كه براي آن در نظر مي گيريم m²250 است.

3-8-نگهباني و اطلاعات :

براي بخش نگهباني 3 بخش كارشناسي،  اتاق نگهباني و اتاق استراحت در نظر ميگيريم كه به ترتيب داراي مساحت 2×3  ، 3×4 ، 4 ×4 هستند بنابر اين مجموعاٌ ، مساحت بخش نگهباني را m² 35 در نظر مي گيريم.

تجهيزات اين قسمت عبارتند از : يك ميز تحرير- 6 عدد صندلي – ساعت ورود و خروج و قفسه هاي قرار گرفتن كارت.

3-9- فضاي سبز :

شايد يكي از قسمتهايي كه كمتر در طراحي كارخانه مورد توجه طراحان قرار ميگيرد  فضاي سبز است . به نظر ما فضاي سبز مهمترين قسمت كارخانه است  چرا كه علاوه  بر اينكه هواي محيط  را پاكيزه ميكند، به محيط كارخانه روح ميبخشد و سبب شادابي مي شود . همچنين براي كاركنان توليدي كه نيمي از روز را با ماشين آلات  گذرانيده اند و روحيه نسبتاٌ خسته اي دارند ، بهتر است در زمان صرف غذا بنحوي از آن روحيه خارج شوند  كه فضاي سبز بهترين وسيله اين كار است . بنابراين محوطهاي در جلوي رستوران در نظر ميگيريم تا كاركنان بعد از صرف غذا براي صرف چاي چند لحظه اي را در آنجا بگذرانند .

به ازاي هر نفر از پرسنل طبق استانداردهاي موجود m² 7 ، 0 در نظر ميگيريم بنابراين داريم :

m²                                                                           135 = 7 ، 0 ×193

* براي اين قسمت m²135 در نظر گرفته ميشود

4-فضاي مورد نياز تاسيسات:

تاسيسات كارخانه كه وجود آن الزامي است مقداري فضا را اشغال مي كنند كه در جدول زير آمده است:

| تاسيسات | مساحت |
| --- | --- |
| پست برق | m² 4=2 ×2 |
| ژنراتور برق اضطراري | m² 1=1×1 |
| منبع آب | m²4= 2×2 |
| منبع سوخت | m² 4.5 = 3× 1.5 |
| تجهيزات تهويه و سرمايش | m² 6= 3×2 |
| جمع كل | m²19.5 |

براي در نظر گرفتن فضاي بين تجهيزات بين تجهيزات بايد مقدار فوق را در عدد 4 ضرب ميكنيم :

m²78 = 4 ×19.5 = جمع كل مساحت تاسيسات

5-فضاي اداري:

در ساختمان اداري اتاق كليه مديران و اتاق اشخاصي كه براي كارشان نياز به مكاني دارند، قرار گرفته است. با توجه به اين كه كارخانه از دفتر مركزي جدا نمي باشد  و تمامي مشاغل در يك مكان مستقر هستند ، اين ساختمان از اهميت ويژه اي  برخوردار است.

بر طبق استانداردهاي موجود به ازاي هر پرسنل كه نيازمند مكاني در بخش اداري m²10  فضا در نظر مي گيريم.با توجه به اينكه حدود 70 نفر داراي چنين ويژگي هستند . جمع فضاي مورد نياز براي بخش اداري برابر   m² 700=10× 70 خواهد بود.

- بنابر اين ما فضاي مورد نياز بخش اداري را در يك ساختنان 2 طبقه داراي زير بنايي معادل

m² 350 در نظر مي گيريم .

6-تجهيزات ايمني و آتش نشاني :

مجموع فضاي مورد نياز براي تجهيزات ايمني  و آتش نشاني را m²20 در نظر مي گيريم.

7- خدمات توليدي كارخانه :

7-1- دريافت:

وظايف اين بخش به اين شكل در نظر گرفته ميشود:

- تخليه مواد اوليه از وسائل حمل و نقل

-كنترل محموله ها و عمليات رد يا قبول آنها با توجه به مسائل كنترل كيفيت

-فرستادن به انبار قبل از قبول محموله

-ثبت و نگهداري سوابق ارسال كننده

- يادداشت معيوب ها

-ثبت تعداد اقلامي كه به انبار فرستاده شده

7-2-ارسال :

وظيفه اين بخش تحويل گرفتن و ارسال محصول نهايي به مشتري مي باشد. اين بخش همچنين وظيفه ثبت تعداد ورود و خروج محصول به اين قسمت را دارا است.

براي دو بخش فوق مكان هاي زير را طراحي مي كنيم:

1-ساختمان امور دفتري : براي هر دو بخش يك اتاق m²4 ×5 جهت ثبت و ضبط امور دفتري مرتبط با دريافت و ارسال در نظر مي گيريم.

2- سكوي تخليه :

بصورت شيبدار مي باشد  طوريكه ارتفاع قسمت انتهايي ان برابر ارتفاع كمي كاميون مي باشد ، يعني m1.5 همچنين براي عرض آن كه به اندازه عرض كاميون است ، يعني در نتيجه براي حدود m3 ، طول آن هم تقريباٌ برابر طول كاميون مي باشد يعني حدود m 7 . همچنين فضايي را كه براي معابر و گردشگاه  ها و خالي كردن بار و حركت ابزار تخليه و حمل و نقل در نظر مي گيريم ، مجموعاٌ m²100 خواهد بود.

7-3- انبارها :

-انبار مواد اوليه

-انبار لوازم يدكي

- انبار ضايعات توليدي

- انبار محصول نهايي

از ميان انبارهاي فوق ، انبارهاي مواد اوليه، لوازم يدكي و مواد مصرفي در يك مكان ولي انبارهاي محصول نهايي و ضايعات در مكاني مجزا و در مجاورت يكديگر قرار مي گيرند.  اين مساله به دليل كاهش حجم حمل و نقل و ويژگيهاي Iayout  كارخانه است .

انبار مواد اوليه

براي نگهداري مواد اوليه كه از خارج كارخانه خريداري مي شود بكار ميرود. خاصيت مواد اوليه لنت به گونه اي است كه احتياج به قفسه بندي خاصي ندارد و روي هم چيده مي شوند و فقط در كف انبار، به خاطر خيس شدن و آب نخوردن مواد اوليه ، يك طبق چوبي مي گذارند و مواد را كه عموماٌ در گوني يا بسته هستند ،روي آن مي چينند. براي تعيين فضاي انبار ، از برگ تعيين فضاي انبار استفاده ميكنيم كه توانايي نگهداري موجودي 3 ماه توليد را داشته باشد كه اين برگ در پي مي آيد.

| رديف | ماده اوليه | درصد در هر كيلو | حد اكثر موجودي | وزن هر بسته | تعداد بسته مورد نياز | تعداد بسته روي هم | تعداد طبق اول | مساحت هر بسته | مساحت طبق يك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آزبست | 25 | 125000 | 45 | 2778 | 15 | 185.2 | 0.5 | 92.59 |
| 2 | رزين | 18 | 90000 | 50 | 1800 | 15 | 120 | 0.35 | 42 |
| 3 | پودر اكسيد آهن | 7 | 35000 | 20 | 1750 | 20 | 87.5 | 0.5 | 43.75 |
| 4 | كائوچو | 6 | 30000 | 40 | 750 | 20 | 37.5 | 0.5 | 18.75 |
| 5 | كربنات كلسيم | 5 | 25000 | 20 | 1250 | 20 | 62.5 | 0.5 | 31.25 |
| 6 | دولوميت | 4 | 20000 | 30 | 666.7 | 20 | 33.33 | 0.5 | 16.67 |
| 7 | باريت | 5 | 25000 | 20 | 1250 | 20 | 62.5 | 0.5 | 31.25 |
| 8 | اكسيدهاي فلزي | 13 | 65000 | 40 | 1625 | 20 | 81.25 | 0.5 | 40.63 |
| 9 | پودر لاستيك | 17 | 85000 | 50 | 1700 | 20 | 85 | 0.5 | 42.5 |
| مجموع |  | 359 |

با ضرب كردن فضاي خالص در عدد 5 ، 1 فضاي كل انبار بدست مي آيد:

M540 = فضاي كل

انبار لوازم يدكي :

به علت اينكه نرخ توليد ما كم است اين انبار را به صورت مجزا و در مكان جدا از انبار هاي ديگر در نظر نمي گيريم و آن را در همان مكان انبارها طراحي ميكنيم ، البته آن را از انبار هاي ديگر جدا مي كنيم. نكته حائز اهميت در طراحي اين انبار اين است كه بايد نزديك به سالن توليد باشد تا در صورت نياز به راحتي قطعات و لوازم يدكي از آن به بيرون صادر شود.

موارد كا براي ان انبار طراحي مي كنيم به صورت زير است:

- از قفسه براي جاسازي و قرار دادن قطعات استفاده مي كنيم كه معمولاً‌چند طبقه است و كمتر از 2 متر ارتفاع دارد

- ميز و تجهيزات بايگاني براي ثبت اسناد و ورود و خروج قطعات

- راهرو جهت تسهيل حركت بين قفسه ها

  - با توجه به موارد فوق فضايي كه براي اين قسمت در نظر مي گيريم به طور تقريبي حدود m²40 خواهد بود

انبار مواد مصرفي :

در اين انبار مواد مصرفي مانند انواع روغن ها ، آب صابون ، گريس ، فيلتر هاي تصفيه ،‌ برچسب هاي لنت و ... نگه داري مي شود . فضاي اين انبار به طور تقريري m²50 در نظر گرفته مي شود.

انبار ضايعات :

با توجه به اينكه طبق جدول تعيين كسر ماشين و با توجه به درصد ضايعات تعيين شده ، روزانه 260 كيلوگرم ضايعات خواهيم داشت و بايد انباري را براي اين ضايعات در نظر گرفت كه حداقل بتوان ضايعات 1 ماه را در خود جاي دهد، بنابراين اين انبار بايد توانايي جاده حداقل 9500 كيلو ضايعات معادل 9500 لنت به طور متوسط داشته باشد كه بدين منظور مساحتي معادل m² 30  كافي است.

انبار محصول نهايي :

محصولات نهايي يعني انواع لنت ها در اين قسمت نگهداري مي شود . نكته حائز اهميت اين است كه در اي انبار ، لنت ها روي هم چيده مي شوندو براي نگه داري آنها نيازي به پالت نيست . لنت ها داراي استحكام كافي بوده و هر چه قدر روي هم قرارداده شوند ، خطري آنها را تهديد نمي كند .نكته حائز اهميت ديگر اين است كه لنت هاي مورد نظر ما عمدتاٌ در بسته هاي 8 تايي ، بسته بندي و نگه داري مي شوند و متوسط وزن بسته ها 8 كيلو گرم مي باشد . با توجه به جدول مشخصات محصول در فصل اول ، متوسط ابعاد بسته بندي هاي 8 تايي و ساير محاسبات در جدول زير آورده شده است . فضاي اين انبار بر حسب موجودي 1 ماه ونيم محاسبه شده است .

تخمين فضاي مورد نياز انبار محصول نهاي

| محصول | تعداد در بسته | متوسط طول بسته (m) | متوسط عرض بسته (m) | متوسط ارتفاع بسته (m) | متوسط سطح هر بسته |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لنت | 8 | 0.225 | 0.2 | 0.15 | 0 |

| كل توليد به كيلو | حداكثر موجودي | بسته هاي روي هم چيده شده | تعداد بسته هاي طبق اول | سطح هر بسته | مساحت مورد نياز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000000 | 250000 | 30 | 8333 | 0.045 | 375 |

m² 562 = 1.5 × 375= فضاي كل

8- فضاي خيابانها و فضاهاي ديگر :

براي كليه خيابانها و فضاهاي ديگر مورد نياز ، 30 درصد كل فضاهاي فوق را در نظر مي گيريم :

m² 3478 = كل فضاها بدون پاركينگ و خيابان ها

m² 1045 = 3478  × 0.3 = فضاي خيابانها و پاركينگ ها

كل فضاي كارخانه :

m² 4525 = 1045 + 3478 = فضاي كل كارخانه

برآورد انرژي ها و تاسيسات زير بنايي

در اين بخش به تعيين ميزان آب و برق و سوخت هاي مورد نياز كارخانه مي پردازيم :

- برق مورد نياز :

1-1-برق ماشين آلات :

همان طور كه در جدول تعيينكل برق مصرفي ماشين آلات ملاحظه مي شود ، مقدار كل برق مصرفي ماشين آلات برابر با 19.853 كيلو وات ساعت مي باشد .

| رديف | ماشين | برق مصرفي | تعداد ماشين | جمع برق مصرفي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه توزين | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ميكسر gk | 103.5 | 1 | 103.5 |
| 3 | آسياب كاردي | 25.9 | 1 | 25.9 |
| 4 | لوديگه بلند | 20.84 | 1 | 20.84 |
| 5 | پرس فرم 150 تن | 13.2 | 4 | 52.8 |
| 6 | پرس پخت 400 تن | 15.4 | 10 | 154 |
| 7 | اره تسمه اي | 3 | 2 | 6 |
| 8 | برش اتوماتيك | 34.3 | 2 | 68.6 |
| 9 | ساب سنگي | 30 | 2 | 60 |
| 10 | ساب كنيك كاغذي | 15 | 2 | 30 |
| 11 | دستگاه پخ دو طرفه | 30 | 2 | 60 |
| 12 | دريل اتوماتيك | 22 | 3 | 66 |
| 13 | كوره | 56 | 3 | 168 |
| 14 | دستگاه بسته بندي | 19.55 | 1 | 19.55 |
| جمع |  | 835.19 |

1-2- برق مورد نياز براي روشنايي:

با توجه به استاندارد هاي موجو.د دربارة مقدار برق مصرفي در بخش هاي مختلف جهت روشنايي كه در زير آمده است و با در نظر گرفتن مساحت هر بخش مي توان مقدار كل برق صرفي جهت روشنايي را پيدا كرد

| قسمت | برق مورد نياز |
| --- | --- |
| سالن توليد | Kw 14.1=0.03×470 |
| ساختمانهاي اداري | Kw 21=0.03×700 |
| روشنايي انبار ها | Kw 24.44=0.02×1222 |
| تاسيسات | Kw 3.12=0.04×78 |
| رستوران | Kw 11.08=0.04×277 |
| بهداري | Kw 2.36=0.04×59 |
| رختكن | Kw 2.56=0.04×64 |
| آ‍زمايشگاه | Kw 1.2=0.03×46 |
| دستشويي | Kw 2.88=0.04×72 |
| نمازخانه | Kw 4=0.04×100 |
| نگهباني و اطلاعات | Kw 1.4=0.04×35 |
| آتش نشاني | Kw 0.8=0.04×20 |
| سالن ورزشي | Kw 60=0.3×200 |

1-3- برق مورد نياز براي محوطه :

براي روشنايي محوطه تعدادي چراغ در محوطه در نظر مي گيريم  كه محاسبات در ذيل مي آيد :

به ازاي هر m² 10 فضاي سبز يك لامپ 40 واتي در نظر مي گيريم . با توجه به اينكه فضاي سبز ما حدود 135 متر است به 14 لامپ 40 واتي نياز است .

Kw 0.56 = w560=40×14

به ازاي هر m 10 خيابان و پاركينگ 1 لامپ 40 واتي در نظر ميگيريم :

Kw 4.18 = 1000/0.04×1045 = برق روشنايي خيابانها و پاركينگ

- كل برق مورد نياز براي كارخانه :

برق مورد نياز براي كل كارخانه با :

( kwh) 952.87 = 19.853 + 99.68 = برق ماشين آلات + برق مورد نياز براي روشنايي

( kw) 6670.09 =

- برآورد آّب مصرفي :

كل آب مصرفي در كارخانه را مي توان در موارد زير بر شمرد :

2-1- آب مصرفي ماشين آلات :

ماشين آلات با توجه به جدول مشخصات فني ماشين آلات كه در قبل آمد مشخص شد كه كل آب مصرفي ماشين آلات در ساعت m³ 5 مي باشد .بنابراين كل آب مصرفي توسط ماشين آلات در يك روز شامل يك شيفت 7 ساعته برابر m³35 خواهد بود.

- مصرف كل آب توسط ماشين آلات در يك سال با احتساب 250 روز كاري برابر با m³ 8750 مي شود .

2-2- آب مصرفي توسط كاركنان :

براي مصرف هر نفرپرسنل به طور متوسط در يك شيفت كاري 90 ليتر آب درنظر ميگيريم .با توجه به اينكه تعداد پرسنل ما 193 نفر مي باشند ، ميزان مصرف روزانه آب براي پرسنل برابر با                     lit. 17.370=90×193 يا m³ 17.37 مي باشد .

2-3-مصرف آب براي فضاي سبز:

مصرف آب براي فضاي سبز به ازاي هر متر مربع چيزي معادل 1 ليتر  در روز خواهد بود . با توجه به اينكه فضاي سبز ما 135 متر مي باشد ، مصرف روزانه فضاي سبز برابر lit‌135=1×135 خواهد بود و مصرف ساليانه با فرض عمل آبياري فضاي سبز به ازاي 300 روز درسال معادل lit. 40500=135×300 خواهد بود

m³ 52.5 = 0.135 + 17.37 + 35 = جمع كل نياز روزانه به آب

با احتساب موارد پيش بيني نشده مصرف كل آب روزانه معادل m³ 55 در نظر ميگيريم.

- m³13750=250×55 = مصرف ساليانه آب

- سوختها

3-1-سوخت مصرفي توسط ماشين آلات :

ماشين آلات به كار رفته در كارخانه به سوخت نياز ندارند ، تنها ممكن است به نظر برسد كوره احتياج شديدي به سوخت دارد ، ولي بايد توجه داشت كوره مورد نظر كاملاً برقي مي باشد. و به هيچ وجه نياز به سوخت ندارد.

3-2-ساير مصارف :

براي مصارف ديگر كارخانه به سوختهاي زير احتياج است :

( I) گاز :

- براي مصارف آشپزخانه روزانه m³20 گاز در نظر مي گيريم .

- سيستم گرمايش : در مجموع و به طور متوسط در روز m³50 گاز صرف سيستم گرمايش  كارخانه مي شود .

m³ 70 = كل مصرف گاز در روز

m³17500 = كل مصرف گاز در سال

( II) گازوئيل :

تعداد 2 عدد ژنراتور برق براي مواقعي كه قطع برق داريم ، در نظر مي گيريم كه به طور متوسط در ساعت lit100 گازوئيل مصرف مي كند . با در نظر گرفتن متوسط يك ساعت قطع برق در روز نتيجه مي گيريم  كه مصرف روزانه گازوئيل براي ژنراتورها lit100است و مصرف سالانه آن برابرlit25000خواهد بود

- ليفتراك ها : ليفتراكهاي يك تني ، در ساعت 12 ليتر مصرف دارند . با توجه به اينكه ما 2 عدد ليفتراك يك تني داريم ، مصرف روزانه يك گازوئيل براي آنها معادل lit168 = 7 ×12×2 خواهد بود .

lit168  = مصرف روزانه گازوئيل  توسط ليفتراك ها

lit 42000 = مصرف روزانه با احتساب 250 روز كاري

- كاميونها :هر بنز خاور بطور متوسط در هر km100 ، 14ليتر گازوئيل مصرف مي كنند كه با احتساب حركت روزانه  حد اكثر km 300 در روز ، مصرف روزانه آن lit42 و در سال برابر با

lit10500 = 42 ×250 خواهد بود .

( III) بنزين :

در كارخانه تنها وانت پيكان است  كه مصرف بنزين دارد . متوسط مصرف بنزين براي وانت پيكان در هر km100 برابر با  lit14 مي باشد و با احتساب حركت روزانه  حد اكثر km200 مصرف روزانه ان lit28

مي باشد و در سال مصرف آن برابر با lit 7000 = 28 ×250 خواهد بود .

- بنابراين كل مصرف سوخت روزانه و سالانه در جدول ذيل آمده است :

|  | گاز | گازوئيل | بنزين |
| --- | --- | --- | --- |
| روزانه | m³70 | Lit310 | lit28 |
| سالانه | m³17500 | Lit77500 | Lit7000 |

چارت سازماني

تحصيل دار (1)                            تحصيل دار (1)                        حسابداري (2)

حسابدار (1)                                حسابدار (1)

حسابداري صنعتي (1)                                حسابداري صدور اسناد

كارمند كارتكس  (1)                                  حسابداري كنترل اسناد

آمار گر (1)                                        حسابدار (1)

كارگزين (2 )	    كارمند (1 )	                   كارمند  (1

نگهبان (3)        باغبان (2)                آبدارچي(2)                         پرستار(1)    كارمند      رانند

نظافتچي (4)              آشپز (2)                             بهيار (1)

كمك آشپز (4)

اپراتور (1)	                                   كارمند(1)

كارمند(1)

كارمند (1)	كارمند(1)

كارمند (2)                         كارگر (7)	كارگر (31)	كارگر (3

كارمند (2)	كارمند (2)

كنترلر (2)	كنترلر (2)	كنترلر (2)	               كارمند 3

انباردار(2)                                        انباردار (1)

كارگر (2)	    كارگر (2)

زمان سنج (2)	     زمان سنج(1)

منشي

تعمير كار (2)	   تعمير كار (1)	   برقكار (2)	تعميركار(2)

روانكار(2 )                                   روانكار(1)

لوله كش (1

ا

| رديف | عنوان شغل | ميزان تحصيلات | تعداد | حقوق پايه | ماهيانه بيمه و ... | جمع حقوق ماهيانه | جمع حقوق ساليانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير عامل | ليسانس | 1 | 250 | 160 | 410 | 4920 |
| 2 | معاونت كارخانه | ليسانس | 1 | 230 | 150 | 380 | 4560 |
| 3 | معاونت مالي و اداري | ليسانس | 1 | 230 | 150 | 380 | 4560 |
| 4 | معاونت فروش و بازرگاني | ليسانس | 1 | 230 | 150 | 380 | 4560 |
| 5 | مدير اداري | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 6 | مدير مالي | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 7 | مدير توليد | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 8 | مدير محصول | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 9 | مدير كنترل كيفيت | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 10 | مدير برنامه ريزي و كنترل موجودي | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 11 | مدير مهندسي صنايع | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 12 | مدير نگهداري و تعميرات | ليسانس | 1 | 190 | 135 | 325 | 3900 |
| 13 | سرپرست حسابداري مالي | ليسانس | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 14 | سرپرست حسابداري صنعتي | ليسانس | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 15 | سرپرست بودجه و گزارشات | ليسانس | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 16 | سرپرست كارگزيني | ديپلم | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 17 | سرپرست خدمات | ديپلم | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 18 | سرپرست واحد رايانه | ديپلم | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 19 | سرپرست پرسنلي | ديپلم | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 20 | سرپرست برنامه ريزي توليد | ليسانس | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 21 | سرپرست سالن توزين و ميكسر | ديپلم | 1 | 100 | 100 | 255 | 3060 |
| 22 | سرپرست سالن اصلي | ديپلم | 1 | 155 | 120 | 275 | 3300 |
| 23 | سرپرست كوره | ديپلم | 1 | 155 | 120 | 275 | 3300 |
| 24 | سرپرست مطالعه محصول | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 25 | سرپرست بررسي سفارشات | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 26 | سرپرست كنترل ساخت | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 27 | سرپرست كنترل محصول | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 28 | سرپرست كنترل مواد اوليه | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 29 | سرپرست آزمايشگاه | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 30 | سرپرست زمان سنجي | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 31 | سرپرست مطالعه كار | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 32 | سرپرست برنامه ريزي نگهداري و تعمير | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 33 | سرپرست خدمات فني | ليسانس | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 34 | سرپرست فروش | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 35 | سرپرست بازاريابي و تبليغات | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 36 | سرپرست خريدو تداركات | فوق ديپلم | 1 | 135 | 120 | 255 | 3060 |
| 37 | مسئول حسابداري فروش و سفارشات | ليسانس | 1 | 135 | 110 | 225 | 2700 |
| 38 | مسئول خزانه داري | ليسانس | 1 | 115 | 110 | 225 | 2700 |
| 39 | مسئول حقوق و دستمزد | ليسانس | 1 | 115 | 110 | 225 | 2700 |
| 40 | مسئول حسابداري قيمي تمام شده | ليسانس | 1 | 115 | 110 | 225 | 2700 |
| 41 | مسئول حسابداري كنترل اسناد | ليسانس | 1 | 115 | 110 | 225 | 2700 |
| 42 | مسئول بودجه و كنترل هزينه ها | ليسانس | 1 | 115 | 110 | 225 | 2700 |
| 43 | مسئول انبارو اطلاعات | ديپلم | 1 | 115 | 90 | 205 | 2660 |
| 44 | مسئول امور استخدامي | ديپلم | 1 | 115 | 90 | 205 | 2660 |
| 45 | مسئول ثبت اوقات بيكاري | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 46 | مسئول بايگاني | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 47 | مسئول نگهباني | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 48 | مسئول شهرداري | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 49 | مسئول رستوران | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 50 | مسئول بهداري | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 51 | مسئول بهداشت كار و ايمني | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 52 | مسئول حمل و نقل | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 53 | مسئول خدمات ماشيني | ليسانس | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 54 | مسئول طراحي و ايجاد سيستم | ليسانس | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 55 | مسئول آموزش | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 56 | مسئول امور رفاهي | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 57 | مسئول روابط عمومي | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 58 | مسئول مشاوره | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 59 | مسئول انبار مواد اوليه | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 60 | مسئول انبار محصول نهايي | ديپلم |  | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 61 | مسئول تعيين زمان سفارش | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 62 | مسئول نگهداري و تعمير سالن اصلي | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 63 | مسئول نگهداري كوره و توزين و ميكسر | ديپلم | 1 | 95 | 90 | 185 | 2220 |
| 64 | مسئول تاسيسات و برق | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 65 | مسئول موتوري | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 66 | متصدي تربيت بدني | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 67 | متصدي كتابخانه | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 68 | منشي | ديپلم | 4 | 60 | 50 | 440 | 5280 |
| 69 | كارگزين | ديپلم | 2 | 70 | 50 | 240 | 2880 |
| 70 | كارمند | ديپلم | 15 | 70 | 50 | 1800 | 21600 |
| 71 | نگهبان | ديپلم | 3 | 60 | 50 | 330 | 3960 |
| 72 | باغبان | ديپلم | 2 | 60 | 50 | 220 | 2640 |
| 73 | نظافتچي | ديپلم | 4 | 60 | 50 | 440 | 5280 |
| 74 | آبدارچي | ديپلم | 2 | 60 | 50 | 220 | 2640 |
| 75 | آشپز | ديپلم | 2 | 60 | 50 | 220 | 2640 |
| 76 | كمك آشپز | ديپلم | 4 | 60 | 50 | 440 | 5280 |
| 77 | پرستار | فوق ديپلم | 1 | 60 | 50 | 110 | 1320 |
| 78 | بهيار | فوق ديپلم | 1 | 60 | 50 | 110 | 1320 |
| 79 | راننده | ديپلم | 2 | 60 | 50 | 220 | 2640 |
| 80 | اپراتور | ديپلم | 1 | 60 | 50 | 110 | 1320 |
| 81 | تحصيل دار | فوق ديپلم | 2 | 60 | 50 | 220 | 2640 |
| 82 | حساب دار | ديپلم | 5 | 95 | 80 | 875 | 10500 |
| 83 | حساب دار صنعتي | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2200 |
| 84 | كارمند كارتكس | ديپلم | 1 | 60 | 50 | 110 | 1320 |
| 85 | حسابدار صدور اسناد | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 86 | حسابدار كنترل اسناد | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 87 | آمارگر | فوق ديپلم | 1 | 70 | 65 | 135 | 1620 |
| 88 | كنترلر | فوق ديپلم | 6 | 70 | 65 | 810 | 9720 |
| 89 | انباردار | ديپلم | 3 | 70 | 65 | 405 | 4860 |
| 90 | كارگر ماهر | ديپلم | 31 | 135 | 110 | 7595 | 91140 |
| 91 | كارگر ساده | ديپلم | 14 | 85 | 75 | 2240 | 26880 |
| 92 | زمان سنج | فوق ديپلم | 3 | 70 | 65 | 405 | 4860 |
| 93 | تعمير كار | ديپلم | 5 | 115 | 95 | 1050 | 12600 |
| 94 | روانكاو | ديپلم | 3 | 70 | 65 | 405 | 4860 |
| 95 | برقكار | ديپلم | 2 | 95 | 80 | 350 | 4200 |
| 96 | لوله كش | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
| 97 | بازارياب | ديپلم | 1 | 95 | 80 | 175 | 2100 |
|  | جمع حقوق ساليانه بر حسب هزار تومان | 439920 |
|  | جمع حقوق ساليانه بر حسب تومان | 439920000 |

سيستم هاي دوران بهره برداري

از انجايي كه هر توليد كننده براي ادامه توليد خود و تامين درصد بالاتري  از تقاضاي بازار ، نياز به يك سري سيستم حمايت كننده از توليد دارد كه از جمله اين سيستم ها ميتوان از سيستم هاي نگه داري و تعميرات، كنترل كيفيت ، بازاريابي و تبليغات و برنامه ريزي و كنترل موجودي را نام برد كه در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم :

نگهداري و تعميرات :

نگهداري و تعميرات به دو دليل حائز اهميت است :

اولا كه سرمايه گذاري روي ماشين آلات و ساختمان ها و تاسيسات زياد بوده بنابراين بايد طبق يك برنامه اصولي از آنها نگهداري شود تا استهلاك آنها پايين بيايد و ديرتر فرسوده شود .

دوم انكه اگر ماشين آلات خراب شوند ممكن است باعث ايجاد كندي در جريان توليد شود و حتي ممكن است باعث توقف توليد شود .  به اين منظور در پروژه لنت ، فردي به عنوان مدير نگهداري و تعميرات با مدارك ليسانس مهندسي ميكانيك در نظر گرفته ميشود كه زير نظر آن دو سرپرست كار ميكنن كه يكي از آنها سرپرست نگهداري و تعميرات است كه روانكاري و تعمير ماشين آلات سالنهاي توليد زير نظر او ميشود و ديگري سرپرست خدمات فني است كه برق كاريها و تعميرات مربوط به تاسيسات زير نظر او ميشود.

كنترل كيفيت :

با توجه به اهميت مرغوبيت محصول در بازار ، واحد كنترل كيفيت وظيفه خطيري به عهده دارد . به اين منظور فردي به عنوان مدير واحد كنترل كيفيت با مدارك فوق ديپلم وظيفه سرپرستي اين واحد را زير نظر مستقيم مدير كارخانه بر عهده دارد كه زير دست او 4 سرپرست با عنوان هاي سرپرست كنترل ساخت ،سرپرست كنترل محصول ، سرپرست كنترل مواد اوليه و سرپرست آزمايشگاه فعاليت ميكنند . سرپرست كنترل ساخت وظيفه بررسي كيفيت قطعات توليدي و مونتاژ آنها  را بر عهده دارد و زير نظر او 2 كنترلر در خطوط مختلف ساخت و مونتاژ وضعيت و كيفيت توليد محصول را به او گزارش مي كنند . سرپرست كنترل محصول داراي يك نفر زير دست به عنوان كنترلر محصول نهايي مي باشد كه وظيفه بررسي كيفيت ساخت محصول نهايي را بر عهده دارد كه در صورت تاييد بر روي لنت ساخته شده برچسبي الصاق ميكنند كه نمايانگر تاييد محصول از نظر كيفيتي ميباشد . سرپرست كنترل مواد اوليه وظيفه بررسي كيفيت مواد و قطعات خريداري شده در خارج كارخانه را بر عهده دارد كه به وسيله دو كنترلر اين كار را انجام ميدهد. سرپرست آزمايشگاه با سه كارمند تحت نظر وظيفه كنترل مواد و محصول در هر قسمت از توليد را دارد . به عبارت ديگر او بايد به سه سرپرست قبلي در رابطه با كنترل در قسمتهاي مختلف همكاري كند.

بازاريابي و تبليغات :

يكي از امور مهم در شناساندن محصول به مصرف كنندگان در بازار رقابتي و گرفتن سهم عمده بازار ،  تبليغات مي باشد و ممكن است اين تبليغات هزينه بالايي را براي كارخانه داشته باشد ولي با اين حال بايد انجام شود . مكمل اين تبليغات ، بازاريابي اصولي و گسترده مي باشد بنابراين در پروژه لنت فردي به عنوان مدير فروش و بازرگاني در نظر گرفته ميشود كه زير نظر او سرپرست فروش ، سرپرست بازاريابي و تبليغات خريد تداركات كار مي كند .

برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي :

امر برنامه ريزي و كنترل توليد و همچنين كنترل موجودي و مديريت انبارها از امور بسيار مهم يك واحد توليدي مي باشد . چرا كه برنامه ريزي صحيح ، كاهش هزينه و افزايش كارايي به همراه خواهد داشت . به اين جهت واحدي تحت عنوان واحد مهندسي صنايع به سرپرستي يك مهندس صنايع زير نظر مستقيم مدير كارخانه وظيفه اين امر را بر عهده دارد و زير دست اين  سرپرست  3 نفر مهندس صنايع براي كنترل توليد وكنترل موجودي فعاليت ميكنند. همان طور كه ملاحظه شد به ذليل مهم بودن اين واحد كليه سرپرستان آن داراي مدارك ليسانس مهندسي مي باشند.

فصل چهارم

مكان يابي اجراي طرح

جهت يافتن مكان مناسب براي اجراي طرح ، مباني متعددي وجود دارد كه بايد مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرند .به همين دليل در ادامه تك تك اين عوامل را در ارتباط با محصول لنت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم و در نهايت در جدول مكان يابي طرح ، به هر آلتر ناتيو بر طبق هر عامل امتياز دهي مي كنيم و در نهايت مكاني را كه حائز بالاترين امتياز شد ، بر ميگزينيم .

- مواد ورودي :

معضلاتي كه به شكلي با اين عامل مرتبط هستند در درجه اول ، حجم حمل و نقل و در درجه دوم ، مساله تامين مواد اوليه و ورودي ها مي باشد با توجه به اين كه كليه مواد اوليه لازم محصول در داخل كشور توليد مي شود ، مشكلي از نظر تهيه و تامين مواد وجود ندارد . در هر مورد مساله حجم حمل و نقل با توجه به اين كه هيچ كدام از ورودي هاي ما از خارج از كشور تهيه نمي شود و همگي در داخل كشور تهيه ميشود ، مساله نزديكي به گمرك و يا بنادر و مكان هاي تخليه كالا به طور كلي مطرح نيست . تنها نكته اي كه در مورد حجم حمل و نقل مواد و ورودي هاي آنها مطرح است ، فاصله كارخانه هاي داخلي تامين كننده مواد اوليه محل كارخانه مورد نظر ما ميباشد كه بديهي از هر چه محل اجراي طرح به كارخانه تامين كننده مواد نزديك تر باشد ، امتياز بالاتري دارد .

2-بازار مصرف :

عمده ترين مصرف كنندگان محصول ما در 4 رده مختلف قابل بحث ميباشد . در درجه اول اهميت ، لنت كوبان مي باشد كه حدود 88 درصد توليدات ما را مصرف مي كند . در درجه دوم ، مصرف كنندگان لنت هاي سفارشي هستند ، اين سفارشات عموماً بسيار پر سود مي باشد و داراي اهميت بالايي هستند ، لنت هايي مثل لنت جرثقيل ها ، قطار ، موتور گير بوكس ، واگن هاي جابجايي سنگ  آهن و نورد ، جز ء اين دسته محصول مي شود . در درجه هاي بعدي اهميت ، كارخانه جاتدساخت خودرو هاي سنگين و شركت واحد قرار دارد . بنا براين با توجه به اين كه تمركز مراكز صنعتي كه نيازمند لنتهاي سفارشي هستند و كارخانه جات ساخت خودروها ي سنگين ، در استان تهران و حول و حوش آن بيشتر است و با مد نظر قرار دادن اين مطلب كه لنت كوبها در محدوده استان تهران از مركزيت و حجم بيشتري برخوردار هستند ، نزديكي محل اجراي طرح به اين استان ارجح مي باشد.

3-نيروي انساني :

بحث اين قسمت اين است كه آيا كارخانه با توجه به نوع محصول ، تكنولوژي و پر سنل مورد نياز بيشتر  وابسته به نيروي متخصص است . آيا نيروي كار غير متخصص . در مورد اين كارخانه و با توجه به چارت سازماني به نظر مي رسد كه اين كارخانه در اين زمينه شرايط متوسطي دارد ، يعني با توجه به عدم پيچيدگي ساخت محصول ،سابقه ديرينه ساخت لنت در كشور و دلايل ديگر نياز به نيروي متخصص حياتي نيست . ولي از طرف ديگر به دليل تنوع محصولات و نياز به يك برنامه ريزي توليد منسجم و تنوع در تركيبات مواد اوليه و فرمولهاي ساخت و درصد آنها ، تا حدودي نازمند نيروي متخصص خواهيم بود . بنابراين از كل بحث چنين به نظر ميرسد كه براي تهيه نيروي انساني مورد نياز در مكانهاي مختلف چندان در تنگنا قرار نداريم .

4-تاسيسات زير بنايي :

از آنجايي كه اين پروژه  انرژي هايي مثل آب و برق و سوخت احتياج دارد ، بحث اين قسمت را در مورد اين 3 انرژي ادامه مي دهيم . نياز صنعتي ما به آب بسيار محدود ميباشد و عمده ترين نياز ما به آب در زمينه آب آشاميدني و بهداشتي است كه با حفر چاه يا خريد روزانه آن ميسر است ولي قرار گرفتن در مكان هايي كه داراي لوله كشي آب هستند مثل شهرك هاي صنعتي از جهت هزينه ها ارج است . نياز به سوخت نيز محدود ميباشد ولي نياز به برق چه به جهت دستگاهها و مصارف صنعتي و چه مصارف روشنايي حائز اهميت است ، لذا محل كارخانه بايد در مكاني باشد كه تامين ان انرژي ها آسان و به صرفه تر باشد .

5-امكانات آموزشي و رفاهي :

امكانات آموزشي رفاهي براي تمامي كاركنان و خانواده هايشان امري اجتناب و ناپذير است . بنابراين هر چه نزديكي و دسترسي به اين مكان ها بالاتر باشد ، مكان مزبور امتياز بالاتري دارد .

6- شرايط اقليمي و جغرافيايي :

اصولا شرايط اقليمي و جغرافيايي تاثيري بر مواد اوليه مورد نياز يا محصول نهايي يعني لنت از جهت فساد يا خرابي آنها ندارد. بنابراين محصول مورد نياز ما نسبت به شرايط جغرافيايي و اقليمي حساس نيست.

7- مسائل مالي و هزينه اي :

بديهي است در مورد اين عامل مساله قيمت زمين مطرح است كه هر چه زمين ارزان تر باشد ، امتياز بالاتري دارد.

8- سياستهاي دولت:

همان طور كه مي دانيد در سالهاي اخير دولت سياست خود را بر مبناي عدم تمركز و انباشت مراكز صنيتي در اطراف شهر هاي بزرگ مثل تهران قرار دترد و مثلا تا شعاع 40 كيلومتري اطراف شهر تهران به كسي اجازه احداث كارخانه نمي دهد از جهت ديگر توجيهي كه اخيراٌ دولت نسبت به ايجاد شهرك هاي صنعتي مبذول داشته ، اين شهرك ها را در درجه بالاتري از اهميت قرار داده است . توجه به مناطق محروم و ايجاد اشتغال در استان هاي محروم هم از يكديگر مسائل مهم سياسيدولت مي باشد كه ما بايد با توجه به جمعي اين سياستها اقدام به امتياز دهي كنيم.

9- تاثيري بر محيط بيروني :

در توليد لنت ترمز مي توان از آزبست به عنوان يك عامل آلوده كننده ياد كرد ولي نكته مهم اينن است كه اين آلودگي عموماٌ در محيط سالن توليد جلوه گر و مساله ساز است كه بايد با تجهيزات و تمهيدات ارگونومي ان را مرتفع ساخت ولي تاثير ان بر محيط بيروني چندان نيست. در مجموع بهتر است كه اين كارخانه از مناطق مسكوني فاصله داشته باشد.

فصل پنجم

بررسي هاي مالي و اقتصادي

هزينه هاي ثابت سرمايه گزاري

هزينه هايي از قبيل خريد زمين ، خريد ماشين آلات و تاسيس ساختمان و غيره و.. كه سرمايه گزاري ثابت را تشكيل مي دهند ، لازم است به صورت تفكيك شده به صورت جداولي ارائه گردند . براي اين منظور عوامل را يكايك در جدول مربو ط قيد كرده و در مقابل هر واحد مربوطه هزينه يك واحد،  مقدار بر حسب واحد مزكور و هزينه كل ثبت شده است و حاصل جمع اين هزينه ها در پايين جدول نشان دهنده كل سرمايه گزاري ثابت طرح مي باشد . از ان جايي كه امكان ساخت ماشين آلات مورد نياز در داخل كشور وجود دارد  ، لذا هزينه ارزي وجود ندارد .

1- زمين

| مساحت ( متر مربع ) | قيمت واحد (تومان) | قيمت كل ( تومان ) | مكان |
| --- | --- | --- | --- |
| 4525 | 50000 | 226250000 | قزوين |

2- محوطه سازي

| نوع عمليات | مساحت (متر مربع) | قيمت واحد | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- |
| خاكپرداري و تسطيح | 1000 | 1800 | 1800000 |
| ديواركشي | 340 | 6000 | 2040000 |
| آسفالت كشي و خيابان | 1045 | 20000 | 20900000 |
| ايجاد فضاي سبز | 135 | 25000 | 3375000 |
| مجموع |  | 28115000 |

3-ساختمان

| شرح عمليات | مساحت (متر مربع ) | نوع بنا | هزينه واحد | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سالن توليد | 470 | سوله | 100000 | 47000000 |
| انبارها | 1222 | سوله | 10000 | 122200000 |
| بخش اداري | 700 | اسكلت فلزي | 150000 | 105000000 |
| رستوران | 277 | اسكلت فلزي | 135000 | 37395000 |
| آتش نشاني | 20 | اسكلت فلزي | 135000 | 2700000 |
| بهداري | 59 | اسكلت فلزي | 135000 | 7965000 |
| نگهباني | 35 | اسكلت فلزي | 135000 | 4725000 |
| نماز خانه | 100 | اسكلت فلزي | 135000 | 13500000 |
| تاسيسات | 78 | اسكلت فلزي | 135000 | 10530000 |
| رختكن | 64 | اسكلت فلزي | 135000 | 8640000 |
| آزمايشگاه | 46 | سوله | 100000 | 4600000 |
| دستشويي | 72 | اسكلت فلزي | 135000 | 9720000 |
| سالن ورزش | 200 | سوله | 100000 | 20000000 |
| مجموع |  | 393975000 |

4- تاسيسات

| عنوان | شرح | هزينه كل |
| --- | --- | --- |
| برق | مقدار 6671 كيلو وات | 6970000 |
| آب | لوله كشي | 14450000 |
| سوخت | يك منبع 10000 ليتري | 270000 |
| سرمايشو گرمايش | تهويه مركزي | 30000000 |
| وسايل ايمني و بهداشتي | كپسول آتش نشاني و البسه ايمني | 750000 |
| ساير اقلام | معادل 10 % كل اقلام فوق | 5244000 |
| مجموع |  | 57684000 |

5- تجهيزات حمل و نقل

| نوع تجهيزات | كشور سازنده | كارخانه سازنده | ظرفيت به تن | تعداد | قيمت واحد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاميون | ايران | خاور | 4 | 1 | 20000000 | 20000000 |
| وانت پيكان | ايران | ايران خودرو | 1 | 1 | 5730000 | 5430000 |
| ليفتراك | ايران | سهند تبريز | 1 | 2 | 3000000 | 6000000 |
| گاري ذستي | ايران | _ | 0.5 | 6 | 50000 | 300000 |
| مجموع |  | 31730000 |

تخمين سرمايه ثابت طرح

| شرح و سرمايه گزاري | كل هزينه |
| --- | --- |
| زمين | 226250000 |
| محوطه سازي | 28115000 |
| ساختمان | 393975000 |
| ماشين آلات | 323129200 |
| ابزار آلات | 28000000 |
| نصب ماشين ها | 34500000 |
| تاسيسات | 57684000 |
| تجهيزات حمل و نقل | 31730000 |
| وسائل اداري | 30000000 |
| پيش بيني نشده معادل 10 % اقلام فوق | 115338320 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري* | 2320000 |
| مجموع | 1271041520 |

- هر طرحي قبل از بهره برداري احتياج به مقدماتي دارد  كه مستلزم صرف هزينه است  . مقدماتي از قبيل مطالعات شناسي و امكان سنجي تهيه طرح تفضيلي شناسايي تكنولوژي هاي مختلف سازمان دهي براي اجرا و نظارت در حين اجراي پروژه و غيره. براي انجام اين منظور تعدادي افراد متخصص در هر مورد به خدمت گرفته ميشود .

هزينه انرژي هاي مصرفي در سال

| شرح | واحد | مصرف در روز | مصرف در سال | قيمت واحد به تومان | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آب | متر مكعب | 55 | 13750 | 25 | 343750 |
| برق | كيلو وات | 6671 | 1667750 | 4.8 | 8005200 |
| گازوئيل | ليتر | 310 | 77500 | 16.5 | 1278750 |
| گاز | متر مكعب | 70 | 17500 | 2.04 | 35700 |
| بنزين | ليتر | 28 | 7000 | 80 | 560000 |
| مجموع |  | 10223400 |

هزينه سالانه نگهداري تعميرات

| شرح | ارزش شيء | در صد | هزينه سالانه نگهداري تعمير |
| --- | --- | --- | --- |
| محوطه سازي | 28115000 | 2 | 562300 |
| ساختمان | 393975000 | 2 | 7879500 |
| تجهيزات حمل و نقل | 31730000 | 10 | 3173000 |
| ماشين آلات | 323129200 | 5 | 16156460 |
| تاسيسات | 7684000 | 10 | 5768400 |
| مجموع |  | 33539660 |

هزينه سالانه استهلاك

| شرح | ارزش شيء | درصد | هزينه استهلاك |
| --- | --- | --- | --- |
| محوطه سازي | 28115000 | 5 | 1405750 |
| ساختمان | 93975000 | 5 | 19698750 |
| تاسيسات | 57684000 | 10 | 5768400 |
| تجهيزات حمل ونقل | 317330000 | 20 | 6346000 |
| ماشين آلات | 323129200 | 10 | 32312920 |
| پيش بيني نشده معادل 10% اقلام فوق |  |  | 6553182 |
| مجموع |  | 72085002 |

هزينه عملياتي

| شرح | ارزش شيء | درصد | هزينه عملياتي |
| --- | --- | --- | --- |
| هزينه هاي فروش | 4760000000 | 5 | 238000000 |
| استهلاك وسايط اداري | 30000000 | 20 | 6000000 |
| مجموع |  | 244000000 |

سرمايه درگردش:

اين سرمايه بخشي از هزينه كل پروژه را تشكيل مي دهد و در يك واحد توليدي عبارت از از مجموعه امكانات لازم براي به كار گيري و بهره برداري از سرمايه گزاري ثابت انجام ميشود كه براي توليد و حفظ تداوم آن مورد نياز است . عواملي كه ميزان مطلوب سرمايه در گردش را تعيين ميكند عبارتند از :

1- حسابهاي در يافتي

به طور معمول معادل دو ماه هزينه هاي عملياتي است . پس از محاسبه داريم :

40700000  = 6 : 24000000    تومان

2- مواد اوليه :

اين عامل بايد حد اقل به اندازه هزينه 6 ماه مواد اوليه باشد . لذا :

تومان     305100000=2: 610200000

3-محصول نيمه ساخته :

معمولاٌ برابر دو روز هزينه كل كارخانه در نظر مي گيريم . هزينه هاي كارخانه عبارتند از هزينه هاي عملياتي  منهاي هزينه هاي مالي و اداري بازرگاني .

تومان      142560000 =144000 – 144000000

تومان       3905754 = 36،5 : 142560000

4- محصول نهايي :

معمولاٌ براي يك ماه هزينه كارخانه مي باشد :

تومان     11880000 = 12 : 142560000

5- پول نقد :

در كارخانه بايد حقوق سه ماه كارگران و سه ماه هزينه سوخت و آب و برق ، پول موجود باشد .

( دو ماه حقوق )                      تومان       109980000 =4 : 439920000

( سه ماه سوخت آب و برق )         تومان       2555850     =4 : 10223400

( پول نقد )                               تومان         112535850 =2555850 + 109980000

6- حسابهاي پرداختي :

اين عامل را معادل يك ماه هزينه مواد اوليه و سوخت و آب و برق را در نظر مي گيريم . پس :

( يك ماه هزينه مواد اوليه )          تومان       50850000 = 12 : 61020000

( يك ماه سوخت)                     تومان       851950      = 12 : 1022340

تومان       51701950   =851950 + 50850000

دارايي هاي جاري :

تومان     474121604 =112535850 + 11880000 +3905754 +305100000 +40700000

بدهي هاي جاري :

جمع بستانكاران و حسابهاي پرداختني است كه برابر است با

تومان      51701950

سرمايه در گردش : اين پارامتر از كسر بدهي هاي جاري از دارايي هاي جاري به دست مي آيد

تومان      468951409 =51701950 – 474121604

جدول نحوه سرمايه گزاري

| شرح | سهم سرمايه گزاري | تسهيلات بانكي | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد |  |
| سرمايه ثابت | 508416608 | 40% | 762624912 | 60% | 1271041520 |
| سرمايه در گردش | 187580564 | 40% | 281370845 | 60% | 468951409 |
| جمع كل سرمايه | 695997172 | 40% | 1043995757 | 60% | 1739992929 |

نرخ بهره :  18 % و  10 ساله

بهره بانكي:

( 10 ، 18 % ، P/A) A=p

4941 ، 4 × =A1043995757

اقساط ساليانه                     232303633A=

2323026330 =10 ×232303633 = اصل و فرع

مقدار مبلغ اوليه – مقدار اصل و فرع = مقداربهره

1279040573 =1043995757 – 2323036330 = بهره بانكي

جدول هزينه هاي سالانه

| شرح | هزينه بر حسب تومان |
| --- | --- |
| هزينه مواد اوليه | 610200000 |
| حقوق و دستمزد | 439920000 |
| لوازم حفاظتي | 5000000 |
| انرژي ها | 10223400 |
| نگهداري و تعميرات | 33539660 |
| پيش بيني نشده معادل 10% اقلام فوق | 109463306 |
| استهلاك | 72085002 |
| بهره بانكي | 1279040573 |
| مجموع | 2559471941 |

| رديف | شرح | مبلغ كار | درصد | مبلغ | سهم عوامل ارزي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ثابت | متغير |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | هزينه مواد اوليه | 610200000 | 0 | 100 | 0 | 610200000 | 0 |
|  | حقوق و دستمزد | 439920000 | 65 | 35 | 285948000 | 153972000 | 0 |
|  | لوازم حفاظتي | 5000000 | 10 | 90 | 500000 | 4500000 | 0 |
|  | انرژي ها | 10223400 | 10 | 90 | 1022340 | 9201060 | 0 |
|  | نگهداري و تعميرات | 33539660 | 10 | 90 | 3353966 | 30185694 | 0 |
|  | جمع اقلام بالا | 1098883060 |  |  | 290824306 |  |  |
|  | پيش بيني نشده ساير هزينه هاي بالا سري معادل 5 % رقم بالا | 54944153 | 20 | 80 | 10988830.6 | 43955322.4 | 0 |
|  | استهلاك | 72085002 |  |  | 72085002 | 0 | 0 |
|  | جمع كل هزينه هاي توليد | 1225912215 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | اضافه ميشود : هزينه هاي عملياتي هزينه هاي غير عملياتي | 244000000 | 100 | 0 | 244000000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 203677910 | 100 | 0 | 203677910 | 0 | 0 |
|  | جمع كل هزينه هاي پيش بيني شده محصولات توليدي | 1673590125 |  |  |  |  |  |
|  | قيمت تمام شده | 7950625 .836 |  |  |  |  | 0 |

تخمين قيمت فروش

همانطور كه در جدول  قيمت تمام شده مشاهده مي شود ، قيمت تمام شده يك لنت خودرو سنگين توليدي ما با وزن  ميانگين  kg1،  معادل 837 تومان خواهد بود . با مقايسه قيمت تمام شده  بدست آمده و  قيمت متوسط اين نوع لنت ها در سالهاي اخير در فصل دوم آمده است ، مي توان قيمت لنت توليدي را  تا مرز 4500 تومان  براي هر لنت و يا به عبارت ديگر 9000 تومان براي هر جفت  در نظر گرفت كه با توجه  به مساله حياتي قيمت  رقبا مقدار قيمت فروش  را 4000 تومان  براي هر لنت و يا به عبارتي  8000 تومان براي هر جفت  در نظر مي گيريم .بنابراين سود آوري ما در حدود  378 % خواهد بود .  در نتيجه بازار اين محصول   چشم انداز بسيار روشني دارد .

تحليل شاخص هاي ارزيابي مالي و اقتصادي

معيارها براي تحليل مسائل اقتصادي  و مالي به دو شاخه عمذه تقسيم مي شود كه در ادامه بطور خلاصه به بررسي آن مي پردازيم :

1- شاخص هاي مالي :

اين معيارها  عموماٌ براي سرمايه گذار حائز اهميت است و سرمايه گذار به آنها بيشتر توجه دارد.

2- شاخص هاي اقتصادي :

اين معيارها از نظر مسائل اقتصاد   كلان و سياستهاي دولت حائز اهميت است  و دولت بر انها نظارت  خواهد داشت و طبق سياستهاي خود نسبت به آنها اعمال نظر خواهد كرد .

حال اين شاخص ها را براي پروژه لنت خود روهاي سنگين محاسبه كرده و بررسي مي كنيم .

جدول سود و زيان

با توجه به اين كه اين طرح در سال شروع بهره برداري با ظرفيت 40% شروع مي شود و به تدريج  در سال پنجم به ظرفيت كامل ميرسد . فروش و هزينه هاي توليد هر سال در ستون مربوط درج گشته و از اين ارقام سود ناخالص محاسبه شده است .

( ميزان توليد ) × ( هزينه هاي متغير هر واحد ) + ( هزينه هاي ثابت ) = هزينه ها ي توليد

هزينه هاي توليد – در آمد فروش =سود ناخالص

هزينه هاي عملياتي – در امد فروش=-سود عملياتي

هزينه هاي غير عملياتي- سود عملياتي=سود ناخالص

| سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه توليد بر حسب كيلو گرم | 800000 | 1200000 | 1600000 | 2000000 | 2000000 |
| فروش بر حسب تومان | 3200000000 | 4800000000 | 6400000000 | 80000000000 | 8000000000 |
| جمع كل هزينه هاي توليد | 1149665061 | 1317749861 | 1485834661 | 1653919461 | 1653919461 |
| سود نا خالص | 2050334939 | 3482250139 | 4914165339 | 6346080539 | 6346080539 |
| هزينه هاي عملياتي | 97600000 | 146400000 | 195200000 | 244000000 | 244000000 |
| سود عملياتي | 1952734939 | 3335850139 | 4718965339 | 6102080539 | 6102080539 |
| هزينه هاي غير عملياتي | 81471164 | 122206747 | 162942328 | 203677910 | 203677910 |
| سود خالص | 1871263775 | 3213643392 | 4556023011 | 5898402629 | 5898402629 |

هزينه هاي متغير توليد

| شرح | در صد | هزينه |
| --- | --- | --- |
| هزينه مواد اوليه | 100 | 305.1 |
| حقوق و دستمزد | 35 | 77 |
| لوازم حفاظتي | 90 | 2.25 |
| انرژي ها | 90 | 4.6 |
| نگهداري و تعميرات | 90 | 15.1 |
| پيش بيني نشده ساير هزينه هاي بالا سري معادل 5 % رقم بالا | 80 | 16.162 |
| مجموع | 420.212 |

هزينه هاي ثابت ساليانه

| شرح | در صد | هزينه |
| --- | --- | --- |
| حقوق و دستمزد | 65 | 285948000 |
| لوازم حفاظتي | 10 | 500000 |
| انرژي ها | 10 | 1022340 |
| نگهداري و تعميرات | 10 | 3353966 |
| پيش بيني نشده ساير هزينه هاي بالا سري معادل 5 % رقم بالا | 20 | 2908243.06 |
| استهلاك | 100 | 72085002 |
| هزينه هاي عملياتي | 100 | 244000000 |
| هزينه هاي غير عملياتي | 100 | 203677910 |
| مجموع | 813495461.1 |

ارزش خالص فعلي

اين فاكتور نيز از شاخص هايي است كه براي ارزيابي مالي پروژه به كار مي رود . در اين شاخص روش كار به اين ترتيب است كه تمام مبالغ مالي پروژه  با توجه به نرخ بهره و يا ارزش پول ، به زمان حال انتقال يافته تا بدين وسيله معلوم گردد  كه آيا سرمايه گزاري  در طرح مذكور سود آور است  يا خير و ارزش ان در زمان حال چقدر است . با انتقال تمام جريانهاي نقدي  به ابتداي سالن صفر ، اگر مبلغ ارزش فعلي منفي باشد  سرمايه گزاري در اين پروژه صحيح نيست و چنانچه مبلغ ارزش فعلي مثبت باشد ، مي توان در اين طرح سرمايه گزاري كرد .

محاسبات مربوط براي تعيين ارزش فعلي خالص به ترتيب زير است.

جدول جريان نقدي

| دوره | سرمايه گزاري | رشد توليد | ظرفيت كامل | سال آخر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| در صد توليد |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% |
| در آمد فروش |  | 3200000000 | 4800000000 | 6400000000 | 8000000000 |  |
| جريان نقدي ورودي |  | 3200000000 | 4800000000 | 6400000000 | 8000000000 |  |
| سرمايه گزاري ثابت | 695997172 |  |  |  |  |  |
| سرمايه در گردش |  | 187580564 |  |  |  |  |
| هزينه هاي توليد |  | 1149665061 | 1317749861 | 1485834661 | 1653919461 | 1653919461 |
| ماليات |  | 280689566.3 | 642728678.4 | 1093445523 | 1474600657 | 1474600657 |
| كسر مي شود : |  |  |  |  |  |  |
| استهلاك |  | 72085002 | 72085002 | 72085002 | 72085002 | 72085002 |
| جريان نقدي خروجي | 695997172 | 1545850189 | 1888393537 | 2507195182 | 3056435116 | 3056435116 |
| جريان خالص نقدي كل سرمايه گزاري | 695997172- | 1654149811 | 2911606463 | 3892804818 | 4943564884 | 4943564884 |

(1 ، 18% ، P/F ) 1654149811 + 695997172-  = NPW

(3 ، 18% ، P/F ) 3892804818 + ( 2 ، 18%، P/F ) 2911606463 +

(5 ، 18% ، P/F ) 4943564884 + ( 4 ، 18%، P/F ) + 4943564884+

7182   ، 0 × 2911606463 + 0.8475 × 1654149811 + 695997172 - =   NPW

0.4371 ×4943566884 + 0.515 × 4943564884 + 0.6086× 3892804818+

9876894545 = NPW

نرخ بازدهي داخلي

يكي ديگر از شاخص هاي ارزيابي پروژه ارزيابي نرخ بازدهي داخلي مي باشد ، نرخ بازده داخلي نرخ بهره اي است  كه تحت آن ارزش فعلي  جريان نقدي ورودي پروژه  مساوي با ارزش فعلي جريان نقدي خروجي پروژه مي شود .

+ ²( I+I ) 2911606463  +²( I+I ) 1654149811+ 695997172 –

0 =³ ( I+I ) 4943564884  + ³( I+I ) 4943564884 +³ ( I+I ) 3892804818

با بكار بردن روش سعي و خطا مقدار IRR بدست آمده برابر 94 ، 2 % شده است كه اين مقدار بيشتر از حد اقل  نرخ بهره برداري بانك ها ( 18 % ) مي باشد . در نتيجه  طرح مذكور اقتصادي است.

محاسبه نقطه سر به سري توليد

هزينه هاي ثابت = F

هزينه هاي متغير توليد هر واحد =V

قيمت فروش هر واحد =P

تعداد  توليد در نقطه سر به سري=q

×q F + v × q = p

q = f/ (p-v )

227246.8 = ( 420.212 – 4000 ) / 1 ، 813495461 = q

بنابراين در توليد 227246.8  كيلو در سال هزينه ها  و در آمدها با هم برابر مي شود  و اگر از اين مقدار كمتر شود ، توليد همراه با ضرر  ، و اگر از اين مقدار بيشتر شود ، توليد سود آور خواهد بود .

جدول بازگشت سرمايه

| سال | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| سود خالص | 1871263775 | 3213643392 |
| استهلاك ساليانه | 72085002 | 72085002 |
| ماليات | 280689566.3 | 642728678.4 |
| جمع | 1662659211 | 2642999716 |
| انباشت ساليانه | 1662659211 | 4305658927 |

1739992929 = جمع كل سرمايه گزاري

با در نظر گرفتن  مقدار سرمايه گزاري  و مقادير سود ساليانه دوره بازگشت سرمايه حدود يك سال و پانزده روز خواهد بود .

شاخص صرفه جويي ارزي

با توجه به اينكه پروژه  ما  هيچ گونه هزينه ارزي ندارد  صرفه جويي ارزي اين طرح  100 % خواهد بود .

سهم ارزي هزينه توليد – ارزش محصول مشابه خارجي =   ميزان صرفه جويي ارزي ساليانه

ارزش محصول مشابه خارجي=0- – ارزش محصول مشابه خارجي = ميزان صرفه جويي ارزي ساليانه

100 % (ارزش محصول مشابه خارجي / ميزان صرفه جويي ارزي ) = ميزان صرفه جويي ارزي ساليانه

100 %   =  ميزان صرفه جويي ارزي ساليانه

سهم استفاده از منابع داخلي و خارجي

100 % ( كل قيمت تمام شده / سهم ارزي قيمت تمام شده )=درصد سهم  منابع خارجي

100 % ×( 837 / 0 ) = درصد سهم  منابع خارجي

1 =سهم منابع خارجي – 1 = سهم منابع داخلي

ارزش افزوده

هزينه مواد اوليه – مبلغ فروش = ارزش افزوده ساليانه

7389800000  =610200000 – 8000000000 = ارزش افزوده ساليانه

100 × ( مبلغ فروش / ميزان ارزش افزوده ) =نسبت ارزش افزوده به فروش

92 % =100 % × ( 8000000000 / 7389800000 ) = نسبت ارزش افزوده به فروش

فصل ششم

اجراي پروژه

ايجاد سازمان براي اجراي طرح

براي اجراي دقيق و درست پروژه قطعاٌ احتياج به  سازمان دهي وجود دارد كه فعاليت هاي آن را

مي توان در قالب زير دسته بندي كرد :

( I)  نظارت كارگاهي

( II) انجام اقدام مالي مورد نياز

(III) خريد و تهيه اجناس و اقلام مورد نياز

(IV) سرپرستي فعاليتهاي اداري

(I)  نظارت كارگاهي :

جهت نظارت به ساخت بناها  و ساختمان ها و همين طور  خريد و نصب ماشين آلات ، بهتر است شخص مدير عامل را برگزينيم . بنابراين ما هم مدير عامل را براي اين كار بر مي گزينيم كه وي مي تواند از چند مهندس  مشاور در زمينه هاي تخصصي عمران و مكانيك سود ببرد.

( II) انجام اقدام مالي مورد نياز:

جهت گشايش اعتبار  و انجام مسائل مالي  مثل رسيدگي به حسابهاي در يافتي و پرداختي و كليه امور مالي ، ما مدير مالي شركت را بر مي گزينيم  كه وي مي تواند براي انجام كارهاي خود   از يك حسابدار با تجربه  و يك يا دو كارمند  و صندوق دار سود جويد . حسابدار مورد نظر مي تواند يكي از سرپرستان حسابداري  مالي يا حسابداري صنعتي باشد .

(III) خريد و تهيه اجناس و اقلام مورد نياز :

جهت اين امر ، يك مهندس صنايع آشنا به بازار بهتر است چرا كه وي مي تواند هنگام خريد بهترين گزينه را انتخاب كند .

(IV) سرپرستي فعاليتهاي اداري:

براي انجام امور اداري و پرسنلي ، مدير اداري شركت را در نظر مي گيريم . به طور كلي اين اقدامات بايد زير نظر سهامداران عمده شركت كه معمولاٌ جزء هيات مديره هستند ، كنترل شود .

برنامه زمانبندي

بديهي است اجراي اين طرح مانند ساير طرح ها نيازمند يك برنامه مدون زمان بندي است تا به كنترل پروژه بتوان  بيشترين صرفه جويي را  در هزينه و زمان داشته باشيم . جهت اين كار يك متخصص  كنترل پروژه كه بهتر است يك مهندس صنايع باشد  انتخاب مي كنيم .  همانطور كه ميدانيماز فعاليت هاي پايه اي كنترل پروژه و در واقع اولين  كار كنترل پروژه شناخت كليه فعاليتها به همراه  زمان اجراي آنها است . اين فعاليتها مي تواند در سطح اول ، شامل فعاليتهاي عمده و بزرگ  باشد و در سطح دوم ، شامل ريز فعاليتهاي وابسته به فعاليت اول .

بديهي است كه مسئول كنترل پروژه  مي تواند در سطح كلي  با شناخت فعاليتهاي عمده  و اصلي طرح و ايجاد  و ارتباط تقدم و تاخر  بين آنها و سپس شناخت  زمان هر يك از فعاليتها اقدام به تهيه برنامه  زمانبندي كلي طرح كند و در سطح  دوم با ريز كردن  زير فعاليت هاي هر يك از  فعاليت هاي عمده و شناخت ارتباط و زمان هر يك ،  اقدام به كنترل تمامي طرح  و ارائه يك جدول زمانبندي كلي كند.

# Text boxes

منشي

معاونت مالي و اداري

معاونت فروش و بازرگاني

معاونت كارخانه

مدير عامل

معاونت مالي و اداري

مدير اداري

مدير برنامه ريزي

هيات مديره

مدير كنترل كيفيت

مدير مهندسي صنايع

مدير  عامل

مدير مالي

مدير عامل

معاونت كار خانه

مدير توليد

مدير محصول

مدير مهندسي و تعميرات

منشي

مدير عامل

معاونت خريد و تداركات

معاونت فروش و بازرگاني

سرپرستي  بازاريابي و تبليغات

سرپرست فروش

كارمند (1 )

كارمند (1 )

بازارياب (2 )

كارمند (1 )

مدير مالي

معاونت مالي و اداري

سرپرست بودجه و گزارشات

سرپرست  حسابداري صنعتي

سرپرست حسابداري مالي

مديرمالي

سرپرست حسابداري مالي

مسئول حسابداري فروش و سفارشات

مسئول خزانه داري

مسئول حقوق و دستمزد

مديرمالي

مسئول حسابداري صنعتي

مسئول حسابداري و كنترل اسناد

مسئول حسابداري قيمت تمام شده

مديرمالي

سرپرست بودجه و گزارشات

مسئول آمار و اطلاعات

مسئول بودجه و كنترل هزينه ها

مديرمالي و اداري

مدير اداري

سرپرست كارگزيني

سرپرست پرسنلي

سرپرست واحد رايانه اي

سرپرست خدمات

مدير اداري

سرپرست كار گزيني

مسئول بايگاني

مسئول ثبت اوقات كاري

مسئول امور استخدامي

مدير اداري

سرپرست

خدمات

مسئول نگهباني

مسئول

شهرداري

مسئول رستوران

مسئول

بهداري

مسئول

بهداشت و ايمني

مسئول حمل و نقل

مدير اداري

سرپرست واحد رايانه اي

مسئول قسمت طراحي و ايجاد سيستم

مسئول خدمات ماشيني

مدير اداري

سرپرست پرسنلي

مسئول روابط عمومي

مسئول مشاور

مسئول آموزش

مسئول امور رفاهي

متصدي كتابخانه

متصدي تربيت بدني

معاونت كارخانه

مدير توليد

سرپرست برنامه ريزي توليد

سرپرست سالن توزين و ميكسر

سرپرست سالن اصلي و بسته بندي

سرپرست كوره

معاونت كارخانه

مدير محصول

سرپرست بررسي سفارشات

سرپرست مطالعه محصول

سرپرست كنترل ساخت

سرپرست كنترل محصول

سرپرست كنترل مواد

سرپرست آزمايشگاه

مدير كنترل كيفيت

معاونت كارخانه

معاونت كارخانه

مدير برنامه ريزي و كنترل موجودي

مسئول انبار مواد اوليه

مسئول انبار محصول

مسئول تعيين زمان سفارشات

مسئول سالن اصلي

مسئول كوره و توزين

مسئول تاسيسات برق

مسئول موتوري

سرپرست برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

سرپرست خدمات فني

مدير نگهداري و تعميرات

معاونت كارخانه

سرپرست مطالعه محصول

سرپرست زمان سنجي

مدير مهندسي صنايع

معاونت كارخانه

10

9

8

7

10

7

10

7

8

9

7

10

9

10

8

7