بنام خدا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

معاونت صنايع كوچك

طرح امكان سنجي

"پارچه بافي"

پاييز 85

فهرست مطالب

فصل اول

بررسي بازار

مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4

عوامل موثردر انتخاب يك ماشين بافندگي.................................................................................................7

نام محصول در تعريف.......................................................................................................................................9

وارداتي يا صادراتي بودن كالا......................................................................................................................10

نامهاي تجاري..................................................................................................................................................10

مختصات فيزيكي............................................................................................................................................10

شرح خواص......................................................................................................................................................10

مواد اوليه......................................................................................................................................................... 10

كالاهاي رقيب و جانشين........................................................................................................................... 10

درجه اهميت پارچه....................................................................................................................................11

مباني مذهبي و فرهنگي.............................................................................................................................11

تحليل قيمت...................................................................................................................................................12

اطلاعات پايه اي عمومي..............................................................................................................................12

اطلاعات اختصاصي محصول.......................................................................................................................12

شناخت جامعه مصرف كننده داخلي .....................................................................................................12

شناخت جامعه مصرف كننده خارجي.....................................................................................................12

شناخت توليد كنندگان داخلي ................................................................................................................13

آمار واردات محصول طي سال هاي گذشته..........................................................................................13

محاسبه حجم فعلي بازار و تقاضا.............................................................................................................14

تعيين سهم بازار قابل كسب......................................................................................................................14

مكان يابي.......................................................................................................................................................15

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه...........................................................................................................15

فصل دوم

بررسي فني ...................................................................................................................................................17

دستگاه چله كشي........................................................................................................................................17

دستگاه آهار...................................................................................................................................................17

.ماشين آلات بافندگي.................................................................................................................................17

محاسبه مقدار نخ مورد نياز.......................................................................................................................19

ساير ماشين آلات.......................................................................................................................................20

جدول از –  به............................................................................................................................................21

تاسيسات......................................................................................................................................................21

تصفيه آب....................................................................................................................................................21

ديگ بخار.....................................................................................................................................................22

كابين برق اصلي..........................................................................................................................................22

ژنراتور برق اضطراري.................................................................................................................................22

برق رساني....................................................................................................................................................22

آبرساني.........................................................................................................................................................23

اير كانديش..................................................................................................................................................24

ديگ بخار.....................................................................................................................................................24

سوخت رساني.............................................................................................................................................24

وسائل حفاظت ايمني ...............................................................................................................................25

بررسي فضا و مساحت ها .........................................................................................................................25

انبار محصول ...............................................................................................................................................26

جدول تعيين تعداد ماشين آلات و نيروي انساني................................................................................26

بر آورد مساحت زمين ، ساختمان و سالن توليد ................................................................................27

فصل سوم

بررسي مالي

سرمايه ثابت .................................................................................................................................................28

هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات ..........................................................................................................29

وسائل نگهداري و تعمييرات ...................................................................................................................30

تجهيزات ايمني كاركنان .........................................................................................................................30

تجهيزات انبار .............................................................................................................................................31

جدول كلي محاسبه هزينه هاي هر بخش ...........................................................................................31

هزينه هاي پيش بيني نشده ..................................................................................................................32

نرخ تورم ....................................................................................................................................................33

نرخ تورم هزينه هاي نيروي انساني .......................................................................................................35

هزينه هاي نگهداري و تعميرات..............................................................................................................37

هزينه مواد اوليه .........................................................................................................................................38

ساير هزينه هاي توليد .............................................................................................................................38

بيمه كارخانه ..............................................................................................................................................42

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ...........................................................................................42

پيش بيني سرمايه در گردش .................................................................................................................43

سياست تامين منابع مالي ........................................................................................................................43

محاسبه قيمت تمام شده محصول .........................................................................................................43

برآورد درآمد حاصل از فروش .................................................................................................................43

صورت سود و زيان ....................................................................................................................................44

پيش بيني وجوه نقدي .............................................................................................................................49

صورتحساب تراز نامه ................................................................................................................................53

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اقتصادي

تجزيه و تحليل نقطه سر به سر .............................................................................................................55

شاخص هاي سود آوري............................................................................................................................56

شاخص هاي اعتباري................................................................................................................................56

فصل اول

برسي بازار

مطالعه و شناخت محصول

مقدمه

پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته بقدري متنوع بوده است كه ميتوان بجرات آنرا بعنوان دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي بحساب آورد . اگر اولين تحول بزرگ صنعت نساجي را در قرن نوزدهم با بكار افتادن چرخهاي اين صنعت توسط نيروي مكانيكي بدانيم بطور قطع دومين تحول بزرگ نساجي در اواسط قرن بيستم و با ارائه روشهاي جديد ريسندگي مانند توليد الياف فلامنت ، ريسندگي اوپن ، اند open‍‍ ( )  I:NDورد بافندگي ،ماشينهاي بافندگي پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات آن بدون ماكو و ماشينهاي بافندگي چند فازي انجام گرفته است .

دلائل تحولات صنعت نساجي بغير از مسائل اقتصادي و تكنيكي توليد ، به عوامل زير نيز بستگي داشته است :

ازدياد سريع جمعيت در قرن نوزدهم و بيست سبب شد تا نياز به افزايش توليد كارخانه نساجي در نتيجه افزايش توليد ماشين آلات نساجي بيشتر شود .

پيشرفت سريع ساير صنايع و در نتيجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در اين صنايع باعث شد كه كارگران صنعت نساجي به صنايع ديگر روي آورند . در اين مورد تنها راه حل عملي ، اتوماتيك كردن ماشينها براي كم كردن نياز به كارگر و به موازات آن افزايش توليد ماشين آلات به منظور قادر ساختن كارخانجات توليدي به پرداخت دستمزد بيشتر بودس .

بالا رفتن تمدن ماشيني و تحول روزافزون مد در زندگي عامه مردم سبب شد تا ميزان مصرف منسوجات سرانه افزايش يابد . ماشينهاي بافندگي از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگي دستي تا ماشينهاي بافندگي اتوماتيك ، دوره تكميلي قابل ملاحظه اي را پشت

سر نهاده است . با اين وصف اگر مطالعه سطحي در اين مورد انجام گيرد ملاحظه مي شود كه تكنيك كار ماشينهاي جديد به همان دستگاههاي بافندگي دستي شباهت دارد . با اختراع ماشينهاي بافندگي بدون ماكو تكامل جديدي در تكنيك بافندگي به وجود آمد و روشهاي بافندگي جديدي ارائه شد . در توسعه و تكميل ماشينهاي بافندگي تا زمان بوجود آمدن ماشينهاي بدون ماكو تحولات پيدا شد .

در حالي بر روي دستگاه و بوجود آمدن ماشينهاي بافندگي ، براي هر نوع پارچه اي ماشين مخصوصي ساخته شد . بطور مثال ماشينهاي بافندگي براي پارچه هاي پنبه اي ، فيلامنت ، پشم و غيره ساخته مي شد و فقط در همين موارد بكار مي رفت . واضع است كه اين ماشينها مورد استفاده ويژه اي داشت و فقط براي بافتن پارچه مخصوصي قابل استفاده بود . با عرضه شدن ماشينهاي بدون ماكو و با توجه به اين مطلب كه يكي از خصوصيات آنها عمومي بودن كاربرد آنهاست و مي توان پارچه هاي متنوع بر روي آن بافت ، كارخانجات سازنده ماشينهاي اتوماتيك براي رقابت باماشينهاي بدون ماكوو مجبور به ساختن ماشينهايي شدند كه كاربرد آنها عمومي باشند در حقيقت بايد گفت كاخانجات سازنده امروز سعي مي كنند كه ماشينهاي بافندگي را با موارد استعمال متنوع عرضه كنند . با وجود اين ممكن است اصطلاح ماشين بافندگي عمومي كمي اغراق آميز باشد . زيرا با وجود آنكه از نظر مكانيكي و تكنولوژي بافت امكان عمومي بودن يك ماشين بافندگي موجود است ولي كاربرد چنين ماشيني در بيشتر موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست . در مورد عمومي بودن ماشينهاي بافندگي مي توان حداكثر تا آنجا پيش رفت كه مثلا براي درو پارچه مختلف ، نمره نخ ، پهناي پارچه و طلا كوب در يك حد قرار داشته باشند در غير اينصورت حتي از نظر تئوري هم قابل قبول نيست كه به مثال  بتوان بر روي يك ماشين بافندگي اتوماتيك ، پشمي يك پارچه ظريف ابريشمي بافت .

با در نظر گرفتن مطالبي كه در مورد كاربرد ماشينهاي بافندگي عمومي گفته شد نمي توان ماشينهاي بافندگي را بطور صحيح و مجزا از يكديگر تقسيم بندي كرد . در كتابهاي قديمي نساجي تقسيم بندي ماشينهاي بافندگي بر اساس نوع محورهاي محرك و تعداد آنها انجام مي شد اما امروزه اين تقسيم بندي صحيح نيست .

امروزه مي توان ماشينهاي بافندگي را بر اساس طريقه پود گذاري آنها تقسيم بندي كرد كه عبارت از :

1-ماشينهاي بافندگي با سيستم پود گذاري معمولي = اين ماشينهاي بافندگي به دو گروه زير تقسيم مي شوند :

1-1-ماشينهاي بافندگي كه در آنها عمل پودگذاري توسط يك جسم پرتاب شونده انجام مي شود پود گذاري در اين ماشينها يا توسط ماكوي گيرهاي كه فاقد ماسوره است ودر دوسر ماكو گيره هايي تعبيه شده و يا توسط جسم پرتاب شونده گيره = دار كوچكي كه ابتداي نخ پودر را مي گيرد و به داخل دهنه مي كشد انجام مي شود .

2-1- ماشينهاي بافندگي كه به طور مثبت پودگذاري مي كنند – اين ماشينه داراي گيره هايي هستند كه توسط تسمه ويا ميله بداخل دهنه رفته و نخ پود را وارد مي كنند .

1-ماشينهاي بافندگي جت – اين نوع ماشينها توسط جت آب و يا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد مي كنند .

2-ماشينهاي بافندگي چند فازي – در اين ماشينها همزمان چند دهنه به صورت سري و يا موازي تشكيل مي شود و چند جسم پود گذاري در يك زمان چند نخ را وارد دهنه مي كند .

عوامل موثر در  انتخاب يك ماشين بافندگي

انتخاب يك ماشين بافندگي در گذشته بر اساس جنس پارچه مورد نظر ( ابريشمي ، پنبه اي و يا پشمي ) انجام مي شد ولي امروزه به دليل عمومي بودن موارد استعمال ماشينهاي بافندگي ،انتخاب بر اساس وزن واحد سطح پارچه صورت مي گيرد .

بطور كلي در انتخاب ماشين مي توان ارقام را به عنوان راهنما به كاربرد :

پارچه هاي سبك تا 200 گرم در متر مربع

پارچه هاي متوسط 200 تا 450 گرم در متر مربع

پارچه هاي سنگين از 450 گرم در متر مربع به بالا

با توجه به وزن واحد سطح ، پارچه هايي از قبيل البسه رو ، منسوجات خانگي ، پارچه هاي صنعتي ، پارچه هاي ورزشي و غيره . در يكي از تقسيم بندي هاي فوق قرار مي گيرد .

اين سه گروه را نمي توان به طور دقيق از يكديگر مجزا كرد ولي مي توان از آنها به عنوان خط مشي استفاده كرد . اين خط مشي براي كارخانجات سازنده ماشينهاي بافندگي نيز مشخص كننده نوع ماشين است البته همواره سعي مي شود كه حدود استفاده ماشينهاي بافندگي وسيعتر شود .

با توجه به توضيحات فوق مي توان دو نكته اي كلي را در انتخاب ماشينهاي بافندگي در نظر گرفت :

حدود بافت ماشين هاي بافندگي از نظر وزن واحد سطح پارچه و يا حدود كاربرد آن .

مزيت هاي خاص ماشين بافندگي و توان توليدي آن .

بررسي غلط در هر يك از دو مورد بالا باعث اختلال در توليد و در كيفيت محصول مي شود.

همچنين بايد توجه داشت كه سودمندي يك ماشين بافندگي تنها به مزاياي تكنيكي آن بستگي ندارد بلكه عوامل مختلفي از قبيل مناسب بودن ماشين براي يك توليد خاص و مسائل اقتصادي مربوطه نيز دخالت دارد .

مسائلي كه حدود بافندگي را مشخص مي كند به دو دسته تقسيم مي شود :

مسائلي  كه با چگونگي ساختمان و تجهيزات ماشين ارتباط دارد .

مسائلي كه به نوع و تكنيك كار ماشين بافندگي بستگي دارد .

اگر در انتخاب يك ماشين بافندگي چگونگي بازار روز ر در نظر بگيريم بدون شك دچار اشتباه شده ايم . بنابراين به موازات اين مسئله بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه توسعه و تغييرات مد و بازار در آينده چگونه خواهد بود و به چه ترتيب تغيير خواهد كرد .

اكثرا ً مجبور هستيم كه يك ماشين را از ميان تعداد زيادي ماشينهاي مشابه انتخاب كنيم . در اين صورت بايد ابتدا در مورد هر ماشين جوابهاي مسائل فوق را بدست آوريم و آنها با يكديگر و همچنين با خواسته هاي خود مقايسه كرده و ماشيني را انتخاب كنيم كه جوابگوي بهتري به خواسته هاي ما باشد .

حال به منظور بهتر روشن شدن مطلب ، كليه نكاتي را كه بايد در اين زمينه در نظر گرفت را ذكر مي كنيم :

براي چه نوع پارچه اي ماشين بافندگي مناسب است ؟

حدود تغييرات نمره نخ پود و نخ تار چه اندازه است ؟

با چند رنگ مختلف و يا چند نوع نخ پود مي توان كار كرد ؟

عرض مفيد ماشين بافندگي چه قدر است ؟

ماشين بافندگي با چند  عرض مختلف ساخته مي شود ؟

ماشين با چند عرض مكانيزم تشكيل دهنده ارسال مي شود ؟

كناره هاي ماشين چگونه تشكيل مي شود ؟

مكانيزم پودر گذاري چگونه است و شدت صداي توليدي ماشين به چه اندازه است ؟

چه دستگاههاي كنترلي در ماشين وجود دارد ؟

آيا قسمتهاي مربوط به راه انداختن ماشين راحت و در دسترس است ؟

دور مطلوب ماشين تا چه ميزان است ؟

توان پود گذاري  ( طول پود بافته شده در واحد زمان  ) براي شانه هاي مختلف تا  چه ميزان است ؟

بافنده با چند ماشين مي تواند كار كند ؟

قدرت الترو موتورهاي ماشين و انرژي مصرفي آن چقدر است ؟

مكان تحت اشغال ماشين چقدر است ؟

حداكثر محصول ماشين در واحد زمان چه مقدار است ؟

قيمت بافت پارچه در چه حدي نوسان مي كند ؟

تحويل ماشين در چه مدتي انجام مي شود ؟

امكانات سرويس و رفع عيوبل وجود دارد يا نه ؟

قيمت ماشين در چه حد است ؟

در مورد خريد ماشين هاي بافندگي بدون ماكو ، علاوه بر مسائل فوق بايد در نظر داشت كه كاربرد اين ماشينها از لحاظ اقتصادي موقعي مقرون به صرف است كه شرايط زير نيز وجود داشته باشد :

1-كارخانه بايد داراي بافنده هاي تربيت شده براي اين نوع ماشينه باشد كارخانجات سازنده بدون ماكو معمولاً اين امكان  را در اختيار كارخانجات بافندگي قرار مي دهند كه به بافنده ها مدت چند ماه آموزش لازم در مورد كاركردن با ماشينها داده مي شود .

2-كارخانه داراي افراد فني تربيت شده براي نگهداري صحيح ماشين باشد تا آنها بتوانند در نگهداري ماشين و بالا بردن مرغوبيت محصول موثر باشد .

3- ماشينها بايد حتماً در سه شيفت كار كند تا كارخانه بتواند قيمت ماشين را كه معمولاً چند برابر يك ماشين بافندگي اتوماتيك است مستهلك كند .

4-يك نوع پارچه بايد حداقل بمدت ششماه بر روي ماشين بافندگي بافته شود . بعبارت ديگر بايد به سفارشات كارخانه براي اين مدت قبول شود . زيرا با توجه به قيمت زياد و زمان طولاني تعويض يك طرح بر روي ماشينهاي بافندگي بدون ماكو، تعويضهاي مكرر از سودمندي ماشين مي كاهد . با در نظر گرفتن چهار شرط فوق واضع است كه تعداد زيادي از كارخانجات هنوز داراي اين شرايط نيستند و نمي توانند خود را با آنها وفق دهند و به نظر نمي رسد كه تا موقعي كه كارگر متخصص كم است و تعويض آنها زياد انجام مي شود و همچنين با توجه به اتينكه در ايران سفارشات كارخانجات معمولاً به مقدار كم است ، ماشينهاي بافندگي بدون ماكو سودمند باشد .

نام محصول در تعريف اوليه :

محصولي كه براي پروژه طراحي و ايجاد صنايع انتخاب نموده ايم بافت پارچه مي باشد .

تعريف : تكنيكي است كه توسط آن مي توان يك سد بافته شده ايجاد بافندگي كرد .

سطح بافته شده عبارت است از : سطحي كه از بافت رفتن حداقل دو دسته نخ عمود بر هم تشكيل شده باشد . نخ دسته اول كه در جهت طولي پارچه قرار دارد تار و نخ دسته دوم كه در عرض پارچه قرارمي گيرد پود ناميده مي شود . در پارچه بافته شده بايد اين دو دسته نخ كاملاً بر هم عمود باشند .

محصول مورد نياز پارچه خام از نظر جنس پنبه خالص و يا پنبه / پلي استر / ويسكوز با تركيب 35 و 65% و 50% و 50% با نمره نخهاي دنيره 20 = nc    و 30 = nc  با عرض بافت 180 الي 200 سانتي متر و با تراكم تار 35 تا 45  سانتي متر مي باشد كه بسته به سفارش توليد از طرف مشتري مي باشند .

وارداتي و يا صادراتي بودن كالا :

توليد پارچه از دير بازدر صنعت نساجي ايران يكي از معتبر ترين صنايع كشور مي باشد و

به همين علت است كه تا حدودي توانسته جامعه ما را اشباع كند و به همين جهت دولت بي رويه آن جلوگيري كرده و پارچه هاي خارجي بيشتر از راه قاچاق وارد كشور مي شود .

نامهاي تجاري :

از آنجائي كه پارچه مصرف عام داشته و در تجارت هم نامهاي ديگري نداشته ، تنها پارچه نامگذاري شده است .

مختصات فيزيكي :

از نظر مختصات فيزيكي مي توان به مسطح بودن آن اشاره كرد و از نظر طول و عرض بستگي به نوع بافت و سفارش توليد دارد و بصورت رول ( طاقه ) به بازار عرضه مي گردد .

مختصات شيميايي :

پارچه اي كه محصول پروژه ماست از الياف پنبه خالص و يا مخلوط پنبه و پلي استر و يا ويسكوز / پلي استر به ميزان 35 درصد پنبه خالص و 65 درصد پلي است و يا 50 درصد ويسكوز و 50 درصد پلي استر مي باشد .

شرح خواص :

عمده مصرف پارچه پنبه و پنبه / پلي استر در دوخت پيراهن ، شلوار ، كت ، مانتو انتقال و ... مي باشد البته مصارف بسيار ديگري نيز براي پارچه وجود دارد .

از نظر خواص ظاهري نسبتاً نرم و حالت پوشش را مي توان نام برد .

عمر مفيد :

عمر مفيد پارچه بستگي به نوع الياف تشكيل دهنده و شرايط نگهداري و همچنين شرايط استفاده از آن دارد ولي به طور متوسط مي توان براي لباسهائي كه بافت پنبه خالص دارند حداقل يكسال و براي پنبه / پلي استر 5/1 سال و پلي ساتر / ويسكوز 5/1 سال مفيد در نظر گرفت .

مواد اوليه :

مواد اوليه محصول ، نخ پنبه اي و نخ پنبه / پلي استر و پلي استر / ويسكوز و نشاسته براي آهار مي باشد .

كالا هاي رقيب و يا كالا هاي جانشين :

انواع پارچه هاي توليد شده از الياف مختلف هر كدام خواص و ويژگيهاي مربوط به خود را دارا مي باشند لذا اگر چه در شرايط بحران ، امكان جانشيني نسبت به يكديگر را دارند ولي در شرايط عادي هر كدام جايگاه مختص خود را دارا مي باشند در اين ميان آنچه بيشتر مشهود است تناسب بيشتر پارچه هاي توليدي ازالياف طبيعي با نياز هاي فيزيولوژيك بدن انسان مي باشد . لذا با وجود اطلاعات فرواني كه روي خصو صيات الياف مصنوعي بطور مداوم انجام شده و مي شود ولي هنوز الياف طبيعي جايگاه خود را دارا هستند . البته الياف پنبه و پنبه / پلي استر در ميان ديگر الياف از خصوصيات همچون لطافت ، نرمي ، زيبائي و اختي خاصي برخوردار هستند كه جايگاه خود را در محدوده مصرف همواره حفظ كرده است .

ليكن پارچه هاي پنبه اي و پنبه / پلي استر مورد نظر بعلت تنوع طرح ها و زيبائيقابل توجه آن مطلوبيت بيشتري داشته و سرعت توليد نيز در مقايسه با ديگر طرح ها در بافت دستگاه تقريباً بالا ميباشد . در صورت بوجود آمدن امكانات بازاريابي و پيگيري آن مي توان انتظار داشت زمينه توليد بهتر و صادرات ايده آلتري را در بازارهاي بين المللي به خود اختصاص دهيم .

درجه اهميت پارچه :

اهميت پارچه در جامعه به حدي است كه نمي توانم فردي را يافت كه از پارچه استفاده نكرده و يا صنعتي كه در آن پارچه بكار نرفته باشد و چون بافت پارچه محصول اين پروژه از نوع الياف طبيعي و پلي استر پنبه و ويسكوز / پلي استر مي باشد بيشتر مصارف استفاده آن در البسه است كه آن نيز مصرف عام داشته و نياز جامعه با گذشت زمان و افزايش جمعيت بيشتر شده و از جنبه استراتژيكي بيشتري بر خوردار خواه گرديد .

مباني مذهبي و فرهنگي :

از نقطه نظر مباني مذهبي  و فرهنگي در كشور ما رنگ نوع و نوع طرح پارچه بيشتر اهميت را دارا است .

حمايتهاي دولت :

دولت از توليد كنندگان پارچه از هر نظر حمايت خاص مي كند بطوريكه در اين زمينه مي توان به حمايت در جهت ايجاد واحدهاي بزرگ و كوچك توليدي از نظر مكان ، وام و بازار وادرات ماشين آلات بافندگي و يا مونتاژ آن در كشور را نام برد و همچنين با در اختيار گذاشتن وامهاي طويل المدت نيزدر اين امر صاحبان صنايع را ياري مي رساند .

يكي از دلايل مهم ديگري كه در اين زمينه مي توان  به آن اشاره نمود ميزان صادرات و واردات مي باشد .

فصلي بودن مصرف :

با توجه به اينكه مصرف پارچه در البسه فصلي مي باشد مي توان را براساس سفارش خريد تنظيم نمود كه بيشتر توليد در فصل تابستان از نوع پارچه هاي نازك و ظريف از نوع نمره نخ 30 و 40 انگليسي و در زمستان پارچه هاي نمره نخ 20 انگليسي توصيه مي شود . ولي با اينكه توجه به اينكه در مصارف ديگر فصلي نمي باشد مي توان توليد آنرا در هر چهار  فصل ادامه داد .

تحليل قيمت :

قيمت محصول بستگي مستقيم به مصرف بازار دارد و قيمتها را در هر زمان مي توان با توجه به نياز بازار تعيين نمود . قيمت تمام شده بر اساس متر مربع محاسبه مي شود و چون فروش پارچه خام

مد نظر ماست و وزن آن نيز بر حسب كيلو گرم مي باشد بنا براين قيمت براساس كيلو گرم تعيين گرديده و بفروش ميرسد .

- مطالعه و شناخت تقاضا

- جمع آوري اطلاعات مورد نياز

الف ) اطلاعات پايه اي عمومي :

جمعيت : طبق تحقيقات آماري انجام شده توسط مركز آمار ايران در سال 80 جمعيت 9/64 ميليون نفر بر آورده شده و رشد متوسط سالانه جمعيت 6/1 در صد محاسبه و اعلام گرديده است .

مصرف سرانه : مصرف ذسرانه نساجي كشور 5/19 متر مربع بر آورده شده كه از اين مقدار 1 متر مربع مربوط به پارچه هاي پنبه اي – پنبه / پلي استر و پلي استر / ويسكوز كه مصرف عام دارد مي باشد .

- سطح در آمد ملي : بپوست در آخر صفحه

- توزيع در آمدها : بپيوست در آخر صفحه

ب ) اطلاعات اختصاصي محصول :

ب-1 ) شناخت جامعه مصرف كننده داخلي

- نوع استفاده كننده گان كه اين نوع پارچه ها بيشتر در پوشاك مورد استفاده قرار مي گيرد و عمدتاً مصرف كننده آنها اتمام اقشار مردم مي باشند .

- صنعت مورد استفاده محصول : در اين طرح ، پارچه بصورت خام بافته شده و جهت تكميل و رنگرزي به كارخانجات فروخته مي شود .

- رفتار و سليقه مصرف كنند گان : با توجه به آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران حدود 60 درصد از جمعيت كشور مان جوانان تشكيل مي دهند پس مي توان به تنوع پذيري و رنگ بندي محصولات توجه بيشتري معطوف داشت .

ب- 2 ) شناخت جامعه مصرف كنندگان خارجي

آمار صادرات طي 10 سال گذشته :

| سال | ميزان صادرات ( كيلو ) |
| --- | --- |
| 70 | 472 |
| 71 | 5142 |
| 72 | - |
| 73 | 5113 |
| 74 | 10979 |
| 75 | 14590 |
| 76 | 76137 |
| 77 | 193066 |
| 78 | 225699 |
| 79 | 82028 |
| 80 | 613226 |

ب-3 ) توليد كنندگان داخلي

جمع تعداد واحدها وتوليدات داخلي	         188 واحد 				          133300 تن

ب-4 ) آمار واردات محصول طي سالهاي گذشته

در سال 78 و 79 وادرات پلي استر داشته ايم .

حجم موافقتهاي اصولي داده شده ، در دست احداث ، در آستانه احداث :

جمع 			404 واحد				2890 ( تن )

با توجه به اينكه در وزارت صنايع فقط ليستي از كليه واحدهايي كه موافقت اصولي دريافت نموده اند موجود مي باشد و هيچ گونه آماري مبني بر اجراي طرح هاي ذكر شده موجود نيست لذا بر آن شديم كه با مراجعه به تعدادي از واحدهاي توليدي كه مشخصات آنها در ذيل آمده و مصاحبه با مسؤلان و كارشناسان واحدهاي مذكور به اين نتيجه رسيديم 30 در صد از كل موافقتهاي اصولي صادر شده به مرحله اجرا مي رسند .

ج) محاسبه فعلي بازار و تقاضا و پيش بيني آن براي سالهاي آتي :

با توجه به سرانه مصرف 13 متر مربع از پارچه هاي پنبه اي – پنبه / پلي استر و پلي استر/ و ويسكوز ارائه شده از سوي وزارت صنايع و انجمن صنايع نساجي ايران و با در نظر گرفتن ميانگين وزن هر متر ارچه از انواع ذكر شده كه معادل 350 گرم مي باشد و همچنين با احتساب جمعيت در سال 1380 كه معدل 9/64 ميليون نفر ، محاسبات انجام شده جهت بدست آوردن تقاضا در ذيل مشخص گرديده است :

تن  0 295295  =1011 ×95295 /2 =350 × 843700000 = 13 ×64900

پيش بيني نياز صنعت نساجي پنبه اي و الياف مصنوعي ايران

| سال | تخمين جمعيت ( ميليون نفر ) | مصرف سرانه | مصرف كل ( ميليون متر ) | كل نخ مورد نياز ( هزار تن ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 60 | 10 | 600 | 195 |
| 81 | 08/61 | 10 | 8/610 | 199 |
| 82 | 17/62 | 10 | 7/621 | 202 |
| 83 | 28/63 | 10 | 8/632 | 206 |
| 84 | 42/64 | 10 | 2/644 | 210 |
| 85 | 58/65 | 10 | 8/655 | 214 |
| 86 | 76/66 | 10 | 6/677 | 217 س |
| 87 | 96/67 | 10 | 6/679 | 222 |
| 88 | 18/69 | 10 | 8/691 | 225 |
| 89 | 42/70 | 10 | 2/704 | 230 |
| 90 | 68/71 | 10 | 68/71 | 235 |

1-تعيين سهم بازار قابل كسب :

تن 4/64244 = ( گسترش ) 10 % × 133300  + ( موافقت اصولي ) 40 % × 5289 + 133300 – ( كل تقاضا ) 212990 = سهم بازار قابل كسب

4- تعيين ظرفيت اقتصادي :

با توجه به رقم 4/64244 تن مي توان به اين نتيجه رسيد كه اولاً اين مقدار خارج از توان سرمايه گذار و مستلزم هزينه بسيار سنگين است ثانياً با در نظر گرفتن جميع عوامل دخيل در اين امر كه در ذيل شرح داده شده اند مي توان ضريبي را به عنوان تعديل اين مقدار  و كاشتن ميزان ريسك پذيري سرمايه گذاري بدست آورد .

پارامترهاي موثر بر ضريب 			ضريب وزني 		امتياز ( 100 – 0 )

سياستهاي دولت 				     6			      40

تكنولوژي 		    		              4		                 40

محدوديت منابع و مواد اوليه 		  	     4			      50

جديد بودن محصول 			              3- 	                         40

ميزان پايين سرمايه گذاري			    5-			      80

مكان يابي

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه

مقوله مكان يابي يكي از مباحث مهم در امر ايجاد صنايع مي باشد در مكان يابي يك پروژه فاكتورهاي فراواني لازم است كه دخيل باشند . مواردي كه باعث مي گردند مقوله مكان يابي مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از :

1- توسعه 	2- عدم تمركز 		3-عوامل اقتصادي

عوامل ديگر دخيل در انتخاب محل پروژه را ميتوان بدين صورت نام برد :

1-دسترسي به نيروي كار

2-علاقمندي افراد جامعه

3-نيروهاي متخصص در محل

4-راههاي مواصلاتي

در مكان يابي سطوح زير را در نظر مي گيريم :

1- انتخاب كشور   	2- انتخاب استان	3-انتخاب شهرستان و محل اصلي طرح

مكان يابي استان

جدول عوامل موثر در تعيين محل پروژه

عوامل موثر 			    استان 		                   شهر

بازار 				      +

مواد اوليه 		                +

حمل و نقل 	                          + 		                                +

برق                                          + 	                                           +

آب و هوا و سوخت  		      +                                              +

كارگران و دستمزد                        +                                               +

فرهنگ	 و جامعه                          +                                               +

استانهاي كشور

- آذربايجان شرقي 	                10 – هرمزگان                             19- كرمان

- اذربايجان غربي 		      11- فارس                                 20- لرستان

- تهران                             12- كهكيلويه و بوير احمد                21- كردستان

- اصفهان                           13- مركزي                                 22-خوزستان

- زنجان	                         14- چهارمحال و بختياري                 23- ايلام

- قم                                 15- گيلان                                   24- كرمانشاه

- قزوين                             16- مازندران                                 25 – همدان

- بوشهر                              17- خراسان                                 26 – سمنان

- يزد                                18- سيستان و بلوچستان                   27 – اردبيل

فصل دوم

بررسي فني

بررسي ماشين آلات و تجهيزات

دستگاه چله كشي :

دستگاهي است كه تعداد محدودي از دوگهاي نخ در آن چيده شده و حدود 500 تا 600 سر نخ را روي يك بيم  ( قرقره ) جمع مي كند كه با توجه به تعداد سر نخ مورد نياز درپارچه ، تعداد بيمها محاسبه و در نظر مي شود .

دستگاه آهار :

پس از آنكه بيمها تهيه شد در قفسه مخصوص خود و در پشت ماشين آهار قرار مي گيرد و كليه نخها روي مين ، پس از عبور از حوضچه حاوي مواد آهار ، فشرده شده تا آهار مازاد خارج گرديده و سپس  از سيلندرهاي داغ عبور كرده و پس از خشك شدن بر روي چله بافندگي جمع مي گردند .

از آنجائي كه توليد دو دستگاه چله كشي و آهار در داخل كشور انجام نمي گيرد بالااجبار منبع تهيه اين دو ماشين ، از خارج كشور مي با شد . طبق مكاتبات انجام شده با شركت تهران بي تكس كه نماينده فروش دستگاههاي چله وآهار و شركت هندي در ايران است در خواست پروفرما نموديم . بر مبناي پروفرماي ارسالي از شركت هند ي، قيمت ارزي آن برابر با 253000 دلار اعلام گرديده است كه مي بايست معادل ريالي اين مبلغ به شركت تهران بي تكس پرداخت شود .

لازم به ذكر است كه هزينه هاي فوق شامل تحويل دستگاه در كارخانه مي باشد ( پروفرما ، كاتولوگ  و نامه تهران بي تكس جز ضمائم مي باشد ).

بافندگي :

چله بافندگي پس از طراحي يعني تعيين نمودن چگونگي عبور نخ از ميلميك و ردهاي مختلف بر روي ماشين بافندگي سوار مي گردد.

ماشين آلات بافندگي :

در حال حاضر در كشور ، هيچ نوع ماشين بافندگي توليد نمي شود و تنها مونتاژ آن در ايران انجام مي گيرد .

دو كارخانه در زمينه مونتاژ ماشين آلات بافندگي فعاليت مي نمايند :

كارخانه الغدير يزد ( سهامي عام ، وابسته به وزارت صنايع ) كه مونتاژ كننده ماشين هاي سولزر سوئيس مي باشد و تهيه كاتولوگ  و كتاب از كارخانه مزبور مستلزم اجازه از سوي وزارت صنايع مي باشد .

قيمت تمام شده اين ماشين ها با عرض بافت حداقل 190 سانتي متر در حدود 180 ميليون ريال ( با هزينه نصب و راه اندازي در شهرستان ) مي باشد .

كارخانه وشينه بافت نوين كه مونتاژ كننده ماشين هاي بافندگي شركت sibetext  روسيه مي باشد .

پس از مكاتبه و دريافت اطلاعات لازم از شركت مذكور اعلام گرديد ماشينهاي مونتاژ شده از نظر توليد و هزينه با صرفه تر مي باشد در حال حاضر در ايران از اين ماشين آلات در شركت هاي ناز بافت و نساجي تبريز استفاده مي شود با بررسي هاي به عمل امده از صاحبان صنعت كارائي اين نوعدستگاها رضايت بخش اعلام شده است .

لازم به ذكر است كه طي مكاتباتي با شركت پيكا نول بلژيك صورت گرفته ، هزينه نصب و راه اندازي ما شين هاي بافندگي در ايران توسط شركت فوق 50 ميليون اعلام گرديده است .

مشخصات ماشين بافندگي انتخابي :

نام كمپاني :

مونتاژ و وارد كننده: شركت پوشينه بافت نوين

كشور سازنده :روسيه

عرض بافت : 180 ( س )

تعداد چله روي دستگاه :1

تعداد پودر رنگي :4

تشكيل دهنده : دابي

حركت پود : 468 متر در دقيقه

برق مصرفي 15 آمپر برابر 712 وات

قيمت با هزينه نصب : 000/000/115 ريال  با 000/100 لامل و ميليميك با دو پيم چرخ چله وپيم پارچه.

محاسبه تعداد ماشين هاي مورد نياز :

پود در اينچ × 36 × مقدار پارچه مورد نياز

=  تعداد ماشين مورد نياز

ساعت كاري × 60 × راندمان % × ضربه در دقيقه

=49.3=5060 ×36 × 10²× 5

( سه شيفت ) 6336 × 60 × 90 % ×640

محاسبه قيمت براي 50 دستگاه :  575000000 = 115000000 × 50

تعداد ميلميك و لامع تحويلي به ازاء هر دستگاه 10000 عدد : 50000   = 10000 ×50

تعداد چرخ چله و بيم پارچه تحويلي به ازاء هر دستگاه 2 عدد

بيم پارچه 100 = 2 × 50                                    بيم پارچه 100 =  2 × 50

محاسبه مقدار نخ مورد نياز :

تعداد ماشين بافندگي 50 دستگاه                              50 دستگاه

پود در دقيقه                                                                260

عرض بافت                                                                 cm  180

متوسط تراكم تار                                                          30

متوسط تراكم پودر                                                       25

متوسط و نمره نخ مصرفي                                         NE  15

محاسبه توليد در ساعت تعداد 50 دستگاه ماشين بافندگي

متر 24/6 = سانتي متر 624 =  60 ×4/10 = ( 25/ 260 )

توليد 50 دستگاه در ساعت 312 =  50 × متر 24/6

محاسبه نخ مورد نياز براي 312 متر پارچه :

( تعداد نخ ) 5400 =  ( عرض بافت ) 180 × ( تراكم پارچه ) 30

( متر ) 1785888 = 6 %×( متر ) 1684800 = 312× 5400

كيلوكرم72=   گرم  70244=(15) 59%×1785888

متر1404000=8/1×78000=312×2500

نخ پود مورد نياز براي يك ساعت جهت 50 ماشين (كيلوگرم )

55=(گرم)55224=15/(59 %×1404000)

نياز نخ تار در يك ساعت جهت50 دستگاه ماشين = كيلوگرم 72

نياز نخ دولا يا سه لا براي تار در يك سال          (كيلوگرم )460000=(كيلوگرم )456192=6336×(كيلوگرم )72

نياز نخ پود در يك ساعت جهت 50 دستگاه ماشين =(كيلوگرم)55

نياز نخ براي پود در طول يكسال (كيلوگرم )350000=348480=6336×55

ساير ماشين آلات :

دستگاه كنترل پارچه :

اين دستگاه جهت كنترل پارچه از نظر بافت (طراحي مورد نظر ) بكار مي رود0

جك حمل چله :

اين دستگاه جهت حمل بيم چله از دستگاه چله كشي به قسمت طراحي مورد استفاده قرار مي گيرد .

جك حمل چله با طراحي :

جهت حمل چله از قسمت بافندگي به كار مي رود .

ليفتراك دستي :

براي حمل پارچه بافته شده از قسمت بافندگي به انبار محصول مورد استفاده قرار مي گيرد .

رول پيچ :

ازاين دستگاه جهت رول پيچي پارچه استفاده مي شود .

دستگاه رطوبت زا :

اين دستگاه جهت مرطوب نگه داشتن نخها در انبار نخ مورد  نظر مورد استفاده قرار مي گيرد .

مشخصات فني دستگاه رطوبت زا :

دبي طبق شرايط : 6 ليتر در ساعت

ظرفيت : 800 متر مكعب

جابجايي هوا : 800 متر مكعب در ساعت

مصرف برق : 250 وات در ساعت

ابعاد : 645 - 510 – 495

وزن : 25 كيلو گرم

فشار 3/0 تا 6 كيلو گرم بر سانتي متر مربع

قيمت جهت دو عدد :  2580000 = 1290000 × 2

انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جريان مواد :

از آنجائيكه تنها سه نوع محصول پنبه اي پلي استر / پنبه و پلي استر ويسكوز جهت توليد طراحي شده است و همچنين با در نظر گرفتن حجم توليد زياد و تنوع كم از استقرار بر اساس محصول ( خطي ) استفاده شده است .

نمودار صفحه بعد بيانگر اين موضوع مي باشد .

جريان مواد :

مسيري است كه در آن مواد ، ماشين آلات ، تجهيزات ، نيروي انساني ، و غيره حركت كرده و براساس آن توليد شكل مي گيرد .

الگوي جريان مواد در اين واحد به صورت مستقيم بوده كه كليه مراحل آن بصورت مشروح در ذيل بيان مي گردد :

پس از رسيدن نخها به انبار ، نخ بايد مقداري رطوبت جذب كند كه اين رطوبت از طريق دستگاه رطوبت زا تعيين مي گردد براي بافت پارچه پس از اعلام طرح بافت جهت كشيدن تار، نخها به سمت چله كشي انتقال مي يابند و پس از فصل بوبين نخ ها به دستگاه چله ، نخها را نخ كشي كرده و روي بيمهاي مخصوص مي گذارند كه تعداد اين بيمها به تعداد نخ تاري كه لازم دارد و پس از آماده شدن بيمها توسط چرخ محل چله به پشت دستگاه آهار خرده مي شود . دستگاه آهار براي خواباندن پرزهاي نخ بكار مي رود . پس از آهار زدن كه هشت بيم چله به يك بيم تبديل مي شود توسط چرخ حمل چله به قسمت طراحي انتقال يافته كه در اين قسمت بر اساس طرح بافت ، نخها را از ميل ميلك ها مي گذارنند و پس از مرحله طراحي ، بيم توسط چرخ حمل چله به پشت دستگاه بافنده انتقال مي يابد .

پس از بافت پارچه جهت كنترل كيفت ، پارچه به دستگاه كنترل انتقال يافته و پس از كنترل نهايي از نظر درجه ، پارچه به دستگاه كنترل تراژ انتقال يافته و در متراژهاي در خواستي بريده شده و توسط ليفتراك دستي به انبار محصول انتقال مي يابد .

جدول از –  به

|  | انبار محصول | بافندگي | سالن چله و آهار | انبار نخ | به از |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 18+24+ 60 | 24 +80 | 18 |  | انبار نخ |
| 108 | 24 + 60 | 24 |  |  | سالن چله و آهار |
| 60 | 60 |  |  |  | بافندگي |
|  |  |  |  |  | انبار محصول |
| 330 | 264 | 66 | 18 |  | جمع |

تاسيسات :

سالن تاسيسات شامل بخشهاي زير مي باشد :

- تصفيه آب :

اين سيستم جهت تامين آب شرب و آب سيستم ايركانديشن مورد استفاده قرار مي گيرد كه فضاي يطول ده متر و به عرض چهار متر مورد نياز مي باشد .

2-ديگ بخار و كمپرسور باد :

اين سيستم براي تامين بخار لازم براي ايركانديشن  و باد مورد نياز دستگاههاي چله كشي و آهار و بافنده بكار مي رود كه براي اين سيستم فضايي به طول 13 متر و عرض 4متر لازم داريم .

3-- كابين برق :

براي تامينن برق مورد نياز كارخانه ، كابيني از طرف اداره برق نصب مي شود كه طول آن دوازده متر و عرض آن 5 متر مي باشد .

4-ژنراتور برق اضطراري :

براي تامين برق بهنگام قطع برق شعري به ژنراتور كه بتواند برق 1130 كيلو وات ساعت را تامين نمايد مورد نياز مي باشد كه طول اين دستگاه 8 متر و عرض ان 5 متر مي باشد .

كل سالن تاسيسات به طول 60 سانت و عرض آن 10 متر مي باشد .

برق رساني :

برق مورد نياز ماشين آلات به شرح زير مي باشد :

_ هر ماشين بافندگي                 7كيلو وات                  50 عدد                             350 كيلو وات ساعت

- ماشين چله كشي                                                                                     13 كيلو وات ساعت

- ماشين آهار                                                                                            30كيلو وات

- كل سيستم اير كانديشن                                                                             110 كيلو وات ساعت

- كمپر سور باد                                                                                                                 100 كيلو وات ساعت

- ديگ بخار                                                                                                                  35 كيلو وات ساعت

- موتور چاه عميق                                                                                                         110 كيلووات ساعت

برق ساختمانها به طور متوسط به ازاي هر سه متر مربع ساختمان دو عدد لامپ فلورسنت  40 وات و هر 10 متر مربع فضاي سبز و آسفالت نيز يك لامپ حبابي 200 وات در نظر گرفته شده مي شود .

عدد لامپ مهتابي 3740= 2× 1870 = 3/5610= تعداد لامپ فلورسنت

(پيش بيني نشده  ) 100 + ( تاسيسات )  200+ ( رفاهي ) 150 + ( اداري ) 360 + ( انبارومحصولات  ) 720+ ( بافندگي )  2400 + (سالن چله وآهار ) 960 + ( انبار نخ)720 )

150 = كيلو وات 6/149 =  وات 14600    =  40 × 374   = توان مصرفي مهتابي

650 =( پيش بيني نشده ) 150 + 500 = سطح فضاي سبز

تعداد لامپ 200 وات جهت فضاي سبز 65  = 10/650

كيلو وات ساعت 13 = وات  13000 =   200× 65 = توان مصرفي لامپ 200 وات

كيلو وات ساعت   928 =13 + 150 +  765=  جمع كل برق مصرفي

مصرف كيلو وات ساعت در سال   7159680  = ( كل ساعت كار سه شيفت در طول سال )  6336×  1130

كيلو وات ساعتدر ماه  596640 = 12 / 7159680

هزينه انشعاب از ايستگاه نزديك به شهرك صنعتي ( محل احداث ) برابر است با 250000000 ريال

طبق ارائه آمار اداره برق ، برق مصرفي سه فاز به ازاي هر كيلو وات 80 ريال در ماه مي باشد ( با ارائه كل برق مصرفي به اداره برق ) قيمت 80 ريال برآورد شده است ).

7159680 كيلو وات ساعت كه تقريبا معدل با 7200000 كيلو وات ساعت در سال مي با شد .

579000000 = 80 × 7200000

آب رساني :

با توجه به منابع آب ارزان و فراوان ، آب مورد نياز به واحد توليدي از چاه تامين مي گردد كه عمق چاه مي بايست حدودا 120 متر باشد اين چاه مجهز به يك پمپ شناور و يك مخزن هوايي 5000 ليتري ( 5 متر مكعبي ) با چهار پايه مي باشد كه حفره چاه با لوله گذاري از قرار هر متر  100000 ريال ( مجموعا 12000000 ريال ) و هزينه مخزن هوايي از قرار هر متر مكعب 175000 ريال ( مجموعا 8750000 ريال ) و هزينه تهيه الكترو پمپ و چهار پايه مخزن برابر 000/500/2 ريال مي باشد .

خروج آب از چاه توسط 	پمپاژ موتوري با قدرت 110 اسب بخار در مخزن هوايي ريخته مي شود . از اين جهت آشاميدن و ايركانديشن و تاسيسات استفاده مي شود . مصرف روزانه آب ( آب صنعتي ) در سه شيفت ، حدود 760 متر مكعب مي باشد كه از اين مقدار 50 مكعب صرف تهويه و مرطوب نگهداشتن سالن بافندگي و حدود 173 متر مكعب جهت ديگ بخار و 12 متر مكعب جهت مصارف متفرقه مصرف مي شود . ميانگين مصرف آب جهت مصارف بهداشتي و آشاميدني در كارخانه 80 متد مكعب مي باشد .

آب مصرفي چاه 00/ 1 =  ( پيشبيني نشده ) 160 + 840= 80+ 760

ساليانه اداره آبياريي بر حسب عمق چاه مبلغي معادل 100 ريال براي هر متر مكعب دريافت ميدارد ( 10000000 ريال در سال  )و هزينه خريد موتور پمپ با قيمت دولتي جهت آبيتري فضاي سبز معادل 000/500/3 ريال مي باشد .

ايركانديشن :

اين سيستم كه در يك طرف سالن بافندگي تعبيه مي گردد جهت تزريق رطوبت به سالن و گرفتن پرزها توسط كانالها و پرز زدايي سالن بكار گرفته مي شود .

با مراجعه به شركت سانتي گرا به آدرس شهرك صنعتي شيراز جهت مساحت 2400 متر مربع قيمت طراحي و نصب و راه اندازي اين سيستم 000/ 000/100 ريال اعلام گرديد كه علاوه بر آن مي بايست يك عدد ديگ بخار نيز به ظرفيت 120 كيلو گرم در ساعت خريداري گردد . وسائل جانبي مورد و همچنين  طراحيهاي مورد نياز به عهده شركت مذكور مي باشد.

با مراجعه به شركت آرمكو به آدرس تهرا – سه راه طالقاني – خيابان خواجه نصير طوسي قيمت يك عدد ديگر بخار همراه با راه اندازي در شهرستان 00/125/8 ريال اعلام گرديد .

750 / 368 / 111 = ( هزينه هاي متفرقه ) % 3 ( هزينه ديگ بخار ) 8125000 + ( طراحي ايركانديشن ) 100000000 كه تقريباً معادل با 000/150/ 11 ريال مي باشند .

ديگ بخار :

بخار مورد نياز سالن بافندگي توسط ديگ بخار تامين مي گرد ( سيستم تهويه ايركانديشن )

آب تغذيه شده و به ديگ بخار از منبع آب تصفيه شده تامين مي گردد .

سوخت رساني :

ماده سوختني مورد نياز نفت و گازوئيل مي باشد كهجهت ذخيره نفت و گازوئيل ، براي هر كدام يك مخزن 20000 ليتري مورد نياز مي باشد . مصرف روزانه ديگ بخار و تاسيسات 300 ليتر در روز مي باشد .

ريال 000 / 2430 = 9000 × ( روزگاري )  270 ريال 000/9 = 30 × 300

وسائل حفاظت ايمني :

كپسول اطفاء حريق 11 كيلويي به ازاي هر 20 متر از انبارها و 50 متر مربع از سالن توليد ، يك واحد در نظر گرفته مي شود . با اين حساب كل تعداد كپسولهاي مورد نياز برابر است با :

13 = 2/12 =  ( 50 + 160 + 160 + 240 )                             16 =  20/230

عدد 35 = ( پيش بيني نشده ) 6 =   13 =  16

ريال 6300000 = 180000 ×35

بررسي فضا و مساحتها :

- انبار نخ :

انبار نخ ، انباريست كه نخهاي مصرفي خريداري شده در رطوبت نسبي 60 درصد و دماي 25 درجه سانتي گراد در آن نكهداري  مي گردند .

بر آورد  متراژ انبار نخ براساس 4 ماه ذخيره مواد اوليه ( نخ ) محاسبه مي گردد .

نخ مورد نياز براي 4 ماه 270000 =  3/ ( كل نخ مورد نياز بر حسب كيلو گرم در يك سال  )810000

با فرض اينكه هر بويين نخ بطور متوسط 2 كيلو گرم وزن داشته باشد تعداد بوبينهاي مورد نياز برابر است با :

تعداد بويين نخ پود و تار براي مصرف 4 ماه  135000 = 2/270000

ابعاد بويين :

15 سانتي متر =  ارتفاع                    20 سانتيمتر = عرض                            20 سانتي متر =  طول

لازم به ذكر است كهمقطع بوبين هاي بشكل دايره بوده ولي منظور از طول و عرض ، فضاي مسطحي مي باشد كه بوبين به آن نياز دارد .

متر مربع  4 0/0 =  2 0/0 × 2/0 =  مساحت مورد نياز براي يك بو بين

متر مربع 8 0/0 =  2 ×4 0/0 =  مساحت بوبين با توجه به آزادي حركت

12 0 /0 =  15 /0 ×8 /0 =  فضاي مورد نياز براي يك بوبين

متر مكعب 1620 =  135000 × 12 0/0 =  فضاي مورد نياز جهت كل بوبين ها

با توجه به اينكه بوبينها را مي توان حداكثر در ارتفاع 5/2 متري چيد ، متراژ بر حسب متر مربع برابر است با :

متر مربع 648 =  5/2 /1620

ولي با توجه با نياز داشتن فضاي جهت حركت چرخ كه در حدود 5 /0 ×5/1 در بين نخها مي باشد ابعاد اين سالن برابر است با :            متر مربع 720 =  40 × 18

- انبار محصول :

با در نظر گرفتن اين نكته كه توليدات تمامي كارخانه هائي كه پارچه هاي پنبه اي / پنبه / پلي استر و پلي استر / ويسكوز توليد مي كنند جهت مراحل رنگرزي و تكميلي به واحدهاي ديگر فروخته مي شوند معمولاً  آنها را در رولهاي بزرگ طاقه پيچي كرده و سپس ارسال مي دارند . كه اين رولها در ابعاد 300 و 350 و 400 متري مي باشند .

در اين طرح ما با استفاده از رولهاي ي به ابعاد 400 متر ،  جهت 4 ماه كه حداكثر زمان انبارداري مي باشد ، مساحت مورد نظر را محاسبه مي نمائيم .

تعداد طاقه  در سال 12500 =  ( متراژ رول  )400 / ( توليد يكسال پارچه بر حسب متر ) 5000000

تعداد طاقه در يك دوره انبارداري 4 ماهه  4200=  4166/6 =  3/12500

هر طاقه پارچه بطول 2 متر و عرض و ارتفاع 1 متر و بوزن 120 كيلو گرم مي باشد كه توسط جك حمل پارچه كه طول آن 3 متر و عرض آن در حدود 5/1 متر است حمل مي گردد .

متراژ جهت وتحد كيلو واحد محصول متر مربع 2 =  1 × 2

متراژ با توجه به ازاي حركت چرخ متر مربع 6 =  ( طول جك ) 2 ×3

فضاي مورد نياز براي كل محصولات متر مكعب 6 =  1 × 6

جدول تعيين تعداد ماشين و نيروي انساني

| ماشين | نام بخش | تعداد | كسر صحيح ماشين آلات | اپراتوربه ازاي هر ماشين | تعداد شيفت | مجموع اپراتور | مدرك تحصيلي | سابقه كار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بافندگي | بافندگي | 3/49 | 50 | 4/1 | 3 | 39 | سيكل | 1سال |
| چله كشي | چله كشي | 945 /0 | 1 | 2 | 2 | 4 | سيكل | 1سال |
| آهار | آهار | 963 /0 | 1 | 2 | 2 | 4 | سيكل | 1سال |
| دستگاه طراحي پارچه | بافندگي | 95/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | سيكل | 1 سال |

برگ تعيين نيازهاي فضاي بخش توليدي

| رديف | شرح ماشين | مساحت ماشين | مساحت متعلقات | مساحت مواد | مساحت اپراتور | جمع اوليه | جمع اوليه 150 % | تعداد | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چله | 2/11 ×2 /19 | 20 | 225 | 10 | 470 | 700 | 1 | 700 |
| 2 | آهار | 2/5 ×6/29 | 1/7 | 6/11 | 2 | 174 | 260 | 1 | 260 |
| 3 | بافنده | 6/3 ×3/4 | 8 | 5 | 3 | 5/31 | 25/47 | 50 | 2365 |
| 4 | تاسيسات : تصفيه ديگ بخار كابين برق ژنراتور |  | 20 20 20 20 | 66 78 86 116 | 6 6 6 6 | 99 177 128 176 |  | 1 1 1 1 | 99 117 129 176 |
| جمع كل m 400 = m 3960 |

برآورد مساحت زمين _ ساختمان _ سالن توليد و تاسيسات

| نام ساختمان | زير بنا ( متر مربع ) |
| --- | --- |
| انبار نخ | 720 |
| چله و آهار | 960 |
| بافندگي | 2400 |
| انبار محصول | 720 |
| اداري – آزمايشگاهي – طراحي – رستوران | 360 |
| رفاهي ( دستشوئي – رختكن – حمام ) | 150 |
| تاسيسات | 600 |
| نگهباني | 50 |
| جمع | 6010 |

متر مربع 48000 =  48080 =  8 × 6010

فصل سوم

بررسي مالي

- قيمتهاي ذكر شده در صفحات بعد طبق فاكتورهاي سال 80 – 81 مي باشد .

- نرخ برابري ارز طبق آخرين نرخ هاي اعلام شده از سوي بانك مركزي براي هر دلار آمريكا برابر 6000 ريال مي باشد .

- برآورد قيمت در دوران بهره برداري از نرخ تورم استفاده شده است .

- تمامي قيمتها بر اساس هزار ريال مي باشد .

- 3 ) سرمايه ثابت

عبارتست از مجموع هزينه هاي ثابتي كه در مرحله اجراي پروژه صرف مي شود تا واحد به مرحله بهره برداري برسد .

الف ) هزينه هاي مقدماتي :

| رديف | شرح | هزينه ( ريال ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مطالعات توجيهي | 5000 |
| 2 | مخارج انتشار آگهي | 3000 |
| 3 | مخارج نقشه هاي مورد نياز و نقشه فني | 2500 |
| 4 | ساير هزينه ها | 2500 |
| جمع كل | 13000 |

ب ) هزينه آماده سازي و خريد زمين

زمين واحد صنعتي در شهر صنعتي سراب مي باشد و طبق قانون بايد اداره زمين شهري آنرا با قيمت كارشناسي در اختيار واحد قرار دهد .

هزار ريال 000/384 =  384000000 =  8000 ×48000 متر مربع

هزينه حقوق و مالياتي انتقال ثبت و سند 000/10 هزار ريال

جمع 000/394 هزار ريال

ج ) مخارج اداري و تشكيلاتي

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد | قيمت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ميز و صندلي مديريت و معاونتها | 5 | 400 | 2000 |
| 2 | ميز و صندلي كاركنان اداري | 10 | 200 | 2000 |
| 3 | صندلي براي سالن اجتماعات | 100 | 40 | 4000 |
| 4 | ساير صندلي ها | 20 | 35 | 700 |
| 5 | ميز غذا خوري | 17 | 50 | 850 |
| 6 | ماشين حساب | 6 | 100 | 600 |
| 7 | ماشين حساب اداري | 3 | 500 | 1500 |
| 8 | كمد فلزي | 25 | 350 | 8750 |
| 9 | كامپيوتر پنتيوم 200 | 2 | 4500 | 9000 |
| 10 | پرينتر | 2 | 2000 | 4000 |
| 11 | تلفن (گوشي ) | 10 | 150 | 1500 |
| 12 | ساير وسايل |  | 1100 | 1100 |
| جمع | 36000 |

د ) هزينه هاي تاسيساتي – ساختماني و ارتباطات

هزينه ها ساختماني

| رديف | شرح | هزينه | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ديوار كشي اطراف كارخانه و نرده گذاري | 88000 | براي 880 متر طول |
| 2 | محوطه و پاركينگ | 16000 |  |
| 3 | فضاي سبز و روشنائي | 5000 |  |
| 4 | ساختمان توليد و انبارها و تعميرات | 1440000 | 5760 متر مربع به ازاي هر متر 250000 |
| 5 | ساختمان اداري – غذا خوري و سرويس | 30000 |  |
| 6 | ساختمان اجتماعات و نماز خانه | 10000 |  |
| جمع |  | 1589000 |  |

هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات

| رديف | شرح | هزينه |
| --- | --- | --- |
| 1 | حق اشتراك برق و هزينه برق رساني | 250000 |
| 2 | حق اشتراك آب و هزينه حفره چاه و لوله گذاري | 28750 |
| 3 | حق اشتراك تلفن | 5000 |
| 4 | ژنراتور برق | 45000 |
| 5 | سيستم ايركانديشن | 1115000 |
| 6 | كپسول آتش نشاني | 6300 |
| 7 | مخزن ذخيره گازوئيل | 5000 |
| 8 | سيستم تصفيه آب | 3000 |
| جمع | 454550 |

وسايل نگهداري و تعميرات

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد | قيمت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | در يل دستي | 2 | 800 | 1600 |
| 2 | ابزار آلات دستي |  |  | 3000 |
| 3 | ساير وسايل مورد نياز |  |  |  |
| جمع 7600 |

تجهيزات ايمني كاركنان

| رديف | شرح | تعداد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | لباس كار | 160 | 2250 |
| 2 | ماسه دهان | 160 | 150 |
| 3 | گوشي صدا گير | 160 | 150 |
| جمع 3900 |

تجهيزات انبار

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ليفتراك 5/2 | 1 | 30000 | 30000 |
| 2 | قفسه بندي انبار |  | 10000 | 10000 |
| جمع 40000 |

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد | قيمت كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اتوبوس | 1 دستگاه | 100000 | 100000 |
| 2 | ميني بوس | 1 دستگاه | 71000 | 71000 |
| 3 | وانت | 1 دستگاه | 37000 | 37000 |
| 4 | سواري | 1 دستگاه | 39500 | 39500 |
| جمع 247500 |

جدول كلي محاسبه هزينه هاي بخش

| رديف | شرح | هزينه |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماشين آلات | 7054200 |
| 2 | وسائل نگهداري و تعميرات | 7600 |
| 3 | تجهيزات انبار | 40000 |
| 4 | تجهيزات ايمني كاركنان | 3900 |
| 5 | هزينه خودرو | 247500 |
| جمع 7353200 |

و) هزينه هاي نامشهود

مانند هزينه هاي حق ليسانس و اختراع كه در پارچه بافي وجود ندارد .

ز ) ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري

| رديف | شرح | هزينه |
| --- | --- | --- |
| 1 | پرداخت حقوق براي اخذ موافقت اصولي | 9170 |
| 2 | هزينه ثبت شركت | 80000 |
| 3 | هزينه آگهي | 3000 |
| 4 | ساير هزينه ها | 40000 |
| جمع 132170 |

ح ) هزينه ها يا مخارج پيش بيني  نشده

| رديف | شرح | هزينه |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزينه هاي مقدماتي | 13000 |
| 2 | هزينه خريد زمين و آماده سازي و هزينه حقوق و مالياتي اسناد | 394000 |
| 3 | مخارج اداري و تشكيلاتي | 36000 |
| 4 | هزينه هاي ساختماني | 1589000 |
| 5 | هزينه تاسيساتي | 454550 |
| 6 | تجهيزات و ماشين آلات | 7054200 |
| 7 | هزينه وسايل نگهداري و تعميرات | 7600 |
| 8 | هزينه ايمني كاركنان | 3900 |
| 9 | هزينه تجهيزات انبار | 40000 |
| 10 | هزينه خودرو | 247500 |
| 11 | ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري | 132170 |
| 12 | هزينه هاي پيش بيني نشده | 997192 |
| جمع 1096112 |  |

- 2 ) هزينه هاي عملياتي

هزينه هاي عملياتي هزينه هايي هستند كه همه ساله براي شركت ايجاد شده و در جريان عمليات عادي يك شركت واقع  مي شود و بايد بر آورد صحيحي از اين هزينه ها بدست آورد .

نرخ تورم :

براي پيش بيني نرخ تورم در دوران بهره برداري با داشتن نرخ تورم در سالهاي اخير و با استفاده از روش رگرسيون تورم نرخ در سالهاي بعد پيش بيني مي گردد سپس يك نرخ متوسط در نظر گرفته مي شود .

نرخ تورم در چند سال گذشته طبق آمار بانك مركزي بصورت زير مي باشد .

| سال | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نرخ تورم | 6/26 | 2/33 | 3/25 | 31 | 27 | 24 | 2/25 |

نرخ تورم از سال 81 تا 85 بصورت زير مي باشد :

| سال | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نرخ تورم | 2/25 | 5/24 | 7/23 | 9/22 | 2/22 |  |  |

با توجه به اينكه دولت در طرحهاي زير بنائي سرمايه گذاري كرده  واين سرمايه ها باعث افزايش نخ تورم گرديده و از طرفي چون اين طرحها به مرحله بهره برداري رسيده پس در سالهاي آينده نرخ تورم نزولي خواهد بود  در نتيجه در اين پروژه از نرخ تورم 22%  استفاده شده است .

الف ) حقوق و دستمزد نيروي انساني

حقوق و دستمزد نيروي انسانس با توجه به حداقل نرخ دستمزد تعيين شده از سوي اداره كار و امور اجتماعي تعيين گرديده است و با استفاده از نرخ تورم پنج سال بهره برداري بدست آمده است .

هزينه ساليانه مربوط به مرخصي ها و عيدها و ... . طبق قانون وزارت كار و امور اجتماعي برابر 2 ماه دستمزد تعببن گرديده است .

| رديف | شرح | تعداد پرسنل شيفت | نوع شيفت | مجموع نفرات | دستمزد ماهانه | دستمزد كل ماهانه | دستمزد كل سالانه | هزينه مرخصي | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مهندس نساجي | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |
| 2 | مديريت توليد | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |
| 3 | مدير مالي | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |
| 4 | مدير بازرگاني | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |
| 5 | مدير اداري | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |  |  |  |
| 6 | مهندس برق و تاسيسات | 1 | روزانه | 1 | 600 | 600 | 7200 | 1200 | 8400 |
| 7 | رئيس سالن و توليد | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 8 | رئيس انبارها | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 9 | رئيس نگهداري تعميرات | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 10 | رئيس انبارها | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 11 | رئيس كارگزيني | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 12 | رئيس تهيه مواد | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 13 | رئيس فروش | 1 | روزانه | 1 | 400 | 400 | 4800 | 800 | 5600 |
| 14 | سرپرست شيفتها | 1 | سه شيفتي | 3 | 300 | 900 | 10800 | 1800 | 12600 |
| 15 | كارگر انبار نخ | 2 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 16 | كارگر چله كشي | 2 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 17 | كارگر آهار | 2 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 18 | كارگر بافنده | 13 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 19 | كارگر طراحي | 3 | روزانه | 3 | 260 | 780 | 9360 | 1560 | 10920 |
| 20 | كارگر حمل و نقل | 2 | سه شيفتي | 6 | 260 | 1560 | 18720 | 3120 | 21840 |
| 21 | كارگر بسته بندي | 2 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 22 | نگهبان | 2 | سه شيفتي | 6 | 260 | 1560 | 18720 | 3120 | 21840 |
| 23 | كارگر تاسيسات | 2 | سه شيفتي | 6 | 260 | 1560 | 18720 | 3120 | 21840 |
| 24 | اپراتور مخابرات | 1 | روزانه | 1 | 260 | 260 | 3120 | 520 | 3640 |
| 25 | كارگزيني | 1 | روزانه | 1 | 280 | 280 | 3360 | 560 | 3920 |
| 26 | آبدارچي | 1 | روزانه | 1 | 260 | 260 | 3120 | 520 | 3640 |
| 27 | كارگر آشپز خانه | 6 | روزانه | 6 | 260 | 1560 | 18720 | 3120 | 21840 |
| 28 | حسابدار | 2 | روزانه | 2 | 280 | 560 | 6720 | 1120 | 7840 |
| 29 | كامپيوتر | 1 | روزانه | 1 | 280 | 280 | 3360 | 560 | 3920 |
| 30 | نظافت چي | 4 | روزانه | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 31 | راننده | 2 | دو شيفتي | 4 | 260 | 1040 | 12480 | 2080 | 14560 |
| 32 | مكانيك | 3 | سه شيفتي | 9 | 260 | 2340 | 28080 | 4680 | 32760 |
| 33 | انباردار | 2 | روزانه | 2 | 260 | 560 | 6720 | 1120 | 7840 |
| 34 | پيش بيني نشده | 4 | روزانه | 4 | 260 | 1120 | 13440 | 2240 | 15680 |
| 35 | اضافه كاري ( 5% ) |  |  |  |  |  |  |  | 22231 |
| 36 | كار آموزي ( 2 % ) |  |  |  |  |  |  |  | 4130 |
| جمع 130 54547580 |

نرخ تورم هزينه نيروي انساني :

جدئل زير تعميرات نرخ تورم از سال 73 تا 83 را نشان مي دهد :

| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 7/26 | 6/33 | 2/36 | 2/38 | 2/31 | 4/28 | 5/26 | 5/23 | 22 |

متوسط نرخ تورم را برابر 22 %  در نظر مي گيريم و براي 5 سال دوره بهره برداري را حساب مي كنيم .

| رديف | شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مهندس نساج | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 2 | مديريت توليد | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 3 | مديرمالي | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 4 | مديربازرگاني | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 5 | مديراداري | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 6 | مهندس برق وتاسيسات | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22703 |
| 7 | رئيس سالن وتوليد | 6832 | 8335 | 10168 | 12405 | 15135 |
| 8 | رئيس انبارها | 6832 | 8335 | 10168 | 12405 | 15135 |
| 9 | رئيس نگهداري وتعميرات | 6832 | 8335 | 10168 | 12405 | 15135 |
| 10 | رئيس انبارها | 6832 | 8335 | 10168 | 12405 | 15135 |
| 11 | رئيس كارگزيني | 6832 | 8335 | 10168 | 12405 | 15135 |
| 12 | رئيس تهيه مواد | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22702 |
| 13 | رئيس فروش | 10248 | 12502 | 15253 | 18608 | 22702 |
| 14 | سرپرست شيفتها | 15372 | 18753 | 22779 | 27913 | 34054 |
| 15 | كارگر انبارنخ | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 16 | كارگر چله كشي | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 17 | كارگر آهار | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 18 | كارگر بافنده | 173191 | 211293 | 25777 | 314488 | 383676 |
| 19 | كارگر طراحي | 13322 | 16253 | 19829 | 24191 | 29513 |
| 20 | كارگر حمل ونقل | 26444 | 32506 | 39658 | 48382 | 5927 |
| 21 | كارگر بسته بندي | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 22 | نگهبان | 26444 | 32506 | 39658 | 48382 | 5927 |
| 23 | كارگر تاسيسات | 26444 | 32506 | 39658 | 48382 | 5927 |
| 24 | اپراتور مخابرات | 4440 | 5417 | 6609 | 8063 | 9837 |
| 25 | كارگزيني | 4782 | 5834 | 7118 | 8684 | 10595 |
| 26 | ابدارچي | 4440 | 5417 | 6609 | 8063 | 9837 |
| 27 | كارگرآشپزخانه | 26444 | 32506 | 39658 | 48382 | 5927 |
| 28 | حسابداري | 9564 | 11669 | 14235 | 17366 | 21187 |
| 29 | كامپيوتر | 4782 | 5834 | 7118 | 8684 | 1094 |
| 30 | نظافتچي | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 31 | راننده | 17763 | 21671 | 26437 | 32255 | 39351 |
| 32 | مكانيك | 39967 | 48759 | 59487 | 72574 | 88540 |
| 33 | انباردار | 9564 | 11669 | 14235 | 17366 | 21187 |
| 34 | پيش بيني نشده | 19129 | 23338 | 28472 | 34736 | 42378 |
| 35 | اضافه كاري(5%) | 27121 | 33088 | 40368 | 49249 | 60083 |
| 36 | كارآموزي (2%) | 5038 | 6147 | 7499 | 9149 | 1162 |
|  | جمع | 668550 | 815631 | 995068 | 1213985 | 1481061 |

ب ) هزينه هاي نگهداري و تعميرات

هزينه هاي نگهداري وتعميرات در سالهاي بهره برداري را طبق نرخ 22% حساب مي كنيم .

| 1 | ساختمانها | 1 % از مجموع هزينه هاي ساختماني |
| --- | --- | --- |
| 2 | تاسيسات | 4 % از مجموع هزينه هاي تاسيساتي |
| 3 | ماشين آلات توليدي | 5/2 % از كل هزينه اوليه ماشين آلات توليد |
| 4 | وسايل بخش تعميرات | 4 % از هزينه اوليه مربوطه به آن |
| 5 | تجهيزات و وسايل حمل و نقل | 10 % از مجموع هزينه هاي اوليه |

محاسبه براي 5 سال اول بهره برداري :

| رديف | شرح | هزينه اوليه | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمانها | 1561000 | 15610 | 19044 | 23233 | 28345 | 34581 |
| 2 | ماشين الات | 7054200 | 176355 | 215153 | 262486 | 320233 | 290685 |
| 3 | تاسيسات | 454550 | 18182 | 22182 | 27062 | 33015 | 40279 |
| 4 | وسائل تعميرات | 7600 | 304 | 370 | 452 | 552 | 673 |
| 5 | تجهيزات | 247500 | 24750 | 30195 | 36837 | 44942 | 54829 |
| جمع | 235201 | 2876944 | 350070 | 427087 | 521020 |

ج ) هزينه مواد اوليه

چنانچه در بخش بررسي بازار بيان گرديد مواد اوليه بكار رفته در اين پروژه نخهاي پنبه اي – پنبه / پلي استر و پلي استر / ويسكوز و مواد آهار مي باشد .

قيمت روز انواع نخ بيان شده بطور ميانگين در ذيل آورده شده است :

| رديف | نوع نخ | نمره نخ | قيمت هر كيلو به طور ميانگين |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | پنبه اي | 20 | 9 |
| 2 | پنبه / پلي استر | 40- 30 - 20 | 11 |
| 3 | پلي استر / ويسكوز | 40 – 30 | 13 |

ميانگين قيمت تار 12000 ريال و پود 11000 ريال در نظر مي گيريم .

با توجه به قيمتهاي فوق و ظرفيت توليد در دوران بهره برداري و نيز نرخ تورم هزينه اين مواد را حساب مي كنيم :

| شرح | سال اول 70 % | سال دوم 80 % | سال سوم 90 % | سال چهارم 100 % | سال پنچم 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نخ تار (تن ) | مصرف | هزينه | مصرف | هزينه | مصرف | هزينه | مصرف | هزينه | مصرف | هزينه |
|  | 222 | 3864000 | 368 | 5383000 | 414 | 7390000 | 460 | 10023000 | 460 | 12229000 |
| نخ پود (تن ) | 245 | 2695000 | 280 | 3757600 | 315 | 5157000 | 350 | 6291000 | 350 | 8529000 |
| ماده آهار | 39 | 117000 | 45 | 164700 | 51 | 227700 | 571 | 310500 | 571 | 378800 |
| جمع | 6676000 | 9309300 | 12774700 | 17314500 | 21136800 |

د ) ساير هزينه هاي توليد :

1-هزينه آب :

مصرف آب از چاه عميقي است در كارخانه بايد احداث شود كه پس از تصفيه جهت شرب آماده مي گردد و طبق دريافتي از اداره آبياري سراب مبلغ يك ميليون ريال سالانه از بابت آب چاه در يافت خواهد شد .

1- هزينه برق :

كل هزينه برق مصرفي براي بخش توليد و روشنايي برابر 765 كيلو وات مي باشد .

579000 =  80 × 765

- هزينه گاز و گازوئيل :

| رديف | نوع سوخت مصرفي | مصرف در روز | نرخ مصرف ريال | روزهاي كاري | جمع هزار ( ريال ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گاز | 20 متر مكعب | 80 | 270 | 432 |
| 2 | گازوئيل | 300 ليتر | 30 | 270 | 2430 |
| جمع كل 2862 |

هزينه حمل و نقل مواد :

2 % از مجموع هزينه هاي مواد اوليه در سال براي هزينه هاي حمل و نقل مواد اوليه در نظر مي گيريم .

جدول ذيل كليه هزينه هاي توليدي را يكجا مي دهد :

| رديف | شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه آب | 1220 | 1488 | 1815 | 2215 | 2202 |
| 2 | هزينه برق | 706380 | 861783 | 1051375 | 1282678 | 1564864 |
| 3 | هزينه گاز و گازوئيل | 3491 | 4259 | 5196 | 6340 | 7735 |
| 4 | هزينه حمل و نقل مواد اوليه | 133520 | 186186 | 255494 | 346490 | 422736 |
| جمع | 844611 | 1053716 | 1313880 | 1637723 | 1998041 |

ه ) هزينه هاي تحقيقاتي

2 % از مجموع هزينه هاي بندهاي ( الف تا د ) براي اين قسمت در نظر گرفته مي شود

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينه آب | 168547 | 205627 | 250865 | 306055 | 373387 |

و ) هزينه هاي پيش بيني نشده

2 % از مجموعه هزينه هاي ( الف تا ه ) براي اين قسمت در نظر گرفته مي شود

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينه پيش بيني نشده | 171918 | 209740 | 255883 | 312177 | 380856 |

ز)هزينه مالي

نرخ بهره دردوران مشاركت برابر 19% و نرخ بهره دردوران فروش اقساطي برابر 21%محاسبه شده است و مدت باز پرداخت نيز 10 ساله مي باشد .

اصل وام   = A

B = (A+B%124)12  بهره دوره مشاركت مدني بمدت2سال

24/(1+120) ((A-B)) ×%I ×   =بهره دوره فروش اقساطي 10 ساله

= (A+C) / 10 ميزان هرقسط سالانه

| 8733646 | A | اصل وام |
| --- | --- | --- |
| 563254 | B | بهره دوره مشاركت به مدت دوسال |
| 1265412 | C | بهره دوران فروش اقساطي 10ساله |
| 1377402 | D | ميزان قسط در هر سال |

ح) هزينه اداري

دو در هزار در آمد حاصل از فروش هر سال براي هزينه ارتباطات و بازار يابي و فروش در نظر گرفته مي شود .

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملزومات مصرفي | 600 | 732 | 893 | 1080 | 1329 |
| ارتباطات وبازاريابي | 6856 | 8364 | 10204 | 12449 | 15188 |
| جمع | 7456 | 9096 | 11097 | 13538 | 16517 |

ط ) هزينه هاي استهلاك

كاهش ارزش دارايي ثابترا كه بر اثر مرور زمان – پيشرفت تكنولوژي – فرسايش ناشي از كار و ... را استهلاك مي نامند .

براي محاسبه استهلاك از دو روش خط مستقيم و نزولي استفاده نشده است .

در روش نزولي داريم                       (  1-d) = Dm

و در روش خط مستقيم                       P.SV/m Dm =

P ارزش اوليه دارائي   			sv  ارزش استقاطي دارايي در پايان عمر مفيد

M عمراستهلاك يا عمر مفيد                d نرخ ثابت كاهش دارايي زماني كه ازروش نزولي استفاده مي كنيم

Dm مقدار استهلاك در سال m ام            Svm  مقدار ارزش دفتري دارايي پس از m سال

ارزش دفتري در روش خطي مستقيم            Bvm = p.m.d

ارزش دفتري در روش نزولي            Bvm = p (1- d )

جدول محاسبه استهلاك دارايي هاي ثابت

| رديف | شرح | روش نزولي | P | DI | D2 | D3 | D4 | D5 | BV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان پخش توليدي | 10% | 1440000 | 144000 | 129600 | 116640 | 104976 | 94478 | 850305 |
| 2 | ساختمان غير توليد | 8% | 4000 | 3200 | 129600 | 2708 | 2491 | 2292 | 26363 |
| 3 | ماشين آلات | 15% | 7054200 | 1058130 | 2944 | 764498 | 649834 | 552350 | 3129986 |
| 4 | تاسيسات آب و برق | 12% | 454550 | 54546 | 899410 | 42240 | 37171 | 32710 | 239880 |
| 5 | ليفتراك | 20% | 30000 | 6000 | 48000 | 3840 | 3072 | 2457 | 9830 |
| 6 | خودرو | 20% | 247500 | 49500 | 4800 | 31680 | 25344 | 20275 | 81100 |
| 7 | لوازم اداري و تشكيلاتي | 10% | 36000 | 3600 | 39600 | 2916 | 2624 | 2361 | 21257 |
|  | جمع استهلاك |  | 9302250 | 1318976 | 3240 | 964522 | 825402 | 706923 | 43258731 |
|  | جمع ارزش دفتري |  |  | 7983274 | 1127594 | 5891156 | 5065754 | 435861 |  |

ارزش دفتري دارائيهاي ثابت در پايان سالهاي اوليه  بهره برداري

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارزش دفتري دارايي ثابت | 7983274 | 6855678 | 5891156 | 5065754 | 4358731 |

ي ) بيمه كارخانه

در هزار سرمايه ثابت ، را بعنوان سال اول در نظر گرفته و با احتساب ندخ رشد ما بقي آنرا حساب مي كنيم .

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بيمه كارخانه | 10680 | 13030 | 15897 | 19394 | 23661 |

ك ) استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

اين هزينه ها برابر است با تفاوت هزينه هاي ثابت و جمع ارزش اوليه دارئيها كه برابر است با :

1666862 =  9302250 – 10969112

اين هزينه ها پنج ساله مستهلك شده و ارزش اسقاطي آنها در پايان سال پنجم صفر خواهد شد .

| شرح | P | DI | D2 | D3 | D4 | D5 | BV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 1666862 | 333372 | 333372 | 333372 | 333372 | 333372 | 0 |

2-پيش بيني سرمايه در گردش

جدول بر آورد هزينه سرمايه در گردش و نحوه تامين آن

سرمايه گذاري كل :

از جمع دو سرمايه ثابت و در گردش بدست مي آيد

| سرمايه | 1096112 |
| --- | --- |
| سرمايه در گردش | 3775333 |
| سرمايه گذاري كل | 14744445 |

2-سياست تامين منابع مالي و مدت باز پرداخت :

وام                          8846667 = 60 % × 14744445

سرمايه سهامداران  5897778 =  40% × 14744445

7 – محاسبه قيمت تمام شده محصول

| قيمت تمام شده محصول |
| --- |
| سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| 7495 | 8927 | 10646 | 13408 | 16199 |

بر آورد  در آمد حاصل از فروش :

در حال حاضر هر كيلو پارچه خام پنبه اي -  پنبه / پلي استر و پلي استر / ويسكوز بطور ميانگين 9500 ريال بفروش مي رسد .

با فرض رشد 22 % تورم قيمت در آمد پنچ سال اول بهره برداري بشرح زير مي باشد :

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان توليد | 1575 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 |
| قيمت فروش | 14962500 | 19123500 | 24745000 | 30187000 | 36828000 |

صورت سود و زيان

( سال اول بهره برداري )

| در آمد حاصل از فروش | 14962500 |
| --- | --- |
| كسر مي شود : |  |
| تعديل فروش ( 15 روز توليد ) | 623000 |
| فروش خالص : | 14339500 |
| كسر مي شود : هزينه هاي توليد ي |  |
| حقوق و دستمزد | 668550 |
| نگهداري تعميرات | 235201 |
| مواد | 6676000 |
| ساير هزينه هاي توليدي | 844611 |
| هزينه هاي تحقيقاتي | 168547 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 171918 |
| استحلاك | 1318976 |
| جمع | 10083803 |
| سود نا ويژه | 4255697 |
| كسر مي شود : |  |
| هزينه هاي اداري | 7456 |
| بيمه كارخانه | 10680 |
| جمع | 18136 |
| سود عملياتي | 4237561 |
| كسر مي شود : |  |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 333372 |
| هزينه هاي مالي | 1669234 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 2234655 |
| كسر مي شود : 10 % ماليات | 223495 |
| سود ويژه پس از كسر ماليات | 2011459 |
| حقوق صاحبان سهام 50 در صد سود ويژه | 1005729 |
| سود ويژه تقسيم نشده | 1005730 |

صورت سود و زيان

( سال دوم بهره برداري )

| در آمد حاصل از فروش | 19123500 |
| --- | --- |
| كسر مي شود : |  |
| تعديل فروش ( 15 روز توليد ) | 796800 |
| فروش خالص : | 18326690 |
| كسر مي شود : هزينه هاي توليد ي |  |
| حقوق و دستمزد | 815631 |
| نگهداري تعميرات | 286944 |
| مواد | 9309300 |
| ساير هزينه هاي توليدي | 1053716 |
| هزينه هاي تحقيقاتي | 205627 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 209740 |
| استهلاك | 1127594 |
| جمع | 13008552 |
| سود نا ويژه | 5318138 |
| كسر مي شود : |  |
| هزينه هاي اداري | 9096 |
| بيمه كارخانه | 13030 |
| جمع | 22126 |
| سود عملياتي | 5296012 |
| كسر مي شود : |  |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 333372 |
| هزينه هاي مالي | 1761073 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 3201567 |
| كسر مي شود : 10 % ماليات | 3201567 |
| سود ويژه پس از كسر ماليات | 2881410 |
| حقوق صاحبان سهام 50 در صد سود ويژه | 1440705 |
| سود ويژه تقسيم نشده | 1440705 |

صورت سود و زيان

( سال سوم بهره برداري )

| در آمد حاصل از فروش | 24745000 |
| --- | --- |
| كسر مي شود : |  |
| تعديل فروش ( 15 روز توليد ) | 1031040 |
| فروش خالص : | 23713960 |
| كسر مي شود : هزينه هاي توليد ي |  |
| حقوق و دستمزد | 995068 |
| نگهداري تعميرات | 350070 |
| مواد | 12774700 |
| ساير هزينه هاي توليدي | 1313880 |
| هزينه هاي تحقيقاتي | 250865 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 255883 |
| استحلاك | 964522 |
| جمع | 16904988 |
| سود نا ويژه | 6808972 |
| كسر مي شود : |  |
| هزينه هاي اداري | 11097 |
| بيمه كارخانه | 15897 |
| جمع | 26994 |
| سود عملياتي | 6781978 |
| كسر مي شود : |  |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 333372 |
| هزينه هاي مالي | 1845481 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 4603125 |
| كسر مي شود : 10 % ماليات | 460313 |
| سود ويژه پس از كسر ماليات | 41428812 |
| حقوق صاحبان سهام 50 در صد سود ويژه | 2071406 |
| سود ويژه تقسيم نشده | 2071406 |

صورت سود و زيان

( سال چهارم بهره بردار)

| در آمد حاصل از فروش | 30187000 |
| --- | --- |
| كسر مي شود : |  |
| تعديل فروش ( 15 روز توليد ) | 1257791 |
| فروش خالص : | 28929210 |
| كسر مي شود : هزينه هاي توليد ي |  |
| حقوق و دستمزد | 1213985 |
| نگهداري تعميرات | 427087 |
| مواد | 17324500 |
| ساير هزينه هاي توليدي | 1637723 |
| هزينه هاي تحقيقاتي | 306055 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 312177 |
| استحلاك | 825402 |
| جمع | 22046929 |
| سود نا ويژه | 6882281 |
| كسر مي شود : |  |
| هزينه هاي اداري | 13538 |
| بيمه كارخانه | 19394 |
| جمع | 6849349 |
| سود عملياتي |  |
| كسر مي شود : | 333372 |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 1975880 |
| هزينه هاي مالي | 4540097 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 454010 |
| كسر مي شود : 10 % ماليات | 4086088 |
| سود ويژه پس از كسر ماليات | 1043044 |
| حقوق صاحبان سهام 50 در صد سود ويژه | 2043044 |
| سود ويژه تقسيم نشده | 2043044 |

صورت سود و زيان

( سال پنچم بهره برداري )

| در آمد حاصل از فروش | 36828000 |
| --- | --- |
| كسر مي شود : |  |
| تعديل فروش ( 15 روز توليد ) | 1534500 |
| فروش خالص : | 35293500 |
| كسر مي شود : هزينه هاي توليد ي |  |
| حقوق و دستمزد | 1481061 |
| نگهداري تعميرات | 521020 |
| مواد | 21136800 |
| ساير هزينه هاي توليدي | 1998040 |
| هزينه هاي تحقيقاتي | 373387 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 380856 |
| استحلاك | 706923 |
| جمع | 26598087 |
| سود نا ويژه | 8695413 |
| كسر مي شود : |  |
| هزينه هاي اداري | 16517 |
| بيمه كارخانه | 32661 |
| جمع | 40178 |
| سود عملياتي | 8655235 |
| كسر مي شود : |  |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 333372 |
| هزينه هاي مالي | 2107545 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 6114318 |
| كسر مي شود : 10 % ماليات | 621432 |
| سود ويژه پس از كسر ماليات | 5592886 |
| حقوق صاحبان سهام 50 در صد سود ويژه | 2796443 |
| سود ويژه تقسيم نشده | 2796443 |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

(قبل از بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| واغم دريافتي از بانك | 8846667 |  |
| سرمايه سهام داران | 5897778 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 14744445 |
| مصارف وجوه : |  |  |
| سرمايه ثابت |  |  |
| هزينه هاي مقدماتي | 13000 |  |
| هزينه هاي زمين آماده سازي | 394000 |  |
| هزينه هاي ساختماني | 1589000 |  |
| هزينه هاي تاسيساتي | 454550 |  |
| هزينه هاي ماشين آلات و تجهيزات | 7054200 |  |
| هزينه قبل از بهره برداري | 1378662 |  |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | 997192 |  |
| سرمايه در گردش |  |  |
| مواد اوليه | 1669000 |  |
| حقوق و دستمزد | 111425 |  |
| آب و برق و سوخت | 140768 |  |
| نگهداري و تعميرات | 35271 |  |
| محصول ساخته شده | 1475657 |  |
| تنخواه گردان | 243212 |  |
| جمع مصارف وجوه |  | 14744445 |
| مازاد انباشته جريان نقدي |  |  |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

( سال اول بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مقدار |  |
| سود ويژه | 2011459 |  |
| استهلاك دارائي هاي ثابت | 1318976 |  |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 333372 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 3663807 |
| مصارف وجوه |  |  |
| شرح | مقدار |  |
| سود سهام | 1005730 |  |
| اقساط تسهيلات مالي | 1377402 |  |
| جمع مصارف وجوه | 2383132 |  |
| مازاد ( كمبود ) جريان نقدي |  | 1280675 |
| مازاد انباشته جريان نقدي |  | 1280675 |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

( سال دوم  بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مقدار |  |
| سود ويژه | 2881410 |  |
| استهلاك دارائي هاي ثابت | 1127594 |  |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 333372 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 4342376 |
| مصارف وجوه |  |  |
| شرح | مقدار |  |
| سود سهام | 1440705 |  |
| اقساط تسهيلات مالي | 1377402 |  |
| جمع مصارف وجوه |  | 2818107 |
| مازاد ( كمبود ) جريان نقدي |  | 1524269 |
| مازاد انباشته جريان نقدي |  | 2804944 |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

( سال سوم  بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مقدار |  |
| سود ويژه | 4142812 |  |
| استهلاك دارائي هاي ثابت | 964522 |  |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 333372 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 5440706 |
| مصارف وجوه |  |  |
| شرح | مقدار |  |
| سود سهام | 20714406 |  |
| اقساط تسهيلات مالي | 1377402 |  |
| جمع مصارف وجوه | 3448808 |  |
| مازاد ( كمبود ) جريان نقدي |  | 1991898 |
| مازاد انباشته جريان نقدي |  | 4796842 |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

( سال چهارم  بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مقدار |  |
| سود ويژه | 4086088 |  |
| استهلاك دارائي هاي ثابت | 825402 |  |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 333372 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 5244862 |
| مصارف وجوه |  |  |
| شرح | مقدار |  |
| سود سهام | 2043044 |  |
| اقساط تسهيلات مالي | 1377402 |  |
| جمع مصارف وجوه | 3420446 |  |
| مازاد ( كمبود ) جريان نقدي |  | 1824416 |
| مازاد انباشته جريان نقدي |  | 6621258 |

پيش بيني گردش وجوه نقدي

( سال پنچم  بهره برداري )

| منابع وجوه : |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مقدار |  |
| سود ويژه | 5592886 |  |
| استهلاك دارائي هاي ثابت | 706923 |  |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 333372 |  |
| جمع منابع وجوه |  | 6633181 |
| مصارف وجوه |  |  |
| شرح | مقدار |  |
| سود سهام | 2396443 |  |
| اقساط تسهيلات مالي | 1377402 |  |
| جمع مصارف وجوه | 4173845 |  |
| مازاد ( كمبود ) جريان نقدي |  | 10795103 |

صورتحساب ترازنامه

سال پنچم بهره برداري

| دارايي جاري --------- صندوق 10795103 مواد اوليه 5284200 حقوق و دستمزد 246843 انرژي مصرفي 333006 نگهداري و تعمير 78137 محصول ساخته شده 3543629 تنخواه گردان 948581 جمع 13229499 دارايي ثابت ----------- ارزش دفتري دارايي ثابت 4358731 ارزش دفتري هزينه هاي قبل از بهره برداري 0 | بدهي ------- وام بانكي 3337059 كسر مي شود باز پرداخت وام 1377402 جمع 155255103 سرمايه -------- سرمايه سهامداران 12458660 سرمايه ويژه تقسيم نشده 2796443 |
| --- | --- |
| جمع 17588230 | جمع 17588230 |

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اقتصادي

- تجزيه و تحليل نقطه سر بسر

نقطه سر بسر جائي است كه در آمد فروش برابر يا هزينه هاي توليد مي باشد . هزينههاي توليد بر دو دسته اند :

ثابت و متغير .

هزينه هاي ثابت نسبت به كل ثابت ولي نسبت به جزء  متغير اند يعني با افزايش يا كاهش توليد تغيير نمي كنند : مانند هزينه بيمه اجاره حقوق و …

هزينه هاي متغير نسبت به جزء متغير اند  يعني با افزايش يا كاهش توليد تغيير نمي كنند مانند هزينه بيمه اجاره و حقوق و

هزينه هاي متغير نسبت به جزءثابت ولي نسبت به كل متغير اند يعني با افزايش يا كاهش توليد تغيير نمي كنند مانند هزينه مواد اوليه و …

براي بدست آوردن مقدار توليد در نقطه سر به سر از رابطه زير استفاده مي كنيم .

= F هزينه هاي ثابت توليد

= v هزينه هاي متغير يراي واحد محصول                                q =F / ( P – v )

= P قيمت فروش براي واحد محصول

= Q مقدار توليد در نقطه سر بسر از رابطه زير بدست مي آيد .

( ظرفيت عملي )  = (q× 100 )  در صد توليد در نقطه سر به سر

محاسبه نقطه سربه سر در جدول زيرآمده :

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينه ثابت | 3470136 | 3448981 | 3493584 | 3607832 | 3798452 |
| هزينه متغير | 8009200 | 10959096 | 14815796 | 19849427 | 24217214 |
| قيمت واحد محصول | 9500 | 11590 | 14140 | 17250 | 21045 |
| ميزان توليد | 1575 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 |
| نقطه سر بسر | 786 | 697 | 615 | 610 | 610 |
| در صد توليد در نقطه سر بسر | 50% | 42 % | 35 % | 8/34% | 8/34 % |

2-شاخص هاي سود آوري :

الف ) نسبت عملكرد سرمايه :

فروش خالص / سود خالص = نسبت عملكرد سرمايه

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت عملكرد سرمايه | 14% | 16 % | 15 % | 14% | 16 % |

ب )نسبت ثابت :

بدهي ثابت / دارايي ثابت = نسبت ثابت

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت ثابت | 35/1 | 95/0 | 62/0 | 43/0 | 28/0 |

- شاخص هاي اعتباري ( نقدينگي ):

الف) نسبت جاري :

بدهي جاري / دارايي جاري = نسبت سرمايه

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت جاري | 97/0 | 3/1 | 4/2 | 6/4 | 85/11 |

ب)نسبت  برگشت سرمايه :

سرمايه ثابت / سود خالص = نسبت برگشت سرمايه

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت برگشت سرمايه | 18% | 26% | 37% | 37% | 50% |

ج )نسبت برگشت مجموع دارايي ها :

مجموع دارايي ها / سود خالص = نسبت برگشت مجموع دارايي ها

| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنچم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت برگشت مجموع دارايي ها | 13% | 19% | 27% | 21% | 31% |