بنام خدا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

معاونت صنايع كوچك

طرح امكان سنجي

"توليد روغن موتور و گريس"

پاييز 85

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مندرجات

فصل اول

چکيده مطالعات فني ، مالي و اقتصادي ......................................................................................................4

فصل دوم

کليات معرفي محصول ....................................................................................................................................7

1-2 نام محصول ومشخصات فني .................................................................................................................8

2-2 چگونگي و ميزان بکار گيري به عنوان کالاي نهايي يا واسطه اي و مصرفي ............................20

3-2 ارائه ديدگاههاي کلي در مورد قيمت ، امکان فروش و چگونگي روند تغييرات قيمت فروش محصول اصلي....................................................................................................................................................21

فصل سوم

مطالعات فني ...................................................................................................................................................23

1-3 ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه ....................................................................23

2-3   تشريح دقيق و جامع فرايند منتخب و سپس ترسيم شماتيک جريان فرايند .......................25

3-3بررسي ايستگاهها ، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت .................................................................26

4-3 تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملکرد واحد .....................................................................28

5-3 برآورد ميزان مصرف مواد اوليه ...........................................................................................................31

6-3  دستگاهها و تجهيزات خط توليد ......................................................................................................32

1-6-3 معرفي دستگاهها و تجهيزات خط توليد .....................................................................................32

2-6-3نقشه استقرار ماشين آلات ................................................................................................................34

7-3 تجهيزات و تاسيسات عمومي ..............................................................................................................34

1-7-3 آزمايشگاه ...........................................................................................................................................34

2-7-3 تعميرگاه ..............................................................................................................................................34

3-7-3 تاسيسات برق ....................................................................................................................................34

4-7-3 تاسيسات آب .....................................................................................................................................37

7-7-3 ساير تاسيسات ..................................................................................................................................38

8-3 محاسبه نيروي انساني مورد نياز ........................................................................................................39

1-8-3 برآورد پرسنل توليدي .....................................................................................................................40

2-8-3 برآورد پرسنل غير توليدي .............................................................................................................40

9-3 محاسبه سطح زير بنا و مساحت مورد نياز .....................................................................................41

1-9-3 مساحت سالن توليد .........................................................................................................................42

2-9-3 مساحت انبارها ..................................................................................................................................43

3-9-3 مساحت تاسيسات و تعميرگاه ........................................................................................................44

4-9-3 مساحت آزمايشگاه.............................................................................................................................45

5-9-3 مساحت ساختمانهاي اداري ورفاهي و خدماتي .........................................................................45

6-9-3 مساحت زمين ، ساختمان اداري ومحوطه سازي ......................................................................46

7-9-3 نقشه جانماي ساختمانها .................................................................................................................47

10-3 زمان بندي اجراي پروژه ....................................................................................................................47

فصل چهارم

بررسي هاي مالي و اقتصادي ......................................................................................................................49

مقدمه ...............................................................................................................................................................49

1-4 اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن ........................................................................49

1-1-4 برنامه توليد ساليانه .........................................................................................................................49

2-1-4مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي ...................................................................................................50

3-1-4 هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز.......................................................................................51

4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني .........................................................................................................51

5-1-4 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش ............................................................................52

2-4اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن ....................................................................................53

1-2-4هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد ...................................................................................54

2-2-4هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي ..............................................................................................55

3-2-4 هزينه زمين ، ساختمان و محوطه سازي ...................................................................................56

4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .....................................................................57

5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري ..............................................................................................................57

6-2-4 هزينه هاي قبل از بهره برداري .....................................................................................................58

7-2-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه ثابت ....................................................................................59

3-4 کل سرمايه گذاري ................................................................................................................................59

4-4 هزينه هاي توليد...................................................................................................................................60

1-4-4هزينه هاي ثابت ...............................................................................................................................60

2-4-4 هزينه هاي متغير ............................................................................................................................61

5-4 قيمت تمام شده محصول ...................................................................................................................62

6-4صورتهاي مالي و شاخصهاي طرح ......................................................................................................63

7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح ............................................................................................................63

فصل اول

چکيده مطالعات فني  ، مالي و اقتصادي

جدول ( 1 - 1 ) جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد روغن موتور و گريس

| 1-1 | مشخصه طرح ----------- ظرفيت توليد ساليانه : نام محصول ظرفيت واحد |
| --- | --- |
|  | روغن موتور 3000 متر مکعب گريس 750 تن |
| 2-1 | شاخصهاي عملياتي -------------- تعداد روز کاري : 270 روز تعداد نوبت کاري 1 زمان هر نوبت کاري : 8 ساعت |
| 3- 1 | درصد تامين مواد اوليه --------------- داخلي : %0/100 ( 7078 ميليون ريال ) خارجي : % 0/0 ( 0 هزار دلار ) |
| 4 - 1 | تعداد کارکنان ----------- مديريت : 1 نفر مهندسين : 1 نفر تکنسين : 1 نفر کارگر ماهر : 11 نفر کارگر ساده : 6 نفر کل پرسنل : 26 نفر |

| 5 - 1 | تاسيسات عمومي : ------------ برق مصرفي ساليانه واحد ( مگا وات ساعت ) : 0/546 آب مصرفي ساليانه واحد ( متر مکعب ) : 0/8640 سوخت مصرفي ساليانه واحد : گاز طبيعي ( هزار متر مکعب ) : 0/0 گازوئيل ( متر مکعب ) : 0/1400 بنزين ( متر مکعب ) : 2/16 برج خنک کننده ( متر مکعب / ساعت ) : 0/0 تصفيه شيميايي آب ( متر مکعب / ساعت ) : 0/0 ديگ بخار ( تن / ساعت ) : 0/12 هواي قشرده : ندارد باسکول : ندارد تصفيه پساب : تصفيه پساب شيميايي ويژه اطفاء حريق : تعداد16 کپسول اتش نشاني |
| --- | --- |
| 6- 1 | دستگاهها و تجهيزات خط توليد : ---------------------- بخش داخلي : % 0/100 ( 4/884 ميليون ريال ) بخش خارجي : % 0/0 ( 0 هزار دلار ) |
| 7 - 1 | زمين و ساختمانها : -------------- مساحت زمين : 10000 متر مربع سطح زير بنا : 1401 متر مربع سالن توليد : 370 متر مربع انبار : 4/528 متر مربع تاسيسات و تعمير گاه : 293 متر مربع اداري ، رفاهي : 180 متر مربع فضاي باز: 1468 متر مربع |
| 8-1 | سرمايه گذاري : ------------ دارئيهاي ثابت : 4/3925 ميليون ريال سرمايه در گردش : 8/1605 ميليون ريال کل سرمايه گذاري : 2/5531 ميليون ريال سرمايه گذاري مجري طرح : 3/1891 ميليون ريال وام کوتاه مدت : 6/1284 ميليون ريال |
| 9- 1 | هزينه هاي توليد : ------------ هزينه هاي ثابت : 8/1306 ميليون ريال هزينه هاي متغير : 9/8264 ميليون ريال کل هزينه هاي ساليانه : 7/9571 ميليون ريال |
| 10- 1 | شاخصهاي اقتصادي طرح : ------------------- نرخ بازده مالي طرح 6/27% درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش 1/22 % درصد سهم منابع داخلي 0/100 % درصد توليد در نقطه سر به سر 4/49% سالهاي برگشت سرمايه 4 سال و 1 ماه سرمايه گذاري ثابت سرانه ( ميليون ريال ) 0/151 درصد کارکنان به کل کارکنان 1/73% نسبت سود به سرمايه نقدي 6/31% |

فصل دوم

کليات معرفي محصول

کلياتي در راستاي شناسائي  محصول و ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد .

مقدمه

تعاريف اوليه

روانکاري ، اصطکاک و سايندگي

روانکاري يا Tribology    که علم تسهيل  حرکت نسبي سطوح در تماس با يکديگر تعريف شده است. امروزه يکي از رشته هاي مهم در علوم ، دانش فني و عمليات اجرايي مهندسي است . هر زمان که سطوح اجسام در جوار و در تماس با يکديگر حرکت نسبي داشته باشند دو پديده اصطکاک و سائيدگي وجود خواهد داشت .

اصطکاک عبارت از نيروي مقاومت در برابر حرکت نسبي و گذر سطوح در تماس نسبت به يکديگر ، و سائيدگي عمل تخريب و گسستگي ذرات ماده است که در نتيجه تماس سطوح در حرکت نسبي و به لحاظ اثر نيروي اصطکاک پديد مي آيد . به غير از مواردي بخصوصي که وجود اصطکاک که وجود اصطکاک براي وقوع حرکت و يا ايجاد سکون در حرکت مورد نياز و طملو باست در اکثر موارد و بخصوص در اغلب مکانيزممهاي متحرک در ماشين آلات که برايت حمل بار و انتقال نيرو و حرکت طراحي شده اند دو پديده اصطکاک و سائيدگي پديده هاي نامطلوبي به حساب مي آيند ، اصطکاک باعث تضييع انرزي مکانيکي و  تبديل آن به  حرارت  نا خواسته و سائيدگي  باعث از دست رفتن همشکلي و تجانس قطعات با يکديگر و نهايتاً تقليل عمر مفيد مکانيز و ماشين مي گردد .

روانکاري را مي توان به کليه عملياتي اطلاق نموده که اثرات اصطکاک و سائيدگي را تقليل مي دهد و روان کننده هر ماده اي است که با قرارگرفتن ما بين دو سطح در تماس باعث پايين آمدن نيروي مقاومت در برابر حرکت يا نيروي اصطکاک مابين آنها و براي شروع و ادامه حرکت نسبي سطوح مي گردد .

حال ببينيم چه مواردي را مي توان به عنوان روان کننده واجد شرايط دانست و مورد استفاده قرار داد . کوشش بيشتر براي يافت روان کننده هاي موثر سابقه اي ديرينه به قدمت تاريخ دارد . بسياري از مواد در طول زمان براي اين منظور مورد امتحان قرار گرفته و سپس مترود و با مواد بهتر ي جانشين شده اند .

بعضي از روان کننده هاي مورد استفاده تا به امروز به طرز شگفت آوري  اصالت قديمي دارند .

روميان و مصريان در 1400 سال قبل از ميلاد مخلوطي از چربي ها ي ذوب شده و پيه آب کرده و با صابون آهکي مي جوشاندن و براي روغن کاري محورهاي وسائط نقليه و براي عنوان گريس به چرخ ارابها به کار مي برودند .

تنها از حدود اواسط قرن گذشته بود که روغن و صابون به عنوان مواد اصلي روان کننده ها مودرد استفاده قرار گرفته اند . روان کننده هاي مورد مصرف در دنيايي صنعتي امروز را مي توان از نظر حالت در 4 رده روان کننده هاي گازي ، مايع ،  نيمه جامد و جامد  ،دسته بندي نمود .

- روان کننده هاي گازي به خصوص هوا براي روان کاري در کاربردهاي که به سرعت بسيار زياد و بار کم و اثبات شعاعي محور چرخش مورد نظر است يا شرايط غير عادي درجه حرارت زياد وجود پرتوهاي  هسته اي ايجاب کند مورد استفاده قرار مي گيرد .

-2روان کنده مايع طيف وسيع از سيالات از گازهاي مايع تحت فشار تا انواع روغنهاي سنتتيک را در بر مي گيرد ، کاربرد روان کننده هاي مايع در روان کاري به روش هيدروديناميک و با لايه ضخيم و يا لايه نازک روان کننده است و به اين مناسبت رايج ترين نوع روان کننده مورد استفاده  است .

مهمترين و پر مصرف ترين روان کننده مايع ، روغن معدني حاصل از پالايش نفت  خام است . روان کنده هاي مايع شامل : روغنهاي طبيعي ، حيواني وگياهي که خود مصارف به خصوصي از نظر روان کاري دارند نيز مي باشند اين روغنها اثر اسيدهاي چرب با الکل ها هستند  ( روغن هاي آلي ) که در قديم به تنهايي براي روغن کاري سيال استفاده مي شدند ولي امروزه به صورت مخلوط با روغن هاي معدني استفاده مي شوند .

-3   روان کنندههاي نيمه جامد شامل : انواع گريس و چربيهاي جامد و موم در مواردي که آب بندي محل روانکاري براي استفاده از روان کننده مايع مشکل است و يا شرايط کار سبک و غير مدوام و يا عدم دسترسي به محل ، يکبار روانکاري بريا طول عمر مفيد مکانيزم را توجيه نمايد و درياتاقانهاي ساچمه اي و غلطکي که روانکاري از نوع الاستوهيدروديناميک حکمفرماست بکار مي رود . گريس که پرمصرف ترين روان کننده نيمه جامد است خود متشکل از يک روغن نفتي يا سنتتيک و يک پرکننده ( صابون فلزات ) يا سفت کننده ( مواد پليمري ) است .

-4   روان کننده هاي جامد بريا روانکاري در شرايط بخصوص کار مانند خلاء کامل يا با رو حرارت زياد و در مواردي که روانکاري مرزي Boundary Lubrication  حاکم است  به کار مي رود . انواع روان کننده هاي جامد شامل : گرافيت ، ميکا ،  تالک ، سولفيد مولفيد موليبدينيم ، اکسيد سرب ، گل گوگرد و انواع پلاستيک است .

1-2 نام محصول و مشخصات فني :

آنچه که در اين طرح نمونه توليد و بررسي مراحل فرآيند آن مورد بررسي و بحث قرار گرفته است در درجه اول روغن موتورو سپس گريس مي باشد ( انواع آن )  در ساخت که هر نوع از اين روان کننده ها روغن موتورسوخته مورد بازار يابي قرار گرفته و سپس در طي مراحل توليد تبديل به روغن پايه مي شود ( عمدتاً روغن پايه /SAE 30  به ميزان % 8  SAE 10   و SAE 5   ) ، که از آن جهت ساخت روغن موتور ( با افزودن مواد افزودني ) و گريس  ( با افزودن اسيد چرب و قليا و .... با در نظر گرفتن نوع گريس منتخب) استفاده مي شود .

گازوئيل بدست آمده در طي اين فرايند نيز چون جهت عرضه به بازار بايد مورد تصفيه قرار بگيرد و در حال حاضر کارخانجات توليد کننده فرآيند مناسب و قابل توجهي را در اين رابطه در اختيار ندارند ، از اين گازوئيل جهت سوخت داخلي استفاده مي کنند .

ابتدائاً تعاريف کاملتري را در رابطه با محصولات اصلي فر ايند ( روغن موتور و گريس ) مورد بررسي  قرار مي دهيم.لازم به توضيح است که واحدهاي توليد گريس و روغن موتور با اندکي تغيير در خط توليد و يا حتي مواد اوليه و تغيير فرمولاسيون انواع روغنهاي صنعتي را بدست مي آورند و تنوع توليد در اين واحدها مي تواند بسيار زياد باشد .

روغن موتور :

آنچه که امروزه تحت نام روغن موتور جهت روانکاري و يا کاربردهاي مخصوص همچون دستگاههاي هيدروليک ، سيستم هاي حرارتي ، عايق الکتريکي و يا يرش فلزات بکار مي رود بايد داراي خصائص عديده اي باشد که بعداً مورد بحث قرار مي گيرد و جزء خواص عمومي آنها مي باشند وليکن تعدادي از مشخصه ها کاملاً اختصاصي است و بستگي به عمکرد آن دارد مثلاً روغنهاي که در تراشکاري بکار مي رود بايد با آب بخوبي مخلوط شده و از اکسيد شدن قطعات بسيار داغ فلزي در مجاورت هوا و آب جلوگيري به عمل آورده و ضمناً  عمر تيغه برش را بهبود بخشد و تعدادي مشخصه ديگر ، به منظور ساخت روغني که بتواند کليه مشخصات لازم را بر حسب عملکرد داشته باشد دو ماده اصلي به نام روغن پايه و مواد افزودني را با يکديگر مخلوط مي نمائيم .

روغن پايه ماده اي است نفتي و يا سنتتيک ( مصنوعي - Synthetic  )  که در حدود % 95 - 90 روغن را بر حسب نوع روغن تمام شده تشکيل مي دهد (در بعضي موارد ازين اين مقدار کمتر و يابيشتر است )و مي توان نيازهاي يک روغن را تا حدودي بر حسب آن عملکرد بر طرف نمايد . رکن اساسي هر روغن تمام شده روغن پايه است که بعد از مخلوط شدن با مواد ديگر تبديل به روغن محصول مي گردد

مواد افزودني تعدادي مواد شيميايي با ترکيببات مخصوص است که افزودن .نها به مقدار معين به روغن پايه خواص روغن را ترميم و تصحيح نموده . علاوه بر آن تعدادي مشخصه مخصوص که در روغن پايه وجود ندارد و يا ضعيف مي باشد به مجموع روغن مي دهد .

در مرحله ساخت روغن موتور آنچه مهم است تعيين هيدروکربورهاي موجود در روغن پايه آن مي باشد . اصولاً اکثر ترکباتي که در مواد نفتي وجود دارد ترکيباتي از هيدروژن و کربن هستند ، علاوه بر اين ترکيبات که به نام هيدودکربورها  ناميده مي شوند ترکيبات ديگري نيز که شامل مقادير جزئي گوگرد آزاد ، نيترژن هستند وجود دارد . اکسيژن اکثراً در شکل اسيدها ينفتنيک و ازت در شکل روغنهاي پايه نفتنيکي وجود دارد . گوگرد مي تواند هم به صورت گوگرد آزاد ، محلول و يا هيدروژن سولفوره و يا ترکيبات فلزي نيز در حد چند قسمت در ميليون قسمت به صورت ترکيبات آلي وجود دارند . هيدروکربورهاي اصلي که از نفت خام حاصل مي شوند در سه گروه اصلي طبقه بند يشده و مشخصات هر روغن پايه بر حسب اينکه چه درصدي از آنها در روغن وجود داشته باشد تغيير  مي نمايد

گروه پارافينيک :

شامل ترکيبات هيدروکربورهاي  اشباع شده خطي زنجيره اي و يا شاخه اي مي باشند و به مقدار زياد در برش روغنها از نفت خام پارافينيک به دست مي آيند .

هيدروکربورهاي نفتنيک :

اين دسته از هيدرو کربورها از اين نظر که هيدروکربور اشباع شده هستند مشابه پارافين ها هستند و از اتصال گروه هاي  متيلن که در يک حلقه تنظيم شده اند تشکيل گرديد ه اند .

هيدرو کربورهاي آرماتيک :

هيدروکربورها در اين نوع حلقوي بسته مي باشند که مشخصه نيمه اشباع دارند . ترکيبات جانبي مي تواند هيدروکربورهاي زنجيره اي باشد وبدينسان تعداد بي شماري از ترکيبات مختلف بوجود آورد . اين نوع ساختمان راحت تر از ترکيبات پارافيني و نفتينکي واکنش مي نمايد و به ترکيبات جانبي خورنده رزيني و آسفالتي تبديل مي شود . خاصيت ديگر آن تشکيل امولسيون راحتتر با آب بخاطر کشش سطحي کمتر مي باشد .

همانطور که قبلاً ذکر شد مقدار هر يک از هيدروکربورهائي که در گروه هاي مختلف هستند مشخصات کلي روغن پايه راتعيين مي نمايد . اختلاف جزئي که در تقسيم تعداد اتم کربن در اين سه نوع وجود دارد اثر مهمي در مشخصه و خاصيت روغن دارد . همانطور که گفتيم رکن اساسي هر روغن تمام شده روغن پايه است که خواص آن بسته به روش تهيه آن متغير است . براي تهيه اين ماده در حال حاضر سه راه وجود دارد که عبارتست از : برش مواد نفتي ، تهيه مصنوعي  (سنتيک ) ، و تصفيه روغنهاي مصرف شده ( روش مورد بررسي در اين طرح ) .

ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي :

اين نوع روغنهاي پايه که امروزه اکثراً  مورد مصرف قرار مي گيرد از نفت خام و بر طبق مراحل زير حاصل مي گردد :

تقطير  ،تصفيه و پالايش شيميايي ، آسفالت گيري ، موم گيري .

فرايند کلي ساخت روغن از برش نفتي در صفحه بعد آمده است .

روغنهاي سنتتيک :

روغنهاي سنتتيک يا مصنوعي با اينکه اغلب داراي پايه نفتي هستند ولي اين روغن از راه متصل کردن يک يا چند ترکيب آلي با وزن مولکولي کم ساخته و يا سنتز مي شوند ومحصول نهائي شامل يک و يا تعداد محدودي ترکيب شيميايي با مشخصات فيزيکي و شيميائي معين و خصوصيات مناسب و مطلوب براي روغن کاري مي باشد . بنابريان براي روغنکاري در شرايط سخت و غير متعارف مه در آن روغنهاي نفتي قادر به عملکرد مطلو بنيستند از روغنها ي سنتتيک استفاده مي شود از آنجائي که مواد اوليه بريا توليد بعضي از روغنهاي صنعتي ، از داخل کشور قابل تامين خواهد بود و با در نظر گرفتن اينکه مصرف اغلب روغنهاي سنتتيک در روغن کاري خودرو رو به افزايش است توليد اين محصول ، هر چند که در حال احتمالاً قابل توجيه اقتصادي نخواهد بود، در آينده نزديک بايد مد نظر محققين ما قرار بگيرد .

توليد روغن از طريق تصفيه دوم :

يکي از راههاي توليد روغن استفاده از روغنهاي مصرف شده و احياء آنها به منظور استفاده مجدد در وسايل در وسايل مختلف مي باشد ، بر خلاف اکثريت فرآورده هاي نفتي که تنها يکبار قابل استفاده بوده و از بين مي روند . چنانچه روغن مصرف شده به طور صحيحي بازيابي گردد فابل استفاده مجدد مي باشد . علت اين امر را مي توان به خاطر عدم تغيير عمده در مواد تشکيل دهنده اصلي روغن دانست که در اثر کارکرد روغن مواد افزودني خاصيت خود را از دست داده و مختصر تغييري در درصد هيدروکربورهاي تشکيل دهنده روغن بوجود مي آيد .

منبع اصلي آلودگي روغن نيز مواد توليد شده از احتراق سوخت موتور مي باشد بنابراين نوع وکيفيت سوخت ، طرز احتراق آن شرايط عمل و وضع مکانيکي موتور موثر مي باشند . روغنهاي روغنها ي مصرف شده غالباً  شامل ناخالصيهاي جامدي چون گرد وخاک و شن وماسه ، ذرات فلزي ، باقيمانده مواد سربي کربن و غيره است که بريا موتور زيان آور مي باشد . در شرايط حرارت بالا و مجاورت با اکسيژن ذرات فلزي موجود در روغن همچون يک کاتاليزور عمل نموده ، موجب ايجاد مواد آسفالتي ولنجي مي گردند که تا حدي گرانروي روغن را نيز افزايش مي دهند .

روغنهاي پارافيني مواد آسفالتي را به حالت محلول در خود نگه مي دارد که در اثر گرم شدن به صورت زغالي سخت رسوب مي نمايند . روغنهاي نفتنيکي و يا روغنهائي که داراي موادي با خاصيت پاک کنندگي باشند از ايجاد رسوبات جلوگيري مي نمايند . مواد سبک و فرار  ،شامل قسمتهاي سنگين تر بنزين و محتملاً پليمرهاي اشباع نشده بنزين موجب رقيق شدن روغن و پائين آمدن نقطه اشتغال آن مي شوند . گر چه به طور اصولي  اين مواد به مقدار کم زياد عمده اي براي کارکرد موتور ندارند ولي چون ناخالصي است مي بايست براي احياء روغن از آن جدا گردد . احياء روغنهاي مصرف شده بسته به کيفيت روغن موتور مورد نياز و کميت و کيفيت روغنهاي جمع آوري شده به طرق مختلفي مي تواند صورت گيرد .فرآيندهائي که براي احياء روغن مصرف شده به کارگرفته مي شوند در فصول بعدي مورد بحث قرار مي گيرند .

گريس :

گريسها نيز مخلوط نيمه جامدي از روغنهاي معدني با صابون ها مخلوط صابونها هستند که جهت روغن کاري مصرف مي گردند . ودرجه حرارت معمولي ممکن است بصورت جامد باشند . طريقه و روش کار آنها به ترتيب بوده که در اثر درجه حرارت نرم شده و مانند يک روغن سفت عمل مي کنند . ( در بعضي مواقع به گريس ها مواد جامدي مانند گرافيت نيز اضافه مي شود . )  معمولاً درصدي روغنهاي معدني در گريسها از % 90- 65 مي باشد . گريسها پس از استفاده در اثر ماندن ، مجداً سفت مي شوند . استفاده از اين خاصيت در محل بسيار مفيد است چون گريس را مي توان به ياتاقها تزريق کرد تا از ياتاق مربوطه به بيرون بزند سپس در اثر کارکرد اين اضافي سخت شده  ومانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت بداخل ياتاقان مي شود . مهمترين انواع گريسهاي روان کننده توليد شده در زمان حاضر محصولات صابوني شده ، فلزي و غير صابوني شده هستند .

1- گريسهاي غير صابوني شده :

اين نوع گريسها بر پايه بنتونيتها ، پلي کرباميد ، کربن سياه ( دوده ) صنعتي و ..... همراه با روغنهاي سنتتيک و روغنهاي معدني نوع پارافينيک بعنوان عامل روان کننده توليد مي شوند . اين نوع گريسهاي که در مقابل حرارت زيادي از خود ئنشان مي دهند داراي نقطه چکش ( بعداً تعريف خواهد شد ) نبوده و اصلاً اين نقطه براي آنها قابل اندازه گيري نيست و به همين علت آنها را به عنوان گريس همه کاره به کاربرد . به دليل مقاومت بالا در برابر حرارت در صنايع ذوب آهن ، مس و ... استفاده مي شوند ولي تحمل فشار اين گريسها پائين بوده و مقاومت برشي را تحمل نمي کنند .

2- گريسهاي صابوني شده - فلزي :

اين گريسها را برحسب نوع صابوني که جهت تهيه از آن استفاده شده است تقسيم بندي مي کنند و تقريباً % 90 از گريسهاي متداول از اين انواع مي باشند . مهمترين انواع اين گريسها در زير توضيح داده شده اند . جهت پائين نگاهداشتن هزينه هاي توليد گريس صابوني شده ( که در اين طرح مورد نظر است) تاحد امکان از اسيدهاي چرب استفاده مي شود که نتيجاً باعث روان سازي گريس نيز مي شود . انواع اسيدهاي مورد استفاده عبارتند از : اسيدهاي روغن ماهي ، اسيدهاي چرب حيواني ، اسيد چرب دانه پنبه ، استئارين چربي پشم ، چربي پشم ، چربي اسب ، چربي رزين ، 12- هيدروکسيد استئاريک اسيد و ....

A  ) گريس سديم :

در اين نوع گريس صابون بکار رفته صابون سديم مي باشد حالت ظاهري اين گريس به صورت جامد است ئو مي توان آ؛ن را بصورت نرم نيز در آورد . از اين نوع گريس مي توان تا درجه حرارتهاي بالا تا نقطه ذوب آن استفاده کرد . نظر به اينکه صابون سديم در آب حل مي شود . بنابراين از اين نوع گريس در محل هائيکه امکان شستشوي صابون در آن وجود دارد نبايستي استفاده نمود بعلت چسبندگي زياد بيشتر از اين نوع گريس براي کاري ياتافانهائي که کمتر احتياج به روغن کاري دارند استفاده مي شود .

B )گريس سديم :

در اين نوع گريس که مخلوط روغن معدني و صابون کلسيم مي باشد بيشتر جهت روغن کاري در نواحي اي که مرطوب و يا حتي در تماس دائم با آب مي باشند استفاده مي شود و اين به علت عدم محلول بودن آن در آب است . حالت ظاهري آن نرم است و بستگي به نوع روغني که جهت تهيه آن به کار مي رود رنگ آن متفاوت است . معمولاً اين نوع گريسها را توسط آب پايدار مي نمايند که باتوجه به نقطه جوش آب اين نوع گريسها رانمي توان با درجه حرارت بيشتر از نفطه جوش آب بطور دائم استفاده نمود زيرا آب در اثر تبخير خارج شده و صابون از روغن جدا  مي شود . لذا ، بعضي از اين نوع گريسها راجهت استفاده در شرايطي با درجه حرارت بالاتر توسط ترکيبات شميائي که داراي نقطه جوش بالاتري هستند پايدار مي نمايند .

C  ) گريس مخلوط :

مخلوطي از گريسهاي ليتوم و کلسيم مي باشد که بيشتر مورد استفاده آن ، روغن کاري در شرايط است که تغييرات درجه حرارت از 40 تا 260 درجه سانتي گراد باشد . ظاهر آن حالت نرم تري از گريس سديم داشته داشته و بيشتر از ساير گريسها مورد مصرف قرار مي گيرند .

D  ) گريس آلومينيم :

حالت ظاهري اين گريس شبيه وازلين است و به علت چسبندگي خوب آن به فلزات براي روغنکاري شاسي اتومبيل استفاده مي شود . از نظر خواص عمومي  شبيه گريس کلسيم بوده و در آب حل نمي گردد. در حرارت هاي بالاتر از 175 درجه سانتي گراد بصورت جسم سختي در آمده که خاصيت چسبندگي خود را از دست داده و خاصيت روغن کاري ندارد . توليد گريس آلومينيم ( و کلاً گريسهاي ژل مانند ) چون کارائي نداشته و به قطعات اتومبيل ضرر مي زنند توليد آن در تعدادي از کشورها ممنوع است البته اگر آلومينيوم باپايه نفتتيک را با گرافيت ترکيب کند داراي مقاومت بالا و نقطه قطره خوبي شده و حتي تا lit / in 2  1000 مقاومت برشي را تحمل مي کند .

E  ) گريس ليتوم :

اين گريسها که از روغنهاي معدني و روغنهاي مصنوعي تهيه مي شوند داراي شکل ظاهري نرم بوده و در اثر تغيير درجه حررات سفت نمي شوند . در تغييرات درجه حرارت 80 تا 300 از آنها مي شود استفاده نمود . اين گريسها در برابر آب مقاوم بوده ولي کمي رطوبت جذب مي کنند به علت طول عمر نسبتاً زيادي آنها در گريس کاري هواپيما ها نيز استفاده مي شود .

I  ) گريس باريوم :

اين گريس از نظر شکل ظاهري و خواص شبيه مخلوط سديم است . تنه تفاوت آن ويسکوزيته بالاتر مي باشد که در اثر حرارت روان نگشته تا زماني که در اثر در اثر درجه حرارت بالا تجزيه مي گردد باز هم بصورت نيمه جامد باقي مي ماند . ضمناً چسبندگي آن به سطح فلزات بسيار خوب است .

G  ) گريس استرانسيوم :

اين گريس شبيه گريس باريوم است با اين تفاوت که مقاومت آن در حرارت بيشتر از آن است و هنوز به صورت تجارتي از آن استفاده نمي شود .

مشخصات فني محصول :

براي آشنائي با مشخصات فني محصول ( روغن موتور و گريس ) ، ابتدائاً تعاريف مربوط را متذکر مي  شويم :

1- گرانروي ( - Viscosity   ) :

نيروئي است که در اثر لغزيدن يک لايه از مايع روي لايه ديگر ايجاد مي شود ،  واحد آن سانتي پوز

( Cente Poise   )  مي باشد و معرف مقدار نيروئي است که لازم است تا يک لايه از مايع به مساحت Cm2  1 را از لايه ديگري به موازات آن و به فاصله cm  1 از آن به سرعتي see 1 / cm 1 دور مي کند و معمولاً ويسکوزيته مايعات را بر حسب ويسکوزيته آب در 20 درجه سانتي گراد که برابر c.p 1 است اندازه مي گيرند . ويسکوزيته روغنها را در درجه حرارتهاي متفاوت 100 درجه فارنهايت و يا 30 درجه فارنهايت براي روغنهاي با ويسکوز پائين و 210 درجه فارنهايت و برياروغنهائي با ويسکوز يته  زياد اندازه مي گيرند .

2- نقطه ريزش (Pour point ) :

درجه حرارتي که در آن روغن قابليت روان بودن خود را از دست مي دهد و معمولاً به هنگام تصفيه هر چه تصفيه شمعي روغن  بيشتر باشد نقطه ريزش پائين تر است .

3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:

4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :

درجه حرارتي که در آن بخارات  روغن  بوسيله گذراندن يک شعله از روي روغن مشتعل مي وشند ولي ادامه سوختن نمي دهند .

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point   ) :

درجه حرارتي که در آن روغن مشتعل شده به سوختن ادامه مي دهد . اين درجه حرارت نظير نقطه اشتعال معرف مقدار مواد و گازهاي فرار و قابليت تبخير روغن مي باشند .

6- نقطه ابري شدن  ( Cloud Point -  ) :

درجه حرارتي که در آن ، روغن مواد شمعي خود را از دست داده و مات مي شود . اين درجه از نقطه ريزش بالاتري است .

7- شاخص کربونيز اسيون  (- Carbonisation index  ) :

در فشار mmHG 1 ، درجه حرارتي را که در آن %90 روغن تقطير مي شود را شاخص کربونيزاسيون مي گويند وهر چه ميزان آن بالاتر باشد مقدار رسوبات در موتور بيشتر است .

8 - انديس ويسکوزيته ( - Visicosity index     ):

شاخصي که تغييرات درجه حرارت مي سنجد ، هرچه اين انديس بالاتر باشد تغييرات ويسکوزينه روغن بر حسب تغييرات درجه حرارت کمتر است .

9 - نقطه قطره شدن :

دمائي که در آن گريس تحت شرايط آزمايش مربوطه ، از حالت نيمه جامد به حالت مايع در مي آيد

10- ميزان نفوذ مخروطي در گريس :

مقدار نفوذ مخروط استاندارد در 25 درجه سانتي گراد  در نمونه اي از گريس که در معرض بيش از 60 ضربه مضاعف در دستگاه استاندارد ضربه زني قرار گرفته باشد .

مششخصات فني محصول بدست آمده در اين پروسه ( روغن پايه SN  500   ) ، روغن موتور و انواع گريس به شرح ذيل است :

الف - روغن پايه :

- گرانروي در 100 درجه سانتي گراد ( سانتي استوک )         ASTM   D   445   9/5   - 12/5

- شاخص گرانروي ( حداقل )                                                                           90

- حداقل نقطه اشتعال ( سانتي گراد )                                     200   92             ASTM  D

- رنگ                                                              5/3 - 5/2       ASTM  D  1500

- خورندگي نوار مسي در 100 درجه سانتي گراد                              130       ASTM  D

- وزن مخصوص                                                                                          88/0

- عدد اسيدي کل - حداکثر                                                                                5%

ب - روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهاي بنزيني و ديزلي ، مطابق استاندارد ملي شماره 584 ايران و استاندارد بين المللي  43/8  ) -  ( DEF   STAN   91    .

| درجه روغن موتور | SAE 50 | SAE40 | SAE 30 | SAE 10 | SAE S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن مخصوص | 89/0 | 89/0 | 89/0 |  |  |
| گرانروي در 100.c ( سانتي استوک ) | 16/3- 9/21 | 5/12 – 3/16 | 3/9 – 5/12 | 3/7 – 6/9 | 5/5 – 3/7 |
| شاخص گرانروي . حداقل | 95 | 95 | 95 |  |  |
| نقطه اشتعال . حداقل | 204 | 204 | 200 | 190 | 185 |
| نقطه ريزش | 9- | 9- | 18- | 25- | 30- |
| رنگ | 5/4- 3 | 4- 3 | 5/3 – 3 |  |  |
| ميزان کف در ( 5/0 -240 ) | 300 ميلي متر پس از دقيقه از انجام آزمايش |

پ – گريس :

1پ )  گريس پايه کلسيم ( گريس سوپر ) :

- درصد وزني روغن با پايه نفتي 96 – 75 .

- حداکثر درصد وزني آب ، 1

- نقطه ذوب حدود 100 درجه سانتي گراد .

- حداقل نقطه چکش .

- مقاومت بالا در مقابل آب .

- بدون دوغن پخش شده .

- بدون مواد غير قابل حل .

2پ ) گريس پايه سديم ( والوالين ) :

- درصر وزني روغن يا پايه نفتي 95- 65 .

- حداکثر درصد وزني آب 3/0

- حداقل نقطه چکش 160 درجه سانتيگراد

- غير قابل مقاوم در مقابل آب .

- نقطه ذوب بالا حدود 170 درجه سانتيگراد .

3پ ) گريس پايه بنتون :

- مقاومت در مقابل گرما ( بالا تر از گريس سوپر ) .

- نقطه چکش ( قطره شدن ندارد ) .

4پ ) گريس پايه آلومينيوم :

- درصد وزني روغن با پايه نفتي                                          96-82

- حداکثر درصد وزني آب ،                                                  15/0

- حداقل نقطه چکش                                           140 درجه سانتيگراد .

5پ ) گريس پايه ليتيم :

- درصد وزني روغن با پايه نفتي                                         96- 82

- حداکثر درصد وزني آب                                                     15%

- حداقل نقطه چکش                                             175 درجه سانتيگراد .

چگونگي بسته بندي :

بسته بندي انواع گريس و روغن موتور از ضوابط و استاندارهاي مشخصي بايد پيروي کند .

- روغن موتور بايد در حجمهاي 1 ليتر ، 4 ليتر  ، 20 ليتر و 205 ليتري بسته بندي شود و بر روي ظرف مشخصات زير قيد گردد :

- علامت استاندارد ايران .

- درجه گرانروي روغن موتور ( SAE  )

- ذکر سطح کيفيت کالا براي روغن موتور با ذکر شماره اين استاندارد .

- کاربرد روغن ( از لحاظ موتور هاي بنزيني و ديزلي  ).

- حجم خالص روغن موتور محتوي بر حسب ليتر .

- نام شرکت توليد کننده و علامت تجاري آن .

- عبارت " ساخت ايران  " به زبان فارسي .

- براي هر بهراز روغن شماره اي بصورت کد تعيين و بر روي ظروف نوشته شود

( API / SE / CC  )

- قوطي گريس نيز بايد حاوي نکات زير باشد :

1- علامت مخصوص کارخانه که در ثبت علائم و اختراعات به ثبت رسيده است .

2- نوع گريس .

3- وزن خالص گريس به گرم ياکيلو گرم.

4- نمره گريس .

5- نوع پايه صابون

6 – کلمه ساخت ايران به زبان  فارسي .

قوطيهاي فلزي گريس و روغن موتور نيز بايد طبق استاندارد شماره 1491 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ساخته مي شود منظور از قوطيهاي فلزي همان ظروف فلزي موجود مي باشد که در بازارهاي داخلي و بين المللي مورد مصرف است و جنس آن از حلب ورق يا اندود قلع مي باشد .

حد استاندارد ملي و جهاني :

جهت بررسي استانداردهاي روغن موتور و گريس ، لازم است ابتدائا ً خصوصيات يک روان کننده خوب و تعاريف مربوطه را بدانيم ،  رئوس شرايط اصلي يک روان کننده خوب :

وظيفه اصلي :

جلوگيري از تماس سطوح در حرکت نسبي با يکديگر .

شرايط اصلي :

- مقاومت ناچيز در برابر تنش برشي .

- قابليت جذب و انتقال حرارت .

- از نظر شيميائي بي اثر بوده و غير خورنده باشد .

- عامل حفاظت شيميائي و فيزيکي سطوح فلزي .

- پايدار ، پردوام ، فراوان و ارزان .

سطح کيفيت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده مي شود که عبارتند از :

الف – علائم API   (  American   Petroleum  Institue   )

ب- علائم ( Cosmeit . das  Constructers  d . Automobiles  )  يا

Assosiation  das constructers EuripeansAuromobiles))

پ – علائم نظامي :

ارتش آمريکا ، سطوح کيفيت روغن هاي موتور را با حروف MILL   و به همراه عدد و در صورت لزوم حروفي مثل A ،  B ,  ... و وزارت دفاع انگلستان ، سطوح کيفيت روغنهاي موتور را با علائم DEF – Stan   به همرا اعداي معرفي مي کند .

ج  - علائم استاندارد ملي ايران :

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سطح کيفيت يا استاندارد روغن موتور و گريس را با يک شماره نشان مي دهد . مثل استاندارد ملي 1342 ، کليه استانداردهاي مربوط به روغن موتور و گريس گردآوري شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح ذيل مي باشد :

- شماره استاندارد از British standard 3223   استفاده شده است . شماره استاندارد ايزوي گريس  Iso 6743 -9  و استاندارد آمريکايي ان ANSI / ASTM D 128   مي باشند . در رابطه با گريس و آزمايشها يمربوط به آن استاندارهاي زير نيز تدوين شده است :

1172 : آزمون نشست درياتاقان .

1207 : اثرگريس بر روي مس .

2698:  اندازه گيري مقدار ليتيم و سديم در گريسهاي روان کننده .

1094 : روش آزمون افت وزني

1095 :  روش آزمون تخمين تعداد ذرات سخت .

1172 : روش آزمون ثبات

1097 : روش آزمون روغن جدا شده

1209 : روش آزمون  نفوذ مخروط

1096 : روش آزمون نقطه چيکيدن .

3111 : روش اندازه گيري خواص روي تمکين .

565 : روش تجزيه شيميائي

1463 : ويژگيهاي گريس گرافيت با پايه کلسيم .

3170 : گريس روان کننده -  آزمون خواص ED  .

3171 : گريس روان کننده – اندازه گيري خواص ED  به روش چهر گلوله .

2493 : گريس روان کننده – داراي نقطه بالاتر از 255 درجه سلسيوس

روغن موتور :

401: روش آزمون ارزيابي روغن موتور براي جلوگيري از درست شدن ته نشينها با موتور ديزلي پترالف وي يک .

402: روش ارزيابي روغن کارتر از نظراکسيداسيون و خورندگي ياتاقان بوسيله ماشين دابليويک .

461: ويژگيهاي روغن موتور درجه 3 براي  موتورهاي نوع نزيني و ديزلي .

584: ويژگيها و روشهاي آزمون روغن موتور براي موتورهاي بنزيني و ديزلي سبک در سطح کيفيت ( APISB / CB  )

DEF  STAN 91 – 43/1

585 : ويژگيها ي روغن کاربر موتورهاي درون سوز نوع بنزيني و ديزلي ممتاز در سطح کيفيت  MIL – L – 2104 B

604: ويژگيها و روشهاي آزمون روغن موتور براي موتورهاي درون سوز ديزلي سنگين و سوپر شارژ در سطح کيفيت

MIL – L – 46152 A    ( API SE /CC ) .

1342 :  ويژگيهاي روغن کارتر موتورهاي درون سوز نوع بنزيني و ديزلي چند درجه اي .

1343:  ويژگيها و روشهاي آزمون روغن موتور براي موتورهاي درون سوز بنزيني و ديزلي سوپر شارز سبک در سطح کيفيت .

در رابطه با آزمونهاي مختلف روغنهاي روان کننده استانداردهاي متعددي وجود دارد که جهت  آگاهي هاي بيشتر به فهرست استانداهرهاي ملي ايران .

روغن موتور و گريس جهت توليد داخلي ، صادرات و وادرات مشمول استانداردهاي اجباري هستند . قانون استاندارد اجباري توليد داخلي گريس مربوط به مورخه 1/4/52 و روغن موتور 1/11/53 مي باشد .

شماره تعرفه گمرکي ، شرايط ورود :

عطف به کتاب مقرارت صادرات و وادرات سال 1382 و شماره تعرفه گمرکي مربوط 10/27 و شماره کد سيستم هماهنگ شده 00/2710 :

حقوق گمرکي      4    و سود بازرگاني   1 مي باشد .

2- 2  - چگونگي و ميزان بکارگيري بعنوان کالاي نهايي ياواسطه اي و مصرفي و مقايسه کالاهاي قابل جانشيني با محصول اصلي

بطور کلي با استفاده از دو روش مي توان اصطکاک را بين دو سطح به حداقل رساند . در روش اول که روغن کاري به طريقه جامد نام دارد مي توان دو سطح را توسط جسمي نظير گريس که باعث کم شدن ضريب اصطکاک مي شود از هم جدا نمود و دو سطح به اين ماده آغشته شده و اين ماده در بين اين دو سطح قرار مي گيرد . در روش دوم توسط يک لايه از يک جسم سيال دو سطح را از هم جدا مي کنند که اين روش روغنکاري به طريقه سيال نام دارد که متداولترين روش روغنکاري است .

در اين روش براي اينکه سائيدگي و تبديل انرژي مکانيکي به حرارتي را به حداقل برسانيم از موادي به نام روغن استفاده مي کنيم . اين گونه مواد هيچگونه جاذبه شيميايي نسبت به فلز نداشته و اگر چه مولکولهاي آن به سطوح فلزي مي چسبد ولي اين چسبندگي به صورتي است که مولکولها روي سطح فلز بصورت خوابيده قرار مي گيرند مقاومت حدکت نسبي سطوح فلزات تنها بستگي به نيروي جاذبه بين مولکولهاي لايه هاي روغن دارد .

البته جلوگيري از تماس سطوح تنها وظيفه يک روان کننده نمي باشد  زيرااز انجائيکه روان کننده خود بايد متحمل نيروهاي برشي در هنگام حرکت باشد بايستي کمتر از نيروي دوسطحي که روان کننده را از يکديگر جدا مي نمايد باشد . در هرصورت روانکاري صحيح و موثر مي تواند از ميزان اصطکاک و نتيجتاً تضيع انرژي کاسته و از سائيدگي و استهلاک زود رس جلوگيري نمايد .بنابراين بايد سعي بر آن باشد که با شناسائي دقيق ماشين و مکانيزمهاي متحرک آن مناسبترين روان کننده ( روغن ، گريس و ... ) در جهت بهبود عملکرد ماشين ، ازدياد راندمان مکانيکي و تطويل دوام عمر مفيد آن انتخاب شود .

از طرف ديگر دقت در جهت ارتقا و کنترل کيفيت روغنهاي صنعتي از يک طرف و توصيه راهنمائي مصرف کنندگاي در کاربرد نوع صحيح و بهره برداري کاملاز عمر مفيد روغن حجم مصرفي روغنهاي صنعتي را مي توان به راحتي به ميزان 80% فعلي تقليل داد . ودر هر صورت و من حيث المجوع استفاده از انواع روان کننده ها ( روغن موتور،  گريس و ...  )بعنوان يک کالاي مصرفي امري اجتناب پذير بوده و تکنيکهاي جديد در رابطه با حداقل رساندن اصطکاک که ضرورت استفاده از روان کننده ها را منتفي و يا حداقل کمرنگ مي سازد . در آينده اي حتي نه چندان نزديک نيز قابل دسترسي به نظر نمي رسد .

3- 2 - ارائه ديده گاههاي کلي در مورد قيمت  ، فروش و چگونگي روند تغييرات قيمت فروش محصول اصلي در داخل و خارج از کشور

مصرف روز افزون انواعفرآورده هاي نفتي در کشور و متعاقب آن مصرف روغن موجب شده است  تا در طي چند سال گذشته موازنه بين توليد و تقاضا در صنعت منفي گردد و به عبارت ديگر ميزان روغن توليدي تکافوي مصرف کشور راننمايد . در نتيجه نياز به پيش بيني مواردي چون تامين خوراک اوليه ، صادرات مواد افزودني ،  توليد روغن در پالايشگاههاي داخلي ، موازنه منفي بين توليد و عرضه و نهايتاً وادرات روغن از خارج وجود دارد پيش بيني مصرف روغن در سالهاي آينده نشان دهنده اين واقعيت است که موازنه منفي ميان توليد وعرضه روغن سالانه بيشتر خواهد شد .

محاسبات انجام گرفته بر طبق پيش بيني نشان مي دهد که مصرف روغن از حدود  440 هزار متر مکعب در سال 64 به 2400 هزار متر مکعب در سال 83 خواهد رسيد که اين پيش بيني با توجه به فرض ثابت بودن کيفيت فعلي روغن ( تعويض بعد از هر 1500 کيلومتر کارکرد )  تخمين زده شده است . با توجه به ميزان مصرف فعلي ( 2023 هزار متر مکعب در سال 1382 طبق برآورد شرکت ملي ايران ) و ميزان توليد روغن پايه پالايشگاههاي موجود در کشور که مقاديري نيز از ان به همان صورت Lube  cut    به خارج از کشور صادر مي شود ،

( بدليل کمبود مواد افزودني و ... ) در نظر گرفتن راهي که بتوان موازنه منفي و عدم تعادل موجود از بين برود ،  ضروري است در غير اين صورت وادرات روغن که حداقل سالانه ( آمار1365  )150 هزار متر مکعب مي باشد بايد در دستور  کار قرار  گيرد . اگر قيمت روغن پايه وادراتي را هر متر مکعب حدود 750 دلار فرض نمائيم ميزان ارز لازم بريا وادرات روغن بالغ بر 112 ميليون دلار مي گردد که تخصيص اين ميزان ارز با مشکلات ارزي موجود و آينده کشور قابل توجيه نبوده ، بنابراين وادرات نمي تواند راه حل منطقي و صحيحي باشد .راه حل ديگر گسترش ظرفيتهاي توليدي کارخانجات موجود روغن سازي است که برري ظرفيت توليدي وميزان توليد کارخانجات  روغن سازي کشور  (چه تصفيه مجدد و چه تصفيه نشده نشان مي دهد که همگي بيش از ظرفيت اسمي طراحي شده اوليه مشغول بکار مي باشند . بدين ترتيب اين راه حل نيز غير عملي است .

تنها راه حل ممکن ايجاد واحدهاي جديد روغن سازي در کنار پالايشگاههاي  مجود و به تبع آ ن واحدهاي جديد روغن تصفيه مجدد مي باشد . که البته ايجاد واحدهاي اخير نيز يکسري مسائل از جمله تامين ماده اوليه عمده آنه ( روغن سوخته  )را دارد که لزوماً بحثهاي ديگر را بر مي انگيزد . در هر صورت بازار فروش ، جداي از مسائل توليد ومشکلات آن ، نه تنها در خود کشور که هم اينک با بازارهاي جديد کشورهاي آسيايي ميانه و همسايگان شرقي بازاري بالنسبه پر رونق و سود آور است و در اين بازار گاها ً غير متعادل ، توليد کننده داخلي نگراني عدم بازار يابي را نداشته و ندارد چرا که در داخل قيمتها تا اندازه اي تصنعي است . شرکت نفت ، روغن پايه که ماده اي است حاصل از برج تقطير با  يارانه مي فروشد وبدين علت قيمت روغن  موتور و روغن صنعتي در ايران پائين است لازم به ذکر است ميانگين بهاي روغن تصفيه داخلي 4000 ريال به ازاي هر ليتر ، در بازار عرضه مي گردد .

فصل سوم

مطالعات فني

بررسي و برآورد هاي فني

- بررسي فني  جهت آشنايي به روشهاي توليد و برآورد هاي فني جهت انجام محاسبات اسايس در تعيين مقادير مايحتاج واحدها آورده شود .

1- 3-  ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه .

قبل از بررسي روشهاي مختلف توليد روغن و گريس از روغن سوخته ، اصولاً بايد ببينم که تصفيه مجدد روغن بر استفاده محصولا ت نهائي آن ، چه مزاياي ديگري را دارد و يا اينکه استفاده از آن در مصارف ديگر چه گونه است اگرفرض کنيم تمامي حجم عظيم روغن کار کرده موتورها تحت ضوابط صحيح و روشهاي  مناسب جمع آوري شده باشد . مساله اي که مطرح مي شود اينست که راه صحيح و بهينه استفاده از روغن جمع آوري شده کدام است سه راه حل مطرح مي گردد :

- سوزاندن  روغن کارکرده بعنوان سوخت .

- رها کردن در محيط و عدم استفاده از آن .

- تصفيه مجدد بري تهيه روغن پايه

1- رها کردن در محيط و استفاده از آن :

با توجه به اينکه آلاينده هاي موجود در روغن سوخته غير محلول مي باشند و زمين را آلوده مي کنند و باعث مشکلات زيست محيطي مي گردند و آلاينده هاي محلول آن نيز باعث آلودگي منابع زيرزميني مي شوند و اين ضايعات بوجود آمده بمراتب دار تر از آلودگيهاي اوليه است بنابراني استفاده از روغن کار کرده علاوه بر توجيهات اقتصادي ، توجيهات محيط زيستي يشتري نيز پيدا مي کند .

- تصفيه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :

در نگاهي ساده به اين مساله ، روغن کار کرده موتور را مي توان بطور فرضي يک  نفت خام بحساب آورد که بر خلاف ساير نفت خامها تمامي خواصي را که براي سوخت و توليد روغن پايه لازم است دارا مي باشد . اين خواص بطور مثال عبارتند از :

- ويسکوزيته مناسب .

- انديس ويسکوزيته مناسب .

- نقطه ريزش پائين

تنها فرايند لازم که بر روي نفت خام فرضي قبل آن به مخزن روغن پايه انجام مي گيرد  عبارت از حذف آلوده کننده ها مي باشد  (آب ، هيدروکربودهاي سبک  ،خاکستر و مواد آسفالتي ) همزمان تنظيم مشخصات ثانويه مانند رنگ و PH  در اين ماده ضروري است . مساله اي که بايستي حل کرد در عمل يافتن تکنولوژي تصفيه روغن موتور کار کرده در محدوده هاي فوق الذکر مي باشد اين تکنولوژي بايستي شرايط قابل قبول از نقطه نظرهاي زير را دارا باشد :

- اکو لوژي يا حفاظت محيط زيست  (کنترل رها شدن مواد آلوده کننده و چگونگي دفع آنها ) .

- عملکرد ( ميزان استحصال و مشخصات ) .

- هزينه .

انتخاب پاسخ مساله بريا يک موقعيت معين بستگي به شدت و سختي مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي محيط زيست در محل دارد .

هزينه هاي توليد روغن پايه از روغن موتور کار کرده بسيار پايين تر از توليد روغن از نفت خام اوليه مي باشد . بر طبق محاسبات انجام شده توليد يک تن روغن پايه از طريق فرآيند هاي معمول بر روي نفت خام خاور ميانه که براي توليد روغن مناسب م يباشد ( براي مثال نفت سبک عربستان يا کويت ) معادل 6/1 – 4/1  تن گازوئيل لازم دارد  يعني نفت خام بعلاوه ا نرژي لازم براي توليد روغن از نفت خام .همان محاسبه بر مينا يتصفيه مجدد  روغن موتور کار کرده نشان مي دهد که توليد يک تن روغن پايه معادل 2/1 – 1/1  تن  گازوئيل لازم دارد ( با فرض  ارزش گازوئيل معادل روغن کارکرده بين  8/0 – 9/0 تن  براي هر تن از روغن موتور کار کرده و  استحصال   %5/72 روغن موتور کار کرده ) به اين ترتيب مزيتي در تصفيه مجدد روغن موتور در فرآيند معمولي بين 2/0 و 4/0 تن براي هر تن روغن پايه  توليدي حاصل مي گردد .

بعلاوه بايستي توجه داشت که توليد يک تن روغن پايه از طريق فرآيند هاي معمولي مستلزم تصفيه 5/6 – 10 تن نفت خام  خاورميانه خوتهد بود ( بستگي به نوع نفت خام و مشخصات ويژه روغن موتور بدست آمده دارد . طبق نظر کارشناسان ايراني از هر 1000 تن نفت خام ، 5 تن روغن بدست مي آيد ) استفاده از تصفيه مجدد براي تهيه روغن موتور منجر به خريد و استفاده از مقادير کمتر نفت خام ، آن اين است که در مقايسه با سوزاندن ،  تصفيه مجدد مخرب نبوده و بعلاوه ايجاد اشتغال نيز بدنبال خواهد داشت .

تاريخچه صنعت بازيافت روغن

صنعت بازيافت روغن صنعت جديدي نبوده و از اوائل قرن بيستم در اروپا بوجود آمد . جائي که در ان هزينه روغن خام وادراتي بسيار بالا و نتيجتاً  چنين صنايعي توجيه اقتصادي مناسبتي داشت .  در ايالات متحده نيز از اوايل جنگ جهاني اول که تجربه استفاده از روغن موتور باز يافتي در وسايل حمل و نقل ارتشي تجربه موفقي از کار در آمد و اين صنعت شروع به رشد کرده و با شروع جنگ جهاني دوم و طي دهه 1950- 1940 رشد بيشتري پيدا کرد و در آن زمان روغن کار کرده در طي فر آيندي شامل گرم کردن ، ته نشيني و سانتر يفوژ و سپس فعال کردن مواد روان کننده آن قرار گرفته و مورد استفاده واقع مي شد .

در سال 1950 تقريبا ً4/1 از روان کننده هاي موتورهاي نيروي هوائي آمريکا از روغن بازيافته بودنند . هر چند با اختراع موتورهاي جت ولزوم استفاده از روان کننده هائي با فرمولهاي پيچيده تر استفاده از اين نوع روغنها کاهش پيدا کرد . اما بازارهاي ديگري به موازات آن بوجود آمدند . در سال 1960 در اين صنعت حدود 150 توليد کننده که قادر به تو ليد  300ميليون گالن روغن بازيافت که حدود 80% از نياز روغنهاي روان کننده امريکا را شامل مي شد . مشغول به فعاليت بودند . البته به عللي تعداد اين توليد کنندگان در حال حاضر به 16 عدد بالغ مي شود که کمتر از 63 ميليون گالن در سال توليد دارند تصفيه مجدد دوغن در کشور ما از حدود 25 سال پيش با ايجاد کارخانه ايران گريس به ابتکار يکي از مهندسين متخصص روغن موتور آغاز گرديد .

بدين ترتيب که با جمع آوري روغن سوخته از گاراژها يتعويض روغن باپالايش مجدد و اضافه کردن مواد افزودني آنها را تفکيک و به کيفيت مطلوب رسانده و با نام روغن موتور آلپ در بازار عرضه نمودند . در سطح ديگري از چند سال قبل کارخانجات پويه وپترليوم کمک و تصفيه روغن فعلي به اين کار اشتغال داشتند . به هر صورت تصفيه مجدد روغن و احياء آن به منظور استفاده مجدد در وسايل مختلف بخصوص با جنگ تحميلي و شرايط محاصره اقتصادي پس از پيروزي انقلاب بيشتر مطرح گرديد . بر خلاف اکثر فرآورده هاي نفتي که تنها يکبار قابل استفاده هستند چنانچه روغن مصرف شده بطور صحيحي بازيابي گردد به خاطر عدم تغيير عمده در مواد تشکيل دهنده صمغي روغن ، قابل استفاده مجدد است . مضافاً اينکه به دلايل زير نسبت به روغن تصفيه نشده نيز ارجح است .

- در پالايشگاهها ، آرماتيک ها را با فورفورال مي گيرند که بخاطر سيستم جذب تقسيمي فورفورال مقاديري از اين هيدروکربورها در روغن پايه باقي مي ماند ولي در سيستمهاي تصفيه مجدد فعلي که ازحلال معدني ( اسيد سولفوريک ) استفاده مي شود ديگر چنين اتفاقي نيفتاده و کليه آروماتيکها تا  %25/0 گرفته شده و همه سولفونه مي شوند .

- ويسکوزيته روغنهاي پايه پالايشگاهي حداکثر 85 ولي در تصفيه مجدد حداقل 95 است . و حتي در کشورهايي مثل فرانسه از روغن تصفيه دوم بعنوان تصحيح کننده روغن استفاده مي شود .

2-3 - تشريح دقيق و جامع فرآيند منتخب و سپس شماتيک جريان فرآيند ( نمودار گردش مواد ) .

فرآيند منتخب فرآيند اسيد / خاک فعال مي باشد که کشور ما تمامي واحدهاي مربوطه روش مذکور رابکار برده بنا به نياز ، سليقه و يا در نظر گرفتن مسائل مالي و ... در قسمتهاي مختلف آن تغييراتي داده در جهت بهينه ساختن محصول توليد ي( نه در اهيت که در محتواي کار ) عوامل موثر را در مورد بالانس قرار داده اند .

شرح خلاصه فرآيند :

پس از جمع آوري و تخليه روغنهاي سوخته در حوضچه هاي مخصوص و دادن زمان به روغن کار کرده که شامل مقدار آب ( غير محلول ) و مواد زائد اضافه شده حين تخليه و هنگام بارگيري و .... است  اين مواد و نيز مقداري آّ را تا اندازه اي ته نشين مي سازد . ( وزن مخصوص روغن کمتر از وزن مخصوص آب است ) .

3 – 3 - بررسي مناطق ، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت .

کارآرائي روغنهاي روان  کننده را نمي توان مانند ساير کالاها از بررسي نتايج آزمايشهاي فيزيکي  يا شيميايي پيش بيني نمود و روشهاي آزمون مخصوصي در اين رابطه توسط موسسات و انجمنهاي بين المللي بوجود آمده است که صحبت در اين مقوله از حوصله بحث خارج مي باشد . در اينجا تنها به چند آزمون مهم که براي اکثر روغنها بکار مي روند از لحاظ تعريف و اهميت توجه مي کنيم :

- ويسکوزيته يا گرانروي :

نشان دهنده اصطکاک داخلي ( بين مولکولي ) آن سيال است هر چه ويسکوزيته روغن بيشتر باشد . حرکت دوراني لايه ها يآن نسبت به هم کمتر است .

- اندليس ويسکوزيته يا شاخص گرانروي :

گرانروي روغنهاي روان کننده با افزايش دما و با پايين رفتن دما افزايش مي باشد . ميزان تغيير گرانروي بر اثر تغيير دما را با عدد تجربي که viscosity Index   نام دارد نشان مي دهند .

- ظاهر:

ظاهر روغنها بايد يکنواخت ، شفاف و عاري از آب و ذرات معلق باشد .

- رنگ :

رنگ روغن ، معني علمي رنگ ( پرتو با طول موج معين ) را ندارد زير روغن يک ماده شيميايي خالص نيست و لذا رنگ روغن بعنوان يک خاصيت فيزيکي ثابت و مشخص کننده نبوده و ربطي به کيفيت روغن ندارد . رنگ روغنها را معمولاً از طريق مقايسه آنها با يک سري شيشه هاي روغني استاندار معين مي کنند و اين رنگها از 8/0 – 5/0 ( با فواصل 5/0 درجه  ) درجه بندي مي شود .

- عدد خنثي شدن :

عبارت از مقدار باز ( KOH   ) يا اسيد ( Hclo 4 . Hcl  ) بر حسب ( mg   ) که براي خنثي کردن مواد اسيدي يا بازي موجود در يک گرم روغن لازم است .

- وزن مخصوص نسبي :

نسبت وزن مخصوص روغن به وزن مخصوص آب در درجه حرارت معين ( معمولاً f  60 يا c . 5/15 ) .

- مقدار آب :

روغنها نبايد آب داشته باشند زيرا آب ،  اثرات نامطلوبي بر روي کارآئي روغنهاي گوناگون دارد .

- نقطه اشتعال و نقطه احتراق :

نقطه اشتعال

کمترين درجه حرارتي که در آن اندازه کافي روغن به بخار تبديل شده و با هوا مخلوط قابل اشتعال بسازد که در اثر آتش زدن  ، در يک لحظه آتش بگيرد و خاموش شود . نقطه احتراق که براي روغنها بطور تقريبيc 30 بالاتر ازاشتغال آنهاست, کمترين درجه حرارتي است که در آن روغن آن قدر بخار توليد کند که احتراق آن ادامه يابد .

- نقطه ريزش و ابري شدن :

بسياري از روغنها بايد بتوانند در سرما ودرجه حرارتهاي پائين , وظايف خود را انجام دهند در اين رابطه  به جزبررسي ويسکوزتيزه در دماهاي پايين , از سه تست ديگر نيز استفاده مي شود . نقطه ريزش( Pour pain),نقطه ابري شدن (cold point) و نقطه تشکيل توده ابري(aniline point) .

10-نقطه آنيلين :

پائين ترين درجه حرارتي که در آن مخلوطي از حجم هاي مساوي از آن روغن وآنيلين يک محلول شفاف ويکنواخت تشکيل مي دهند .

11-خاکستر :

مقدار مواديکه پس از سوزاندن نمونه روغن باقي مي ماند و نمي سوزند.

12-عدد صابوني شدن :

اين تست نشان دهنده ميزان مواد چرب ( صابوني شونده ) موجود در روغن است .

آزمونهاي متعدد ديگري نيز در رابطه با روغن وجود دارد که عبارتند از : پايداري در مقابل اکسيداسيون ( oxidation   ) باقيمانده کربن ( C arbon  R esidue   ), خورندگي مس ( Copper  Corrosion   )  , گوگرد  (  Suiphur   ), عناصرشيميايي مثل کلر , فسفر , نيتروژن , وفلزات ( CL . P . N . Metals  ) , تمايل به ايجاد کف , ضريب شکست, کشش سطحي خاصيت امولسيون و دمولسيون   , قدرت عايق بودن , رقيق شدن موتور با سوخت, و . . . لازم به توضيح است که تمامي اين آزمونها براي روغنهاي بازيابي شده الزامي نيست وگاها مربوط به روغنهاي پالايشگاهي مي شود . در رابطه با گريس دو آزمون اختصاصي وجود دارد .

دمائي که در آن گريس از حالت نيمه جامد به حالت مايع در مي آيد .

ميزان نفوذ مخروط :

مقدار نفوذ مخروط استاندارد در 25 در نمونهاي از گريس که در معرض بيش از 60ضربه مضاعف در دستگاه استاندارد ضربه زني قرار گرفته باشد .

بغير از کنترل کيفيت محصول نهايي در رابطه با مواد اوليه و مواد در جريان فرايند نيز بررسيهايي انجام مي گيرد .

مواد اوليه :

- اسيد سولفوريک ورودي از نظر درجه بومه و وزن مخصوص کنترل مي شود .

- خاک رنگبر از نظر قدرت رنگبري ( مش و ... ) کنترل مي شود .

- اسيد چرب کنترل مي شود (با بررسي راندمان برروي نمونه آزمايشگاهي )

- مواد افزودني کنترل مي شود (با بررسي راندمان برروي نمونه آزمايشگاهي)

- روغن سوخته  وروديبه کارخانه از دو نظر مورد آزمايشقرار مي گيرد:

  - نقطه اشتغال روغن سوخته اندازه گيري مي شود هر چقدر نقطه اشتغال روغن ÷ايين تر باشد مقدار گازوئيل زيادتري در روغن سوخته است و هر چقدر بالاتر باشد گازوئيل کمتري در روغن سوخته است , کيفيت روغن بالاتر بوده نهايتا محصول نهايي مرغوبيت بيشتريدارد .

  - ميزان گازوييل موجود درروغن سوخته به روش کروماتوگرافي اندازه گيري مي شود بدين طريق که يک قطره از روغن سوخته را روي کاغذ فيلتر مي ريزند , اگر سريعا پخش شده درکاغذ نفوذ کندنشان دهنده آن استکه ميزان گازوييل در روغن سوخته زيادونتيجتا ميزان کيفيت محصول نهايي پايين تر خواهد بود .

جريان فرايند :

- پس از واحد سولفوناسيون از روغن نمونه گرفته مي شود ( از اين نظر که اسيد سولفوريک کامل عمل کرده باشد ).

- پس از واحد فيلتر , روغن از جهت مشخصات لازم ( وسکوزيته , نقطه اشتغال  , رنگ ,نقطه ريزش ,عدد اسيدي و ... ) کنترل مي شود .

- در مراحل ÷خت گريس و حرارت دادن به آن , مرتبا نمونه برداري شده از نظر اينکه مواد موجود داراي نسبت مناسبي باشندنظارت لازم انجام ميگيردو در صورت صحيح نبودن نسبتهاي اختلاط مواد اضافه مي شود

4-3  تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملکرد داحد

انتخاب ظرفيت و برنامه توليد مناسب براي واحدهاي صنعتي علاوه بر بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري انجام شده ، عاملي در جهت کسب بيشترين سود ممکن خواهد بود . نظر به اين که احداث واحدهاي صنعتي مستلزم سرمايه گذاري اوليه اي است که در بعضي موارد تقريباً ثابت است .

لذا انتخاب ظرفيتهاي خيلي کم ، سود آوري طرح را غير ممکن مي سازد . علاوه برآن در صنايع کوچک انتخاب ظرفيتهاي بالا ، سرمايه گذار را مجبور به تامين سرمايه زيادي مي کند که در آن صورت واحد مورد نظر از چهر چوب مطالعات صنايع کوچک و احداث آن فراتر مي رود . لذا در اين بخش با توجه به بررسي بازار ، شناخت کانونهاي مصرف ، نيازهاي داخلي ، امکان صادرات و ... ظرفيت طرح با توجه به سود آوري ظرفيتهاي بالا و محدوديتهاي صنايع کوچک و نيازهاي مصرفي تعيين مي گردد .

با در نظر گرفتن موارد فوق اين طرح ، 3000 متر مکعب روغن موتور 750 تن گريس در سال برآورد مي گردد .

بديهي است که اکثر صنايع در سالهاي اوليه احداث ، داراي مشکلات فني داخلي ، مشکلات بازاريابي و ورود به صحنه رقابت مي باشند . بنابراين راه اندازي طرح با ظرفيت اسمي غير ممکن مي باشد .

بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي براي 5 سال اول راه اندازي به صورت جدول ( 1 – 3 ) مي باشد .

جدول ( 1- 3  )درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي

| سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 85 | 100 | 100 | 100 |

بالا بودن هزينه هاي متغير توليد ، مشکلات ناشي از مديريت واحدهاي جند شيفت و مشکلات فرهنگي اجتماعي ناشي از کوچک بودن واحدهاي توليدي مواردي هستند که در تمايل به کاهش شيفتهاي کاري موثرند .

از سوي ديگر تمايل به استفاده بيشتر از سرمايه گذاري انجام شده ، توانايي افزاش ظرفيت با سرمايه گذاري ثابت ، مشکلات ناشي از عملکرد ناپيوسته خط توليد ، زمانهاي تلف شده در راه اندازي خط توليد از جمله مواردي هستند که در افزايش شيفتهاي کاري دخيل مي باشند .

در اين واحد با در نظر گرفتن چنين مواردي ، يک شيفت کاري 8 ساعته در روز منظور مي گردد . زمان مفيد کار در هر شيفت کاري با توجه به بيکاريهاي مجاز 5/ 7 ساعت مي باشد .

تعداد روزهاي کاري در سال با توجه به تعطيلات رسمي و تعطيلات فصلي رايج در اين صنعت ، 270 روز در نظر گرفته مي شود .

5- 3 معرفي مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هر يک

در اين بخش با توجه به مشخصات فني محصول ، مواد اوليه مورد نياز مصرفي معرفي و مشخصات فني آنها بيان مي گردد .

سپس براي اختصار کلام  ، با توجه به ماهيت فرايند توليد و با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش ( 2- 3) ، قالب يک جدول ، ميزان مصرف هر يک از مواد معرفي شده براي توليد يک واحد محصول ذکر و براساس ميزان ضايعات و ظرفيت توليد طرح ، مقدار مصرف ساليانه محاسبه مي گردد .

همچنين با توجه به مشخصات فني عنوان شده براي هر ماده نسبت به منابع تامين آنها تصميم گيري مي گردد . لازم به ذکر است که در اين بررسي از ذکر مواد و ملزومات غير اصلي و کم مصرف که داراي ارزش فني و اقتصادي نا چيزي هستند  ،خودداري مي گردد .

به همين منظور 5/3 درصد ارزش مواد مصرفي کارخانه به اين اقلام اختصاص داده مي شود .

1-5-3 معرفي مواد اوليه مورد نياز طرح

جدول ( 2- 3  )مواد اوليه مصرفي واحد را معرفي مي نمايد :

جدول  (2- 3  )مواد اوليه

| 1 | روغن سوخته : از باز يابي و احياي اين ماده روغن پايه بدست مي آيد که در طي مراحل بعدي فرآيند توليد به روغن موتور و گريس تبديل مي شود جهت استحصال هر تن روغن با احتساب 35 % ضايعات نياز به 1540 کيلو گرم روغن سوخته است . با عنايت به جرم حجمي روغن معادل m3 5770 مصرف ساليانه اين ماده است . |
| --- | --- |
| 2 | آهک هيدرونه : در فرايند توليد گريس پايه کلسيم به ميزان 3%وزني گريس نهايي استفاده مي شود . |
| 3 | خاک رنگبر : براي شفاف ساختان رنگ روغن استفاده مي شود که به ميزان 8% وزني از روغن اسيد خورده استفاده مي شود . |
| 4 | اسيد چرب : در فرآيند تهيه گريس از روغن پايه استفاده مي شود و براساس 15% وزن نهايي گريس اضافه مي شود . |
| 5 | مواد افزودني : براساس 5/2 % وزني پايه براي پايدار سازي وفعال سازي در فرآيند استفاده مي شود . |
| 6 | اسيد سولفوريک : براي توليد اسلاج اسيدي و به ميزان 10% وزني روغن سوخته از آن استفاده مي شود . |
| 7 | ظروف 5/4 ليتري روغن موتور : براي بسته بندي محصول از آن استفاده مي شود . |
| 8 | ظروف 1 کيليويي گريس : براي بسته بندي محصول از آن استفاده مي شود . |
| 9 | کارتن 24 عددي گريس : براي بسته بندي محصول از آن استفاده مي شود . |
| 10 | کارتن 6 عددي روغن موتور : براي بسته بندي محصول از آن استفاده مي شود . |

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اوليه

با توجه به جدول ( 2-3 ) و مشخصات فني محصول ، ميزان مصرف مواد اوليه اصلي و ميزان ضايعات آنها در جدول ( 3- 3 ) درج شده است . همچنين با توجه به مشخصات فني عنوان شده و امکانات کارخانجات داخلي ،  نسبت به محل تامين ار يک از مواد اوليه تصميم گيري شده است .

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد

| رديف | نام مواد اوليه | مشخصات فني | ميزان مصرف در محصول | درصد ضايعات | مصرف ساليانه | منبع تامين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مقدار | واحد |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | روغن سوخته آهک هيدراته خاک رنگبر اسيد چرب مواد افزودني اسيد سولفوريک ظروف 5/4 ليتري روغن موتور ظروف 1 کيلويي گريس کارتن 24 عددي گريس کارتن 6 عددي روغن موتور | عموماً شامل روغن هاي مصرفي خودروها مي باشد . 0 0 0 شامل بازدارنده اکسيداسيون و خورندگي ياتاقان ، مواد ضد کف ،معلق سازنده هاي بدون خاکستر، پاک کننده هاي فلزي ، مواد ساييدگي و مواد ضد رنگ . 0 0 0 0 0 | 1000کيلو گرم 30 کيلو گرم 85 کيلو گرم 150 کيلو گرم 25 کيلو گرم 100 کيلو گرم | %0/ 54 %0/0 % 0/0 | 5770 5/22 5/312 5/112 66 3/411 700000 787500 34453 122500 | متر مکعب تن تن تن تن تن عدد عدد عدد عدد | داخل داخل داخل داخل داخل داخل داخل داخل داخل داخل |

6-3 دستگاهها و تجهيزات خط توليد

به مار گيري ماشن آلات ودستگاهاي مناسب از اساسي ترين ارکان طراحي واحدهاي صنعتي مي باشد ، چرا که انتخاب ماشين آلات مناسب ميس تواند در بهبود کيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش موثري داشته باشد . در اين بخش با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش ( 2- 3 ) ، ضمن بيان مشخصات فني ماشين آلات منتخب و نحوه تامين آنها از داخل يا خارج کشور با استفاده از راتطه کسر ماشين ، تعداد هر يک از ماشين آلات محاسبه مي گردد :

تعداد قطعات توليدي × زمان فرايند هر قطعه ( ثانيه  ) =    تعداد ماشين مورد نياز

راندمان ماشين × زمان مفيد هر شيفت ( ثانيه ) × تعداد شيفت × تعداد روزهاي کاري در سال

پس از محاسبه تعداد دستگاهها و ماشين آلات مورد نايز ، با توجه به چگونگي جريان توليد ، نحوه استقرار ماشين آلات در سالن توليد ارائه مي گردد .

لازم به ذکر است که در اين بر آورد ابزار آلات و قيد و بستهاي مورد نياز که داري قيمت پائيني هستند ، موزرد بررسي نمي گيرند و در بخش محاسبات مالي 5 درصد ارزش ماشين آلات اصلي به اين موارد اختصاي مي يابد .

1- 6-3 معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد

جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فني هر يک از ماشين آلات مورد نياز خط توليد را ارائه مي نمايد :

جدول  ( 4 – 3  ) معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد

| رديف | نام ماشين | توضيحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | مخزن زميني | از آنجايي که فرآيند توليد در بسياري از ايستگاه ها از پيوستگي خاص بر خوردار است و با عمدتاً مواد بصورت بچ تحت عمليات توليد قرار مي گيرند . لذا از محاسبه کسر ماشين صرف نظر و ظرفيت تجهيزات توليدي براساس نياز و حجم توليد منظور مي گردد . |
| 2 | مخازن ته نشيني | مطابق توضيح فوق |
| 3 | تانک تقطير 1 و 2 | مطابق توضيح فوق |
| 4 | تانکهاي اختلاط | مطابق توضيح فوق |
| 5 | واحد پخت گريس | مطابق توضيح فوق |
| 6 | همزنها و متعلقات | مطابق توضيح فوق |
| 7 | فيلتر پرس | مطابق توضيح فوق |
| 8 | دستگاه لجن کش | مطابق توضيح فوق |
| 9 | پمپ خلا | مطابق توضيح فوق |
| 10 | پمپ دنده اي | مطابق توضيح فوق |
| 11 | کندانسور | مطابق توضيح فوق |

با توجه به توضيحات مندرج در جدول ( 4 – 3 ) خلاصه مشخصات فني ، تعداد و منابع تامين هريک از ماشين آلات خط توليد در جدول ( 5- 3  ) ارائه شده است .

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

| رديف | نام ماشين | مشخصات فني | تعداد | منبع تامين |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | مخزن زميني مخازن ته نشيني تانک تقطير 1 و 2 تانکهاي اختلاط و مخازن واحد پخت گريس همزنها و متعلقات فيلتر پرس دستگاه لجن کش پمپ خلا پمپ دنده اي کندانسور | از بتون آرمه در ابعاد 2× 12 ×15 متر ساخته مي شود . از ورقه سياه با ضخامت mm 5 در ابعاد 5× 2×2 متر به صورت مخروط و حجم m3 20 استوانه اي به ضخامت mm 15 و به شعاع m 1 ، ارتفاع m 5 و حجم m3 15 ضخامت 6- 5 ميليمتر ( براي واحد سولفوناسيون 6 ميليمتر ) و حجم m3 20 به حجم m3 6 همزن ملخي با قدرت 5/3 اسب بخار با ابعاد پره 62×62 و 20 پره به قدرت 10 اسب بخار از جنس فولاد ضد زنگ به قدرت 5/ 7 اسب بخار به قدرت 5/5 اسب بخار با ظرفيت 800 ليتر در دقيقه | 1 7 4 6 1 3 1 1 2 11 1 | داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي |

2-6- 3 نقشه استقرار ماشين آلات :

با توجه به فرايند توليد محصول و توالي عمليات مورد نياز لازم است روابط ماشين آلات بررسي شود و بر اساس اين روابط ، ماشينها در کارگاه مستقر شوند . با رعايت موارد فوق ، طبق اصول مهندسي نقشه استقرار ماشين آلات طرح مطايق شکل( 1 – 3 ) مي باشد .

7-3 تجهيزات و تاسيسات عمومي :

هر واحد توليدي علاوه بر دستگاههاي اصلي توليد جهت تکميل ياابهبود کارآيي ،  نياز به يک سري تجهيزات و تاسيسات جانبي آزمايشگاه ، تعميرگاه ، تاسيسات ، آب ، برق ، سوخت و ... دارد . انتخاب اين موارد بايد با توجه به شرايط منطقه اي ، ويژگيهاي فرآيند و محدوديتهاي زيست محيطي انجام گيرد .  تاسيسات و تجهيزات مورد نياز اين طرح بر اساس موارد فوق ،  تشريح مي گردد .

1-7- 3 آزمايشگاه :

از مواردي که در مبحث کنترل کيفي ( بخش 3-3  )به عنوان آزمايشهاي مورد نياز محصول ذکر گرديد ، واضح است که به دليل ويژگيها و شرايط خاص آزمايشها ، وجود يک آزمايشگاه در واحد ضروري است .

بنابراين در اين واحد آزمايشگاهي براي انجام آزمايشهاي مذکور پيش بيني مي گردد که داراي تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز باشد . اني تجهيزات عبارتند از : ويسکوزي متر ، دستگاه اندازه گيري نقطه ريزش ، چگالي سنج ، کلريمتر ( نعيين رنگها )  ،دستگاه تعيين نقطه اشتعال  ،بورت ، بالن و .....

2- 7- 3 تعميرگاه :

به منظور انجام تعميرات اوليه و اضطري دستگاهها و تجهيزات واحد ، تعميرگاهي با امکانات محدود پيش بين يمي گردد . اين تعميرگاه داراي امکانت زيرمي باشد سنگ سنباده روميزي ، ميز ، گيره و لوازم و ابزار آلات کارگاهي ، خاطر نشان مي سازد در صورت نياز به تعميرات اساسي ، از خدمات واحدهاي فعال خارج از کارخانه بهره گيري خواهد شد .

3-7 – 3 تاسيسات برق:

اساسي ترين و زير بنائي ترين تاسيسات هر واحد صنعتي  ،تاسيسات برق مي باشد . زيرا تقريباً همه دستگاههاي اصلي خط توليد نياز به برق دارند . از طرفي نيروي برق ، تامين کننده انرژي مربوط به ساير تاسيسات و همچنين روشنايي کارخانه خواهد بود . به منظور بررسي تاسيسات برق مورد نياز واحد ، ابتدا مقدار برق مصرفي هر يک از بخشهاي توليدي ، تاسيسات  ،محوطه و ... برآورد مي گردد ، سپس تاسيسات مورد نياز تامين آن معرفي خواهد شد .

الف ) برق مورد نياز خط توليد :

برق مصرفي خط توليد ، بخش عمده اي از برق مورد نياز کارخانه مي باشد . در اين يخش با توجه به نوع و کاتالوگ دستگاهها ، حداکثر برق مورد نياز هر دستگاه استخراج شده ، در تعداد دستگاه ضرب مي شود . مجموع اين مقادير جدول ( 6 – 3 )  ، برق خط توليد را تشکيل مي دهد .

جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفي توليد

| رديف | نام دستگاه | برق مصرفي ( Kw ) | تعداد دستگاه | جمع کل ( Kw ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | مخزن زميني مخازن ته نشيني تانک تقطير 1 و 2 تانکهاي اختلاط و مخازن واحد پخت گريس همزنها و متعلقات فيلتر پرس دستگاه لجن کش پمپ خلا پمپ دنده اي کندانسور | 5/4 5/3 5 9 8 5/6 12 7 15 4 18 | 1 7 4 6 1 3 1 1 2 11 1 | 5/4 5/24 0/20 0/54 0/8 5/19 0/12 0/7 0/30 0/44 0/18 |
| جمع کل برق مصرفي ( Kw ) | 5/241 |

ب ) برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

توان مورد نياز تاسيسات واحد جمعاً 28 کيلووات برآورد مي گردد که شامل 3 کيلو جهت دو باسکول با ظرفيت هاي Kg  500 و Kg200 ؛ کمپرسور با ظرفيت 1 متر مکعب در دقيقه ، 10 کيلو وات جهت هوادهي و پمپاژ مايعات براي سيستم تصفيه پساب شيميايي ؛ و 15 کيلو وات جهت توزيع ، چرخش سوخت و مايعات در تاسيسات گرمايش مي باشد .

توان مورد نياز تجهيزات نصب شده در تعميرگاه واحد نيز ، 5/1 کيلو وات برآورد مي گردد .

ج  )برق روشنايي ساختمانها ومحوطه

به منظور برآورد برق مورد نياز ساختمانها تخميني از مقدار برق بر حسب مساحت ساختمانها زده مي شود . براي هر متر مربع زير بناي سالن توليد ، ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي به طور متوسط 20 وات برق در نظر گرفته مي شود . براي هر متر مربع مساحت انبارها و تاسيسات 10 وات منظور  مي گردد .بنابريان با توجه به مساحت ساختمانها که به تفضيل  در بخش ( 9 – 3 ) به بحث پيرامون آن پرداخته مي شود ، 6/22 کيلو وات براي روشنايي ساختمانها برق پيش بيني مي گردد .

با توجه به اينکه اين واحد توليدي داراي يک نوبت کاري 8 ساعته در روز مي باشد ؛  اگر چه براي روشنايي محوطه در مواقع ضروري تعداد 64 چراغ پايه بلند پيش بيني مي گردد وليکن به علت خاموش بودن دستگاهها و تجهيزات توليدي در هنگام شب،  برق پيش بيني شده براي واحد ، نياز روشنايي واحد را برآورده مي سازد و لذا احتياجي به در نظر گرفتن توان اضافه تري براي واحد نمي باشد .

جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفي واحد

| رديف | نام بخش | برق مصرفي ( Kw ) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فرآيند توليد | 5/241 | مطابق بند ( الف ) |
| 2 | تاسيسات و تعميرگاه | 5/29 | مطابق بند ( ب ) |
| 3 | ساختمانها | 6/22 | روشنايي داخل ساختمانها |
| 4 | محوطه | 0/0 |  |
| 5 | ساير × | 0/44 | % 15 بيشتر از حد مورد نياز جهت مواقع راه اندازي و ضروري |
| جمع کل برق مورد نياز واحد | 6/337 |  |

اختصاص مقدار 15 درصد از مجموع توان برق مورد نياز فرآيند توليد ، تاسيسات ، ساختمانها و محوطه به منظور برآورد بيشترين در خواست برق به هنگام راه اندازي يا مواقع ديگر مي باشد .

به منظور تامين برق مرد نياز ، يک انشعاب 340 کيلو وات از شبکه سراسري برق درخواست مي شود که هزينه هاي اشتراک ، کنترل ، تابلوهاي کنترل و سيم کشي داخلي آن در فصل چهارم ( محاسبات مالي ) مد نظر قرار خواهد گرفت .

د ) برق مصرف ساليانه

برق مصرفي ساليانه واحد براساس زمان کار هريک از بخشهاي مصرف کننده برق و توان مورد نيلز اين قسمتها محاسبه مي شود . مجموع موارد ذيل  ، برق مصرفي ساليانه واحد را تشکيل مي دهد :

I -  مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي به صورت ذيل محاسبه مي گردد :

تعداد روزها ي کاري در سال × ساعت مفيد کار × ضريب همزماني ( 8/0  ) × حداکثر توان مورد نيازمجموع دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي .

II  - مصارف برق جهت روشنايي ساير وسايل جانبي در کل سطح زير بناي توليدي ( سالنهاي توليد ، انبارها و تاسيسات ) با احتساب ضريب همزماني به صورت ذيل محاسبه مي شود :

تعداد روز کاري در سال × تعداد نوبت کاري × زمان روشنايي × 20 وات × مساحت سالنهاي توليد × ضريب ( 7/0 )

تعداد روز کاري در سال × تعداد نوبت کاري × زمان روشنايي × 10 وات × مساحت انبارها تاسيسات  × ضريب ( 7/0 )

III  – برق روشنايي محوطه که به صورت ذيل محاسبه مي گرد :

کل روزهاي سال × تعداد چراغ محوطه × 300 وات × ودازده ساعت

IV- برق ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي به صورت ذيل محاسبه مي شود :

تعداد روز کاري در سال × هشت ساعت × 20 وات × مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي×  ضريب ( 7/0 )

با توجه به فرمولهاي فوق و مشخصه هاي عملکرد داحد ومساحت ساختمانها و محوطه ، برق مصرفي ساليانه واحد در مجموع 546 مگا وات ساعت برآورد مي گردد . هزينه خريد برق ساليانه واحد در فصل چهارم مورد توجه قرا خواهد گرفت .

4 – 7 -3 تاسيسات آب

آب مورد نياز واحدهاي صنعتي به مصارف خط توليد ، تاسيسات ، مصارف آشاميدني و بهداشتي و نيز آبياري فضاي سب کارخانه خواهد رسيد . مصارف خط توليد در اين واحد شامل پمپهاي واکيوم برج خنک کننده و پخت گريس کلسيم و   ديگ بخار مي باشد .

آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز روزانه واحد براساس مصرف سرانه هر نفر 150 ليتر برآورد مي گردد . همچنين جهت تامين آب مورد نياز براي آبياري محوطه ، به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 5/1 ليتر در روز منظور مي شود .با در ن  گرفتن موارد فوق  ،آب مصرفي واحد مطابق جدول ( 8- 3 ) پيش بيني مي گردد

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد

| رديف | نام ايستگاه مورد مصرف | حجم آب مصرفي ( متر مکعب در روز ) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اب فرآيند توليد و تاسيسات | 4/26 | پمپهاي واکيوم برج خنک کنده وپخت گريس کلسيم و ديگ بخار |
| 2 | ساختمانها | 9/3 | بهداشي و آشاميدني |
| 3 | محوطه | 7/1 | آبيااري فضاي سبز |
| جمع کل آب مورد نياز واحد | 0/32 |  |

به همين منظور جهت ذخيره سازي سوخت مورد نياز 30 روز واحد ، مخزن گازوئيلي به گنجايش187 متر مکعب و ساير تجهيزات توزيع سوخت مانند پمپ و لوله کشي در طرح پيش بيني مي گردد .

سوخت خودروهاي بنزيني به صورت روزانه از خارج از واحد تامين مي شود و نيازي به پيش بيني و ذخيره سازي نخواهد داشت .

7- 7- 3 ساير تاسيسات

علاوه بر تاسيساتي که در بخشهاي قبلي پيش بيني گرديد ، در واحدهاي صنعتي تاسيسات جانبي ديگري نيز وجود دارد . در اين بخش تاسيسات  اطفاء حريق ، گرمايش و سرمايش و .... مورد بررسي قرار مي گيرند .

الف  )تجهيزات اطفاء حريق

در اکثر واحدهاي صنعتي کوچک کپسولهاي آتش نشاني تکافوي نيازهاي ايمني و اطفاء حريق واحد را مي کند . در اين واحد نيز با توجه به اين که مواد و محصولات قابليت احتراق زيادي ندارند از اين همين سيستم استفاده مي گرددد .

تعداد کپسولهاي آتش نشاني به مساحت ساختمانها بستگي دارد . كه به ازاي هر 100 متر مربع زير بنا يک عدد کپسول آتش نشاني در نظر گرفته مي شود همچنين به علت استفاده از ديگ بخار دو گپسول اضافي در نظر گرفته مي شود . بنابراين تعداد 16 کپسول آتش نشاني پيش بيني مي گردد

ب ) تاسيسات گرمايش و سرمايش

به منظور گرمايش سالن توليد از بخاري صنعتي به تعداد يک دستگاه به ازاي هر 270 متر مربع زير بنا استفاده مي شود . همچنين جهت گرمايش ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي و 
آزمايشگاهها از سيستم گرمايش مرکزي ( شوفاژ  )استفاده مي شود . همچنين جهت سرمايش سالن توليد به ازاريهر 200متر مربع يک دستگاه کولر آبي 6000 هزار و براي سرمايش ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي نيز به ازاي هر 100 متر مربع  يک دستگاه کولر آبي 4000 هزار در نظر گرفته مي شود .

به منظور تهويه سالن توليد نيز به ازاي هر 150 متر مربع يک دستگاه تهويه در نظر گرفته مي شود .

بنابراين جمع تاسيسات فوق مطابق جدول ( 3- 10 ) مي باشد

جدول ( 10- 3 ) تاسيسات گرمايش و سرمايش

| رديف | شرح | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 1 | بخاري صنعتي | 2 |
| 2 | سيستم گرمايش مرکزي ( شوفاژ ) | 1 |
| 3 | کولر 6000 | 2 |
| 4 | کولر 4000 | 3 |
| 5 | تهويه | 3 |

تصفيه پسياب شيميايي

به دليل ضرورت حفظ محيط زيست از آلودگي ها يصنعتي در اين واحد فاضلاب صنعتي براساس روشهاي احداث حوضچه و هوا دهي که در محل مناسبي نزديک سالن توليد احداث مي گردد تصفيه مي شود .

ديگ بخاربه منظور تامين انرزي مورد نياز فرآيند توليد از ديگ بخار استفاده مي گردد . ظرفيت بخار مصرفي 6/9 تن در ساعت مي باشد . که با احتساب 25% بيشتر ، ديگبخاري به ظرفيت 1 تن در طرح پيش بيني مي گردد .

برق اضطراري  به منظور برق مورد نياز فرآيند توليد در مواقع قطع برق و جلوگيري از آسيب رسيدن به فرآيند ، توليد ديزل ژنرال توري براي توليد 10 کيلو وات در طرح پيش بيني مي گردد .

8- 3 محاسبه نيروي انساني موردنياز

کارآئي و اثربخشي هر سازمان تا حدود زيادي به مديريت صحيح و به کارگيري موثر منابع انساني  بستگي دارد .

تعيين تعداد مشاغل و تعيين شرح وظايف هر شغل در طبقات مختلف سازمان از اصول اساسي تشکيلات يک واحد ميباشد. مراحل اوليه هر طرح بر براورد نياز نيروي انساني و تعيين پست سازماني همراه مي باشد.

پارامترهاي مختلفي در تعيين تعداد و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت دارند.

از جمله اين عوامل مي توان به سبک تکنولوژي مورد استفاده ، تمايل زايي يا اتوماسيون ، حدود تخصص و مهارت مورد نياز اشاره کرد . برآورد نيروي انساني طرح در دو  بخش پرسنل توليدي و غير توليدي انجام مي شود .

1-8-3 برآورد پرسنل توليدي

در اين بخش با توجه به ليست ماشين آلات ارائه شده در بخش ( 6-3 ) پرسنل کارگاه برآورد مي گرددد حد تخصص مورد نياز براي کار با يک ماشين و ميزان بستگي ماشين به کارگر  (درجه اتوماسيون ماشين ) از عوامل تغعين کننده اي است که مشخص مي کند هر ماشين چه تعداد پرسنل و با چه مهارتهاي لازم دارد .

با توجه به موارد فوق ، مهارتهاي مورد استفاده در صنايع به ترتيب تخصص و مهارت عبارتند از : مهندسي ، تکنسين ، کارگر ماهر ، کارگر ساده . در اين واحد با توجه به ويژگيهاي فني فرآيند و حدود تخصصي مورد نياز ماشين آلات ، پرسنل توليدي شامل خط توليد ، انبار و آزمايشگاه مطابق جدول ( 11 – 3 ) برآورده شده است .

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نيروي انساني توليد

| رديف | بخش | نيروي انساني | جمع پرسنل |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مهندس | تکنسين | کارگر ماهر | کارگرساده |  |
| 1 | خط توليد | 1 | 0 | 10 | 4 | 15 |
| 2 | آزمايشگاه | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | انبار مواد اوليه | 0 | 0 | 5/0 | 1 | 5/1 |
| 4 | انبار محصول | 0 | 0 | 5/0 | 1 | 5/1 |
| جمع پرسنل | 1 | 1 | 11 | 6 | 19 |

پرسنل توليدي در نظر گرفته شده داراي وظايف زير هستند : يک نفر مهندس جهت مديريت جهت توليد و سرپرستي خط توليد : 9 نفر کارگر ماهر براي تصدي مراحل برج تقطير  (2 نفر ) ،  مبدل حرارتي و ديگ بخار ، اسيد زني و خاک رنگبر هر کدام 1 نفر ، فيلتر پرس ( 2نفر ) و پخت گريس ( 2نفر ) ؛ 4 نفر مارگر ساده توليدي جهت کمک بهکارگران ماهر ؛ 1 نفر کارگر مهر براي تصديق انبار مواد اوليه و محصول و انجام امور مربوطه و انبار گرداني  ؛2 نفر کارگر ساده براي حمل و نقل و انجام ساير امور انبار مواد اوليه و محصول ؛ 1 نفر راننده براي تصدي رانندگي ليفتراک ؛ 1 نفر تکنسين براي تصد يآزمايشگاه کنترل کيفيت .

2 – 8-3  برآورد پرسنل غير  توليدي

در اين قسمت ، باتوجه به تعداد پرسنل توليدي و ميزان مبادلات تجاري واحد و ... پرسنل غير توليدي واحد برآورد مي گردد .

پرسنل غير توليدي شامل موارد زير مي باشد :

الف ) مديريت

مدير عامل با مدير کارخانه مسئوليت مستقيم کل عمليات را برعهده دارد و مديريت کلي توليد ، امورمالي ، مديريت فروش وبازرگاني واحد از جمله مسئوليتهاي مدير عامل خواهد بود . در واحدهاي کوچک و متوسط ، حجم اينعمليات به گونه اي است که يک نفر براي تصدي اين مسئوليت کافي است .

ب )پرسنل اداري ، مالي و خدماتي

براي انجام امور دفتري, حسابداري , کارگزيني و 2000 , نفر کارمنداداري , مالي در نظر گرفته مي شود . همچنين براي امور سرايداري ونگهباني , آبدارچي و نظافت نيز 2 نفر مورد نياز مي باشد . شرح و ظايف اين افراد در جدول (12-3 )درج شده است .

ج ) پرسنل تاسيسات وتعميرگاه

جهت انجام امور فني وسرويس مستمر دستگاهها و تاسيسات به دو نفر تکنسين فني تعميرات و تاسيسات براي واحد منظور مي گردد.

جدول (12-3) نيروي انساني غير توليدي

| رديف | نوع مسئوليت | تعداد | شرح وظايف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مديريت | 1 | مدير عامل که مديريت کلي توليد ,امدر مالي ,فروش و بازرگاني را بر عهده دارد |
| 2 | اداري ومالي | 2 | يک نفر کارمند اداري و مالي ويک نفر تدارکات |
| 3 | تاسيسات وتعميرات | 2 | تکنسين فني جهت تعميرات جزئي دستگاهها و تاسيسات |
| 4 | خدمات | 2 | سرايدار , نگهبان |
| جمع پرسنل غير توليدي | 7 |  |

بنابراين با توجه به جداول (11-3)و (12-3) تعداد کل پرسنل اين واحد توليدي 26 نفر بر آورد مي گردد .

9-3 محاسبه سطح زير بنا و مساحت مورد نياز

اختصاص فضاي مناسب و کافي جهت امور توليد و تاسيسات کارخانه از نظر سهولت در امر تردد کارکنان و جابجايي مواد اوليه و محصولات حائز اهميت است . مساحت مربوط به هريک از قسمتهاي واحد توليدي اعم از سالن توليد ، انبار ها  ،تاسيسات و تعميرگاه ، آ زمايشگاه ، ساختمانهاي غير توليدي و در نهايت زمين و محوطه سازي در اين بخش برآورد مي گردد .

در خاتمه همين بخش نقشه استقرار ساختمانها بر مبناي محاسبات انجام شده ارائه مي شود

1-9-3مساحت سالن توليد

براي محاسبه سالن توليد ابتدا مساحت خالص دستگاهها از کاتالوگهاي مربوط به دستگاه استخراج مي شود . سپس با توجه به خصوصيات کاري هر دستگاه ، فضاي مورد نياز مواد اوليه و محصول خروجي دستگاه ، مانور ، اپراتور ، تعميرات و نگهداري و ... برآورد شده ، به مساحت خالص دستگاه افزوده مي گردد . اين جمع ،  مساحت مورد نياز هر دستگاه را بيان مي کند . سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نياز جمع کل مساحت هر نوع ماشين محاسبه مي شود . براي کارهاي غير ماشيني نيز مساحت ميز کار و محوطه مورد نياز به همين صورت محاسبه کمي گردد . جمع مساحت هاي فوق ، مساحت ماشين آلات يا تجهيزات را تشکيل مي دهد .

به منظور تامين مساحت راهروها ،  گسترش آتي وساير موارد مورد نياز ، ماشين آلات در عدد 2 ضرب مي شود . اين عدد مساحت کل سالن توليد مي باشد . با توجه به توضيحات بالا مساحت توليد 370 متر مربع برآورد مي گردد .

( 13- 3  )برآورد مساحت سالن توليد / کارگاه .... ( متر مربع )

| رديف | ماشين آلات / تجهيزات | مساحت مسقف هر ماشين | فضاي مسقف لازم مانور ، اپراتور ، مواد ، تعميرات و .... | مساحت غير مسقف هر ماشين | فضاي مسقف لازم مانور ، اپراتور ، مواد ، تعميرات و .... | تعداد | جمع کل فضاي مسقف ( متر مربع ) | جمع کل فضاي غير مسقف ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | مخزن زميني مخازن ته نشيني تانک تقطير 1 و 2 تانکهاي اختلاط و مخازن واحد پخت گريس همزنها و متعلقات فيلتر پرس دستگاه لجن کش پمپ خلا پمپ دنده اي کندانسور | 0/0 0/4 0/2 0/9 0/4 0/0 0/15 0/1 0/0 0/1 0/0 | 0/0 0/4 0/2 0/2 0/4 0/0 0/8 0/4 0/0 0/0 0/0 | 0/0 18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 0/240 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 1 7 4 6 1 3 1 1 2 11 1 | 0/0 0/56 0/16 0/66 0/8 0/0 0/23 0/5 0/0 0/11 0/0 | 0/240 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 |
| جمع مساحت ماشين آلات / تجهيزات | 0/185 | 0/420 |
| مساحت کل با اعمال ضريب مانور جريان مواد و گسترش آتي ( متر مربع ) | 0/370 | 0/1260 |

2-9-3-مساحت انبارها:

عليرغم حرکتهاي اخير صنايع به سوي کاهش موجودي انبار ، انبارها به عنوان يکي از ارکان مهم کارخانجات محسوب مي شوند و در اکثر قريب به اتفاق واحدها غير قابل حذف هستند . لذا در کشودرهاي در حال توسعه از جمله ايران وضعيت بازارهاي فروش مواد و محصولات داراي نوسانات نسبتاً زيادي مي باشد براي جلوگيري از وقفه ها يتوليد لازم است که انبارهاي مناسبي در واحد پيش بيني شود .

در صنايع کوچک و متوسط انبارها تنوع زيادي ندارند زيرا با توجه به حجم نسبتاً کم مواد و محصولات  ،معمولا دو انبار مواد اوليه و محصول تکافوي نيازهاي واحد را مي نمايد . در بعضي واحدها با توجه به حجم کار ممکن است انبار قطعات نيز پيش بيني شود و يا اينکه کليه و ظايف اين بخشها به يک انبار کلي محول شود .

صرف نظر از اينکه انبارها مجزا يا تلفيق شده باشند ، وظايف هر انبار مشخص شده و مسئول انبار  (يا مسئول هر انبار ) در محدوده وظايف تعيين شده عمل مي کند .

به طور معمول وظايف زير به انبار مواد اوليه محول مي شود :

1- انبار کردن مواد خام که در انتظار ورود به جريان توليد هستند .

2- انبار کردن قطعات خريداري شده که در انتظار ورود به جريان توليد هستند .

3- انبار کردن لوازم يدکي و ديگر قطعات مورد استفاده .

وظايف ديگري نيز از قبيل صورت برداري و گزارش وضعيت موجوديها به منظور تهيه گزارشات مالي شرکت و همچنين سفارش خريد مواد اوليه و قطعات مورد نياز نيز به اين بخش محول مي گردد

طراحي انبار محصول با توجه به تنوع کمتر اقلام انبار شده نسبت به انبار مواد راحتتر مي باشد ولي باتوجه به وظايف اين بخش مثل تحويل گرفتن و مراقبت از کالاي ساخته شده  ،بسته بندي و ارسال محصولات و تهيه گزارشات واسناد لازم در مورد ورود و خروج اقلام ، اهميت اين بخش نيز کاملاً مشهود مي باشد .

لذا طراحي انبارها بايد به گونه اي باشد  که علاوه بر تامين فضاي کافي برايموارد فوق از هدر رفتن سرمايه براي احداث انبار و نگهداري موجودي جلوگيري شود . با توجه به موارد فوق ئو دوره هاي سفارش انبارها ، محاسبات طراحي انبارهاي اين واحد در ادامه  بيان مي گردد .

1-2-9- 3 انبار مواد اوليه

به منظور ذخيره مواد اوليه مورد نياز طرح ، لازم است تا با توجه به ميزان مصرف ساليانه ، دوره سفارش گذاري و انبارداري هر يک از مواد اوليه و نحوه قرار دادن آنها در انبار مساحت انبارش هريک از انها را محاسبه گردد .

اين فضا با توجه به نوع ماده و شرايط نگهداري آن مي تواند در فضاي مسقف و يا در فضياي باز صورت پذيرد و بنابراين در جدول ( 14- 3 ) ، پس از بررسي هر يک از موارد فوق ، توجه به فضاي لوازم جهت راهروها ، مانور و گسترش آتي انبار ،  جمع بدست آمده از مساحتهاي انبارش تمامي مواد اوليه ، در ضريب مانوري و سپس در انتهاي جدول مساحت انبار مواد اوليه محاسبه گرديده است .

2-9- 3 انبار محصول

فضاي مورد نياز انبار محصول در جدول ( 15 – 3 ) برآورده شده است . در اين جدول پس از محاسبه فضاي خالص انبار مورد نياز با اعمال ضريبي به منظور در نظر گرفتن فضاي مانور مورد نياز داخل انبار و گسترش آتي ، مساحت مورد نياز انبار محصول محاسبه شده است .

3-9-3 مساحت تاسيسات و تعميرگاه

با توجه به تاسيسات مورد نياز اين واحد شامل تاسيسات برق ، آب ، سوخت و .  مساحت مورد نياز در جدول ( 16 – 3 ) برآورده شده است .

همچنين در اين واحد به منظور انجام تعميرات جزئي و اتفاقي ، مساحت 25 متر مربع به منظور احداث تعميرگاه اختصاص مي يابد .

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسيسات

| رديف | عنوان | مساحت سر پوشيده ( m2 ) | مساحت فضاي باز( m2 ) | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاسيسات برق | 18 | 0 | تابلوي برق و ديزل ژنراتور |
| 2 | تاسيسات آب | 15 | 0 | مخزن ذخيره آب |
| 3 | تاسيسات سوخت | 185 | 0 | جايگاه مخزن گازوئيل |
| 4 | تاسيسات گرمايش | 20 | 0 | موتور خانه شوفاژ |
| 5 | ساير تاسيسات | 30 | 0 | دو باسکول با ظرفيت هاي Kg 500 و Kg 25 ؛ کمپرسور با ظرفيت 1 متر مکعب در دقيقه |
| 6 | تعميرگاه | 25 | 0 | تعميرات جزئي و اتفاقي دستگاهها |
| جمع | 293 | 0 |  |

4-9-3 مساحت آزمايشگاه

با توجه به آزمايشهاي قيد شده در بخش ( 3- 3 ) و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز اين واحد و همچنين با در نظر گرفتن حجم کار روزانه آزمايشگاه ، پرسنل و ... در اين واحد ، آزمايشگاهي به مساحت 30 متر مربه مورد نياز مي باشد .

5-9- 3 مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي

در بخشهاي قبل فضاي مورد نياز براي بخشهاي سرويس دهنده به توليد ( مثل انبارها ، تاسيسات ، تعميرگاه و ... ) مورد توجه قرار گرفت . از آنجائي که سرويسهاي ديگر کارخانه مثل بخشهاي اداري ، رفاهي و خدماتي نيز در ايفاي وظايف واحد ، نقش عمده اي دارند ، لازم است فضاي مورد نياز اين بخشها نيز به طريق مناسبي برآورد شود . بخشهاي اداري به منظورهاي مختلف مثل اداره کارخانه ، ارائه سرويس به کارکنان ، ارائه سرويس به مشتريان و طرفهاي قرارداد تامين مواد و ...در کارخانه ها احداث مي شوند . در صنايع کوچک ساختمانهاي اداري متمرکز و معمولاً در معرض ديد يعني در قسمت جلوي اولين ساختمان بعد از در ورودي کارخانه مي باشند . ساير سرويسها نيز در محلي مناسب که دسترسي استفاده کنندگان را ميسر سازد مستقر مي شوند :

در محاسبه مساحت مورد نايز بخشهاي اداري ، براي اتاق مدير واحد 30 متر مربع ، به ازاي هر مهندس 20 متر مربع و به ازاي هر کارمند اداري 10 متر مربع تخصيص يافته است . همچنين براي ساختمان نگهباني و سريداري 40 متر مربع منظور مي گردد .

محاسبه مساحت بخشها ي ديگر و جمع بندي محاسبات فوق براساس تعداد پرسنل توليدي و غير توليدي واحد در جدول ( 17 – 3 ) درج گرديده است .

جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي

| نام بخش | مساحت ( m 2 ) |
| --- | --- |
| ساختمانهاي اداري و خدماتي | 0/70 |
| نگهباني و سريداري | 0/ 40 |
| سالن غذاخوري و نماز خانه | 0/50 |
| رفاهي و بهداشتي | 0/20 |
| جمع کل مساحت بخشها | 0/180 |

6- 9- 3 مساحت زمين ، ساختمان و محوطه سازي

براي محاسبه اجزاء ساختمان و محوطه سازي لازم است مساحت کل مورد نياز بخشهاي توليدي ( انبارها ، تاسيسات ، تعميرگاه ) ،  اداري ، رفاهي و ... محاسبه شوند . براساس محاسبات بخشهاي قبل ، اين اساحتها در جدول ( 18 – 3 ) جمع بندي شده است .

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها

| نام بخش | مساحت سر پوشيده ( m2 ) | مساحت فضاي باز( m2 ) |
| --- | --- | --- |
| توليد | 0/370 | 0/1260 |
| انبار | 4/528 | 208 |
| اداري ، رفاهي و خدماتي | 180 | 0 |
| تاسيسات و تعميرگاه | 293 | 0 |
| آزمايشگاه | 30 | 0 |
| جمع کل مساحت بخشها | 4/1401 | 1468 |

براي برآورد مساحت زمين مورد نياز واحد ، جمع مساحت ساختمانها و فضاي باز در عدد 5/3 ضرب مي گردد . اين ضريب بر طبق اصول و استانداردهاي طراحي کارخانه به منظور تامين محوطه سازي به صورت زير برآورد مي گردند :

معادل مجموع زثير بناي ساختتمانها و پارکينگ و خيابان کشي و فضاي باز مورد نياز خاک برداري و تسطيح در نظر گرفته مي شود .

براي خيابان کشي و پارکينگ 20 درصد مساحت زمين و براي فضاي سبز 40 درصد مساحت زمين در نظر گرفته مي شود .

مساحت حصار کشي نيز با محاسبه طول حصار کشي و ارتفاع ديوار به دست مي آيد . حصار کشي کارخانه با ارتفاع 2 متر مي باشدکه 1 متر پايين آن از جنس آجر و سيمان و بالاي آن نرده آهني مي باشد . جمع بند يبرآورد مساحت هاي فوق در جدول ( 3 – 19  )درج شده است .

به منظور روشنايي ومحوطهنيز به ازاي هر 80 متر مربع يک چراغ پايه بلند در نظر گرفته مي شود بر اين اساس چراغها ي محوطه 64 عدد برآورد مي شود .

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزاي محوطه سازي

| نام بخش | مساحت مورد نياز ( m2 ) |
| --- | --- |
| مساحت زمين | 10000 |
| خاکبرداري و تسطيح | 3500 |
| خيابان کشي و پارکينگ | 600 |
| فضاي سبز | 1100 |
| ديوار کشي | 850 |

7-9-3  نقشه جانمايي ساختمانها

نقشه پيشنهادي جانمايي ساختمانها اعم از سالن توليد انبارها تعميرگاه و بر اساس بهينه سازي مسيرها ي حمل و نقل مواد  ،   محصولات و پرسنل ،  مطابق اطول مهندسي صنايع در شکل ( 3- 2 ) مشاهده مي شود .

10-3  زمان بندي اجراي پروژه

يکي از ارکان مهم اجراي پروژه ها که ضامن موفقيت  پروژه مي باشد  ،برنامه ريزي دوران اجراي پروژه است احداث واحدهاي صنعتص نيز از اين قاعده مستثني نيست .

زمان بندي فعاليت ها ضمن سازمان دهي فعاليتها و قاعده منع کردن آنها باعث مديريت بهتر تخصص به موقع مانع کسب مي گردد . به اين منظور اولين قدم شکستن يک پروژه به فعاليتهاي اساسي است که انجام به موقع آن باعث خاتمه موفقيت آميز پروژه ميگردد.

بنابراين ضرورت دارد مجري پروژه با ديد جامعي حجم هر کدام از فعاليتها از مرحله تحقيقات اوليه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره برداري واحد صنعتي را برآورد نمايد و زمان مناسب براي هر فعاليت را پيش بيني کند .

سپس با شناخت روابط پيش نيازي فعاليت زمان شروع و خاتمه فعاليتها را طوري برنامه ريزي کند که بتواند در مدت تعيين شده پروژه را تحويل دهد ، چرا که تاخير در اجراي پروژه در برخي موارد باعث وارد نمودن خساراتي خواهد شد که جبران آن بسيار سخت مي باشد .

از جمله اين مشکلات مي توان به مقررات اداري اخذ مجوز  ، مشکلات سفارش ماشين آلات و مشکلات راه اندازي آزمايشي و .... اشاره کرد .

لذا توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، برنامه ريزي زمان بندي ( نمودار گانت ) اجراي طرح در شکل ( 3 – 3 ) نشان داده شده است .

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندي اجراي پروژه

| رديف | شرح عمليات | سال اول | سال دوم |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9® | 10 | 11 | 12 |
| 1 | اخذ مجوز هاي مربوط از ادارت ذيربط | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تهيه زمين و انعقاد قرداد آب و برق |  | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | سفارش خريد ماشين آلات |  |  | ․ | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مجراي عمليات ساختمان سازي |  |  |  |  | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | نصب تاسيسات |  |  |  |  |  |  |  |  | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | نصب ماشين آلات |  |  |  |  |  |  |  |  | ․ | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | محوطه سازي |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ․ | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | توليد نمونه آزمايش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | اخذ پروانه بهره برداري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ․ | ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

فصل چهارم

بررسي هاي مالي و اقتصادي

مقدمه

به منظور تعيين ميزان سود دهي و شاخصهاي اقتصادي طرح ، ابتدا لازم است بررسي هاي مالي که مشتمل بر بر آورد هزينه هاي  ( کل هزينه هاي  سرمايه اي ، هزينه هاي مواد اوليه ، تعميرات و نگهداري ، بالا سري کارخانه ، استهلاک ) و تنظيم جداول مالي مي باشد ، صورت گيرد . به همين منظور تعيين وضعيت مالي نيز مي بايست جداول سود و زيان ، گردش وجوه نقدي و تراز نامه طرح براي دوره معين ( 5 سال ) پيش بيني و تنظيم گردد . اين جداول بايد همزمان و هماهنگ تکميل گردند  زيرا در آنها ارقام مشترکي وجود ندارد که نياز به همترازيي خواهند داشت .

تجزيه و تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي نمايد تا پاره اي از نسبتها و شاخصهاي اقتصادي مطرح در صنعت نيز محاسبه مي شود تا بر مبناي ميزان مطلوبيت هر يک از آنها ( که به شرايط خاص هر کشور مرتبط مي باشد ) ديدگاه کامل و جامعي نسبت به برآوردهاي مالي و اقتصادي و مباني آنها حاصل گردد .

در اين فصل براساس بر آوردهاي فني به عمل آمده در فصل سوم با ارائه معيارهاي محاسبه هر يک از موارد بر آورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون هر يک ، هزينه هاي ثابت و متغير طرح پيش بيني و قيمت تمام شده و همچنين سود ساليانه طرح محاسبه گرديده است .

سپس مهمترين شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح مورد يبررسي قرارگرفته اند . در خاتمه اين فصل ( ضميمه يک ) محاسبات فني و مالي طرح را ارائه نموده ، ضمن ارائه جداول سود وزيان گردش وجوه نقدي و تراز نامه طرح و ارائه کاملي از شاخصهاي اقتصادي ، توجيه پذيري طرح را به اثبات مي رساند .

1-4 اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و بر آورد آن :

در اين قسمت براساس محاسبات و بررسي ها يفني به عمل آمده در فصل سوم ، هزينهاي مربوط به سرمايه در گردش واحد ، از جمله مقدار و هزينه مواد اوليه مصرفي ، تامين انواع انرژي ( آب و برق ، سوخت و... ) خدمات نيروي انساني ( حقوق ، مزايا و بيمه کارکنان ) و ساير موارد برآورد خواهند شد .

1- 1 – 4 برنامه توليد ساليانه :

محاسبات و بررسيهاي مالي اين فصل براساس شرايط عملکرد واحدکه در بخش ( 4 – 3 ) تعيين شده است انجام مي شود . خلاصه اين اطلاعات در جدول ( 1- 4  )مشاهده مي شود .

جدول ( 1 – 4 ) شرايط عملکرد واحد

| توليدات | واحد | ظرفيت | قيمت عمده فروشي هر واحد ( هزار ريال ) | کل ارزش توليدات ساليانه براساس ظرفيت اسمي ( ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روغن موتور گريس | متر مکعب تن | 3000 750 | 0/3050 0/2350 | 0/9150 5/1762 |
| جمع کل توليدات ساليانه | 5/10912 |

تعداد روز کاري در اين واحد 270 روز در سال مي باشد که در 1 نوبت کاري 5/7 ساعته در روز به فعاليت مشغول مي باشد .

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي :

مواد اوليه مورد نياز طرح و مقادير هر يک از آنها در بخش ( 5 -3 ) به تفکيک محاسبه شده است

قيمتهاي مواد اوليه براساس استعلام از شرکتهاي معتبر داخلي و بازارهاي عمده فروشي تعيين گرديده است .

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزينه تامين مواد اوليه اصلي واحد را نشان مي دهد .

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي

| نام مواد مصرفي | مصرف ساليانه | ارزش | ارزش ساليانه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مقدار | واحد | (ريال ) | (دلار ) | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) |
| روغن سوخته آهک هيدراته خاک رنگبر اسيد چرب مواد افزودني اسيد سولفوريک ظروف 5/4 ليتري روغن موتور ظروف 1کيلويي گريس کارتن 24 عددي کارتن 6 عددي روغن موتور | 5770 5/22 5/312 5/112 66 3/411 700000 787500 34453 122500 | متر مکعب تن تن تن تن تن عدد عدد عدد عدد | 280000 440000 385000 4350000 28000000 920000 2230 390 3750 3100 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6/1615 9/93 3/120 4/489 0/1848 4/378 0/1561 1/307 2/129 8/379 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 |
| ساير مواد اوليه غير مذکور 5/3 درصد | 4/239 | 0/0 |
| جمع کل ارزش سالانه مواد اوليه | 0/7078 | 0/0 |
| جمع کل ارزش سالانه مواد مصرفي (هر دلار 8000 ريال ) | 0/7078 |

- 1-4 هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز :

انواع انرژي مورد نياز شامل آب برق و سوخت مي باشد که مقادير مورد نياز هر يک از آنها در بخش (7-3)محاسبه گرديده است .بهاي واحد هر يک از انواع انرژي بر مبناي آخرين نرخ هاي اعلام شده از سوي وزارتخانه هاي مربوط تعيين گشته و بر مبناي آن هزينه مربوط به آنها محاسبه شده است . نتايج اين اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده مي باشد .

جدول ( 3- 4 ) هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز

| شرح | واحد | مصرف ساليانه | بهاي واحد ( ريال ) | هزينه کل ( ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برق | مگاوات ساعت | 0/546 | 950000 | 7/518 |
| آب خام | متر مکعب | 0/8640 | 0 | 0/0 |
| گاز طبيعي | هزار متر مکعب | 0/0 | 0 | 0/0 |
| گازوئيل | متر مکعب | 0/1400 | 220000 | 0/308 |
| بنزين | ليتر | 0/16200 | 650 | 5/105 |
| نفت سياه ( مازوت ) | متر مکعب | 0/0 | 0 | 0/0 |
| جمع | 2/837 |

با توجه به مباني محاسباتي ، آب مورد نياز واحد از طريق حفر چاه تامين مي گردد و لذا بهايي براي خريد آن پرداخت نمي گردد ×

- 1-4 هزينه خدمات نيروي انساني :

بر آورد تعداد نيروي انساني مورد در رده هاي مختلف ، در بخش ( 8- 3  )انجام گرديده است و مبناي محاسبه خقوق ماهيانه هر يک از پرسنل نيز معيارهاي متداول مي باشد . براساس مباني فوق ، کليه بر آوردهاي نيروي انساني مورد نياز و هزينه هاي مورد نياز و هزينههاي مربوط به حقوق و مزاياي ساليانه هر يک ار آنها و جمع کل هزينه هاي مزبور ، تعيين مي گردند . لازم به ذکر است جهت بر اورد نسبتاً دقيق از پاداش و عيدي و  اضافه کاري احتمالي ،  محاسبه حقوق ساليانه بر مبناي 14 ماه در سال انجام مي گيرد . همچنين بر اساس مصوبات سازمان بيمه تامين اجتماعي 23 % از کل حقوق پرسنل ، به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي ( شامل بيمه خدوات درماني ، بيمه از کار افتادگي ، بيمه بازنشستگي و بيمه بيکاري ) ،  هزينه بيمه سهم کار فرما مي باشد که بايد به مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گردد .

جدول ( 4 – 4 ) چکيده اين محاسبات را نشان مي دهد .

جدول ( 4 – 4) هزينه هاي خدمات نيروي  انساني

| شرح | تعداد | متوسط حفوق ماهانه ( هزار ريال ) | حقوق و مزاياي ساليانه ( 14 ماه ) (ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير | 1 | 2700 | 8/37 |
| مهندس | 1 | 2000 | 0/28 |
| تکنيسين | 1 | 1500 | 0/21 |
| کارگرماهر | 11 | 1300 | 2/200 |
| کارگر غيرماهر | 6 | 950 | 8/79 |
| تکنيسين فني (تعميرگاه .تاسيسات ) | 2 | 1500 | 0/42 |
| کارمندان اداري ومالي | 2 | 1100 | 8/30 |
| نگهبان ،کارگرساده وخدمات | 2 | 850 | 8/23 |
| تعداد کل کارکنان 26 |
| اضافه کار پرسنل توليدي و تکنيسينهاي فني | 0/0 |
| جمع حقوق ودستمزد ساليانه کارکنان | 4/463 |
| حق بيمه کارکنان(هر نفر %23 درصد) | 6/106 |
| هزينه رفت آمد کارکنان(هر نفر %25 هزار ريال ) | 5/6 |
| جمع کل حقوق و مزاياي ساليانه | 5/576 |

- 1-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه در گردش :

سرمايه در گردش طرح ، براساس محاسبه مواد و انرژي مورد نياز و همچنين پرسنل واحد مطابق الگوي ذيل انجام مي شود .

الف ) مواد اوليه و قطعات مورد نياز :

هزينه  مواد اوليه و قطعات مصرفي واحد براي يک دوره سفارش ( مواد داخلي 45 روز کاري و مواد خارجي 100 روز کاري )  به عنوان بخشي از سرمايه در گردش منظور مي شود .

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :

هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به ودت 25 %  سال ( معادل 68 روز کاري محاسبه و در برآورد سرمايه در گردش منظور مي شود .

ج  )انرژي مورد نياز :

هزينه هاي انرژي مورد نياز 65 روز کاري واحد ، به عنوان بخش ديگري از سرمايه در گردش در محاسبات منظور گرديد .

د ) هزينه هاي فروش :

هزينه هاي فروش 20 روز واحد ،  قسمت ديگري از سرمايه در گردش را تشکيل مي دهد . لازم به ذکر است  که هزينه هاي فروش 5/0 در صد ارزش فروش ساليانه مي باشد .

ه) ساير هزينه ها :

در خاتمه براي افزايش .قابليت محاسبات و کاهش ريسک احتمالي ، 5 درصد موارد فوق به جمع حاصله  اضافه مي شود تا موارد احتمالي که در نظر گرفته نشده است ،  جبران شود . جمع اقلام سرمايه در گردش در جدول ( 5- 4 ) ارائه گرديده است .

جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمايه در گردش

| شرح | تعداد روزهاي کاري | ارزش کل |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( ميليون ريال ) | ( هزار دلار ) | جمع ( ميليون ريال ) |
| تامين مواد اوليه داخلي | 45 | 7/1179 | 0/0 | 7/1179 |
| تامين مواد اوليه خارجي | 100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| حقوق و مزاياي کارکنان | 68 | 1/144 | 0/0 | 1/144 |
| انواع انرزي مورد نياز | 65 | 5/201 | 0/0 | 5/201 |
| هزينه هاي فروش | 20 | 0/4 | 0/0 | 0/4 |
| ساير هزينه هاي جاري ( 5/0 ) درصد | 5/76 | 0/0 | 5/76 |
| جمع کل سرمايه در گردش | 8/1605 | 0/0 | 8/1605 |

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و بر آورد آن :

منظور از سرمايه ثابت ، آن گردو از دارايي هاي متعلق به واحدهاي صنعتي که ماهيتي نسبتاً ثابت يا دائمي دارند و به منظور استفاده در جريان عمليات جاري شرکت و نه براي فروش ،  نگهداري مي شوند . به سرمايه ثابت ، دارايي ها سرمايه اي يا دارايي بلند مدت نيز اطلاق مي گردد.

از اجزاء تشکيل دهنده سرمايه ثابت مي توان دستگاههاي و تجهيزات خط توليد ، تاسيسات زير بنايي ،  زمين ، ساختمان و محوطه سازي وسائط نقليه ، اثاثيه و لوازم اداري ، هزينه هاي قبل از بهره برداري و ... را نام برد .

گرچه هيچ معياري براي حداقل  طول عمر لازم جهت شمول يک دارايي در طبق سرمايه ثابت وجود  ندارد ،  اما اين قبيل دارايي ها بايد بيش از يک سال دوام داشته باشند ، زبرا هزينه هاي پرداخت شده براي اقلامي که هر ساله از بين مي روند  جزء هزينه هاي توايد ساليانه محسوب مي شود .

با گذشت زمان سرمايه هاي ثابت به استثناي زمين ( منظور زميني است که براي احداث ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد ) . قابليت بهره دهي خود را از دست مي دهند . بدين لحاظ تمام شده اين قبيل دارايي ها بايد در طي عمر مفيدشان به طور منظم به تدريج به حساب هزينه منظور گردد . اين کاهش تدريجي بهاي تمام شده ((استهلاک ))خوانده مي شود .

ارزش قابل بازيافت دارايي مستهلک شده در تاريخ خروج خدمت ارزش اسقاطي خوانده مي شود . مازاد بهاي تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارايي ثابت نشان دهنده مبلغي است که بايد دوره عمر مفيد دارايي به عنوان هزينه استهلاک در حسابها منظور شود.

درادامه اجزاء سرمايه گذاري ثابت طرح با توجه به برآوردهاي فني فصل سوم محاسبه  خواهد شد .

1-2 -4 هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد :

هزينه ماشين آلات و تجهيزات به کار رفته در خط توليد ( اعم از داخلي يا خارجي  ) براساس استعلام هاي به عمل آمده از شرکتهاي معتبر ، بر آورد گرديده است که علاوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان ، هزينه هايي نيز جهت نصب و راه اندازي و ... صرف خواهد شد که شامل مواردي همچون نصب وراه اندازي ، حمل و نقل ، لوله کشي ، برق کشي ، عايق کاري ، فونداسيون ، ابزار دقيق ، ساختار فلزي ، رنگ کاري ويژه مي باشند .

هزينه نصب و راه اندازي به صورت 5 درصد از کل هزينه هاي تامين تجهيزات برآورده مي شود .

براساس مباني فوق و استعلام به عمل آمده در خصوص هر يک از ماشين آلات و تجهيزات خط توليد ، هزينه تامين آنها در جدول ( 6- 4 ) ارائه شده است .

جدول ( 6- 4 ) هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

| نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | برآورد ارزش هردستگاه |  | ارزش کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مخزن زميني مخازن ته نشيني تانک تقطير 1 و2 تانکهاي اختلاط ومخازن واحد پخت گريس همزنها و متعلقات فيلتر پرس دستگاه لجن کش پمپ خلاء پمپ دنده اي کندانسور | 1 7 4 6 1 3 1 1 2 11 1 | 31000 12500 56400 16700 24500 35000 95000 4200 18500 3500 28500 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0/31 5/87 6/225 2/100 5/24 0/105 0/95 2/4 0/37 5/38 5/28 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 |
| ماشين آلات و تجهيزات تعميرگاه و آزمايشگاه | 0/27 | 0/0 |
| ساير مواردغير مذکور ( 5 درصد موارد فوق ) | 2/40 | 0/0 |
| هزينه نصب ( 5 درصد موارد فوق ) | 2/40 | 0/0 |
| هزينه هاي داخلي خريد خارجي ( 15 درصد بخش ارزي ) | 0/0 | -------- |
| جمع ارزش ماشين آلات و تجهيزات اصلي | 4/884 | 0/0 |

2- 2- 4 هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي :

براساس تجهيزات و تاسيسات بر آورده شده در بخش ( 7- 3 ) و قيمتهاي استعلام شده براي هر يک ، سرمايه کذاري مورد نياز اين تاسيسات در جدول ( 7 – 4) بر آورده شده است .

جدول ( 7- 4 ) هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي

| عنوان | مقدار | واحد | ارزش کل (ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- |
| تامين برق از شبکه سراسري | 6/337 | کيلو وات | 4/219 |
| برق اضطراري توسط ديزل ژراتور | 0/10 | کيلو وات | 0/6 |
| ايجاد تاسيسات لازم جهت تامين آب | 4/38 | متر مکعب در روز | 6/249 |
| تامين سوخت مورد نياز : گازطبيعي گازوئيل مازوت | 0/0 6/155 0/0 | متر مکعب در ساعت متر مکعب متر مکعب | 0/0 0/140 0/0 |
| تاسيسات گرمايش ساختمانها | 0/580 | متر مربع | 3/10 |
| تاسيسات سرمايش و تهويه ساختمانها | 0/580 | متر مربع | 3/5 |
| برجهاي خنک کننده | 0/0 | متر مکعب درساعت | 0/0 |
| تصفيه شيميايي آب ( بدون املاح ) | 0/0 | متر مکعب درساعت | 0/0 |
| ديگ بخار | 0/12 | تن در ساعت | 0/300 |
| سيستم چرخش روغن داغ | 0/0 | مگا ژول بر ساعت | 0/0 |
| اطفاء حريق | تعداد 16 کپسول آتش نشاني | 6/5 |
| هواي فشرده | ندارد | 0/0 |
| تصفيه پساب | تصفيه پسباب شيمياي ويژه | 0/25 |
| باسکول | ندارد | 0/0 |
| سيستم ارتباطي تلفن | سه خط | 5/4 |
| ساير تاسيسات اضافي غير مذکور | دو باسکول با ظرفيت هاي Kg 500 و Kg 25 ؛ کمپرسور با ظرفيت 1 متر مکعب دردقيقه | 0/23 |
| جمع ارزش تاسيسات عمومي | 4/988 |

3-2 -4 هزينه زمين ، ساختمان و محوطه سازي :

هزينه خريد زمين و هزينه هاي محوطه  سازي ( خاکبرداري و تسطيح ، خيابان کشي و پارکينگ ، فضاي سبز ، ديوار کشي و چراغهاي پايه بلند براي روشنايي محوطه ) و نيز هزينه هاي ساختمان سازي ( سالن توليد ، انبارها ، تعميرگاه ، تاسيسات و آزمايشگاه ، ساختمانهاي اداري و ساير موارد ) تماماً براساس قيمتهاي اخذ شده براي شرايط محل احداث واحد محاسبه مي گردد . مقادير مورد  نياز براي هر يک از موارد فوق در بخش ( 9- 3 ) تعببن گرديده است . در جدول ( 8-4 ) جمع بندي هزينه هاي اين اقلام ارائه کرديده است .

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزينه هاي زمين ، محوطه سازي و ساختمان سازي

| شرح | مقدار ( متر مربع ) | هزينه واحد ( هزار ريال ) | هزينه کل ( ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرمايه گذاري ساختمان و محوطه سازي |
| خاک برداري و تسطيح | 3500 | 5/2 | 8/8 |
| خيابان کشي و پارکينگ | 600 | 0/35 | 0/21 |
| فضاي سبز | 1100 | 0/30 | 0/33 |
| ديوار کشي | 850 | 0/120 | 0/102 |
| چراغهاي محوطه ( به عدد ) | 640 | 0/1200 | 8/76 |
| سالن توليد مسقف | 370 | 0/550 | 5/203 |
| انبارهاي مسقف | 4/528 | 0/400 | 4/211 |
| آزمايشگاه | 30 | 0/700 | 0/21 |
| تاسيسات و تعميرگاه | 293 | 0/450 | 9/131 |
| ساختمان هاي اداري | 70 | 0/800 | 0/56 |
| ساختمانهاي رفاهي، سريداري و ... | 110 | 0/650 | 5/71 |
| سردخانه | 0 | 0/900 | 0/0 |
| سالن هاي توليد غير مسقف | 1260 | 0/100 | 0/126 |
| انبارهاي غير مسقف | 208 | 0/100 | 8/20 |
| مجموع کل سرمايه گذاري ساختمان و محوطه سازي | 7/1083 |
| مساحت و هزينه هاي زمين مورد نياز |
| زمين | 10000 | 0/50 | 0/500 |

4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و سايل حمل و نقل :

تعداد و انواع وسايل مورد نياز واحد در بخش ( 5- 7 – 3 ) تعيين شده است . فهرست ، تعداد ، مباني محاسبه قيمتها و نيز مجموع مربوط نيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليه عمومي حمل و نقل در جدول ( 9 – 4 ) ذکر گرديده است .

جدول ( 9 – 4 ) هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل ونقل

| نوع وسيله | تعداد | بهاي واحد ( ميليون ريال ) | بهاي کل (ميليون ريال ) |
| --- | --- | --- | --- |
| اتومبيل سواري | 1 | 0/61 | 0/61 |
| وانت 2 تني | 1 | 0/78 | 0/78 |
| کاميون ( 4 تني / 10 تني ) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| ليفتراک برقي ( 1تن / 3 تني / 3 تني ) | 1 | 0/55 | 0/55 |
| ليفتراک گازوئيلي ( 2تني / 3 تني ) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| ساير موارد | 0 | 0/1 | 0/1 |
| جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائط نقليه |  |  | 0/195 |

5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري :

با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي ، 20 ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در نظر گرفته مي شود .

- 2-4 هزينه هاي قبل از بهره برداري :

هزينه هاي قبل از بهره برداري به ترتيب زير محاسبه و در سرمايه گذاري ثابت کارخانه  منظور مي گردد .

الف ) هزينه مطالعات اوليه :

بابت هزينه مطالعات مقدماتي و تهيه طرح و جواز تاسيس واحد و ... و بابت مجوزهاي لازم جهت تاسيس و ثبت شرکت معادل 3/0 %سرمايه ثابت منظور مي گردد .

ب ) هزينه ثبت قردادها و تسهيلات مالي :

اين هزينه ها 1 درصد ميزان وام بانکي مي باشد که در اين طرح معادل 80 درصد سرمايه در گردش منظور گرديده است .

ج  )هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي ، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي :

جهت آموزش پرسنل معادل 10 روز حقوق و مزاياي پرداختي و به منظور راه اندازي و بهره برداري آزمايشي ، هزينه 2 روز مواد اوليه و انرژِي مصرفي در نظر گرفته مي شود .

د  )هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح :

هزينه 1 ميليون ريال و براي مدت 20 ماه در نظر گرفتهمي شود . مدت اجراي طرح دو سال در نظر گرفته شده است .

ح ) هزينه هاي پيش بيني نشده :

0/2 درصد اقلام فوق الذکر به منظور ساير موارد پي شبين ينشده قبل از بهره برداري در نظر گرقته مي شود .

جدول ( 10- 4  )هزينه هاي قبل از بهره برداري

| شرح | ( ميليون ريال ) | ( هزار ريال ) |
| --- | --- | --- |
| هزينه مطالعات مقدماتي ، تهيه طرح اجرايي و .... (1/0 درصد ) | 9/3 | 0/0 |
| هزينه هاي تاسيس شرکت و دريافت مجوزهاي مختلف ( 3/0 ) | 8/11 | 0/0 |
| هزينه هاي جاري در دوره اجراي طرح | 0/20 | 0/0 |
| هزينه هاي مربوط به دريافت تسهيلات بانکي ( 1 درصد ) | 8/12 | 0/0 |
| هزينه هاي آموزش ، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي | 4/74 | 0/0 |
| ساير هزينه ها ي قبل از بهره برداري (2درصد ) | 5/2 | 0/0 |
| جمع | 4/125 | 0/0 |

7-2-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه ثابت :

جمع بندي اجزائ سرمايه ثابت در جدول ( 11 – 4 ) ارائه شده است . اينرقم کل سرمايه گذاري ثابت مورد نياز جهت احداث واحد را تعيين مي کند .

جدول ( 11 -4 ) جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت

| شرح | ارزش کل |
| --- | --- |
|  | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) | جمع ( ميليون ريال ) |
| ماشين آلات و نتجهيزات توليد | 4/884 | 0/0 | 4/884 |
| تجهيزات و تاسيسات عمومي | 4/988 | 0/0 | 4/988 |
| وسائط نقليه | 0/195 | 0/0 | 0/195 |
| زمين | /0500 | 0/0 | /0500 |
| ساختمان و محوطه سازي | 7/1083 | 0/0 | 7/1083 |
| اثاثيه و لوازم اداري | 0/20 | 0/0 | 0/20 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5/3 )درصد | 5/128 | 0/0 | 5/128 |
| سرمايه گذاري ثابت غير مذکور | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري | 4/125 | 0/0 | 4/125 |
| جمع کل سرمايه گذاري ثابت | 4/3925 | 0/0 | 4/3925 |

3-4 کل سرمايه گذاري :

با توجه به مقادير سرمايه گذاري ثابت و در گردش محاسبه شده ، کل سرمايه گذاري اين طرح مطابق جدول ( 12- 4 )  بر آورد مي گردد . لازم به ذکر است معادل 60 درصد سرمايه گذاري ثابت از طريق دريافت وام بلند مدت 5 ساله با بهره 15 درصد و معادل 80 درصد سرماهي در گردش از طريق دريافت وام کوتاه مدت 1 ساله به بهره 22 درصد تامين خواهد شد که در تنظيم تراز هاي مالي طرح ، باز پرداخت آن مد نظر قرار گرفته است .

جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهي گذاري

| شرح | ارزش کل |
| --- | --- |
|  | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) | ( ميليون ريال ) |
| سرمايه ثابت | 4/3925 | 0/0 | 4/3925 |
| سرمايه در گردش | 8/1605 | 0/0 | 8/1605 |
| جمع سرمايه گذاري کل | 2/5531 | 0/0 | 2/5531 |

4- 4 هزينه هاي توليد :

براي توليد هر محصول علاوه بر سرمايهگذاري مورد نياز جهت احداث و راه اندازي واحد ، هزينه هايي نيز بايد به صورت ساليانه و در طول دوره فعاليت واحد منظ.ر کرد . اين هزينه ها شامل اقلامي مانند حقوق کارکنان ، تامين انرژي و ... مي باشند . در اين بخش هزينه هاي ثابت و متغير بر آورد مي شود تا بتوان بر اساس آن نسبت به تهيه تراز هاي مالي طرح و محاسبه شاخص هاي  مالي و اقتصادي اقدام نمود .

1-4-4 هزينه هاي ثابت :

هزينه هاي ثابت مخارجي هستند که با تغيير سطح توليد ، تغيير نمي کنند . هر جچند با بهصفر رسيدن ميزان توليد  (تعطيلي کارخانه  )بعضي از ارقلام هزينه ثلابت نيز حذف مي شوند ملي با تجزيه و تحليلهاي مالي با توجهبه کوتاه مدت بودن وقفه فوق ، مي توان  فرض کرد که اين هزينه ها وجود دارند .

از بارزترين مثالهاي چنين هزينه هايي هزينه بيمه کارخانه و هزينه تسهيلات دريافتي مي باشند . بعضي از ارقلام هزينه اي نيز کاملاً ثابت نيستند ملي تا حدودي ماهيت ثابتت دارند . بهعنوان مثال هزينه حقوق کارکنان دفتر مر کزي و اداري واحد بستگي بهميزان توليد ندارد . همچنين با تغييرات جزئي  در مقدار توليد ، هزينه حقوق پرسنل توليدي نيز ثابت است .

لذا براي در نظر در چنين استقلالي ، 85 درصد هزينه هاي حقوق کارکنان به عنوان هزينه ثابت منظور مي شود . بنابراين براي تفکيک چنين بخشهايي ، درصد ي از اين هزينه ها به عنوان هزينه ثابت در نظر گرفته مي شود . در جدول ( 12- 4)

اجراء هزينه ثابت اين واحد ارائه و جمع بندي شده است . در ستون درصد اين جدول ، تعيين شده است که ماهيت ثبات اين هزينه ها و حدود استقلال آن از ميزان توليد چه مقداري است .

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمايه گذار ي

| شرح | درصد ( ثابت / کل ) | ارزش کل |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) | ( ميليون ريال ) |
| حقوق و مزاياي کارکنان | 85 | 0/490 | 0/0 | 0/490 |
| انواع انرژ ي | 20 | 4/167 | 0/0 | 4/167 |
| هزينه استهلاک | 100 | 9/302 | 0/0 | 9/302 |
| هزينه تعميري و نگهدار ي | 10 | 3/19 | 0/0 | 3/19 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده توليد ( 0/2 ) درصد | 6/19 | 0/0 | 0/0 |
| جمع هزينه هاي توليد | 2/999 | 0/0 | 0/0 |
| هزينه هاي عملياتي | 15 | 1/17 | 0/0 | 1/17 |
| هزينه بيمه کارخانه ( 2/0 ) | 9/7 | 0/0 | 0/0 |
| هزينه تسهيلات دريافت ي | 100 | 6/282 | 0/0 | 6/282 |
| جمع کل هزينه هاي ثابت | 8/1306 | 0/0 | 0/0 |

2-4-4 هزينه هاي متغير :

هزينه هاي معتبر اقلامي از هزينه هستند که با تغيير سطح توليد تغيير مي يابند .  به عنوان مثال هر چه مقدار توليد بيشتر شود ، مواد اوليه بيشتري مورد نياز است . در اين بخش نيز بعضي اقلام نسبت به ظرفيت توليد تغيير مي کند ، بستگي آن 100 % نمي باشد . به عنوان مثال با افزايش يا کاهش توليد در حدود کم ، هزينه حقوق کارکنان تغيير نمي کند . ولي در صورتي که افزايش توليد ، منجر به اضافه کاري شود ، هزينه حقوق افزايش مي يابد و يا اگر توليد از سطح خاصي کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجر مي شود ، حقوق نيز کاهش مي يابد . به اين منظور 15 درصد از هزينه حقوق کارکنان به عنوان هزينه متغير منظور مي شود . در ساير مواردي نيز درصدي از اقلام هزينه اي بهاين بخش اختصاص داه مي شود . جدول ( 4-14 ) اقلام هزينه متغير واحد را همراه با درصد وابستگي آن به تغييرات نشان مي دهد .

جدول ( 4-14 )  بر اورد هزينه هاي متغير

| شرح | درصد ( ثابت / کل ) | ارزش کل |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) | ( ميليون ريال ) |
| مواد اوليه وقطعات | 100 | 0/7087 | 0/0 | 0/7078 |
| حقوق و مزاياي کارکنان | 15 | 5/86 | 0/0 | 5/86 |
| انواع انرژ ي | 80 | 8/669 | 0/0 | 8/669 |
| هزينه تعميري و نگهدار ي | 90 | 4/173 | 0/0 | 4/173 |
| هزينه هاي پيش بيني نشده توليد ( 0/2 ) درصد | 2/160 | 0/0 | 2/160 |
| هزينه هاي توليد غير مذکور | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| جمع هزينه هاي توليد | 9/8167 | 0/0 | 9/8167 |
| هزينه هاي عملياتي | 85 | 0/97 | 0/0 | 0/97 |
| جمع کل هزينه هاي متغير | 9/8264 | 0/0 | 9/8264 |

5-4 قيمت تمام شده محصول :

با محاسبه هازينه هاي ثابت و متغير طرح  ،کل هزينه هاي طرح مطابق ( 15 – 4 ) جمع بندي مي گردد .

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزينه هاي ساليانه

| شرح | هزينه هاي ساليانه |
| --- | --- |
|  | ( ميليون ريال ) | (هزار دلار ) | ( ميليون ريال ) |
| هزينه ثابت | 8/1306 | 0/0 | 8/1306 |
| هزينه متغير | 9/8264 | 0/0 | 9/8264 |
| جمع کل هزينه هاي ساليانه | 7/9571 | 0/0 | 7/9571 |

با توجه به ظرفيت اسمي واحد  قيمت تمام شده محصول برابر است با :

ريال                      2552450 -  قيمت تمام شده ( متوسط )

6-4 صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح :

کليه محاسبات صومرتهاي مالي ( مشتمل بر سود و زيان و گردش وجوه نقدي و ... ) براي زمان اجراي يک ساله و طي 5 ساله اول بهره برداري و نيز تعاريف و محاسبات شاخص هاي  اقتصادي طرح به طور کامل توسط نرم افزار کامپيوتري انجام گرفته است که نتايج آن ضميمه ( 1 ) ارائه گرديده است .

- 4 ارزيابي مالي واقتصادي طرح :

نتايج محاسبات کامپيوتري صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح حاکي از سود آوري طرح بوده و عمدتاً مي توان به شاخص هاي اصلي آن از قبيل نرخ بازده داخلي ، ميزان توليد در نقطه سربه سر ، سالهاي برگشت سرمايه و نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه نقدي تاکيد نمود که دليل قاطعي بر توجيه پذيري و پايداري اقتصادي طرح و وجود اطمينان کافي در سرمايهگذاري براي احداث اينگونه واحدها مي باشد . در جدول ( 16 – 4 ) اين شاخص ها ارائه شده اند .

جدول ( 16 – 4)  شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح

| رديف | شرح | مقدار |
| --- | --- | --- |
| 1 | نرخ بازده داخلي طرح | 5/21 % |
| 2 | درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد | 2/25 % |
| 3 | درصد سهم منابع داخلي | 0/100 % |
| 4 | درصد توليد در نقطه سر به سر | 4/49 % |
| 5 | سالهاي برگشت سرمايه | 4 سال و 1 ماه |
| 6 | سرمايه گذاري ثابت سرانه ( ميليون ريال ) | 151 |
| 7 | درصد کارکنان توليد به کل کارکنان | 1/73 % |
| 8 | نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه نقدي | 6/31 % |