بنام خدا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

معاونت صنايع كوچك

طرح امكان سنجي

"توليد ترمز اتومبيل"

پاييز 85

فهرست عناوين

فصل اول	صفحه

معرفي محصول.......................................................................................................................................3

معرفي انواع مختلف محصول...............................................................................................................3

مشخصات سيستم ترمز.........................................................................................................................5

فصل دوم

ليست پرسنل غير توليدي...................................................................................................................11

ليست قطعات...........................................................................................................................................12

فرم محاسبه مواد اوليه...........................................................................................................................13

مشخصات عمومي قطعات......................................................................................................................14

مشخصات فني قطعات...........................................................................................................................15

جدول فرايند عمليات.............................................................................................................................36

جدول برنامه ريزي حمل و نقل...........................................................................................................42

فصل سوم

تعيين مساحت كارخانه........................................................................................................................51

محاسبه فضاي كارگاهي........................................................................................................................51

جدول تعيين مساحت مورد نياز بخش هاي توليدي....................................................................52

جدول براورد هزينه ماشين الات و تجهيزات..................................................................................57

جدول براورد هزينه ساختمان هاي مورد نياز.................................................................................60

جدول براورد هزينه تأسيسات.............................................................................................................62

جدول براورد هزينه نيروي هاي انساني............................................................................................64

جدول براورد هزينه سرمايه گذاري ثابت.........................................................................................65

جدول براورد هزينه هاي سال اول توليد......................................................................................67

بازاريابي محصول.................................................................................................................................68

فرم تجزيه تحليل وضعيت بازار.......................................................................................................69

# فصل اول

# معرفي محصول

سيستم ترمز اتومبيل بايد قادر به توقف اتومبيل ،‌جلوگيري از سرعت اضافه در سرازيري ها و همچنين نگه داشتن وسيله نقليه در موقع انحراف از سطح تراز بوده و طوري طرح ريزي گردند كه شدت و ميزان ترمز توشط راننده جهت به كنترل درآوردن ماشين قابل تغيير باشد.

در اثر عمل ترمز يك جسم سايشي ثابت بنام لنت به يك عضو گردان و يك درام يا رتور فشرده مي گردد.عمل جشم سايشي روي سطح چدني محرك ، انرژي حركتي اتومبيل را به انرژي گرمايي در ترمز ها تبديل مي كند.اين گرما توسط هوايي كه در ماوراي ترمزها جزيان دارد مرتفع مي شود.راننده ترمز را به واسطه مكانيسم هاي مكانيكي ،خلا و هيدروليك كنترل مي نمايد قدرت ترمز زمانيكه روكش ساكن بروي سطح ترمز توسط نيروي پدال حركت كند، افزايش مي يابد.حداكثر ميزان ترمز دقيقاً قبل از توقف چرخ واقع شده كه باعث لغزش لاستيك بر سطح جاده مي شود.بنابراين ترمز كردن بستگي به تماس بين چرخ و سطح جاده دارد.وقتي لاستيك بر سطح جاده مي لغزد نيروي ترمز كاهش يافته و كنترل هدايتي چرخها از بين ميرود.

# ترمز هاي اتومبيل

براي ترمز مطمئن ، چندين نوع ترمز استفاده مي شود.هر وسيله نقليه بايد ،‌اجازه قانوني دو سيستم جداگانه ترمز جهت ايمني داشته باشد ، يكي  سيستم اصلي ترمز كه سيستم ناميده شده و به طور هيدروليكي كار مي كند و ديگري سيستم پارك ترمز كه به روش مكانيكي هدايت شده و بايد قادر به توقف ماشين در صورت نقص سيستم اصلي ترمز باشد.

ترمز هاي كاسه اي:

اختلاف اصلي بين طرح ترمزهاي كاسه اي ، اتصال كفشك با محل لنگر و سيلندر چرخ مي باشد .كفشكها بوسيله يك پليت پستي ارتباط پيدا كرده و تقويت مي شوند.پليت پستي به يك سگ دست در ترمز هاي جلويي و در ترمز هاي پشتي به اكسل پيچ شده است.محل لنگر كفشك مزتبط با محور جلويي چرخ براي مشخص كردن نوع كفشك و قطعات آن استفاده مي گردد.انتهاي لنگر كفشك ترمز Heel ناميده مي شود.فشار سيلندر چرخ به انتهاي كفشك ارسال مي شود.وقتي محور ترمز كاسه اي از لبه بطرف Heel كفشك باشد كفشك هدايت كننده ناميده مي شود و وقتي خلاف اين جهت باشد كفشك Traling ناميده مي شود.يك كفشك هدايت كننده به كفشك اين امكان را مي دهد كه به داخل سطح درام هنگاميكه دور محور خود ميگردد ، فرو رود.اين امر سبب مي شود كه كفشك خود تامين انرژي گردد و خود را بيشتر داخل درام فرو برد.در نتيجه اصطكاك افزايش يافته و با همان ميزان نيروي ترمز استعمال شده ،‌وسيله نقليه زود تر متوقف مي گردد،‌عمل خود تامين انرژي ممكن است با يدكي كه به دنبال ماشين مي باشد و به علت شل بودن از ماشين جدا شده و روي زبانه اش مي افتد.زبانه بر سطح جاده كشيده شده و دنباله جدا شده بسرعت متوقف مي گردد ،‌اين نوع خود تاميني انرژي در ترمز ها عمل سروو ناميده مي شود.

كفشك با محور درام بغير از لنگر خود تامين نيستند،‌عمل بين كفشك . درام باعث از بين رفتن اصطكاك لنت ميگردد.اگر به عنوان مثال،يدك از پشت بيفتد و زبانه اش در هوا قرار گيرد به آساني كشيده شود و يا در پستي و بلندي ها جهش نمايد ،‌به آرامي توقف مي نمايد ترمز هاي كاسه اي در بيشتر اومبيل هاي مدرن از كفشك ترمز سروو با دو كفشك عمل كننده در جلو استفاده مي كنند كه هر يك عمل سروو دارند.يكي از كفشك ها ،‌كفشك اوليه و ديگري كفشك ثانويه مي باشد.انتهاي اصلي ار ميان يك كيله قابل تنظيم بنام تنظيم كننده:......به لبه كفشك مي رود. Heel كفشك ثانويه در مقابل ميله لنگر قرار مي گيرد و در مواقع استعمال ، سيلندر چرخ ترمز هاي دوبل توسط فشار آوردن به لبه كفشك مقابل درام ،‌باعث ترمز كردن مي شود.كفشك اوليه عمل دوگانه دارد چون خودش انرژي لازمه را تامين مي نمايد ايم عمل دوبل با يك نيروي بيشتر ار سيلندر چرخ به لبه انتهايي كفشك ثانويه فشار وارد مي كند و اين عمل به نوبه خود باعث عمل دوبل خود تاميني انرژي كفشك مي گردد.عمل دوبل هر دو كفشك ترمز باعث مي گردد تا كفشك ثانويه 75% از نيوري لازمه جهت ترمز كردن فراهم نمايد و بلاعكس \ هنگامي كه لبه كفشك اصلي با لنگر تماس حاصل نمايد ،‌كفشك هاي نرمز عملشان را عوض مي نمايند.

ترمز هاي ديسكي:

ترمز هاي ديسكي انرژي وسايل نقليه را از طريق كفشك هايي كه دارند به ديسك محوري نيرو وارد مي كنند بدست مي آورند.ديسك محوري اغلب روتور ناميده مي شود.

كفشك درون محفظهاي به نام گاليبر نگهداري مي شود .كاليبر  در سگوست يا اكسل تقويت ميشود،‌ديسك يا رتور قسمتي از ترمز به حساب مي آيد يا به آن وصل مي گردد.

فشار هيدروليكي در سيلندر چرخ كفشك ها را در مقابل صفحه ديسك ترمز حركت مي دهد.ترمز هاي ديسكي عمل دوگانه ندارند بنابراين 4 الي 5 برابر بيستر از مقدار نيروي مورد نياز توسط ترمزهاي دوبل ،‌احتياج به نيرو دارند ،‌اغلب ماشين هاي مسافر بري از بوستر ترمز سروو  با ترمز هاي ديسكي براي فراهم كردن اين نيروي مورد نياز استفاده مي نمايند.

ترمز دستي:

نقص ترمز يك ايراد عمومي در بين ماشينهاي قديمي به سمار مي رفت دولت فدرال اين موضوع را دريافت بنابراين قانونهايي به اين مضمون وضع كرد كه تمام اتومبيل ها و كاميونها بايد يك ترمز اضطراري داشته باشند .اين ترمز مجزا از ترمز اصلي كار مي كند.ترمز اصلي در ماشينها مدرن بندرت ايراد پيدا مي كند ولي با اي نحال ترمز كمكي (ترمز دستي)هنوز مورد استفاده است و اغلب در مواقعي كه اتومبيلپارك شده است استفاده مي گردد.بنابراين بنام ترمز پارك معروف است در حالي كه ترمز دستي با سيستم دوبل ترمز اصلي به كار مي رود .كفشك هاي ترمز اصلي و لنت ها نيز براي ترمز دستي مورد استفاده قرار مي گيرند .اهرم ترمز دستي كه توسط راننده به حركت در مي آيد بوسيله يك كابل متعادل كننده كابل ترمز مرتبط است.از متعادل كننده يك كابل جداگانه به كفشك ترمز واقع در چرخ عقب مي رود.متعادل كننده به هر يك از كابلهاي ترمز نيرويي مساوي وارد مي كند .كابل ترمز هدايت شده بداخل ترمز هاي چرخ به ميله اي متصل مي شوند كه در برگشت محور ترمز را بكار مي اندازند تا بطور مكانيكي كفشك ها باز شوند.كاربرد ترمز هاي ديسكي چهار چرخ در ماشينهاي سواري معمولي به علت نياز به نيروي اعمالي غير وابسته ترمز دستي به تعويق افتاده است.مهندسين سيستم هاي ترمز دستي را براي ترمز هاي عقب توسعه داده اند.اين ترمز ها يك تنظيم اتوماتيك براي سايش لنتشان دارند و آنها را مي توان با قيمتي معادل بهاي ترمز هاي كاسه اي توليد نمود ،‌اولين ترمز هاي ديسكي چهار چرخ بطور اختياري و به همان صورتيكه اولين ترمز هاي ديسكي در اتومبيل هاي شخصي ظاهر در اتومبيل هاي بيمه نصب شدند.سيستم ترمز دستي كه با ترمزهاي ديسكي عقب استفاده مي شود مكانيسمي براي ترمز كردن دارد تا به طور مكانيكي در ميان پيستون كاليبر ترمز ديسكي تنظيم كردد.

مشخصات سيستم ترمز :

نوع ترمزي كه توسط سازنده استفاده مي شود بر پايه نيروي مورد نياز توقف ،‌انواع اصطكاك ،‌مورد استفاده شده ،‌مكان سودمندي براي ترمز ها و حداكثر تلاش راننده مي باشد.وقتي چرخها قفل شده و سر خوردهاند ،‌صرفه نظر از تعداد چرخها يا وزن وسيله نقليه ،‌مسافت توقف يكسان است،‌حداكثر قدرت ترمز دقيقا قبل ار قفل شدن چرخها واقع مي گردد و اين لحظه شورع سر خوردن ناميده مي شود.تغيير در باروري يك چرخ يا تاير نقطه شروع سر خوردن را تغيير خواهد داد.و همچنين وقتي ماشين مسير دوراني دارد يا در طي عمل ترمز وزن از بين چرخهاي جلو و عقب منتقل مي شود بار تغييري مي كند.اين امر سبب مي شو كه ماشين در حين عمل ترمز تمايل به شمت جلو داشته باشد.پرتاب سمت جلو مقداري از وزن وسيله نقليه را از چرخهاي عقب به چرخ هاي جلو انتقال مي دهد كه آنرا انتقال مي دهد كه آنرا انتقال وزن حين ترمز مي نامند.

به علت وجود يك وزن انتقال يافته بجلو ،‌ترمز هاي عقب بايد انرژي بيشتري دريافت دارند .ترمزها انرژي وسيله نقليه را به گرما تبديل مي كنند.لنت ترمز از موادي كه رساناي ضعيف حرارت هستند تشكيل شده ، بنابراين بيشتر گرما به كاسه ترمز و صفحه گردان انتقال مي يابد اگر كاسه يا صفحه گردان بوسيله اصطكاك زود تر از سردشدن بوسيله هوا گرم شوند ميزان حرارت سريعاً‌ افزايش مي يابد عمل قطع ترمز زماني است كه ضريب اصطكاك خيلي پايين بيايد بطوريكه ترمزها بروي يك زمين سراشيب طولاني اتفاق مي افتد .قطع ترمز ها ي كاسه اي سريعتر از ترمز هاي ديسكي مي باشد.در ترمز هاي كاسه اي چون لنت قسمت بزرگي از سطح داخلي را مي پوشاند ،‌مكان خنك شونده كمتري وجود دارد از طرف ديگر كفشك ها ترمز ديسكي بخش كوچكي از صفحه گردان را مي پوشانند.بنابراين زمان زيادي براي خنك شدن و چرخيدن صفحه گردان لازم است.به علاوه اغلب صفحه هاي گردن داراي پره ها ي خنك كننده در بين هر صفحه از ديسك مي باشند.هنگام حركتوسيله نقليه هواي خنك كننده اطراف كاسه و صفحه گردون جريان مي يابد تا گرما را برطرف سازد .فاكتور ديگر حرارت كه بر قطع ترمز اثر مي كند انبساط كاسه يا صفحه گردون مي باشد.ضخامت ترمز كاسه اي (قطر ترنز كاسه اي)زمانيكه كاسه گرم مي شود افزايش مي يابد.قوس كفشك به اندازه كاسه طويل نخواهد بود بنابر اين لنت فقط با وسط قوس كفشك تماس حاصل خواهد كرد همچنين نيروي توقفي احتياج به فشار پدال بيشتر داشته و اين به نوبه خود حرارت را در محل تماس لنت و درام افزايش مي دهد.ادامه دادن ترمز مشكل را تا زمانيكه ترمز با وجود نيروي پدال بي اثر گردد حادتر مي كند با گرم شدن صفحه گردون ضخامت آن زياد مي گردد ولي اين امر بحراني نيست چون پره ها در سمت ديسك صفحه گردون نيروي ترمز را فراهم مي كنند.طول و عرض صفحه هاي ترمز تقريباً هميشه ثابت باقي مانده بنابراين انبساط صفحه گردون اثر كپي بر ترمز دارد.در طي استفاده لزوماً ترمز هاي كاسه اي دوبل در مقايسه با نيروي وارده بر پدال ديرتر عمل ترمز كردن صورت مي پذيرد .به هر حال ،آنها تحت تاثير اختلاف ضريب اصطكاك ترمز از چرخي به چرخ ديگر قرار مي گيرند اين امر سبب تمايل چرخهايي اتومبيل با بيشترين ضريب اصطكاك در طي عمل ترمز به سمت جلو مي شود وقتي اين تمايل به سمت جلو وجود داشته باشد نه نتها كفشك اوليه كارايي خود را در طي عمل قطع از دست مي دهد بلكه نمي توند كفشك ثانويه را بكار اندازد.در ميان انواع مختلف ترمز ،‌ترمزهاي دوبل بيشترين احتمال قطع دارند .

كشتاورترمز:

در زمان استعمال ترمز كاسه يارتور كه به وسيله لنگرها نگه داشته مي شوند.لنگرها يا كفشك ها يا لنگر هاي كاليپر را از محل قرار گيريشان حركت مي دهند.اين عمل گشتاور ترمز ناميده مي گردد.ميزان گشتاور توسط ارتفاع محور معين مي گردد كه بازوي گشتاور در واحد فيت و نيروي متوقف كننده بين تاير و سطح جاده در واحد پوند محاسبه مي شود.گشتاور ترمز در طي يك توقف ناگهاني بيش از شتاب گشتاور در خنكي كامل است بنابر اين اعضاي حمايت كننده ترمز و لنگرها بايد به اندازه كافي قوي باشند تا بتوانند اين بار گشتاور بالاي ترمز را تحمل نمايند.

ترمز هاي كاسه اي دوبل:

از نيمه دهه 1970 ترمز كاسه اي دوبل فقط در تر مز هاي عقب بكار كي رفتند .مجموعه ترمز مونتاژ شده بوسيله يك Plate پشتي به عنوان يك حفاظ عمل مي كند و نمي گذارد غبار به صفحه ترمز بچسبد.انتهاي فوقاني كفشك ها توسط فنر هاي برگشت دو مجاورت لنگر  قار مي گيرند.و يك فنر كوتاه قسمت تحتاني را در مقابل يك پيچ تنظيم چرخ گردان قرار مي دهد پين هاي پايين نگهدارنده با فنر و محفظه فنر كفشك ها را در مقابل صفحه تماس روي Plate پشتي مي چرخاند.كابلها ، ميله هاو فنر هاي خود تنظيم كننده ،‌براي زمانيكه لقي زيادي بين كفشك و كاسه وجود دارد افزوده شده اند تا تنظيم كننده چرخ گردان را به صورت اتوماتيك برگرداند.نرمز هاي عقب از يك كابل فعال كننده ميله تنظيم ترمز دستي و محور استفاده مي كنند كه وقتي ترمز دستي استعمال مي شود بطور مكانيكي كفشك ها را بكار برد.يك سيلندر چرخ ذربين كفشك ها دقيقاً‌ زير لنگر پين و راهنما قرار گرفته است.سيلندر چرخ كه لنت ها را به هممتصل مي سازد.گاهي اوقات راهنماي سوپاپ تحريك كننده ناميده مي شود.اين مجموعه بودن نقص مونتاژ شده ،‌توسط يك درام ترمز احاطه شده كه روي چرخ سوار شده است.

لنت ها:

لنت ترمز عمدتاً از فيبر مقام حرارتي ساخته شده  كه با يك ماده مصنوعي مقاوم درد داي بالا تركيب شده است.بقيه مواد سرب ،روي،برنج،مس،گرانيت و سراميك براي دادن خاصيت مقاومت حرارتي و ضريب اصطكاك به لنت افزوده شده اند.لنت ترمز مي تواند تا دماي بالايي در حد °600 درجه فارنهايت(°360)مقاومت نمايند.

كفشكها:

كفشك هاي ترمز يك تكيه گاه فلزي براي لنت مي باشد آنها داراي يك بافت حمايت كننده كه در روي آن فنر ها تحريك كننده ها و لنگر ها قرار دارند ،‌مي باشند ،‌لنتها در هر دو نوع ترمز هاي ديسكي و كاسه اي بوسيله پرچها بسته مي شوند لنگر تعبيه شده در كفشك ترمز فعاليت سروو كه بوسيله كفشك ها مهيا مي شوند را كنترل مي نمايند.وقتي لنگر به طرف مركز ترمز حركت نمايند عمل سروو افزايش مي يابد اگر لنگر خيلي به سمت جلو حركت نمايد ترمز ها مثل يك كلاچ قفل كي شوند و لنگر بايد براي آزاد شدن كفشك ها به سمت عقب حركت نمايند البته اين عمل بر ترمز ها مضر خواهد بود سيستم هاي خدماتي ترمز طوري طرح ريزي شده اند كه چرخ ها با كمتر از 1001ط نيرو بر پدال ترمز قفل شوند.در هنگام قفل چرخ ها ميزان اصطكاك بين لاستيك و سطح جاده به حداكثر مي رسد.

سيلندر چرخ:

عمل ترمز بوسيله فشار هيدروليكي واقع در سيلندر چرخ امنجام مي گيرد در انتهاي سيلندر چرخ پيستون وجود دارد.درون هر پيستون دو كاسه نمك دور ميله دابط و انتهاي سيلندر بسته شده تا هر گونه آلودگي را از سيلندر دور سازد وقتي فشار در سيلندر چرخ به اندازه كافي وجود داشته باشد ،روغن ،پيستون و كفشك ها را به طرف بيرون رانده تا لنت ترمز به درام اتصال يابد لنتها در شرايط عدماستعمال بين010/0 تا 015/0 اينچ يا 25/0 تا 38/0 ميليمتر درام مي باشند.

به طوري كه كفشك بسيار كم مي تواند حركت نمايد.وقتي فشار روغن از بين مي رود فنر هاي بر گرداننده كفشكهاي ترمز را از درام مقابل لنگر بر مي گردانند كفشكهاي باز گرداننده همچنين يبه پيستون سيلندر چرخ فشار مي آورند تا به حالت اوليه خود بر گردند اين امر كمي از روغن به مخزن روغن بر مي گرداند.

سيلندر اصلي:

سيلندر اصلي داراي بدنه اي قالب ريزي شده شامل مجراي سيلندر و مخزن روغن و مجراهاي عبور روغن مي باشد يا به عنوان ق5سمتي از بدنه قالب ريزي شده و يا قسمت پلاستيكي جدايي مي باشد.مجراها يا قطعات در بين مخزن و مجراي سيلندر سوراخ شده تا روغن بسهولت به سيستم وارد و يا به مخزن برگردد.در سيلندر اصلي دوبل يك پيستون اوليه و يك پيستون ثانويه تعبيه شده است.نيروي اتعمال شده بر ميله رابط (اهرم پدال ترمز ) به پيستون اوليه فشار وارد ميكند.پيستون اوليه توسط كاسه نود اوليه و ثانويه فيكس شده است در استعمال عادي پيستون ثانويه توسط نيوري هيدورليكي كه در روغن بين پيستون اوليه و ثانويه توليد مي شود حركت ميكند.پيستون ثانويه توسط يك كاسه نود اصلي ،كاسه نمد ثانويه و يك كاسه وارانه فيكس شده است.هر نيمه سيلندر اصلي شامل يك مخزن روغن جدا،مجراي متعادل كننده، مجراي هواگيري ،‌مجراي خروجي و يك شير برگشت يك طرفه در مجراي خروجي مي باشد.در بحث ذيل به موقعيت پيستونهاي اصلي زمانيكه ترمز ها استعمال مي شوند توجه كنيد.ميله رابط براي استعمال ترمز ها شروع به حركت كرده و اين امر كاسه نمد پيستون اوليه را روي مجراي متعادل كننده حركت مي دهد و مجرايي كه بطرف مخزن ميرود را مي بندد.به محض بسته شدن مجراي متعادل كننده ، فشار در بين كاسه نمد پيستون اوليه و كاسه نمد وارونه پيستون ثانوبه توليد مي گردد زمانيكه فشار بين پيستون ها افزايش يا بد پيستون ثانويه شروع به حركت كرده و مجراي متعادل كننده را مي بندد وقتي پيستون اوليه توسط اهرم ترمز و ميله ابط بيشتر بطرف سوراخ حركت نمايد فشار افزايش مي يابد.فشار اوليه برا وارد كردن نيرو بر پيستون ثانويه در سيلندر اصلي ادامه پيدا مي كند.روغن(در ترمز هاي كاسه اي)شير برگشت يكطرفه را بطرف لوله هاي ترمز حركت مي دهد.كاسه نمد ثانويه پيستون ، جهت انتقال روغن ترمز بكار رفته و هنگام حركت خود بجلو آن را نيز هدايت ميكند.روغن در طي عمل مكش ، پيرامون قسمت پشتي كاسه نمد اوليه حركت مي كند.كار اصلي كاسه نمد ثانويه روي پيستون اوليه جلوگيري از نشت خارجي سيلندر است.هر نشتي كه اطراف كاسه نمد ثانويه روي پيستون اوليه ،‌جلوگيري از نشت خارجي سيلندر است.هر نشتي كه اطراف كاسه نمد اوليه بروز نمايد از طريق مجراي هواگيري كه بين كاسه نمدهاي اوليه و ثانويه قرار دارد به مخزن برمي گردد و كاسه نمد ثانويه در پيستون ثانويه ، با روشي مشابه كار مي كند ، با اين تفاوت كه ار حركت روغن به طرف پيستون سيلندر اصلي هيچيك ار مجرا هاي هواگيري بسته نمي باشند اين امر هائز اهميت است.زيرا ميزان روغني كه در كاسه نمد ثانويه نگهداري مي شود نبايد بيشتر از فشار اتمسفري باشد.

مكش:

مكش زماني اتفاق مي افتد كه پدال ترمز سريعاً عمل نمايد .عمل مكش به روغن دورن خطوط ترمز و سيلندر چرخ سريعتر از زمان بازگشت به يلندر اصلي نيرو وارد مي كند .روغن اضافي كه به خطوط ترمز نيرو وارد ميكند سبب افزايش در ارتفاع پدال ترمز مي شود.اين روغن اضافي لقي زائد را از بين پيستون سيلندر چرخ-لنت و صفحه ترمز از بين مي برد.مسير گردش پدال –پدال موقتاً بالايي را بوجود مي آورد تا ترمز استعمال گردد.مكش امكان پذير مي باشد.زيرا پيستون سيلندر اصلي مي تواند سريعت از فنر كفشك ترمز برگردد يا گردش كاسه نمد كاليپر پيستون را به محلش باز گرداند.اين امر در سيلندر اصلي فشار منفي توليد مي كند ،‌جاييكه طبيعتاً‌ فشار مثبت دارد ، اين فشار منفي باعث مي شود تا كاسه نمدهاي اصلي از ديوارهسيلندر اصلي دور شوند.روغن اضافي كه بوسيله كاسه نمدهاي ثانويه حمل شده اند فضاي بالاي كاسه نمد اوليه را پر مي كند هنگامي كه پيستونها دوباره بطرف سيلندر حركت مي كنند ، روغن اضافي ارتفاع پدال را زياد خواهد نمود.اين امر يك فاكتور جهت ايمني در سيستم ترمز مي باشد.وقتي ترمز ها در حالت عادي هستند پيستونهاي سيلندر اصلي به حال نرمال برميگردند پيستونها به سيلندر هاي چرخ برمي گيردند.يان امر روغن اضافه را به مخزن دورن مجراي متعادل كننده بر ميگرداند.مجراي متعادل كننده راهي براي وارد يا خارج شدن روغن از سيستم هيدروليكي است در هنگامي كه روغن بر اثر تغيير دما انبساط يا انقباض مي يابد.

كفشكهاي ترمز:

همانطور كه اشاره شد كفشكها از جنس فلز هستند كه به يك لنت محكم وصل شده اند.لنت بايد بادوام باشد در طي يك ترمز شديد،كفشكها ممكن است بر درام توسط نيرويي معدل 1000 پوند(Kg453)فشرده گردند.از آنجايي كه اصطكاك با بار افزايش مي يابد اين امر يك كشش اصطكاكي روي درام ترمز توليد ميكند كه باعث اعمال ترمزي قوي بر روي چرخها مي گردد.همچنين مقدار زيادي گرما توسط اصطكاك بين كفشك ها و درام توليد ميشوند.وقتي دو دست بشدت بهم ماليده ميشود گرم ميشود .متشابهاً وقتي كه درام به كفشك ماليده ميگردد هر دو گرم ميشوند در واقع در طي ترمز شديد ممكن است حرارت به 500 درجه فارنهايت برسد.مقداري از اين حرارت از طريق لنت هاي ترمز به كفشكها و صفحه ترمز انتقال مي يابد ،‌و از آنجا به هواي اطراف منتقل مي گردد.ولي بيشتر آن توسط ديسك با درام ترمز جذب ميگردد.بعضي درامهاي ترمز پره هاي خنك كننده دارند تا گرما را سريعتر برطرف نمايند.ديسك در دو طرف خود حفره هايي دارند.در اين محل پره هايي  براي بر طرف كردن گرما وجود دارد ئماي بالا به علت سوزاندن ،براي ترمز ها مضر است.همچنين با درام ها ئانت هاي گرم عمل ترمز اثر كمتري دارد و اين دليل قطع ترمز وقتي كه آنها بمدت طولاني و به طور مداوم مثل پايين آمدن از كوه استفاده شوند مي باشد.معمولاً پيستوها در سيلندر هاي چرخ ،‌چرخهاي جلو بزرگتر هستند علت اين است كه وقتي ترمز اعمال مي شود ،‌حركت ماشين به سمت جلو بيشتر وزن را بر روي چرخهاي جلو مي اندازد.بنابراين نيروي بيشتري بايد توسط ترمز هاي چرخهاي جلو جهت متوازن نمودن عمل ترمز اعمال مي گردد.فشار هيدروليكي از سيلندر اصلي ،بين دو ----پيستون اعمال شده و پيستون را به بيرون مي راند.سپس پين هاي فعال كننده به كفشك ترمز فشار وارد ميكنند و آنها را تحت تماس با درامهاي ترمز قرار ميدهند.-----هاي پيستون طوري شكل گرفته اند كه فشار هيدروليكي آنها را محكم به دبواره سيلندر چرخ مي فشارد اين امر يك آب بندي خوب را مهيا مي سازد كه روغن را در سيلندر نگه مي دارد.در خط برگشت وقتي پاهاي راننده از پدال ترمز برداشته شودكشش فنر در اهرم ترمز و فشار فنر مقابل پيستون به سيلندر اصلي حركت ميكند كشش فنر هاي كفشك ترمز ،‌كفشك هاي نرمز را وادار به دور شدن از درام هاي ترم مي كند و بنابراين پيستونهاي سيلندر چرخ را به اين ترتيب روغن از سيلندر هاي چرخ به سيلندر اصلي به هر حالدر سيستم نشان داده شده ؛مقداري فشار در لوله توسط سوپاپ اصلي به هر حال در سيستم نشان داده شده ، مقداري فشار در لوله ها توسط سوپاپ مسدود كننده محبوس مي شود.

فصل دوم

ليست پرسنل غير توليدي

(اداري(سرويس دهنده پرسنل)

- پشتيباني(سرويس دهنده به توليد)

| رديف | نام قسمت | كد قسمت | نام شغل | تعداد پرسنل | شرايط احراز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مدرك تحصيلي | سابقه كار |
| 1 | رياست |  | مدير عامل | 1 | فوق ليسانس |  |
| 2 | معاونت |  | معاون مدير عامل | 1 | فوق ليسانس |  |
| 3 | مالي اداري |  | مدير مالي واداري | 1 | ليسانس |  |
| 4 | مالي و اداري |  | كارشناس | 2 | ليسانس |  |
| 5 | برنامه ريزي توليد |  | مدير برنامه ريزي و توليد | 1 | ليسانس |  |
| 6 | برنامه ريزي و توليد |  | كارشناس | 3 | ليسانس |  |

# ليست قطعات محصول

| رديف | كد قطعه | نام قطعه | مشخصات فلي با شماره نقشه | تعداد در واحد | ساده يا مركب | ساخت يا خريد | محل ساخت يا خريد | جنس | ابعاد فيزيكي ط-ع-1 | ملاحظ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB-01-001 | پوسته سيلندر ترمز |  | 1 | ساده | ساخت | داخلي | چدن خاكستري |  |  |
| 2 | CB-01-002 | پيستونهاي داخلي |  | 2 | ساده | ساخت | داخلي | فولاد خوش تراش |  |  |
| 3 | CB-01-003 | رينگ لاستيكي |  | 2 | ساده | ساخت | داخلي | SBR+NR |  |  |
| 4 | CB-01-004 | گروگيرهاي دو طرف سيلندر |  | 2 | ساده | ساخت | داخلي | ‍CR |  |  |
| 5 | CB-01-005 | فنر |  | 1 | ساده | ساخت | داخلي | سنتول فولاد فنري |  |  |
| 6 | CB-01-006 | پيچ هواگيري |  | 1 | ساده | ساخت | داخلي | فولاد خوش تراش |  |  |
| 7 | CB-01-007 | درپوش بين هواگيري |  | 1 | ساده | ساخت | داخلي | پلي اتيلن |  |  |
| 8 | CB-01-008 | درپوش پلاستيكي |  | 1 | ساده | ساخت | داخلي | پلي اتيلن |  |  |

نام محصول:سيلندر ترمز و متعلقات		كد:			فرم-پ

نام زير متعلقات:

# فرم محاسبه مواد اوليه و قطعات مورد نياز

نام محصول:		كد:		فرم-ث

نام زير مجموعه قطعات:

| رديف | كد قطعه | نام قطعه | تعداد در واحد | شرح مواد و قطعات مورد نياز | مشخصات فني مواد | مقدار لازم براي يك قطعه | توليد سالانه قطعه | مقدار لازم براي توليد سالانه Ton | درصد دور ريزو ضايعات | مقدار تعديلي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB-01-001 | پوسته سيلندر | 1 | چدن خاكستري |  | Gr226 | 210000 | 46/47 | 50% | 19/71 |
| 2 | CB-01-002 | پيستونهاي لاستيكي | 2 | فولاد خوش تراش |  | Gr37 | 420000 | 54/15 | 20% | 65/18 |
| 3 | CB-01-003 | رينگ لاستيكي | 2 | SBR+NR |  | Gr4 | 420000 | 68/1 | 5% | 764/1 |
| 4 | CB-01-004 | گردگيرهاي دو طرف سيلندر | 2 | CR |  | Gr3 | 420000 | 26/1 | 5% | 313/1 |
| 5 | CB-01-005 | فنر | 1 | مفتول فولاد فنري |  | Gr5/5 | 210000 | 155/1 | 5% | 2128/1 |
| 6 | CB-01-006 | پيچ هوا گيري | 1 | فولاد خوش تراش |  | Gr5 | 210000 | 05/1 | 20% | 26/1 |
| 7 | CB-01-007 | درپوش پيچ هوا گيري | 1 | پلي اتيلن |  | Gr9/0 | 210000 | 189/0 | 5% | 1985/0 |
| 8 | CB-01-008 | درپوش لاستيكي | 1 | پلي اتيلن |  | Gr3/0 | 210000 | 163/0 | 5% | 0662/0 |

# ليست مواد اوليه و قطعات خريدني مورد نياز

نام محصول:سيلندر ترمز		كد:		فرم-ج

| رديف | شرح مواد و قطعات | مشخصات فني | مقدار سالانه Ton | نوع واحد بار Gr | ابعاد استاندارد واحد بار(ط-ع-1) | مقدار در واحد بار | سياست خريد | بهاي واحد ريال | بهاي كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چدن خاكستري | Ccz0 | 94/71 | 2/0 |  |  | داخلي | 8000 |  |
| 2 | فولاد خوش تراش |  | 65/18 | 2/0 |  |  | داخلي | 6000 |  |
| 3 | SBR+NR |  | 764/1 | 2/0 |  |  | داخلي | 10000 |  |
| 4 | CR |  | 323/1 | 2/0 |  |  | داخلي | 4000 |  |
| 5 | مفتول فولاد فنري |  | 2829/1 | 2/0 |  |  | داخلي | 8000 |  |
| 6 | پلي اتيلن |  | 2947/0 | 2/0 |  |  | داخلي |  |  |

ليست مواد اوليه و قطعات خريدني مورد نياز

| رديف | شرح مواد و قطعات | مشخصات فني | مقدار سالانه(تن) | نوع واحد بار | ابعاد استاندارد واحد بار (ط-ع-1) | مقدار در واحد بار | سياست خريد | بهاي واحد(ريال) | بهاي كل(ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چدن خاكستري | CCZO | 71.9 | Kg |  |  | خريد داخلي | 8000 | 57.52*107 |
| 2 | فولاد خوش ترش |  | 18.65 | Kg |  |  | خريد داخلي | 6000 | 11.946*107 |
| 3 | SBR+NR |  | 1.764 | Kg |  |  | خريد داخلي | 10000 | 17.46*106 |
| 4 | CR |  | 1.323 | Kg |  |  | خريد داخلي | 10000 | 23.23*106 |
| 5 | مفتول فولاد فنري |  | 1.2528 | Kg |  |  | خريد داخلي | 4000 | 48.512*105 |
| 6 | پلي اتيلن |  | 0.2647 | Kg |  |  | خريد داخلي | 8000 | 21.176*105 |

نام محصول: سيلندر ترمز		كد:CB01000	فرم-ج

فرم محاسبه مواد اوليه و قطعات مورد نياز

نام محصول:سيلندر ترمز	كد:CB01000	فرم-ث

| رديف | كد قطعه | نام قطعه | تعداد در واحد | شرح مواد و قطعات مورد نياز | مشخصات فني مواد | مقدار لازم براي يك قطعه(گرم) | توليد سالانه قطعه | مقدار لازم براي توليد سالانه(تن) | درصد دور ريز و ضايعات | مقدار تعديلي(تن) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB01001 | پوسته سيلندر | 1 | چدن خاكستري | CCZO | 227 | 210000 | 46/47 | 50% | 19/71 |
| 2 | CB01002 | پيستوهاي داخلي | 2 | فولاد خوش تراش |  | 37 | 420000 | 54/15 | 20% | 65/18 |
| 3 | CB01003 | رينگ لاستيكي | 2 | SBR+NR |  | 4 | 420000 | 68/1 | 5% | 764/1 |
| 4 | CB01004 | گروگير هاي دو طرف سيلندر | 2 | CR |  | 3 | 420000 | 26/1 | 5% | 213/1 |
| 5 | CB01005 | فنر | 1 | مفتول فولاد فنري |  | 5/5 | 210000 | 155/1 | 5% | 2128/1 |
| 6 | CB01006 | پيچ هواگيري | 1 | فولاد خوش تراش |  | 5 | 210000 | 05/1 | 20 | 26/1 |
| 7 | CB01007 | درپوش يچ هواگيري | 1 | پلي اتيلن |  | 9/0 | 210000 | 189/0 | 5% | 1985/0 |
| 8 | CB01008 | درپوش لاستيكي | 1 | پلي اتيلن |  | 3/0 | 210000 | 063/0 | 5% | 0662/0 |

فرآيند عمليات

نام كارخانه: نام محصول اصلي:سيلندر ترمز و متعلقات	كد:CB-01-000

نام محصول مورد بررسي:سيلندر  ترمز

نام قطعه مورد بررسي:پوسته سيلندر ترمز

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | ريخته گري | كوذره ذوب حرارتي | صفحه بدل و قاب | 24 | 81 | 1 | 1 | 4*3*5 |  |
| 2 |  | پليسه گيري | شات پلاست | سگ دستي | 9 |  | 1 | 1 | 4*5/7*5/7 |  |
| 3 |  | تراشكاري | ماشين تراش | فيكسچر | 30 |  | 12 | 12 | 2*36*48 |  |
| 4 |  | فرز كاري | فرز | ابزار مجراي | 10 |  | 4 | 4 | 3*4/9*4/9 |  |
| 5 |  | خزينه كاري | خزينه | - | 5 |  | 2 | 2 | 5/0*2*2 |  |
| 6 |  | برتو كاري | برتو | - | 5 |  | 2 | 2 | 5/0*2*2 |  |
| 7 |  | هومنينگ | هومنينگ | - | 10 |  | 4 | 4 | 3*10*10 | عمليات هومنينگ در دو مرحله انجام مي گيرد |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:رينگ پلاستيكي

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | پرس پخت | پرس پخت | قالب |  |  | 3 | 3 | 3*12*12 |  |
| 2 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:پيستونهاي داخلي

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | سري تراش | سري تراش (مخصوص پيستون) | - |  |  | 4 | 4 | 3*14*14 |  |
| 2 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:گروگيرهاي دو طرف سيلندر

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | پخت پرس پلاستيكي | پرس پخت | قالبها |  |  | 3 | 3 | 3*12*12 |  |
| 2 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:پيچ هواگيري

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | سري تراش | سري تراش (مخصوص پيچ هواگيري) |  |  |  | 8 | 8 | 3*28*28 |  |
| 2 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | سوراخ كاري | دريل |  |  |  | 4 | 4 | 3*10*10 |  |
| 4 |  | فرز كاري | فرز | ابزار مجراي |  |  | 4 | 4 | 3*4/9*4/9 |  |
| 5 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | كروماته كاري | وان كروماته |  |  |  | 1 | 1 | 2*5/2*5/3 |  |
| 7 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:درپوش پيچ هواگيري

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | پخت پرس پلاستيكي | پرس پخت | قالبها |  |  | 3 | 3 | 3*12*12 |  |
| 2 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول فرآيند عمليات

نام كارخانه:

نام محصول اصلي:		كد:

نام محصول مورد بررسي:

نام قطعه مورد بررسي:فنر

| رديف | مرحله | شرح عمليات | ماشين | ابزار آلات | زمان استاندارد دقيقه | ظرفيت ماشين در ساعت | احتياجات | جزئيات هر مرحله ساخت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد ماشين | تعداد كارگر | فضاي مورد نياز |  |
| 1 |  | فنر پيچي | فنر پيچ | قالب | 6 |  | 4 | 4 | 3*8/14*8/10 |  |
| 2 |  | سنگ رني | سنگ دستي |  | 4 |  | 2 | 2 | 1*3*3 |  |
| 3 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | عمليات حرارتي | كوره عمليات حرارتي |  |  |  | 2 | 2 | 3*5*5 |  |
| 5 |  | بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول :سيلندر ترمز		  كد:CB01000

نام قطعه:پوسته سيلندر		 كد:CB01000

| شرح رويداد | شرخ مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل چدن از انبار مواد به كارگاه ريخته گري | گارگاه ريخته گري | بالت | 31 m | حمل توسط بالت دستي |
|  | ريخته گري | گارگاه ريخته گري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت پليسه گري | گارگاه ريخته گري |  |  |  |
|  | پليسه گري | گارگاه ريخته گري |  |  |  |
|  | بازرسي بعد از پليسه گيري |  |  |  |  |
|  | حمل به كارگاه ماليكاري |  | بالت | 183 m | حمل توسط بالت دستي |
|  | انبار موقت جهت تراش | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | تراش كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | حمل به محل فرز كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت فرز كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | فرز كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | انبار سوخت خزينه كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | خزينه كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت برتو كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | برتو كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت هولينگ I |  |  |  |  |
|  | بازرسي |  |  |  |  |
|  | هومنينگ II | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | بازرسي و روغن كاري | كارگاه مالينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت حمل |  |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ | سالن مونتاژ | بالت | 44 m | حمل توسط بالت دستي |
|  | مونتاز رينگ و فنر به پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ پيستونها و گروگيرها | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ پيچ هواگيري روي پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ در پوش روي پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت حمل | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | حملبه انبار محصول |  |  | 85 m | حمل توسط بالت دستي |
|  | انبار | انبار محصول |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:		كد:

نام قطعه:پيستونهاي داخلي	كد قطعه:CB01002

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل فولاد خوش تراش از انبار | كارگاه ماشينكاري | بالت | 214m | محل توسط بالت دستي |
|  | تاخير جهت سري تراشي | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | بازرسي | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت مونتاژ گيروگيرها | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | مونتاژ گروگيرها روي پيستون | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت تا زمان حمل | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت جهت مونتاژ | كارگاه ماشينكاري |  |  |  |
|  | مونتاژ پيستونها و گيروگير ها روي پوسته |  |  | 129 | حمل توسط بالت دستي |
|  | مونتاژ پيچ هواگيري | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ در برش گروگير | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | انبار موقت تا رمان حمل | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | حمل به انبار محصول | سالن مونتاژ |  | 85 | حمل توسط بالت دستي |
|  | انبار محصول |  |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:		كد:

نام قطعه: رينگ لاستيكي          كد قطعه:CB01002

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل از انبار مواد غير فلزي به پخت پرس |  | بالت | 12m | حمل توسط بالت |
|  | انتطار جهت پخت پرس | پخت پرس |  |  |  |
|  | پخت پرس | پخت پرس |  |  |  |
|  | بازرسي |  |  |  |  |
|  | انبار موقت تا رمان حمل |  |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ |  |  | 84m | حمل توسط بالت |
|  | انبار موقت تا مونتاژ | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ رينگ روي پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ پيستونها و گيروگير ها روي پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ پيچ هواگيري | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ در برش | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | انبار موقت تا رمان حمل | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | محل انبار محصول |  | بالت | 85m | حمل توسط بالت |
|  | انبار محصول | انبار محصول |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:			كد:

نام قطعه:گروگيرهاي دو طرف سيلندر	كد قطعه:CB01004

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل از انبار غير فلزي به پخت پرس |  |  | 12m | حمل توسط بالت دستي |
|  | انتظار جهت پخت پرس | پخت پرس |  |  |  |
|  | بازرسي | پخت پرس |  |  |  |
|  | انبار موقت تا زمان حمل |  |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ |  |  | 84 | حمل توسط بالت دستي |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:		كد:

نام قطعه:فنر		كد قطعه:CB-01-005

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل از انبار فلزي به كارگاه ماشين كاري |  |  |  |  |
|  | انتظار جهت فنر پيچي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | فنر پيچي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | بازرسي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت قبل از لنگ كاري | ماشينكاري |  |  |  |
|  | لنگ كاري و خم كاري | ماشينكاري |  |  |  |
|  | كنترل و بازرسي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | انبار موقت قبل از عمليات حرارتي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | عمليات حرراتي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | بازرسي | ماشينكاري |  |  |  |
|  | انتظار براي حمل | ماشينكاري |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ |  | پالت | 5/139 |  |
|  | انبار موقت قبل ازمونتاژ | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ فنر روي پوسته | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | انبار موقت قبل از مونتاژ نهايي | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ نهايي | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | انبار موقت قبل از حمل | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | حمل به انبار محصول |  | بالت | 5/85 |  |
|  | انبار محصول | انبار محصول |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:

كد:

نام قطعه:پيچ هوا گيري

كد قطعه:CB-01-006

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | نوع ظرف يا واحد بار | مسافت حمل | روش حمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حمل از انبار به كارگاه ماشينكاري |  |  | بالت | 5/237 |
|  | انتظار جهت سري تراشي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | سري تراشي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | بازرسي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | انتظار جهت حمل به سوراخكاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | سوراخكاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | سوراخكاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | فرز كاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | انتظار جهت بازرسي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | بازرسي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | انبار قبل از كروماته كاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | كروماته كاري | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | بازرسي | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | انتظار جهت حمل به سالن مونتاژ | كارگاه ماشين كاري |  |  |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ |  |  | 5/139 |  |
|  | انبار موقت قبل ز مونتاژ | سالن مونتاژ |  |  |  |
|  | مونتاژ نهايي |  |  |  |  |

جدول برنامه ريزي حمل و نقل

نام محصول:

كد:

نام قطعه:درپوش پيچ هواگيري

كد قطعه:CB-01-007

| شرح رويداد | شرح مختصر رويداد | نام بخش | مسافت حمل |
| --- | --- | --- | --- |
|  | حمل از انبار غير فلزي به كارگاه جهت پخت پرس |  | 5/37 |
|  | انتظار جهت پخت پرس | كارگاه پخت پرس |  |
|  | پخت پرس لاستيكي | كارگاه پخت پرس |  |
|  | انتظار قبل از بازرسي | كارگاه پخت پرس |  |
|  | بازرسي | كارگاه پخت پرس |  |
|  | انتظار قبل از حمل به مونتاژ | كارگاه پخت پرس |  |
|  | حمل به سالن مونتاژ |  | 5/84 |
|  | انتظار جهت مونتاژ نهايي | سالن مونتاژ |  |
|  | مونتاژ نهايي | سالن مونتاژ |  |
|  | انتظار قبل از حمل به انبار | سالن مونتاژ |  |
|  | حمل به انبار محصول |  |  |
|  | انبار محصول |  |  |

فصل سوم

تعيين مساحت كارخانه

1-محاسبه مساحت بخشهاي توليدي

محاسبه مساحت بخشهاي توليدي بر اساس روش مركز توليد صورت گرفته است در اين روش ابتدا مساحت ايستگاههاي كاري محاسبه مي شود.كه در اين كار در جدول «تعيين مساحت مورد نياز بخشهاي توليدي»به تفكيك انجام شده ىسپس مساحت مورد نياز جهت راهرو ها و حمل و نقل آن اضافه مي شود.تا مساحت آن بخش خاص شود.به منظور پيش بيني فضاي توسعه آتي نيز به ميزان 25%‌در بخشهاي توليدي و 50% در بخشهاي غير توليدي به فضاي محاسبه شده افزوده مي گردد.

محاسبه فضاي مورد نياز كارگاه ريخته گري :

راهرو ها 28% +‌ فضاي موردنياز ايستگاه هاي كاري(ماشين –اپراتور-ابزارآلات)

23*27=28%+(18*21)

25% نيز به منظور پيش بيني طرح توسعه آتي به ابعاد بدست آمده اضافه كنيم.

ابعاد فضاي مورد نياز جهت كارگاه ريخته گري

28*34=25% + (23*27)

محاسبه فضاي مورد نياز كارگاه پخت پرس:

19% + فضاي موردنياز ايستگاه هاي كاري(ماشين –اپراتور-ابزارآلات)

21*21=19% + (18*18)

25% نيز به منظور پيش بيني طرح توسعه آتي به ابعاد بدست آمده اضافه مي كنيم.

ابهاد فضاي مورد نياز جهت كارگاه پخت پرس

26*26=25% +(21*21)

محاسبه فضاي مورد نياز كارگاه ماشين كاري:

20% + فضاي موردنياز ايستگاه هاي كاري(ماشين –اپراتور-ابزارآلات)

153*163=20%+(2/128+136)

25%‌ به منظور پيش بيني طرح توسعه آتي به ابعاد بدست آمده اضافه مي كنيم.

ابعاد فضاي مورد نياز جهت كارگاه ماشين كاري

191*203=25%+(153+163)

جدول تعيين مساحت مورد نياز بخشهاي توليدي

| رديف | نام ماشين و تجهيزات كمكي | حداقل ارتفاع (m) | حداكثر فشار كف(Kg/Cm) | مساحت مورد نياز(متر بر مربع) | جمع براي يك ماشين | تعداد ماشين آلات | جمع مساحت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ماشين | تجهيزات كمكي | اپراتور | غيره |  |  |  |  |
| 1 | پرس پخت/قالب ها | 3 | - | 3*3*3 | 5/0*5/0*5/5:0/0*5/0*5/0 | 5:0/0*5/0*5/0 | - | 3*4*4 | 3 | 3*12*12 |  |
| 2 | ماشين دايكست/قالب | 2 | - | 2*2*2 | 5/0*5/0*5/0 | 5:0/0*5/0*5/0 | - | 2*3*3 | 2 | 2*6*6 |  |

نام محصول:		كد:

نام بخش:پرس پخت لاستيك

مساحت اوليه بخش:

بعلاوه تعديلي مواد در جريان ساخت:

ميشود كل مساحت بخش:

جدول تعيين مساحت مورد نياز بخشهاي توليدي

نام محصول:		كد:

نام بخش:ماشين كاري

مساحت اوليه بخش:

بعلاوه تعديلي مواد در جريان ساخت:

مساحت اوليه بخش:

بعلاوه تعديلي مواد در جريان ساخت:

| رديف | نام ماشين و تجهيزات كمكي | حداقل ارتفاع (m) | حداكثر فشار كف(Kg/Cm) | مساحت مورد نياز(متر بر مربع) | جمع براي يك ماشين | تعداد ماشين آلات | جمع مساحت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ماشين | تجهيزات كمكي | اپراتور | غيره |  |  |  |  |
| 1 | ماشين تراش/فيكسچر | 2 | - | 2*2*3 | 5/0*5/0*5/0 | 5/0*5/0*5/0 | - | 2*3*4 | 12 | 2*36*48 |  |
| 2 | دريل | 3 | - | 3*2*2 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*2/5*2/5 | 4 | 3*10*10 |  |
| 3 | فرز/ابزار --- | 3 | - | 3*2*2 | 1/0*2/0*2/0 | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*7/2*2/7 | 4 | 3*4/9*4/9 |  |
| 4 | برتو | 5/0 | - | 5/0*5/0*5/0 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 5/0*1*1 | 2 | 5/0*2*2 |  |
| 5 | خزينه | 5/0 | - | 5/0*5/0*5/0 |  | 5/0*5/0*5/0 | - |  | 2 | 5/0*2*2 |  |
| 6 | تلاويز | 5/0 | - | 5/0*5/0*5/0 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 5/0*1*1 | 2 | 5/0*2*2 |  |
| 7 | هومنينگ | 3 | - | 3*2*2 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*5/2*5/2 | 4 | 3*10*10 |  |
| 8 | سري تراش(مخصوص پيستون) | 3 | - | 3*3*3 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*5/3*5/3 | 4 | 3*14*14 |  |
| 9 | سري تراش(مخصوص پيچ هواگيري) | 3 | - | 3*3*3 |  | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*5/3*5/3 | 8 | 3*28*28 |  |
| 10 | فنرپيچ/قالب | 3 | - | 3*3*3 | 2/0*2/0*2/0 | 5/0*5/0*5/0 | - | 3*7/3*7/2 | 4 | 3*8/14*8/10 |  |

جدول تعيين مساحت مورد نياز بخشهاي توليدي

نام محصول:		كد:CB-01-000

نام بخش:ريخته گري

مساحت اوليه بخش:

بعلاوه تعديلي مواد در

فرم برآورد هزينه ماشين آلات و تجهيزات

توليدي

| نام ماشين | مشخصات فني | ساخت | قيمت واحد | تعداد مورد نياز (عدد) | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | كشور | كارخانه | قيمت 100 | حمل و نقل و گمرك | نصب و راه اندازي | جمع قيمت واحد |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ريالي | ارزي |
|  |  |  |  | ريالي | ارزي |  |  | ريالي | ارزي |  |  |  |
| كوره ذوب حرراتي | كوره دوار گازو ئيلي |  |  | 17000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 17850000 |  | ا | 17850000 |  |
| شات پلاست | ظرفيت | ايران |  | 60000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 63000000 |  | 1 | 13000000 |  |
| سنگ دستي | سنگ دستي فيبري |  |  | 550000 | - | - | - | 550000 |  | 2 | 11*105 |  |
| تراش | تراش 60 سانتي | چك اسلولكي |  | 29000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 30450000 |  | 12 | 107*54/36 |  |
| دريل | كيو بكسي | ايران |  | 13000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 13650000 |  | 4 | 106*6/54 |  |
| فرز |  | آلمان |  | 12000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 12600000 |  | 4 | 106*4/50 |  |
| سري تراش |  | ايران |  | 45000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 47250000 |  | 12 | 106*7/56 |  |
| فنر پيچ |  | ايران |  | 4000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 42000000 |  | 4 | 107*8/16 |  |
| كوره عمليات حرارتي | كوره برقي 25 آمپر | ايران |  | 30000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 31500000 |  | 2 | 107*63 |  |
| پرس پخت لاستيك |  | ايران |  | 25000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 26250000 |  | 3 | 106*75/78 |  |
| تزريق پلاستيك |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 2 |  |  |
| هومنينگ | برتو ماشيني مخصوص چدن تراشي | ايران |  | 65000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 68250000 |  | 4 | 107*3/27 |  |
| برتو | خزينه 60 درجه | آلمان |  | 160000 | - | - | - | 160000 |  | 2 | 104*32 |  |
| خزينه | قلاويز ماشيني | آلمان |  | 100000 | - | - | - | 100000 |  | 2 | 200000 |  |
| قلاويز |  | آلمان |  | 80000 | - | - | - | 80000 |  | 2 | 160000 |  |
| وان كروماته | قالب در ماسه CO2 | ايران |  | 20000000 | - | - | 5% هزينه خزينه | 21000000 |  | 1 | 21000000 |  |
| صفحه مدل و قالب (جهت ريخته گري) | قالب فولادي | ايران |  | 6000000 | - | - | - | 6000000 |  | 1 | 6000000 |  |
| قالب پكينگها | قالب فولادي | ايران |  | 3000000 | - | - | - | 3000000 |  | 2 | 6000000 |  |
| قالب گروگيرها | فولادي | ايران |  | 2000000 | - | - | - | 2000000 |  | 1 | 2000000 |  |
| فيكسچر |  | ايران |  | 800000 | - | - | - | 800000 |  | 12 | 106*8/12 |  |
| ابزار --- | فولادي | ايران |  | 80000 | - | - | - | 80000 |  | 4 | 320000 |  |
| قالب درپوش پلاستيكي |  | ايران |  | 1500000 | - | - | - | 1500000 |  | 2 | 106*3 |  |

جدول برآورد هزينه ساختمان هاي مورد نياز

| رديف | شرح | نوع ساختمان | مساحت زير بنا | هزينه واحد ريال | هزينه كل | مجري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بخشهاي توليدي | كارگاه ماشينكاري | سوله | 203*191 | 120000 | 46527600 | تومان |
|  |  | كارگاه ريخته گري | سوله | 28*34 | 12000 | 1142400 | تومان |
|  |  | كارگاه پخت پرس | سوله | 28*26 | 12000 | 873600 | تومان |
|  |  | سالن مونتاژ | سوله | 28*148 | 12000 | 4804800 | تومان |
| 2 | انبار ها | مواد اوليه فلزي | سوله | 25*25 | 12000 | 750000 | تومان |
|  |  | محصول نهايي | سوله | 25*25 | 12000 | 750000 | تومان |
|  |  | ساير | سوله | 20*25 |  | 600000 | تومان |
| 3 | سرويس دهنده به پرسنل | مالي و اداري | ساختمان | 25*100 |  | 25000000 | تومان |
|  |  | سلف سرويس | سوله | 33*25 |  | 990000 | تومان |
|  |  | بهداري |  |  |  |  |  |
| 4 | سرويس دهنده به توليد | اطاق ابزار |  |  |  |  |  |
|  |  | كنترل كيفيت |  |  |  |  |  |
|  |  | تعميرات برق مكانيكي |  |  |  |  |  |
|  |  | آزمايشگاه |  |  |  |  |  |
|  |  | تاسيسات |  |  |  |  |  |
| 5 | ساير بخش ها | قيمت دريافت |  |  |  |  |  |
|  |  | قيمت ارسال |  |  |  |  |  |
| 6 | محوطه سازي | خيابان كشي |  |  |  |  |  |
|  |  | فضاي سبز |  |  |  |  |  |
|  |  | حمار كشي |  |  |  |  |  |
| جمع | 49532 | جمع | 81438400 |

برآورد هزينه تاسيسات

| رديف | شرح تاسيسات | مشخصات فني | محل تهيه | هزينه تام شده | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ريالي | ارزي |  |
| 1 | تاسيسات برق اصلي و اظطراري | حق انشعاب |  |  | 1800000 |  |  |
|  |  | ترانسفورماتور و كابل كشي |  |  | 4000000 |  |  |
|  |  | تابلو هاي برق |  |  | 4500000 |  |  |
|  |  | ژنراتور |  |  | 2200000 |  |  |
|  |  | روژشنايي بخشهاي توليدي |  |  | 2500000 |  |  |
|  |  | روشنايي بخش هاي غير توليدي |  |  | 200000 |  |  |
|  |  | روشنايي محوطه |  |  | 200000 |  |  |
|  |  | ساير |  |  | - |  |  |
|  | جمع كل هزينه ايجاد تاسيسات برق اصلي و اظطراري | 19*106 |  |  |
| 2 | تاسيسات آب و فاضلاب | حق انشعاب |  |  | 1800000 |  |  |
|  |  | كنتور و لوله كشي |  |  | 3200000 |  |  |
|  |  | والف هاي اصلي |  |  | 2500000 |  |  |
|  |  | منبع آب گكمكي |  |  | 2000000 |  |  |
|  |  | آبرساني بخشهاي توليدي |  |  | 1800000 |  |  |
|  |  | آبرساني بخشهاي غير توليدي |  |  | 1500000 |  |  |
|  |  | آبرساني محوطه |  |  | 1200000 |  |  |
|  |  | فاضلاب |  |  | 2300000 |  |  |
|  | جمع كل هزينه ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب | 163*105 |  |  |
| 3 | گرمايش ،سرمايش،تهويه ،هوا | خريد ماشين آلات اصلي |  |  | 12000000 |  |  |
|  |  | هزينه نصب و راه اندازي |  |  | 2000000 |  |  |
|  |  | هزينه خريد لوازم و قطعات فزعي |  |  | 1200000 |  |  |
|  | جمع كل هزينه ايجاد تاسيسات گرمايش ،سرمايش ،‌تهويه،هواي فشرده و... | 152 * 105 |  |  |

جمع كل:505 * 105

جدول برآورد هزينه هاي نيروي انساني

| رديف | مدرك تحصيلي | تعداد پرسنل | حقوق و مزايا | جمع كل هزينه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | توليدي | غير توليدي | جمع | حقوق | مزايا | جمع ريال | ماهانه | سالانه |
| 1 | دكترا | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | فوق ليسانس | - | 2 | 2 |  |  | 3000000 | 600000 | 72 * 106 |
| 3 | ليسانس | 3 | 7 | 10 |  |  | 1100000 | 11 * 106 | 2/113 * 107 |
| 4 | فوق ديپلم | 1 | - | 1 |  |  | 900000 | 900000 | 108 * 105 |
| 5 | ديپلم | 50 | - | 50 |  |  | 750000 | 5/37 * 106 | 45 *107 |
| 6 | سيكل | 4 | - | 4 |  |  | 700000 | 28 * 105 | 336 * 105 |
| 7 | ششم | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | بي سواد | 4 | 1 | 5 |  |  | 500000 | 25 * 105 | 3* 107 |
| جمع | 18 | 11 | 29 |  |  | 5/69 *105 | 5/291 * 105 | 98/34*107 |

جدول برآورد هزينه سرمايه گذاري ثابت و نحوه تامين آن

| رديف | شرح | مبلغ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ريالي | ارزي |  |
| 1 | زمين | 2476600000 |  | فرم ط 49532 m 2* 5000 |
| 2 | ساختمان ها و محوطه سازي | 814384000 |  | فرم ط |
| 3 | ماشين آلات و تجهيزات توليدي | 539/17 * 108 |  | طبق فرم تجهيزات و ماشين آلات توليدي |
| 4 | لوازم و تجهيزات غير توليدي (اداري و پشتيباني) | 30000000 |  |  |
| 5 | وسايل و تجهيزات حمل و نقل | 20000000 |  | شامل پالت ها و كارهاي مخصوص حمل قطعات |
| 6 | تاسيسات | 5/5 * 105 |  | فرم ع |
| 7 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 15000000 |  |  |
| 8 | هزينه هاي پيش بيني نشده | 516028400 |  | 10% كل هزينه هاي بالا |
| 9 | هزينه هاي سرمايه گذاري | 5676312400 |  |  |
| 10 | سهم سرمايه صاحبان كارخانه |  |  |  |
| 11 | سهم منايع مالي بلند مدت(وام) |  |  |  |

جدول برآورد هزينه هاي متفرقه

| رديف | شرح هزينه | هزينه كل | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب | 500000 |  |
| 2 | برق | 700000 |  |
| 3 | سوخت نفت | 100000 |  |
| 4 | سوخت گازوئيل | 70000 |  |
| 5 | سوخت بنزين | 100000 |  |
| 6 | روغن | 100000 | شامل روغن موتور جهت خودروهاي شركت و روغن لازم جهت روغن كاري ماله |
| 7 | گريس | 10000 |  |
| 8 | بخار |  |  |
| 9 | هواي فشرده |  |  |
| 10 | حمل و نقل | 600000 |  |
| 11 | ملزومات اداري | 40000 |  |
| 12 | مواد مصرفي |  |  |
| 13 | ساير | 65/10 *104 | جمع كل هزينه هاي ضربدر 80 |

جدول برآورد هزينه هاي سال اول توليد

| رديف | شرح هزينه | مبلغ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه مواد و قطعات |  | فرم ج |
| 2 | هزينه دستمزد و حقوق | 98/34 * 107 | فرم غ |
| 3 | هزينه متفرقه توليد | 365/22 *105 | فرم ك |
| 4 | هزينه نگهداري و تعميرات |  | (*) |
| 5 | هزينه هاي پيش بيني نشده |  | - |
| 6 | هزينه تسهيلات مالي بنلد مدت |  | معادل بهره سال اول وام بلند مدت(فرم الف) |
| 7 | هزينه هاي نقدي سال اول |  | جدول رديف هاي (1) الي (6) |
| 8 | استهلاك دارايي هاي ثابت |  | ق-7 |
| 9 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |  | ق-8 |
| 10 | جمع كل هزينه هاي سال اول توليد |  | جمع رديف هاي (7) الي (9) |
| (*) 1% سرمايه ساختماها +3% هزينه ماشين آلات توليدي، حملو نقل،تجهيزات اداري و تاسيسات |

بازار يابي محصول

جهت بازار يابي اين محصول از اطلاعات موجود در وزارت صنايع و وزارت بازرگاني استفاده شده است.

طبق تاكيد وزارت صنايع اين نوع محصول تاكنون در كشور به طور تنها توليد نمي شده و شركت سايت (شركتي كه اطلاعات پروژه از آنجا تهيه شده)در اين شركتي مي باشد.كه اقدام به توليد اين نوع محصول كرده است.لذا كليه احتياجات دافعي اين محصول از طريق واردات از كشور هاي خارجي تامين مي شده است.

متاسفانه اطلاعات مربوط به واردات در وزارت بازرگاني نيز تنها مربوط مي شود به سالهاي 75 و 76 و اطلاعات سالهاي ديگر در دسترس نمي باشد.

اين نوع محصول يعني سيلندر ترمز در دفاتر وزارت بازرگاني و اطلاعات رايانه اي با شماره 39/8708 مشخص ميباشد.واردات آن از كشور هايي جون آلمان ،اتريش ، اسلوني،امارات عربي،انگلستان،بلژيك، تركيه،ژاپن،فرانسه و كره جنوبي صورت مي گرفته و ميزان كل واردات بشرح زير مي باشد.

|  | وزن | ارزش يابي | ارزش و داري |
| --- | --- | --- | --- |
| جمع ترمز سال 75 | 677371 | 12544991518 | 7181138 |
| جمع ترمز سال 76 | 566539 | 1010*3723/1 | 7606469 |

با توجه به ارزش يابي ترمز در سالهاي 75و 76 و ميانگين 80000 ريال براي هر واحد سيلندر وارداتي (ميانگين قيمت 80000 ريال از طريق بازار پرسي بدست آمده است ميزان واردات در سالهاي 75و76 بترتيب تقريباً 160000و170000 واحد بوده است.

با توجه به اطلاعات بدست آمده كه آورده شد فرم (تجزيه و تحليل وضعيت بازار و تعيين براناه توليد ) را تكميل مي كنيم.

فرم تجزيه و تحليل وضعيت بازار و تعيين وضعيت بازار و تعيين برنامه توليد

نام محصول:سيلندر ترمز

كد محصول:CB-01-000

| رديف | شرح عناويه مطالعه بازار | اطلاعات گذشته و حال | پيش بيني براي سالهاي آينده | نوع ارتباط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | سال آينده | 80 | 81 |  |  |  |
| 1 | ميزان توليدات داخلي | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| 2 | رون بالقوه توليدات داخلي | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | ميزان واردات |  | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| 4 | روند بالقوه واردات | ( | ( | ( | ( | ( | 200000 | 210000 | 220000 |  |  | 1(2) |
| 5 | حمع كل روند عرضه محصول |  | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 |  |  | 2،4،1،3 |
| 6 | ميزان مصرف داخلي |  |  |  |  | 200000 | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 7 | ميزان بالقوه مصرف داخلي | ( | ( | ( | ( | ( | 210000 | 220000 | 230000 |  |  | 1(6) |
| 8 | ميزان صادرات | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| 9 | روند بالقوه صادرات | ( | ( | ( | ( | ( | 5000 | 10000 | 20000 |  |  | 1(8) |
| 10 | جمع كل روند تقاضاي محصول |  |  |  |  | 200000 | 25000 | 230000 | 250000 |  |  | 7،9،6،8 |
| 11 | روند تقاضاي پاسخ داده نشده | ( | ( | ( | ( | ( | 15000 | 20000 | 30000 |  |  | 10-5 |
| 12 | سهم بازار | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  | 20%*11 x*11 |
| 13 | سهم بازار جهت مصرف داخلي | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  | Xy *12 |
| 14 | روند قيمت داخلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 15 | برآورد سالانه داخلي | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  | 12*12 |
| 16 | سهم بازار جهت مصرف خارجي | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  | 12-12 |
| 17 | روند قيمت خراجي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 18 | برآورد درآمد سالانه خارجي | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  | 16*17 |

- به منظور پيش بيني يا برآورد رديف ام مي باشد

- xy اعداد دلخواه ميباشند.

# Text boxes

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

محفظه اي است كه تمام اجزاء سيلندر ترمز به آن متصل مي شود و محدود كننده حركت پيستون ها و در نهايت به لنت ترمز منتقل شده باعث عمل ترمز مي گردد.

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

چدن خاكستري با علامت GGZO طبق DIN 1691

4)وزن قطعه/واحد

گرم 226

5)تركيبات تشكيل دهنده

| گوگرد | منگنز | سيليس | كربن | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/0 | 9/0-7/0 | 4/2-2/2 | 4/3-2/3 | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

| سختي(BHN) | استحكام كششي(MPA) | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- |
| 210-190 | 300-200 | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

ريخته گري ماشين كاري

8)فرايند توليد قطعه

1-ريخته گري در قالبهاي ماسه اي با دماي ذوب ريزي كنترل شده 2-پليسه گيري و حذف زوائد ماشين كاري اوليه 3-كنترل بازرسي قطعات ريخته شده 4-تراشكاري نهايي 5-سوراخكاري 6-قلاويز كاري 7-فرز كاري كف سوراخ ورودي روغن 8-خزينه كاري 9-برتو كاري داخل سيلندر 10-هونينگ 11-كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مواد اوليه----DIN S0049 قطعات ريخته شده----DIN 1691 كيفيت مشخصه هاي ابعادي ظاهري

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc001 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

سيلندر ترمز/

3)شماره فني

01-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

1 عدد / 2 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

آناليز شيميايي –خواص مكانيكي –تركيب شيميايي –ساختار ميكروسكوپي –اندازگيري ابعاد،زوايا،قوسها، لبه ها و ترانسها

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

كوره ذوب ترجيحا القايي (صفحه مدل و ماهيچه گير شاب بلاست و سگ دستي تراش دريل

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc002 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

پيستون هاي داخلي/

3)شماره فني

02-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

در اثر فشار روغن ترمز درداخل سيلندر حركت خطي بيداد مي كنند و در نهايت باعث نزديك شدن كفشك ها به سمت كاسه چرخ شده و عمل ترمز صورت مي گيرد

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

فولاد خوش تراش طبق استاندارد 11.01.221 شركت رنو معادل تقريبي DIN 1691-9sMn28Kg

4)وزن قطعه/واحد

گرم 34

5)تركيبات تشكيل دهنده

| Max s | Max p | Max si | Max mn | Max c | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45/0 | 13/0 | 40/0 | 00/1 | 17/0 | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

| ازدياد طول نسبي | استحكام كششي(MPA) | سختي(HB) | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
| Min 7% | 434-700 | 212-149 | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

سري تراشي

8)فرايند توليد قطعه

تراشكاري كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مواد اوليه----DIN S0049

آناليز شيميايي-خواص مكانيكي-ساختار ميكروسكپي-كنترل كيفيت ظاهري-از نظر ابعاد،زوايا،لبه ها و ترانسها-حداكثر كورس پيستون-مقاومت لغزشي رفت و برگشت پيستون در داخل سيلندر

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

دستگاه سري تراش تمام اتوماتيك

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc003 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

رينگ لاستيكي پيستون/

3)شماره فني

03-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

در داخل سيلندر براي جلو گيري ازنشت روغن ترمز به خارج از سيلندر مورد استفاده قرار مي گيرد

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

SBR+NR

4)وزن قطعه/واحد

گرم 4

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

پرس كاري پخت لاستيك

8)فرايند توليد قطعه

ساخت قطعات لاستيكي از طريق پرس پخت قطعات در قالب كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

كيفيت مواد( 03.10.100 شركت رنو

مقاومت در برابرر وزن ، روغن‌،‌گرما، فشار، پارگي ، و آزمايش سختي

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

پرس پخت لاستيك(قالب)

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc004 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

گرد گيري هاي دو طرف سيلندر/

3)شماره فني

03-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

كار نگهداري اجزاء داخلي سيلندر و بلاخص پيستون ها را بر عهده دارد

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

CR

4)وزن قطعه/واحد

گرم 3

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

ريخته گري پلاستيكي(تزريقي)

8)فرايند توليد قطعه

تزريق پلاستيك و شكل دهي كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

كيفيت مواد( 03.00.003 شركت رنو

آزمايش سختي-مقاومت در برابر گرما و فشار

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

تزريق پلاستيكي

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc005 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

فنر بين پيستون ها/

3)شماره فني

05-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

1 عدد / 2 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

با باز و بسته شدن فنر كه حاصل از فشار روغن ترمز در هنگام عمل ترمز گرفتن صورت مي گيرد حركت خطي در پيستون ها ايجاد كرده تا عمل ترمز در نهايت صورت گيرد و محدود كردن برگشت پيستون ها و نگهداري دائم آنها بر روي بازوهاي كفشك ها

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

مفتول فولاد فنري با علامت TRA طبق استاندارد 11.01.017 شركت رنو

4)وزن قطعه/واحد

گرم 606

5)تركيبات تشكيل دهنده

| كرم | گوگرد | سرب | منگنز | سيليس | كربن | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30-0.60 | Max 0.30 | Max 0.80 | 0.60-0.90 | 1.20-1.60 | 0.30-0.60 | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

| ازدياد طول نسبي | كاهش سطح نسبي | تنش تسليم | استحكامك كششي | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Min 7% | Min 40% | 1900-2030 MPA | 2110-2260 Mpa | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

فنر پيچي با دانه بندي ريز عمليات سخت كاري و برگشت

8)فرايند توليد قطعه

فنر پيچي سخت كاري برگشت دادن كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

عمق مجاز و معايب سطحي مفتول فنري حداكثر يك درصد قطر و عمق مجاز كربن زدايي شده حداكثر 106 درصد قطر مفتول

خواص مكانيكي آناليز شيميايي كيفيت ظاهري از نظر ابعادي و ---تلراسها مجاز مقومت در برار فشار و --- آزمايش سختي

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

فنر پيچ كوره عمليات حرارتي

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc006 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

پيچ اتصال سيلندر به صفحه سيستم ترمز/

3)شماره فني

06-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

اتصال سيستم نرمز به صفحه سيستم ترمز

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

كاسه استحكام 8.8

4)وزن قطعه/واحد

گرم 4

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

سري تراشي

8)فرايند توليد قطعه

1-برش ميله به اندازه پيچ 2- تراش محيط ميله به اندازه قطر 3- فرز كاري (شش گوش كردن) 4-عمليات تراش كاري (پيچ رني)روي ميله شش گوش 5-كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

1-آناليز شيميايي 2- خواص مكانيكي 3- كنترل كيفيت ظاهري (رواني حركت طولي)

مقاومت در برابرر ،‌گرما، فشار،و آزمايش سختي

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

اره تراش فرز

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc007 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

واشر فنري پيچ هاي تصال /

3)شماره فني

07-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

ايجاد حد فاصل بين پيچ هاي اتصال و صفحهء سيستم ترمز

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

فولاد فنر

4)وزن قطعه/واحد

گرم 5.6

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

8)فرايند توليد قطعه

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مقاومت در برابر فشار و گرما آزمايش سختي

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc008 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

پيچ هوا گيري /

3)شماره فني

08-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

2 عدد / 4 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

خروج هوا از داخل سيلندر

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

فولاد خوش تراش qsMn 28 K

4)وزن قطعه/واحد

گرم 4

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

سرس تراشي

8)فرايند توليد قطعه

1-برش به اندازه مورد نياز 2-فرز كاري براي شش گوش كردن 3-تراشكاري براي مخروطي كردن ابتداي پيچ و پيچ زدن (M7*1) 4-كروماته كردن قطعه در وان كروماته كاري 5-كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مواد مصرفي ( مطابق 01.71.002 شركت رنو

1-آناليز شيميايي 2-خواص مكانيكي 3- مشخصات فيزيكي و ابعادي 4-مقاومت در برابر گرما و روغن 5-آزمايش سختي

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

1- اره 2-تراش (فيكسچر) 3-فرز(فيسچر) 4-وان كروماته كاري

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc009 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

درپوش پلاستيكي پيچ هواگيري /

3)شماره فني

09-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

1 عدد / 2عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

جلوگيري از ورود گرد و غبار و ورود هوا به داخل سيلندر قبل از مونتاژ سيستم به صفحه سيستم ترمز

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

پلي اتيلن

4)وزن قطعه/واحد

گرم 5.9

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

ريخته گري پاستيكي از طريق تزريق

8)فرايند توليد قطعه

1-تزريق در قالب 2-كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مواد اوليه( مطابق با 03.00.003 شركت رنو

1-آناليز شيميايي 2-مقومت در برابر فشار و حرارت

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

ريخته گري تزريقي(قالب)

الف:مشخصات عمومي قطعه

1)شماره شناسنامه قطعه

| Nc010 |  |
| --- | --- |

2)نام قطعه/كد-قطعه/مجموعه

در پوش پلاستيكي ورودي به روغن ترمز /

3)شماره فني

10-32210

4)ميزان مصرف در واحد محصول/واحد خودرو

1 عدد / 2 عدد

5)خودروهاي مصرفي از قطعه

سپند

ب:مشخصات فني قطعه

1)شرح وظيفه قطعه

جلوگيري از ورود و خروج گرد و خاك و روغن از خارج به داخل پوسته و جلوگيري از مسدود شدن و ورود و خروج روغن

2)زير مجموعه/مجموعه

سيلندر ترمز و متعلقات آن/اكسل عقب

3)جنس قطعه و مواد مصرفي

پلي اتيلن

4)وزن قطعه/واحد

5)تركيبات تشكيل دهنده

|  |  |  |  |  | عناصر تشكيل دهنده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | درصد لازم |

6)خواص مكانيكي

|  |  |  | نوع مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميزان/واحد |

7)روشهاي توليد قطعه

ريخته گري تزريقي

8)فرايند توليد قطعه

1-تزريق مواد پلاستيكي در داخل قالب 2-كنترل و بازرسي

9)مشخصه هاي استاندارد هاي كيفي و آزمايشات لازم

مواد اوليه( 03.00.003 شركت رنو

1-آناليز شيميايي 2-مقاومت در برابر فشار و حرارت

10)ماشين آلات و ابزار آلات (تجهيزات)مورد نياز

ريخته گري تزريقي (قالب)